## Slide 1: Vyšetření moči
Pavel Tinka
http://new.propedeutika.cz/wp-content/uploads/ngg_featured/20924718_ml.jpg

## Slide 2: Postup při odběru moči
Způsoby odběru moči:
  První ranní moč
    Nejvhodnější pro většinu vyšetření
    Je koncentrovanější a kyselejší
    Před vymočením je potřeba důkladně omýt a osušit zevní ústí uretry
    Používá se střední proud moči, jež neobsahuje tolik epitelií a bakterií
  Druhá ranní moč
    Složení ovlivněno příjmem potravy, tekutin a pohybem
    Vhodná pro kvantitativní stanovení, např. koncentrace kreatininu v moči
  Náhodný vzorek moči
    V úvahu u akutních stavů
    Analýza zatížena řadou chyb

## Slide 3: Příklady odběrových zkumavek
http://ukbh.fnplzen.cz/sites/users/ukbh/obrazky/moczk.jpg

## Slide 4: Sběr moči za časové období
  Kvantitativní analýza, sběr v určitém časovém intervalu
  Krátkodobý sběr (1-3 h), dlouhodobý sběr (12-24 h), noční (cca 8 h)
  Sběr může být zahájen kdykoliv
  Před zahájením vyprázdnit močový měchýř (tato porce se ještě nesbírá)

## Slide 5: Sběr moči: preanalytické chyby
S délkou vyšetření roste riziko zatížení chybou
  Chybný sběr moči za sledované období
    Není nasbírána veškerá moč, nebo je sbírána moč za delší časové období
  Nevhodné uchování moči
    Uchování v pokojové teplotě místo chladničkové, dochází k pomnožení bakterií, pokud není možnost vyšetřit moč do 2 h po odběru, je potřeba uskladnit moč v lednici
  Nepřesné změření celkového množství nasbírané moči za sledované období
  Chybné odlití vzorku z takto nasbírané moči
    Veškerá nasbíraná moč se slévá do jedné nádoby a musí být dostatečně promíchána pro zajištění průměrnosti vzorku

## Slide 6: Referenční meze některých analytů v moči
Parametr | Jednotka | Referenční meze
Draslík | mmol/24 h | 25-125
Sodík | mmol/24 h | 40-220
Chloridy | mmol/24 h | 110-250
Vápník | mmol/24 h | 2,5-8,0
Bílkovina | mg/24 h | 0-150
Kreatinin | mmol/24 h | Muži: 9-19 Ženy: 6-13
Kyselina močová | mmol/24 h | 1,2-5,9
Močovina | mmol/24 h | 170-580
Osmolalita | mosm/kg H20 | 50-1200
*dospělá populace, laboratoř OKB, FN u svaté Anny v Brně

## Slide 7: Fyzikální vyšetření moči - pH
Po glomerulární filtraci je pH primární moči stejné jako v plazmě, v tubulech dochází k acidifikaci
Fyziologické pH moče: 5,0-6,5
Ovlivněno složením potravy
  Acidurie a ketourie svědčí pro hladovění
  Kombinace ketourie a glykosurie svědčí pro dekompenzovaný DM
Alkalická moč může svědčit pro infekci ledvin či močových cest
  Přemnožení bakterií při nevhodném skladování může způsobit též alkalózu moče, jako důsledek činnosti ureázy produkované bakteriemi
https://www.zdravimkuspechu.cz/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/3/a3ec6e8b5684a592aa607ac47ecb8faf_1.png

## Slide 8: Fyzikální vyšetření moči - osmolalita
Je determinována množstvím osmoticky aktivních částic vyloučených do moče
Závisí na zřeďovací a koncentrační schopnosti ledvin
Na rozdíl od hustoty moče, která je spíš závislá na hmotných molekulách jako je například bílkovina, osmolalita spíše závislá na početných malých osmoticky aktivních molekulách jako je GLC, Na+, Urea
Fyziologické rozmezí pro moč: 300 – 900 mmol/kg
Může být izoosmolární (stejně jako krev)/hypoosmolární (<290mmol/kg)/hyperosmolární (více než krev)

## Slide 9: Chemické vyšetření moči - proteinurie
Mikroalbuminurie
  Ztráty malých množství albuminu, u pacientů s hypertenzí nebo DM
Prerenální proteinurie
  Z „přetékání“, příliš mnoho bílkovin v krvi, nefron je však nepoškozen, např. Bence-Jonesova bílkovina u mnohočetného myelomu, Hb z nadměrné hemolýzy etc.
Glomerulární proteinurie
  Z poškození glomerulární membrány, selektivní (poškození elektrostatické funkce glomerulu, ztráta prealbuminu, albuminu, laktoferinu) vs neselektivní (strukturální změna, ztráty velkého spektra bílkovin)

## Slide 10: Chemické vyšetření moči - proteinurie
Tubulární proteinurie
  Porucha tubulární resorpce proteinů, v moči je charakteristická přítomnost beta2-mikroglobulinu, alfa1 – mikroglobulinu, retinol-binding proteinu
Smíšené proteinurie
  Bývá kombinací výše uvedených, je projevem zániku většiny nefronů
Postrenální proteinurie
  Vzniká při patologických procesech ve vývodném systému ledvin, moč obsahuje proteiny, které v ní nejsou přítomny ani při výrazně poškozeném glomerulu
* Glykozurie
  Vzniká při glykémii 10 mmol/l a vyšší, kdy nestíhá tubulární resorpce GLC

## Slide 11: Chemické vyšetření moči – komplikace při vyšetřování
Pokud se v již odebrané moči pomnoží bakterie z důvodu dlouhého stání, způsobí svojí činností změnu pH ve smyslu alkalizace, což může způsobit arteficiální vznik krystalů
V hypotonické moči se mohou případné erytrocyty rozpadnout, uvolnit svůj obsah a ovlivnit vyšetřování, navíc budou chybět pro průkaz hematurie
V hypertonické moči se buňky svraští a mohou být hůře hodnotitelné

## Slide 12: Vyšetření močového sedimentu
Normální močový sediment zcela ojediněle obsahuje ery, leu, epitelie a amorfní soli
Vyšetření dle Hamburgera (manuální počítání krvinek v Bürckerově komůrce) je již obsolentní
nahrazeno automatickým analyzátorem, který přiřazuje arbitrární jednotky počtům elementů v 1 µl moči. Viz tabulka na následujícím snímku.

## Slide 13: Provedení vyšetření močového sedimentu
https://labmet.zshk.cz/media/SLM409.jpg

## Slide 14: Vyšetření močového sedimentu
 | 0 arb. j. | 1 arb. j. | 2 arb. j. | 3 arb. j. | 4 arb. j.
Erytrocyty | 0-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | >500
Leukocyty | 0-14 | 15-50 | 51-100 | 101-250 | >250
Válce | 0 | 1-4 | 5-10 | 11-20 | >20
Epitelie | 0-15 | 16-50 | 51-100 | 101-200 | >200
*dospělá populace, laboratoř OKB, FN u svaté Anny v Brně

## Slide 15: Vyšetření močového sedimentu
Hematurie
  Mikroskopická, průkaz ery až mikroskopem
  Makroskopická, zabarvení moče do červena, viditelné okem
  Hemoglobinurie, přítomnost Hb bez ery
  Renální hematurie, poškození glomerulů takového rozměru, že prochází i ery, které jsou deformované
  Hematurie z močových cest, uvolnění ery z nádorů, zánětlivých ložisek etc., ery nedeformovány
Leukocyturie
  Důsledek bakteriální infekce, makroskopicky zhnisaná moč = pyurie

## Slide 16: Makroskopická hematurie
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/HematuriaTrauma.JPG/300px-HematuriaTrauma.JPG

## Slide 17: Pyurie
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Pyuria2011.JPG/220px-Pyuria2011.JPG

## Slide 18: Vyšetření močového sedimentu
Epitelie
  Renální tubulární bb v moči.: poškození tubulů
  Přechodný epitel: z povrchových vrstev se může v moči vyskytovat i fyziologicky, jinak známka infekce, buňky z hlubších vrstev se vyskytují při urolitiáze či karcinomu
  Dlaždicové epitelie: kontaminace z pochvy či močové trubice, nemají dg. význam
  Nádorové bb.: odráží postižení ledvin, vývodného systému či prostaty
  Válce v moči: jádrem uroprotein s vysráženým albuminem, dále se mohou přidat ery nebo leu, existují i tukové válce, jejich přítomnost odráží poškození ledvin

## Slide 19: Renální tubulární epitelie v moči
https://sekk.cz/atlas/pict/cells/epi_ren_02.jpg

## Slide 20: Dlaždicové epitelie v moči
https://sekk.cz/atlas/pict/cells/sq_epi_03.jpg

## Slide 21: Přechodný epitel v močovém sedimentu
https://sekk.cz/atlas/pict/cells/atyp_epi_05.jpg

## Slide 22: Leukocyty a erytrocyty v močovém sedimentu
https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js16/mikroskop/web/pics/zajimave-nalezy/hypo-moc/hypotonicka-moc01cz.jpg

## Slide 23: Vyšetření močového sedimentu
Krystaly
  Je potřeba vyšetřovat ihned po odběru moči
  Významné u pacientů s urolitiázou
  Nález krystalů oxalátu vápenatého svědčí pro otravu ethylenglykolem
  Nález šestibokých krystalů cystinu svědčí pro cystinurii
  Krystaly fosforečnanu amono-hořečnatého poukazuje na struvitové konkrementy
  Krystaly leucinu a tyrozinu svědčí pro težké poškození jater

## Slide 24: Krystaly cystinu
https://sekk.cz/atlas/pict/xtal/cystin_1.jpg

## Slide 25: Krystaly kyseliny močové
https://sekk.cz/atlas/pict/xtal/kys_mocova_06.jpg

## Slide 26: Obrovské oxalátové krystaly
https://sekk.cz/atlas/pict/xtal/oxalat_23.jpg

## Slide 27: Mikrobiologické vyšetření moči
Vzorek se získává ze středního proudu moči, je potřeba omýt zevní ústí uretry
Normou je nález bakterií do 105/ml, vzhledu tyčinek či koků
Větší množství bakterií se může vyskytnout i arteficiálně při špatném skladování moči, kde se bakterie pomnoží
Trichomonády mají kruhovitý nebo oválný tvar s bičíky, jsou typické pro probíhající zánět pochvy
Kvasinky jsou o něco menší než ery, nacházíme je ve skupinkách, často řetízkovatí, vyskytují se u diabetiků nebo po imunosupresivní léčbě

## Slide 28: Trichomonády v moči
https://sekk.cz/atlas/pict/cells/trich_02.jpg

## Slide 29: Kvasinky v moči
https://sekk.cz/atlas/pict/cells/bakt_02.jpg

## Slide 30: Konec
Zdroje:
  ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí / Jindřich Špinar, Ondřej Ludka a kolektiv. 2013. ISBN 9788024743561.