## Slide 1
Imunologie cvičení
Buňky imunitního systému
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

## Slide 2: Příprava krevního roztěru (nátěru)
Správně
Příliš tlustý
Moc krve
Nerovnoměrný tah
Třásla se ruka
Krev se
srážela
Mastné
sklíčko

## Slide 3: Barvení nátěrů
Standardním barvením pro krevní nátěry je tzv. panoptické barvení dle Pappenheima:
1. Celý nátěr na 3 minuty pokryjeme May-Grünwaldovým barvivem.
2. Opatrně přikapáváme destilovanou vodu tak, aby se původní barvivo nesmylo. Cílem je nechat působit takto naředěné barvivo (1:1) další 1 minutu.
3. Barvivo slijeme, můžeme opláchnout vodou.
4. Na nátěr naneseme Giemsa-Romanowského barvivo. Toto barvivo musí být před barvením vždy čerstvě naředěné přibližně 1:9 (na 10 ml destilované vody 10 - 15 kapek barviva). Necháme působit přibližně 15 minut (10 - 20 minut).
5. Barvivo slijeme a důkladně opláchneme pod tekoucí vodou.
6. Spodní stranu sklíčka očistíme utěrkou.
7. Je vhodné ihned zkontrolovat probarvenost krevních buněk a případně preparát ještě dobarvit.

## Slide 4: Barvení pomocí hotových barvicích sad
Výhody:
rychlé (cca 1 – 2 min)
roztoky již připraveny
vydrží dlouho (měsíce)
ze skladovat při pokojové teplotě
používají se opakovaně
Nevýhody:
Neposkytují tak dobré výsledky jako klasické barvící techniky
Ve výzkumu nebo při hodnocení sporných patologických nálezu je lepší použít klasické techniky, přestože jsou časově náročnější
Příklady barvících sad:
Leukodif
Diff-Quik
Postup barvení :
Nátěr musí být suchý
Fixační činidlo (metanol) 5 x 1 s
Eozin 5 x 1 s
Azur 5 x 1 s
Oplach (fosfátový pufr pH 7,4 nebo dest. voda)
Mezi jednotlivými kroky neoplachujeme ani nesušíme,
Na konci nechat zaschnout a pozorovat pod imerzí

## Slide 5: Vyhodnocování krevního nátěru
Pozorujeme zásadně pod imerzí
Správná oblast pro hodnocení: kde se krvinky příliš nedotýkají,
v této oblasti prohlížet preparát při tzv. meandrovitém pohybu (C)
Krevní diferenciál (dif): procentické zastoupení jednotlivých typů leukocytů
Krevní obraz: kompletní hodnocení počtu a morfologie formovaných krevních
elementů
Orientační pomůcka:
na jeden leukocyt připadá asi 700 erytrocytů

## Slide 6
Srovnání počtů leukocytů u různých tříd

## Slide 7: Granulocyty
Jádro segmentované
V cytoplasmě mají granula:
- specifická granula, barví se podle typu kyselými nebo bazickými komponentami barviv dle Pappenheima
- azurofilní granula jsou považována za lyzozomy a barví se purpurově
Neutrofil
velikost 10 – 12 μm, segmentů 2 – 7, Hynkovo číslo, posun doleva
hlavní funkcí neutrofilů je fagocytóza
1/3 granul azurofilních (primární lyzozomy), zbytek granula specifická
nízká úroveň proteosyntézy, glykogen v cytoplasmě - přežívá i v anaerobním prostředí
v oběhu žijí jen 6 – 7 hodin
Receptory:
Fc fragment IgG (FcγR)
C3b složku komplementu, složky komplementu C5a a C3a
TLR
hematopoetické stimulační faktory GM-CSF nebo G-CSF

## Slide 8
Eozinofil
velikost 12 – 14 μm, jádro ze dvou segmentů (brýlovité)
granula větší než u neutrofilů, barví se cihlově červeně.
hodně specifických granul (až 200), obsahují hlavní bazický protein (hodně argininu)
typicky se vyskytující v tkáních, v oběhu málo
schopny fagocytózy, význam v boji s endoparazity zejména mnohobuněčnými helminty
Receptory:
Pro IgG a IgE označovaný FcεR, který existuje ve dvou formách podle afinity k IgE

## Slide 9
Bazofil
velikost 9 - 11 μm, jádro protáhlé, často esovité, méně kondenzované
specifická granula tmavě modrá, překrývají jádro, obsahují heparin a histamin
v oběhu žijí většinou 1 den
účastní se alergických reakcí
Receptory:
vysokoafinní FcεR
Bazofily vykazují řadu podobností s žírnými buňkami, které se v minulosti označovaly jako tkáňové bazofily. Jedná se však o odlišné typy buněk, vzniklé z jiných prekurzorů kostní dřeně.

## Slide 10: Agranulocyty
Jádro není segmentované
V cytoplasmě nemají granula
Lymfocyt
velikost 6 – 12 μm podle stupně zralost (malé střední a velké lymfocyty)
jádro kulaté a hodně tmavé
granula v cytoplasmě nejsou pouze drobná zrnitost
v nátěru se T a B lymfocyty jeví stejně, většina 75% v periferní krvi jsou T lymfocyty
v periferním oběhu převládají malé lymfocyty, které mají průměr 6 – 8 µm
většina lymfocytů žije několik měsíců. Paměťové buňky jsou schopny přežívat po celý život jedince
Receptory:
Specifické receptory pro antigen TcR a BcR

## Slide 11
Monocyt
velikost 14 – 20 μm jádro často ledvinovitého tvaru
cytoplazma obsahuje jemná azurofilní granula (lyzozomy), specifická granula zde nejsou
poločas setrvání monocytů v krvi je 12 – 100 hodin, poté zpravidla pronikají do tkání a diferencují se na makrofágy
Receptory:
pro IgG - FcγR
pro C3b složku komplementu
komplexy MHC II třídy, nutné pro prezentaci antigenních fragmentů

## Slide 12
Trombocyty
u savců jsou bezjaderné, jsou to vlastně odškrcené okrsky cytoplasmy megakaryocytů
velikost asi 3 μm a často v roztěrech vytvářejí shluky
trombocyty ostatních tříd obratlovců jsou jaderné
NK buňky
velké granulární lymfocyty, charakteristické povrchové znaky CD56, CD16
schopny rychle zabíjet některé nádorové buňky a buňky infikované virem
aktivity NK komplementární k aktivitám cytotoxických T-lymfocytů
Receptory:
nemají antigenně specifické receptory,
inhibiční (rozeznávají MHC I) a aktivační receptory (např. FcR - CD 16, rozeznává opsonizované částice)
aktivačně působí nízká exprese MHC I)

## Slide 13: Použité zdroje:
Atlas Hematologie zvířat: http://projekty.sosvet.cz/2006_hematologie/index.htm
Tichý F. a kol.: Histologie, VFU, 2004
Toman a kol.: Veterinární imunologie, Grada, 2000
Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie, Nukleus HK, 2004