## Slide 1: Vyšetření komplementového systému
a) Stanovují se hladiny jednotlivých složek K v séru –
za pomoci antisér, většinou proti C3, C4, C1q, C1 inhibitor (hereditátní angiedém), nefelometrické a turbidimetrické stanovení, ELISA
b) Celková aktivita komplementové kaskády-se provádí testem CH50 – (50% hemolýza způsobená komplementem – membranolytická aktivita), stupeň hemolýzy závisí na množství přidaného K, nepřímá úměra, hemolýza – spektrofotometrie
Beranní krvinky, hemolyzin, komplement
Využití: K detekci poruch nedostatečného mn. nebo defektů složek K systému
Reakční směs:
2% nálev krvinek, Ab(hemolyzin), C komerční (vyšetřované sérum)
Výsledek: lýze buněk, vyčeření

## Slide 2: Využití:
Imunokomplexové choroby (stanovení C3 a C4)
Podezdření na deficity jedn. Složek
U vleklých infekcí a imunodeficit

## Slide 3: Komplementové metody metody využívající faktu aktivace komplementového systému komplexem – antigen-protilátka, KFR
Složky reakce: Ab, Ag, C, ERY, hemolyzin
 Ab- vyšetřované sérum
- chceme v něm prokázat protilátku / komplement v séru je tepelně inaktivován /
 známý specifický Ag
- jsou-li v séru Ab, vytvoří se imunokomplex IK
 KOMPLEMENT - zdrojem nejčastěji sérum morčete (váže se na IK a aktivuje protilátku)
hemolytický komplex: komplex Ag /beraní ERY/ a protilátky  EMBOCEPTORu /hemolyzinu/, získaného imunizací králičího séra beraními erytrocyty
aby došlo k hemolýze je nutná spoluúčast KOMPLEMENTU a inkubace 30 minut při 30 C

## Slide 4: KFR
průběh reakce:
 POZITIVNÍ  ve vyšetřovaném séru je Ab
protilátka v séru vytvoří komplex s Ag – na něj se naváže komplement. Po přidání hemolytického systému nezbývá již komplement do 2. části reakce
 k hemolýze NEDOJDE:
 NEGATIVNÍ  ve vyšetřovaném séru není Ab
- v 1. fázi reakce se nevytvoří IK – komplement se nevyváže a zbývá do 2. fáze reakce, kdy aktivuje hemolyzin
 DOJDE k hemolýze:

## Slide 5: KFR
- velmi záleží na množství komplementu – každý vzorek se musí titrovat, aby bylo množství komplementu konstantní
- použití:
 diagnostika příjice /syfilis/, bruceózy, pasteurely
 ve virologii průkaz protilátek téměř všech virových nákaz
 typizace neznámých Ag nově izolovaných virů
 průkaz protiorgánových Ab