## Slide 1
CHEMIE HISTORICKÝCH
LAKŮ A BAREV

## Slide 2
Terminologie a pojetí
Historie
Chemie a technologie přípravy
Rámcové členění
Suroviny
Postupy výroby
Receptář
Praktické ověření vybraných receptů
chemie historických laků

## Slide 3
Otázka:
Rozdíl lak – barva
chemie historických laků

## Slide 4
Terminologie
Rozdělení NH podle obsahu pigmentu a barviva
Nátěrové hmoty
(NH)
laky
bez pigmentu - bez barviva, aditiva
lazury
rozptýlený pigment
barvivo, aditiva
barvy
fermeže
pigment + plnivo + barvivo + aditiva
tmely
bez pigmentu
pigment + plnivo + aditiva
pigment + sušidlo

## Slide 5
Terminologie
Rozdělení podle obsahu pigmentu a barviva
Nátěrová hmota
(pigment)
(plnivo)
změkčovadlo
(barvivo)
aditiva
rozpouštědla
filmotvorná látka
P O J I V O
ROZTOK POJIVA
sušina
PODKLAD
(kov, dřevo, ..
nátěr
rozpouštědla

## Slide 6
Terminologie
Kritická objemová koncentrace pigmentu
v systému rovnováha mezi pigmentem a pojivem
Při překročení KOKP
dochází k náhlé změně vlastností nátěru.
pigment
pojivo

## Slide 7
Terminologie
Kritická objemová koncentrace pigmentu
TEORIE OBJEMOVÉ KONCENTRACE PIGMENTU
OKP (%) = 100 x (Vp + Vpl) / Vns
OKP Objemová koncentrace pigmentu
Vp Objemová koncentrace pigmentu
Vpl Objemová koncentrace plniva
Vns Objemová koncentrace netěkavých složek
KOKP (%)
Oxid železitý 43
Titanová běloba anatas 53
OKP
Barva základní (Fe2O3) 37 - 39
Barva vrchní (email TiO2) 13 - 32
Obsah pigmentu a plniv v NH
Lak < Lazura < Email < Barva lesklá < Barva mat < Tmel

## Slide 8
Terminologie
Kritická objemová koncentrace pigmentu
TEORIE OBJEMOVÉ KONCENTRACE PIGMENTU
Obsah pigmentu a plniv v NH
Lak < Lazura < Email < Barva lesklá < Barva mat < Tmel
Chart: Vliv OKP na charakteristiky nátěru
| 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
Hodnoty osy Y | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 13 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 1
Sloupec1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 17 | 24 | 27
KOKP (%)
Oxid železitý 43
Titanová běloba anatas 53
OKP
Barva základní (Fe2O3) 37 - 39
Barva vrchní (email TiO2) 13 - 32

## Slide 9
Terminologie
Kritická objemová koncentrace pigmentu
.
PIGMENT | KOKP
Oxid železitý červený (ρ = 4,19 g/ml) | 43
Zinková běloba (ρ = 5,62 g/ml) | 43
Kaolin (ρ = 2,30 g/ml) | 47
Titanová běloba rutil (ρ = 4,10 g/ml) | 52
Křída (ρ = 2,60 g/ml) | 63

## Slide 10
Terminologie
Kvocient Q
.
NÁTĚROVÁ HMOTA | Q (%)
Základní nátěrová hmota | 85 až 90
Podkladová nátěrová hmota | 60 až 85
Emaily | 25 až 60

## Slide 11
Terminologie
Otázka: Rozdíl lak – barva
OZNAČENÍ NÁTĚROVÉ HMOTY: písmeno čtyřmístné číslo lomítko čtyřmístné číslo
příklad: S 2000/9010 Syntetická barva, odstín RAL hnědý
LAK – v označení výrobku X 1234 na prvním místě 1
příklad: Lak lihový L 1000
BARVA – v označení výrobku X 1234 na prvním místě 2
příklad: barva olejová O 2030
Zásadní rozdíl:
LAK
bez pigmentů a plniv (hodnota OKP prakticky nulová - TRANSPARENTNÍ)
BARVA
obsahuje pigmenty a plniva (obsah až do hodnoty KOKP)
obsah a druh pigmentů a plniv (desítky %) - charakterizuje kryvost

## Slide 12
Pigmenty - Barviva
PŘÍRODNÍ PIGMENT – složka nerozpustná v pojivu
White Lead – Sugar of lead – White Vitriol – Litharge – Gamboge – Vermilion – Umbra – Arnatto - Naples Yellow
Dragon´s blood
PŘÍRODNÍ BARVIVO – složka rozpustná v pojivu
Red Sanderś Wood – Red Santal Wood – Saffron – Kurkuma - Asfalt

## Slide 13
Pigmenty - Barviva
Pryskyřice s funkcí pigmentu
GAMBOGE
Pryskyřice získaná ze stromu Gamboge (Cejlon).
Po zasychání pevná, tvrdá žluté barvy s nádechem do červena.
Je vyhledávána pro svou barevnost ve vodných i lihových roztocích. Používá se i do měnících laků,
kde tvoří součást pojiva s dobrým leskem.
.

## Slide 14
Pigmenty - Barviva
Neapolská žluť
Neapolská žluť, též označovaná jako „antimonová žluť“.
Je to pigment, užívaný v evropských lacích a barvách od 17. století (Andrea Pozzo). Největší popularity získal pigment mezi léty 1700 – 1850.
V lacích vytváří v kombinaci s jinými barvivy nádherné odstíny, především odstíny zlata.

## Slide 15
Pigmenty - Barviva
Pryskyřice s funkcí pigmentu
DRAČÍ KREV
Pryskyřice mnoha druhů získaná z indických stromů.
Po zasychání suchá, drobivá, velikosti olivy,
tmavě červené barvy.
Je vyhledávána pro svou barevnost v lihových lacích. Nejkvalitnější ve formě čiré tinktury. Používá se při zlacení, na fólie i zlacenou kůži.
.

## Slide 16
Šafrán byl a stále je, nejdražší koření na světě.
Šafrán je velmi vzácný a dává se ho do laků velmi málo ve formě tinktury.
Iránský šafrán je vynikající kvality, která je téměř neporovnatelná s většinou šafránů prodávaných na tuzemském trhu, a proto se používá do nekvalitnějších laků.
Často se kombinuje s dračí krví, kurkumou a dalšími barvivy červeného zabarvení.
Pigmenty - Barviva
Šafrán

## Slide 17
Pigmenty - Barviva
Pryskyřice s funkcí pigmentu
KURKUMA (TERRA MERITA)
Kořen získaný z indických Curcuma longa.
Pro barvení laků vhodný tvrdý s pryskyřičným lomem.
Kořen je vyhledáván pro vhodnost kombinace s jinými barvivy v lihových lacích.
Nejkvalitnější ve formě čiré tinktury, směsi se využívají k lakování kovů, aby získaly barvu zlata.
.

## Slide 18
Pigmenty - Barviva
ČERVENÉ SANTALOVÉ DŘEVO
Pryskyřice mnoha druhů získaná z indických stromů.
Po zasychání suchá, drobivá, velikosti olivy, tmavě červené barvy.
Je vyhledávána pro svou barevnost v lihových lacích. Nejkvalitnější ve formě čiré tinktury. Používá se při zlacení, na fólie i zlacenou kůži.

## Slide 19
Pigmenty - Barviva
LITHARGE
PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ FORMA OXIDU OLOVNATÉHO PbO s vysokou měrnou hmotností 9,14 až 9,35.
Tvoří měkké, mastné povlaky červeného zabarvení.
V lacích je používán jako sušidlo vysychavých olejů (lněný olej).
Je vyhledávána pro svou barevnost.

## Slide 20
Pigmenty – Barviva
White Lead
Bílé olovo
Základní uhličitan olovnatý 2 PbCO3 · Pb(OH)2
Je to komplexní sůl obsahující uhličitanové i hydroxidové ionty.
Bílé olovo se přirozeně vyskytuje jako minerál, v tomto kontextu je známé jako hydrocerusit, hydrát cerusitu.
Dříve se používal jako přísada do olovnatých barev pro svou neprůhlednost a saténově hladkou směs s oleji.
Měl však tendenci způsobovat otravu olovem a jeho použití bylo ve většině zemí zakázáno.
Bílé sloučeniny olova známé jako olovnaté mýdlo se také používaly jako sušidlo pro vysychavé oleje pro barvy vyrobené s vysychajícím olejem, nebo barvy schnoucí na vzduchu vyrobené s alkydovými pryskyřicemi.
Olovo se často používalo ve směsi s kobaltovými sušidly.
Byly vyvinuty bezolovnaté náhražky, které nahrazují toto použití olova v barvách.

## Slide 21
Pigmenty - Barviva
Sugar of lead
Lead(II) acetate,
lead acetate,
lead diacetate,
lead sugar,
Bílá krystalická sloučenina chemického vzorce
Pb(CH3COO)2 or Pb(OAc)2,
kde Ac je skupina acetyl.
Jedná se o nebezpečnou látku pro zdraví, proto byl pigment nahrazován.
Dříve se používal jako sušidlo do vysychavých olejů k výrobě barev a fermeží.
Katalytický účinek zasychání byl nižší než účinek obdobných solí kobaltu, ale nátěry zasychaly rovnoměrněji.
Proto se používala kombinace se solí kobaltu nebo soli manganu.

## Slide 22
Terminologie
Rozdělení podle obsahu pigmentu a barviva
White Vitriol
Zinc sulfate je hydrát síranu zinečnatého obecného vzorce
ZnSO4(H2O)x
obvykle vzorce ZnSO4 . 7 H2O
Jedná se o sloučeninu, která byla používána jako sušidlo do vysychavých olejů, často v kombinaci se solemi olova, manganu a kobaltu.

## Slide 23
Pigmenty - Barviva
UMBRA PŘÍRODNÍ
Tmavě hnědý přírodní pigment, okr složený z oxidu železa a oxidu manganu.
Vyznačuje se řadou barevných odstínů podle poměru železa a manganu.
Umbra je vhodná jako sušidlo pro vysychavé oleje.
Kombinace železa a manganu představuje
vhodnou směs pro rovnoměrné zasychání nátěru.

## Slide 24
Pigmenty - Barviva
VERMILION
(též vermillion nebo red lead)
je barevný přírodní pigment, často používaný v 19. století ve formě prášku přírodního minerálu cinnabar (sulfid rtuti).
Pigment se vyznačuje velkou kryvostí a tvorbou oranžově červených barevných odstínů. Pigment znali Číně již ve čtvrtém století před n.l. a využívali ho k barvení nejen laků urushi, ale i jiných materiálů.

## Slide 25
Charakteristika
Jedná se o barvivo, které má celou škálu odstínů od žluté přes červenou až po hnědou. Bixin a Norbixin jsou látky, které jsou v Annattu obsaženy. Bixin (žlutooranžový) je dobře rozpustný v tucích, Norbixin je rozpustný ve vodě. V jídle má stabilní vlastnosti a žádným způsobem nereaguje s ostatními přísadami.
Použití
Využívá se k barvení lihových i olejových laků, především ve směsi s jinými pigmenty nebo barvivy, např. Neapolskou žlutí nebo Gamboge.
Pigmenty - Barviva
Annatto

## Slide 26
Křemen s příměsí šupinek fuchistu, díky němuž září
zeleným leskem.
Vhodný ve formě jemného prášku pro speciální efekty
lakovaných předmětů.
Vlastnosti:
- tmavě modré, nebo i jiné zbarvení
- muskovit mění zabarvení na zlaté.
Pigmenty - Barviva
Avanturín

## Slide 27
Pigmenty - Barviva
VZÁCNÉ DŘEVO - LAK