## Slide 1: Audio – úprava a střih pro výuková videa
Prezentace je vytvořena v rámci projektu ZIP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170

## Slide 2: Audio – úprava a střih pro výuková videa
Vyučující: Dominik Alvaro Rada rada@sci.muni.cz

## Slide 3: Osnova
Úvod do audia
Základní pojmy
Formáty zvukových stop
Mikrofony a doporučení
Audio programy
Praktická část střihu a úpravy audia

## Slide 4: Úvod do audia
Co to je audio?

## Slide 5: Úvod do audia
Co to je audio?
Mluvené slovo vs. hudba vs. zvukové efekty a šumy
Lidské ucho – rozsah 16–20 000 Hz
  Nemusí být jenom omezení v lidském uchu 
  ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k&ab_channel=adminofthissite

## Slide 6: Základní pojmy
Frekvenční rozsah
Vzorkovací frekvence (standard pro CD 44,1 kHz)
Bitrate (kbps; většinou dostačující 128 kbps) – „kvalita“
BPM (údery za minuty; taneční hudba 120–130 a více BPM)
Filtry
Šum
Hlasitost (dB)
Mikrofonní vstupy: XLR, jack 3,5 mm (6,3 mm, 2,5 mm), USB

## Slide 7: Formáty audio stop
Typy formátů
  MP3 – komprese, zmenšení až na desetinu, odstranění zvuků pro člověka „nedůležitých“
  wav – „ořezání“ vyšších frekvencí, bezztrátová komprese
  wma – speciální Windows kodek
  flac – bezztrátová komprese
  ogg – často v telefonech
Je potřeba kvalitnější audio? Hudba vs. hlas?
Úkoly
Kolik místa zabere jedna zvuková stopa ve formátu .mp3 a.wav?
Upravte přenosová rychlost (kvalitu nahrávky). Jak se změnila velikost?

## Slide 8: Mikrofony
Dynamické a kondenzátorové, případně USB mikrofony
  Dynamické – menší vzdálenosti, méně citlivé, větší směrovost (více osob současně)
  Kondenzátorové – potřeba fantomového napájení (většinou speciální zvuková karta / zařízení), přirozenější zvuk, citlivé na šum
  USB mikrofony – bez nutnosti externích či složitých zapojení
Záhlavní, ruční, integrovaný
  Předem si ujasnit počet účastníků a potřebnou směrovost
Frekvenční omezení a mnoho dalšího (pro profesionální využití )

## Slide 9: Doporučení pro záznam
Některé šumy se špatně filtrují – využití tzv. pop filtrů
Pozor na ozvěny v místnosti
Předem vyzkoušet omezení hlasitosti mikrofonu

## Slide 10: Audio programy
Audacity
Goldawave
Adobe Audition CC
Online programy (https://audiomass.co/, https://twistedwave.com/online)
Současně pro úpravu videa (většinou omezené možnosti ve verzích zdarma) – příští hodina

## Slide 11: Praktická část I
Nahrajte si Váš hlas na mobilní telefon/tablet. Můžete namluvit zprávu, zazpívat (záleží na aktuálních opatřeních ), atp.
Stejnou nahrávku proveďte i v nahrávacím studiu.
Následně porovnejte nahrávky, šum a zkreslení hlasu.
Úkoly
  Odfiltrování šumu
  Úprava hlasitosti
  Změna dynamiky hlasu

## Slide 12: Praktická část II
Úkoly
  „Namixujte“ několik nahrávek
  Vyhledejte instrumentální hudbu (či hudbu s delší předehrou) – podkres
  Přidání podkresu („podmazu“) k Vašemu hlasu
  Zkouška vytvoření vlastního „podmazu“
  Youtube
  Zkuste převod videa na audio – vyhledejte nějaký online nástroj

## Slide 13: Vytvoření podcastu
Zamyšlení nad
  formou,
  délkou,
  skupinou posluchačů,
  tématy, …
Pořízení techniky (hardwarová část)
Provedení korektury nahrávky (softwarová část)
Publikace (YouTube, Spotify, webové stránky…)

## Slide 14: Dotazy a diskuze

## Slide 15: Zdroje
Formáty ukládání zvukových dat. Audiozone.cz [online]. Praha: ATLANTIDA, 2013 [cit. 2021-09-23]. Dostupné z: https://www.audiozone.cz/recenze/formaty-ukladani-zvukovych-dat-t20011.html
Mikrofony. Recenzer.cz [online]. Praha: Converso Group, 2021 [cit. 2021-08-19]. Dostupné z: https://www.recenzer.cz/mikrofony/