## Slide 1: Vodní zdroje - případové studie II
Lokalita 1
Mongolsko – Sainshand

## Slide 2: Průmyslový areál Sainshand
provincie Dornogobi - 59 000 obyvatel
jedno z nejméně osídlených míst na Zemi - 0,54 obyvatele/km2 (ČR 133 obyv./km2)
obrovské bohatství nerostných surovin (ropa, uhlí, uran, měď aj.)
ekonomický rozvoj – nejenom těžba, ale i zpracování nerostných surovin
vybudování obrovského průmyslového areálu u města Sainshand
vzestup populace města z 29 tis. na 200 tis.
Sainshand má hrát strategickou roli v rozvoji země(dnešní HDP 12 tis. $/obyv (Česko 51 tis. $/obyv)
závislost projektu na vodě – min 19 200 m3/den (222 L/s) pod dobu 30 let
nejbližší řeka Kherlen 230 km

## Slide 3: Lokalizace
uzavřená bezodtoká pánev
40 000 km2
830 až 1500 m n. m.

## Slide 4: Klima
studená aridní oblast
průměrná teplota 5 °C
-40 až +40 °C
nezámrzná hloubka >4 m
srážky 30 až 226 mm/rok, průměr 117 mm/rok (1970-2013)
výpar převyšuje srážky kromě dubna, května a září
odvodnění pánve pouze výparem

## Slide 5: Geologie
sladkovodní křídové sedimenty
fluviální a lakustrinní sedimenty
sedimenty velkých dočasných jezer
mocnost 1800 až 2700 m
spodní křída – souvrství Tsagaantsav, Shinekhudag and Hϋhteeg
svrchní křída – souvrství Sainshand, Bayaanshiree a Baruungoyot
slepence, pískovce, prachovce, jílovce

## Slide 6: Koncepční hydrogeologický model
klíčový krok při hodnocení jakékoliv lokality a v podstatě jakékoliv HG úlohy
syntéza a interpretace všech dosavadních poznatků relevantních k prováděnému výzkumu
okrajové podmínky – začlenění lokality do širšího HG prostředí
  obvodové OP (fyzikální, hydraulické)
  vnitřní OP (říční síť, odběry, vsaky aj.)
charakterizace HG vlastností prostředí – hydraulické parametry, chemismus aj.
režim proudění podzemních vod
bilance
Trine Enemark, Luk J.M. Peeters, Dirk Mallants, Okke Batelaan, Hydrogeological conceptual model building and testing: A review, Journal of Hydrology, Volume 569, 2019.

## Slide 7: a) Hydrogeologická prozkoumanost
106 starých vrtů (1986-87) – hloubka 30-291 m
20 nových vrtů – hloubka 125-300 m
geofyzikální průzkum na ploše 1100 km2
hydrodynamický výzkum – čerp/stoup zk. – Cooper-Jacob
70 hodnot transmisivity
říjen 2013 změřeno 103 hladin
vzorkování – 30 vrtů a studní v kvartéru + 90 vrtů v křídě

## Slide 8: a) Hydrogeologická prozkoumanost

## Slide 9: b) Hydrogeologická stavba
geofyzikální průzkum na ploše 1100 km2
vertikální elektrické sondování (VES)
korelace s litologií vrtů

## Slide 10: c) Hydrogeologické parametry
čerpací zkouška
stoupací zkouška
Hydrodynamický výzkum

## Slide 11: c) Hydrogeologické parametry
Moser et al. (2021)
clogged well screen 
zkouška se stupňovitou změnou vydatnosti
Hydrodynamický výzkum

## Slide 12: c) Hydrogeologické parametry
Transmisivita
Transmisivita
geometrický průměr 2×10-3 m2/s (1×10-4 až 8×10-3 m2/s)
Hydraulická vodivost
geometrický průměr 3.8×10-5 m/s
(2×10-4 až 3×10-6 m/s)
*aritmetický průměr 5.2×10-5 m/s
medián 4.2×10-5 m/s

## Slide 13: d) Proudění podzemních vod
Mapa hydroizohyps(piez)

## Slide 14: d) Proudění podzemních vod - odtok
Zasolení indikující dlouhodobý vývěr podzemních vod

## Slide 15: e) Chemismus podzemních vod
Piperův diagram
Mapa chemismu kolektoru Bayaanshiree

## Slide 16: Koncepční hydrogeologický model

## Slide 17: Numerický hydrogeologický model

## Slide 18: Udržitelná vydatnost vodního zdroje
Nejistoty
kolísání hladiny PV
doplňování PV – fosilní vody, neustálený stav?
požadavek 222 L/s
simulovaný přítok 256 L/s

## Slide 19: Udržitelná vydatnost vodního zdroje
Bsh aq.
Nejistoty
kolísání hladiny PV
doplňování PV – fosilní vody, neustálený stav?
doprůzkum – stabilní izotopy vody
požadavek 222 L/s
simulovaný přítok 256 L/s

## Slide 20: Vývoj hydraulických výšek při využívání zvodně
model ustáleného proudění  neustálené (nestacionární) proudění
přenastaveny okrajové podmínky proudění
  konstantní hladina na konstantní přítok
  eliminace možného nadhodnocení přítoku podzemních vod
  ve skutečnosti rozšíření deprese vyvolá zvýšení přítoku
  nejistota v možnostech rozšíření deprese
neovlivněná hladina
1) konstantní hladina
2) konstantní přítok
skutečnost ?
okrajová podmínka
hladina za hranicí modelu
jímací vrt

## Slide 21: Vývoj hydraulických výšek při využívání zvodně

## Slide 22: Dopady využívání vod
30 let čerpání křídové zvodně – přítok do kvartérní zvodně nižší cca o 23 %

## Slide 23: Voda na poušti

## Slide 24: Děkuji za pozornost