## Slide 1: Cvičení 2
JARO 2024 | Pokročilá ložisková geologie Lenka Skřápková

## Slide 2: Genetická klasifikace ložisek (upraveno podle Rozložník et al. 1987
Série |  | Skupina | Typ | Formace
Endogenní |  | magmatická | likvační | Cu-Ni + PGE
 |  |  | protomagmatická | Cr, PGE, C, Ti, REE
 |  |  | hysteromagmatická | Cr, Ti, magnetit-apatit
 |  | pegmatitová | jednoduché pegmatity | křemen-živec-slída
 |  |  | metasomatizované pegmatity | Li, Be, Nb-Ta, Sn, U-Th, Au, drahé kameny
 |  | karbonatitová |  | REE
 |  | hydrotermálních metasomatitů | skarnová | Fe, W, Cu, Pb-Zn, Co, Sn, Mo, U, …
 |  |  | albititová | Nb-Ta, Zr, U, Be, …
 |  |  | greisenová | Sn-W, Mo, Be, Li
 |  |  | porfyrových rud | Cu, Mo, U
 |  | hydrotermální | plutonická | Au, Sn, W, Mo, Cu, U, Ni-Co, Sb, …
 |  |  | subvulkanická | Sn-W-Bi-Ag, Au-Ag, Cu-Pb-Zn, …
 |  |  | teletermální | Pb-Zn, Hg-Sb, Cu, fluorit
 | Metamorfogenní | kontaktně metamorfogenní | kontaktně metamorfovaná | Fe, Mn, V, …
 |  |  | kontaktně metamorfní: metasomatická termometamorfní | viz skarny grafit, smirek, andalusit
 |  | regionálně metamorfogenní | regionálně metamorfovaná | Fe, Mn, kyzové formace, rýžoviska
 |  |  | regionálně metamorfní: restity pegmatity metasomatity | grafit, sillimanit, azbest křemen-živec-slída viz skarny
 |  |  | metamorfně hydrotermální | viz hydrotermální ložiska
Endo-exogenní | subaerická | vulkanoexhalační | S, B
 |  | krustální | travertin, sintry
 |  | hydratogenní | pitná, léčivá, průmyslová voda geotermální energie
 | submarinní | vulkanosedimentární | Fe (Lahn Dill), Mn, Cu+Pb-Zn+Au-Ag (kyzové formace)
 |  | hydrotermálně sedimentární | Cu-Co, Cu, Pb-Zn + Ag, kovonosné jíly
Exo-endogenní | infiltrační | mineralizace hydrogenní: v pískovcích v karbonátech v kaustobiolitech | U, Cu red beds S, sádrovec, P U, Ge, P
Exogenní | zvětralinová | rýžoviska | Sn, Nb-Ta, W, diamant, pyrop
 |  | reziduání | kaolin, bauxit, Fe, Ni-laterity, …
 |  | halmyrolytická | bentonit
 |  | supergenního obohacení | druhotné oxidické a sufidické rudy
 | sedimentární | klastická | Au, Pt, diamant, Sn, Ti, Zr, Au-U, štěrky, písky
 |  | chemogenní a biochemogenní | evapority, karbonáty, silicity
 |  | organogenní | karbonáty, silicity, fosfority kaustobiolity

## Slide 3: METASOMATICKÁ ložiska

## Slide 4: Metasomatická ložiska - přehled
pegmatity
skarny
greiseny
Li, Be, Ta, REE, Rb, Cs
Fe, W, Cu, Au, Zn-Pb, Mo, Sn, REE, Be
W, Sn, Cs, Li, Mo, Be
lepidolit, beryl, tantalit, živce, polucit
magnetit, chlorit, sulfidy, scheelit, wollastonit
kasiterit, wolframit, molybdenit, zinnwaldit, lepidolit, beryl
albitity
Be, Nb-Ta, REE, Zr
columbit, tantalit, pyrochlor, zirkon, beryl
porfyrové rudy
Cu, Au, Mo, Bi, Re
chalkopyrit, molybdenit, bornit, sfalerit, galenit, wolframit, scheelit, sfalerit, galenit, wolframit, scheelit

## Slide 5: metasomatóza

## Slide 6: metasomatóza
Proces vedoucí ke změně chemického a mineralogického složení v pevném stavu.
ZMĚNA MINERALOGICKÉHO SLOŽENÍ
ZMĚNA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ
zejména Na, Ca, Mg, Fe, Al, Si, H
minoritně i jako OH, F či B indikující změnu ve složení kationtů
nahrazení minerálu další generací téhož, s odlišným poměrem prvků, nebo úplně jiným minerálem
Pérez-Soba & Villaseca, 2019

## Slide 7
metasomatóza
Působení výše teplotních hydrotermálních roztoků (velký rozsah) v závěrečných fázích konsolidace masivů.
Tvary ložiskových těles | žíly, čočky, pně, žilníky, hnízda
Textury | vtroušeninová, masivní, žilná, žilníková
zdroje fluid | magmatické hydrotermální roztoky
přenos kovů | kovy vázány na tzv. ligandy (Cl, F, HS, SO4, HCO3)
asimilace | roztok musí být podsycen
vysrážení | roztok musí být přesycen

## Slide 8: metasomatóza
albitizace • serpentinizace • greisenizace • feldspatizace • silicifikace • kaolinizace • dolomitizace • fenitizace • propylitizace •argilitizace • atd.
MECHANISMUS PŘENOSU LÁTEK |  | 
FAKTORY | teplota, tlak, čas, chemické složení protolitu, chemické složení a koncentrace infiltrujících fluid, permeabilita horniny | 
PROCESY | infiltrace | » hlavní mechanismus při metasomatóze » roztoky a fluida s rozpuštěnými látkami cirkulují těmi částmi hornin, kde je vyšší permeabilita a reagují s protolitem a zároveň tato fluida odnáší uvolněné prvky a látky
 | difuze | » spíše výjimečně – rozptýlení rozpustných látek skrz stacionární fluida je řízeno rozdíly v chemických potenciálech
 | dissolution-reprecipitation | » nahrazení jednoho minerálu další generací téhož s odlišným poměrem prvků, nebo úplně jiným minerálem » iniciováno fluidy » překrystalování minerálu

## Slide 9: metasomatóza
Mg-METASOMATÓZA
Fe + Ca → Mg ± H2O
oxidace, ztráta Si, přísun K
Si-METASOMATÓZA
serpentin + Si → mastek + H2O
serpentin + Si + Ca → tremolit + H2O
serpentin + CO2 → magnezit + mastek + H2O
přítomnost Ca v systému ovlivňuje množství novotvořeného amfibolu
přítomnost CO2 v systému může způsobit alteraci serpentinu bez Si
Fe + Mg → Si, Al ± H2O, CO2
chloritizace
Okamoto & Oyanagi, 2023
destrukce mafických minerálů a plagioklasů
albit + Mg + H2O → chlorit + SiO2 + Na2O
serpentin + Al + Mg + H2O → chlorit

## Slide 10: alkalická metasomatóza
(Na-Ca)-METASOMATÓZA
Ca + K → Na ± H2O
Fe + Mg → Ca
mafické-intermediální horniny
Ca-plagioklas → Na-plagioklas ± skapolit, analcim
mafické minerály → chlorit + amfibol ± epidot
Na-METASOMATÓZA
Ca + K + Si→ Na
albitizace
peraluminní granitoidy
plagioklas + K-živec → albit + muskovit
Ca-METASOMATÓZA
Ca-plagioklas + mafické minerály → epidot
alkalické živce → zeolity
anortit + Ca + H2O → grosulár + H
mafické horniny
Mg + K + Na → Ca
K-METASOMATÓZA
Na + Ca → K ± H2O, Si, Rb
felsické – K-bohaté mafické horniny
mafické minerály (amfibol/pyroxen) → biotit
plagioklas → K-živec (adulár) + muskovit
smektit → illit
https://www.youtube.com/watch?v=AQFz6jFN1EY

## Slide 11: H-metasomatóza
Na + K + Ca + Si → H ± H2O + CO2 + S + F
SERICITIZACE
felsické-intermediální horniny
K-živec + plagioklas → sericit ± jílové minerály
mafické minerály → chlorit, epidot, sulfidy
CHLORITIZACE
GREISENIZACE
felsické-peraluminické horniny
živce → F-slídy, topaz, fluorit
mafické minerály → Li-Fe-slídy, chlorit, sulfidy, oxidy
+ F ± B, Cl, Li, Si, P, Sn, W, Mo
růst teploty ± F
nedostatek K
přebytek Mg a Fe
ARGILITIZACE
felsické-intermediální horniny
plagioklas → fylosilikáty, jílové minerály
zachování K-živce
mafické minerály → chlorit, pyrit
Na + Ca → H ± H2O, Si
POKROČILÁ ARGILITIZACE
mafické minerály → sulfidy (pyrit)
živce + slídy → pyrofylit + jílové minerály, andalusit + alumosilikáty
úplné vyluhování Ca, Na, K a Mg
částečné zachování Fe a Al

## Slide 12: metasomatóza – těkavé prvky
Nedochází nutně k výměnným reakcím → přísun těkavých složek je elektroneutrální, tzn. reakce k vyrovnání nábojů nejsou potřeba.
PROPYLITIZACE
felsické-mafické horniny
mafické minerály + živce → chlorit, muskovit, albit, epidot
může dojít k částečné destrukci mafických minerálů a živců →
v konečném důsledku však nedochází k výrazné výměně prvků
ZEOLITIZACE/
SERPENTINIZACE
felsické-mafické horniny
felsické minerály → zeolity ± karbonáty
mafické minerály → serpentin
přísun H2O ± CO2

## Slide 13: metasomatóza - fenitizace
charakterizována přínosem Na, K a CO2 ± F a vyluhováním SiO2 a redistribucí Ca, Fe, Mg a Al2O3
FENITIZACE
karbonatity, syenity
živce + muskovit → alkalické živce a foidy (nefelín), karbonáty
mafické minerály → Na-pyroxeny/amfiboly/flogopit
obvykle kompletní odstranění křemene,
možný výskyt karbonátů
stopové prvky Zr, Nb, Ta, La, Ce
Elliott et al. 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Se1DVbw5iZ0

## Slide 14: pegmatity

## Slide 15: Pegmatity
hrubozrnná hornina granitického složení s kostrovitou, grafickou nebo jinou texturou
žíly, čočky, hnízda
magmatická diferenciace x anatexe
texturní diferenciace → zonálnost
geochemická frakcionace
HLAVNÍ MINERÁLY
křemen, živec, slída
turmalín, beryl, granát, Nb-Ta oxidy, kasiterit, apatit, fluorit, spodumen
PEGMATITOVÉ ZÓNY | 
Jednoduché pegmatity | Komplexní pegmatity
grafická | grafická
granitická | granitická
bloková | bloková
křemenné jádro | albitová-metasomatická
 | křemenné/lepidolitové jádro
frakcionace
  Li, Be, Nb, Ta, REE, Rb, Cs, U, Sn, W

## Slide 16: Pegmatity – zjednodušená klasifikace (Černý, 1991)
abyssal
muscovite
rare-element
miarolic
beryl
complex
albite-spodumen
REE
Albite
LCT
NYF
spodumene
amblygonite
lepidolite
petalite

## Slide 17
Pegmatity – teorie vzniku
Vlasov (1961)
Jahns & Burnham (1969)
Ueleb (1977)
London (2014)

## Slide 18
Pegmatity – teorie vzniku
London (2013)
London (2005)
London (2014)

## Slide 19
McKeough et al. 2013
Geochemická frakcionace probíhá nejen v rámci pegmatitového tělesa, ale také ve smyslu „vzdálenost granit-pegmatit“.
Pegmatity - frakcionace
Queiroz & Botelho, 2018

## Slide 20
Pegmatity - frakcionace
Saleh et al. 2021
Shen et al., 2022

## Slide 21
London (2014)
Pegmatity - frakcionace

## Slide 22
Pegmatity - frakcionace
Phelps et al. 2020

## Slide 23
Pegmatity - vývoj

## Slide 24: Pegmatity - ložiska
SVĚTOVÁ LOŽISKA
Tanco (petalitový), Red Cross Lake (lepidolitový), Berry Havey (elbaitový), Greenbushes (spodumenový)
Brazílie, Madagaskar, Cejlon, JAR, Zimbabwe, Austrálie
LOŽISKA ČR | LOŽISKA ČR
lepidolitový subtyp | Rožná, Dobrá Voda, Drahonín, Chvalovice, Lhenice, Dolní Bory
beryl-columbitový subtyp | Věžná
elbaitový subtyp | Bližná, Řečice, Dolní Rožínka
petalitový subtyp | Nová Ves

## Slide 25: tanco
petalitový pegmatit intrudoval do amfibolitu, uloženého v pásmu zelenokamenů Bird River v Kanadě
rozměry pegmatitového tělesa: ca. 1.99 × 1.06 × 0.10 km
rozdělen na 9 jednotek s odlišnou mineralogií a strukturou
významná Nb-Ta mineralizace v aplitické albitové jednotce (30), Cs mineralizace v pollucitové jednotce (80) a Rb-Li mineralizace v lepidolitové jednotce (90)
Ta (wodginite a tantalit), Cs (pollucit), Rb (lepidolit) a spodumen

## Slide 26: tanco – vznik jednotlivých zón
vznikla jako první
hojný plagioklas
BORDER ZONE 10
velké krystaly mikroklinu graficky srostlé s krystaly křemene
WALL ZONE 20
obrovské kostrovité krystaly křemene s albitem vyplňujícím mezery mezi krystaly
granitické složení
LOWER INTERM. ZONE 40
převážně albit spolu s mikroklinem a křemenem z WZ
APLITE ZONE 30
vyčnívající krystaly z WZ se vnořily do vrstvy albitu
Nb-Ta mineralizace
London, 2024
London, 2024

## Slide 27
tanco – vznik jednotlivých zón
Li-nabohacená zóna
UPPER INTERM. ZONE 50
Ta-nabohacená zóna
CENTRAL INTERM. ZONE 60
pravděpodobně krystalovala spolu se zónou 50 v oddělených doménách
masivní křemen
QUARTZ CORE 70
Cs-nabohacená zóna
POLLUCITE ZONE 80
vznikla mezi Qz jádrem a intermediate zónami
Li-nabohacená zóna
LEPIDOLITE ZONE 90
vznikla mezi Qz jádrem a intermediate zónami
London, 2024

## Slide 28: tanco
Linnen & Lichtervelde, 2012
London, 2024

## Slide 29: skarny

## Slide 30: skarny
Vznik na kontaktu silikátových a karbonátových hornin.
Typická je poměrně jednoduchá mineralogie a polyfázový vznik.
450-600 °C
rozdělení | » endoskarn – protolitem je magmatická (silikátová) hornina » exoskarn – protolitem je sedimentární (karbonátová) hornina
polyfázový vznik | » prográdní fáze – bezvodé minerály – vysokoteplotní (500-700 °C) + hypersalinní roztoky » retrográdní fáze – vodnaté minerály – nízkoteplotní (250 °C) + nízká salinita
mineralogie | » převážně Ca-Mg-Fe-Mn bezvodé silikáty s minimem živců » granát-klinopyroxen (diopsid) ± amfibol-epidot » magnetit, vesuvian, spinel, biotit, chlorit, sulfidy, scheelit, wollastonit
zrudnění | » Fe, Au, Cu, Zn-Pb, W, Mo, Sn
tvar tělesa | » žíly, čočky
textury | » hrubozrnná vtroušeninová
Příklad hydrotermální přeměny sedimentární horniny na skarn: 4CaCO3 + 2FeCO3 + 2Fe2O3 + 5SiO2 → Ca3Fe2[SiO4]3 + CaFe[Si2O6] + Fe3O4 + 6CO2 | 

## Slide 31: skarny
LOŽISKA |  | 
Big Gossan | Cu-Au | IND
Iron Spring | Fe | USA
King Island | W-Sn | AU-TAS
Bingham | Cu-Au | USA
Malešov | Fe | CZE
Vlastějovice | Fe | CZE
Měděnec | Fe | CZE
Gross, 1996

## Slide 32: skarny
Knuever et al., 2023

## Slide 33: skarny
Cui et al., 2022
Meinert, 2020

## Slide 34: skarny
Jirásek, 2023
John, 2024
Wollastonit, granát
Pyroxen
magnetit, pyroxen

## Slide 35: greiseny a albitity

## Slide 36: greiseny
MAGMATICKÁ
INTRUZE
K-METASOMATÓZA
(550-650 °C)
Na-METASOMATÓZA
(ALBITIZACE)
(400-550 °C)
GREISENIZACE + PROKŘEMENĚNÍ
(250-400 °C)
VÝSTUP POSTMAGMATICKÝCH FLUID
rozdělení | » endogreisen – pozice ve vrcholové části intruze » exogreisen – pozice v nadloží intruze
vznik | » vznik působením vysokoteplotních hydrotermálních fluid na magmatickou intruzi v rámci postmagmatického vývoje
mineralogie | » převážně křemen a muskovit » kasiterit, wolframit, molybdenit, topaz, fluorit, turmalín, zinnwaldit, amazonit, lepidolit
zrudnění | » W, Mo, Sn, Nb, Ta, Be, Rb, Cs, Sc
tvar tělesa | » žíly, čočky
textury | » vtroušeninová
ložiska | » Cínovec, Krupka, Altenberg, Cornwall, Austrálie
Příklad vzniku typické greisenové asociace: 5KAlSi3O8 + 3HF → KAl2AlSi3O10(OH,F)2 + 11SiO2 + Al2SiO4F2 + 2K2O + H2O | 
Křemen-muskovitová vysoce frakcionovaná hornina vzniklá za středních teplot.

## Slide 37: greiseny
Varga et al., 2023

## Slide 38: greiseny
vznik křemenných žilníků a doprovodné W-mineralizace
první greisenová alterace - topazifikace Qz-žilníků a další nová W-mineralizace
magmatická krystalizace, vznik puklin, exsoluce fluid a jejich následný var (znemožnil vznik nízce-salinních fluid
pozdní fluida iniciovala všudypřítomnou greisenizaci granitu + intenzivní vznik puklin až k povrchu způsobil důležitý pokles tlaku a následnou vaporizaci greisenových fluid
plynulé pokračování greisenizace – pukliny umožnily migraci fluid, reaktivaci některých topazových žil a krystalizaci dalších W-bohatých křemenných žil v místech lokálního poklesu tlaku
alterace již probíhá pouze v rámci Qz-žil v okrajových částech granitu
Monnier et al., 2020

## Slide 39: greiseny
https://www.virtualmicroscope.org/content/topaz-greisen-st-mewan-beacon
Eldosouky et al. 2023
Křemen, topaz, turmalín

## Slide 40: albitity
vznik | » vznik působením vysokoteplotních hydrotermálních fluid na magmatickou intruzi v rámci postmagmatického vývoje
mineralogie | » columbit-tantalit, pyrochlor, zirkon, beryl » křemen, K-živec, slídy, ± pyroxen, amfibol
zrudnění | » Nb, Ta, Zr, REE, Th, Be
tvar tělesa | » žíly, žilníky
textury | » vtroušeninová
ložiska | » Nigérie, JV Asie, Kazachstán, Čína, Kanada
MAGMATICKÁ
INTRUZE
K-METASOMATÓZA
(550-650 °C)
Na-METASOMATÓZA
(ALBITIZACE)
(400-550 °C)
VÝSTUP POSTMAGMATICKÝCH FLUID
GREISENIZACE + PROKŘEMENĚNÍ
(250-400 °C)
Leukokratní hornina, tvořená hlavně jemnozrnnou albitickou hmotou.

## Slide 41: albitity
Kaur et al., 2019
Condit et al., 2018

## Slide 42: porfyrové rudy
Richards & Leybourne, 2021

## Slide 43: porfyrové rudy
Hydrotermálně-metasomatická ložiska s nízkou kovnatostí uložená v prostoru mezi bází vulkánu a vrcholem intruze (obvykle v hloubce 1.5-4 km).
rozdělení | Cu-Mo » kontinentální kůra (okraje) Cu-Au » ostrovní oblouky
vznik | » vázány na kyselé až intermediální intruzivní horniny porfyrového typu (granit, diorit, tonalit, monzonit, syenit) silně postižené hydrotermálně-metasomatickými procesy (vysokoteplotní vysokosalinní fluida)
mineralogie | » chalkopyrit, molybdenit » pyrit, pyrhotin, bornit, magnetit, sfalerit, galenit, wolframit, scheelit
textury | » vtroušeninová, žilníky v silně alterovaných částech
zrudnění | » Cu-Mo (nejvýznamější zdroj), Au, Ag, Te, Re, Se, Bi
tvar tělesa | » zonální a koncentricky uspořádaný cylindr (peň)

## Slide 44: porfyrové rudy
Richards & Leybourne, 2021
obohacení primárního magmatu o S, LIL prvky (Rb, K, Ca, Ca, Sr, Ba), As a Sb, B, Tl a Si
1
optimální sklon subdukce (30-45°) a mírné zaoblení desky → ideální pro uvolnění fluid, které následně zmetasomatizují SCLM → tento stav je nutné zachovat několik mil. let
2
MASH = melting, assimilation, storage, homogenization → změna bazaltického složení na intermediální vápenato-alkalické (andezity)
3
vznik rozsáhlých obloukových batolitů → pohyb vzhůru zejména prasklinami
4

## Slide 45: porfyrové rudy
Richards & Leybourne, 2021
extrakce kovů ze silikátové taveniny do odmíšené těkavé fáze → kovy preferují salinní fluida vůči tavenině
5
množství kovů, které se mohou uložit je silně závislé na objemu fluid, která jsou limitována objemem magmatu → celkově to závisí na efektivnosti jednotlivých procesů
6
pouze 0.01 % systémů dokáže efektivně dopravit kovy do hydrotermálních systémů svrchní kůry → ložisko musí mít alespoň 0.4 % Cu pro povrchovou těžbu, nebo 1.2 % pro důlní těžbu, aby se to vyplatilo
7
post-mineralizační procesy nutně musí vést k výzdvihu či erozi oblasti, aby bylo možné ložisko objevit a těžit (pouze 0.0001 % úspěšnost)
8
Vznik porfyrového ložiska trvá zhruba 100 000 let či méně.

## Slide 46: porfyrové rudy - metasomatismus
Zóna K-metasomatózy | » není vždy přítomna » primární ortoklas + plagioklas + mafické minerály → sekundární ortoklas + biotit + chlorit + anhydrit | 450-600 °C
Zóna sericitizace/ chloritizace | » nahromadění křemene + sericitu + pyritu ve vnitřní části a jílových minerálů ve vnější části » přeměna živců a biotitu | 200-450 °C
Zóna argilitizace/ kaolinizace | » není vždy přítomna » jílové minerály (blíže k rudnímu tělesu kaolín, dále montmorilonit) + pyrit » biotit → chlorit | 100-300 °C
Zóna propylitizace | » VŽDY » chlorit + pyrit + kalcit + epidot » primární biotit + amfibol → chlorit a karbonáty | 250-400°C
https://www.youtube.com/watch?v=iPRbHTvg-wU&t=1s

## Slide 47: porfyrové rudy – schéma zrudnění
METASOMATICKÉ ZÓNY
PERIFERIE PNĚ
JÁDRO PNĚ
OKOLNÍ HORNINA
Velmi slabá mineralizace:
CHALKOPYRIT
ENARGIT
MAGNETIT
BORNIT
MOLYBDENIT
PYRIT
PYRHOTIN
Pb-Zn-Cu-Au-Ag
VTROUŠENINOVÁ MINERALIZACE
ŽILNÁ MINERALIZACE
ROZHRANNÍ K-METAS. A SERICIT.
Cu-Mo
K-METASOMATÓZA
SERICITIZACE
ARGILITIZACE
PROPYLITIZACE
Qtz-Kfs-Bi
Cpy
Qtz-Ser
Py shell
Cu-Mo
Qtz-Kao-Chl
Chl-Ep-Cal-Ad-Ab
± Py shell
DETAIL METASOMATICKÉ ZÓNY

## Slide 48: porfyrové rudy – zrudnění
Qz-žilky protínající monzodiorit, s hojným chalkopyritem a bornitem
A
příklad mineralizace obsahující ca. 3.18 % Cu a 1.18 g/t Au
B
vtroušeninový chalkopyrit v andezitické hornině, El Teniente
C
Qz-žilník s chalkopyritem a bornitem v monzonitu, Bingham
D
Richards & Leybourne, 2021

## Slide 49: porfyrové rudy - ložiska
Chuquicamata, El Teniente (CHL) Bingham (USA) | Cu
Climax, Henderson (USA) | Mo
LOŽISKA | 
MSz-KNz pacifické pásmo | » Chile, Peru, Mexiko, USA, Kanada
KNz mediteranní pásmo | » Bosna, Srbsko, Makedonie, Bulharsko, Turecko, Arménie, Írán, Afganistán, Pákistán a severní Indie
varisko-kaledonské pásmo | » Kazachstán, Uzbekistán, Tuva, Mongolsko, Čína

## Slide 50: porfyrové rudy - ložiska
Richards & Leybourne, 2021
→

## Slide 51: El teniente
největší ložisko Cu na světě
mineralizace je vázána na silně alterované brekcie uložené v mafickém intruzivním komplexu terciérního stáří (gabra, diabasy, porfyrické bazalty a bazaltické andesity)
magmaticko-hydrotermální brekcie vzniky v důsledku exsoluce vysokoteplotních magmatických fluid z chladnoucího plutonu
El Teniente + Los Pelambres + Río Blanco-Los Bronces
bohaté Cu, S, Fe, Ca, Mo a B; ale chudé Au
průměrná mineralizace: 1.2 % Cu a 0.3 % Mo
  Cu-Mo
Stern & Skewes, 2010

## Slide 52: El teniente
Spencer et al., 2015
Nejstarší intruze v komplexu.
Sewell Quartz Diorite (SQD)
První výrazně mineralizovaná intruze komplexu, která protíná SQD.
A-Porhpyry
Brekcie skládající se z TMC a klastů SQD v alterované matrix tvořené biotitem, živci, anhydritem a křemenem.
Intruze vzniklé po uložení A-Porphyry. Rozlišují se: Northern, North-Central, Central a Southern Diorite + Grueso Porphyry.
Diorite pipes
Poslední hlavní intruze spjatá s mineralizací na ložisku, která je protnutá Braden Breccia Pipe.
Teniente Dacite Porphyry (TDP)
Mocná sekvence mafických a vulkanoklastických hornin.
Teniente Mafic Complex (TMC)

## Slide 55: El teniente
Qz a Anh žíly se sulfidy ± Kfs, Bt, Chl
Late magmatic alteration
destrukce a nahrazení dřívějších minerálů Qz + Ser, ± Chl, Anh
Principal hydrothermal alteration
draselná alterace – Kfs + Bt
Biotite alteration
silně přetisknuta následnou biotitovou alterací
Magnetite-actinolite alteration
Cpx → Mag + Act
Ca-Pl → inkluze Mag + Act
postihla zejména gabra a diabasy
málo Cu
Cu-mineralizace → Cpy + Bn
postihla zejména mafické intruze
Qz, Anh, Chl, Ser, Mag, Rt, Ap
Cu-mineralizace → Cpy, Bn, Py, Mol
protíná, ale nealteruje všudypřítomný biotit
Cu-mineralizace → Cpy, Py, Mol
bornit při této alterační události nevznikl
vznik žil s Qz, Tur, Anh, Ser, Chl, Gp, Cb a sulfidy
Late hydrothermal alteration
Cu-mineralizace →
Cpy, Bn, Py, Mol, Tnt-Ttr
další sulfidy Sp, Stb, Gn + scheelit
pouze v Braden pipe brekcii
Póstuma alteration
sulfidy → Py, Cpy, Tnt-Ttr, Sp, Gn
Ser, Cal, Chl ± Gp, Cb, Qz, Ap