## Slide 1: Cvičení 3
JARO 2024 | Pokročilá ložisková geologie Lenka Skřápková

## Slide 2: Genetická klasifikace ložisek (upraveno podle Rozložník et al. 1987
Série |  | Skupina | Typ | Formace
Endogenní |  | magmatická | likvační | Cu-Ni + PGE
 |  |  | protomagmatická | Cr, PGE, C, Ti, REE
 |  |  | hysteromagmatická | Cr, Ti, magnetit-apatit
 |  | pegmatitová | jednoduché pegmatity | křemen-živec-slída
 |  |  | metasomatizované pegmatity | Li, Be, Nb-Ta, Sn, U-Th, Au, drahé kameny
 |  | karbonatitová |  | REE
 |  | hydrotermálních metasomatitů | skarnová | Fe, W, Cu, Pb-Zn, Co, Sn, Mo, U, …
 |  |  | albititová | Nb-Ta, Zr, U, Be, …
 |  |  | greisenová | Sn-W, Mo, Be, Li
 |  |  | porfyrových rud | Cu, Mo, U
 |  | hydrotermální | plutonická | Au, Sn, W, Mo, Cu, U, Ni-Co, Sb, …
 |  |  | subvulkanická | Sn-W-Bi-Ag, Au-Ag, Cu-Pb-Zn, …
 |  |  | teletermální | Pb-Zn, Hg-Sb, Cu, fluorit
 | Metamorfogenní | kontaktně metamorfogenní | kontaktně metamorfovaná | Fe, Mn, V, …
 |  |  | kontaktně metamorfní: metasomatická termometamorfní | viz skarny grafit, smirek, andalusit
 |  | regionálně metamorfogenní | regionálně metamorfovaná | Fe, Mn, kyzové formace, rýžoviska
 |  |  | regionálně metamorfní: restity pegmatity metasomatity | grafit, sillimanit, azbest křemen-živec-slída viz skarny
 |  |  | metamorfně hydrotermální | viz hydrotermální ložiska
Endo-exogenní | subaerická | vulkanoexhalační | S, B
 |  | krustální | travertin, sintry
 |  | hydratogenní | pitná, léčivá, průmyslová voda geotermální energie
 | submarinní | vulkanosedimentární | Fe (Lahn Dill), Mn, Cu+Pb-Zn+Au-Ag (kyzové formace)
 |  | hydrotermálně sedimentární | Cu-Co, Cu, Pb-Zn + Ag, kovonosné jíly
Exo-endogenní | infiltrační | mineralizace hydrogenní: v pískovcích v karbonátech v kaustobiolitech | U, Cu red beds S, sádrovec, P U, Ge, P
Exogenní | zvětralinová | rýžoviska | Sn, Nb-Ta, W, diamant, pyrop
 |  | reziduání | kaolin, bauxit, Fe, Ni-laterity, …
 |  | halmyrolytická | bentonit
 |  | supergenního obohacení | druhotné oxidické a sufidické rudy
 | sedimentární | klastická | Au, Pt, diamant, Sn, Ti, Zr, Au-U, štěrky, písky
 |  | chemogenní a biochemogenní | evapority, karbonáty, silicity
 |  | organogenní | karbonáty, silicity, fosfority kaustobiolity

## Slide 3: Hydrotermální ložiska

## Slide 4
https://www.geologyforinvestors.com/magmatic-arc-hydrothermal-systems-part-1-an-introduction/

## Slide 5: Hydrotermální ložiska
VZNIK → vysrážením nerostných látek z hydrotermálních fluid
velmi častá zonálnost a reaktivace žil
opakovaná krystalizace určitého minerálu za odlišných PTX podmínek → více generací
koncentrace rozpuštěných látek je v hydrotermálním roztoku variabilní → nejčastěji 2-16 hm. %, výjimečně až 40 hm. %
https://projects.exeter.ac.uk/geomincentre/min1.htm

## Slide 6
hydrotermální ložiska
PRODUKTY HF
rudní žíly, hydrotermální alterace (přetisk), impregnační ložiska, brekcie
TVARY LOŽISKOVÝCH TĚLES
žíly, žilníky, čočky
TEXTURY
masivní, vtroušeninová, brekciovitá, kokardovitá, páskovaná
Fontboté et al., 2017
RUDNÍ MINERÁLY
galenit, sfalerit, chalkopyrit, pyrit, molybdenit, arzenopyrit, antimonit, cinabarit
NERUDNÍ MINERÁLY
křemen, baryt, fluorit, magnezit, azbest
PRVKY
Ag, Au, Cu, Pb, Zn, Hg, Sb, Mo, U, Bi, Ni, Co, Mn, Sn, W, Fe

## Slide 7: Hydrotermální roztoky - voda
MAGMATOGENNÍ
Uvolnění z magmatické taveniny poklesem vnějšího tlaku nebo krystalizační diferenciací.
METAMORFOGENNÍ
Uvolnění z pórů, puklin a minerálů hornin při diagenezi nebo metamorfóze.
VADÓZNÍ
U povrchových vod dochází vlivem zvýšeného tepelného toku k jejich ohřevu, mineralizaci a přeměně na hydrotermální roztoky.
Sedimentary basin
Ocean
Meteoric
Magmatic
Metamorphic
Metamorphosed rocks
Igneous intrusion
Sea Water
Basinal
Underground

## Slide 8
https://projects.exeter.ac.uk/geomincentre/min1.htm

## Slide 9: přenos ložiskotvorných komponent
Kovy se v hydrotermálních roztocích vyskytují v podobě elementární nebo lehce rozpustných sloučenin s S, O, Cl, F (vazba na tzv. ligandy).
K vysrážení z roztoku může dojít několika způsoby:
NEBO
metasomatickým zatlačováním
únikem těkavých složek (CO2, SO2, H2S)
změnou teploty nebo/a tlaku
změnou pH či redox potenciálu
změnou chemismu (nerovnováha)
přesycením roztoku (evaporace)

## Slide 10: Hydrotermální ložiska - rozdělení
PODLE TEPLOTY VZNIKU
HYPOTERMÁLNÍ
700-300 °C
PODLE VZTAHU K HORNINOVÉMU PROSTŘEDÍ
PLUTONICKÁ
intruzivní horniny (zejména granitoidy)
SUBVULKANICKÁ
vulkanity a vulkanosedimentární komplexy
TELETERMÁLNÍ
postmagmatické - bez vztahu k intruzivním horninám
EPITERMÁLNÍ
low sulphidation vs. high sulphidation
MEZOTERMÁLNÍ
EPITERMÁLNÍ
TELETERMÁLNÍ
ALPSKÁ PARAGENEZE
300-200 °C
200-100 °C
100-50 °C
350-100 °C
PNEUMATOLYTICKÉ ROZTOKY
Vysokoteplotní fluida s teplotou vyšší než 374 °C (kritická teplota vody) při tlaku 22 Mpa.

## Slide 11: Hydrotermální ložiska – plutonická

## Slide 12: plutonická ložiska
V asociaci s intruzivy spíše granitoidního typu, příp. i v krystalických břidlicích či karbonátových horninách.
Velké rozmezí PT podmínek vzniku.
Ložiska vázána na hloubky 3-15 km.
Polyfázový vznik ložisek.
páskovaná, brekciovitá, kokardovitá, drúzovitá, vtroušeninová
Textury
hypotermální - epitermální
TEPLOTA
žíly-žilné pásma, žilníky, ± metasomatická tělesa
LOŽISKOVÁ TĚLESA

## Slide 13: plutonická ložiska
FORMACE |  | 
stará zlatonosná | zvrásněné fundamenty platformních oblastí žilná mineralizace – Au ryzí nebo v sulfidech | Roudný, Jílové, Čelina-Mokrsko Mother Lode (USA), Kirkland (CA)
křemen-Wf-Cst-Mo | asociace s malými intruzemi (Si-Cs, Si-Sulf) a greiseny (Si-Wf-Sch, Si-Cs-Wf, Si-Mo) žíly, žilníky | Krupka Kazachstán, Zabajkalí
uraninit-karbonátová | uraninit-sulfidy-karbonáty žíly, vtroušeninové zrudnění | Příbramsko, Rožínka Beaverlodge (CA)
pětiprvková | Ag-U-Bi-Co-Ni s dolomitem žíly, vtroušeninové zrudnění | Jáchymov, Horní Slavkov Eldorado (CA)
polymetalická | Gn-Sp-Cpy s Ag + karbonáty, Si, Brt, Py, Apy | Kutná Hora, Příbram, Stříbro Leadville (USA-metasom.), Freiberg (DE)
antimonitová | žíly s křemenem, často v karbonátech | Pezinok, Magurka, Bohutín u Příbrami Čína, Rusko, Antimony Lode (JAR)
sideritová | žilná nebo metasomatické čočky | Rudňany, Rožňava, Nižná Slaná
fluorit-barytová | žíly nebo metasomatické zrudnění | Moldava, Harrachov, Běstvina

## Slide 14: Hydrotermální ložiska – subvulkanická

## Slide 15: subvulkanická ložiska
FORMACE |  | 
mladá zlatonosná Au-Ag, Ag-Au | v efuzivech cirkumpacifického pásma nebo vnitřní zóny karpatského oblouku | Kremnica El Oro (USA)
bolivijského typu Sn-W-Bi-Ag | třetihorní vulkanická centra | Potosí (BO)
polymetalická | vulkanosedimentární komplexy Cu-Pb-Zn (+ Ag-Au) | Hodruša, Banská Štiavnica
cinabaritová | vulkanogenní komplexy (andezit, ryolit) | Zlatá Baňa, Malachov
V asociaci s vulkanickými či vulkano-sedimentárními komplexy (andezity, dacity, ryolity).
Ložiska vázána na hloubky 1.2-4.5 km.
páskovaná, brekciovitá, kokardovitá, drúzovitá
Textury
mezotermální - epitermální
TEPLOTA
žíly, žilníky, rudní sloupy
LOŽISKOVÁ TĚLESA

## Slide 16: Potosí – Cerro rico
ložisko Cerro Rico má unikátní tvar hory s Sn-W jádrem a Ag-Pb-Zn okraji
intruze dacitu do sekvence ordovických břidlic s nadložními terciérními konglomeráty a vulkanity
během chladnutí se vytvořila tvrdá křemenná slupka, díky které se ložisko zachovalo a unikátní tvar
35 hlavních žil + mnoho vedlejších splývajících do 5 hlavních systémů žil směrem dolů
několik pulzů hydrotermální fluid
ložisko se těží přes 450 let – počáteční obsah Ag byl až 25 hm. % (ca. 200 kg/t), dnes pouze 0.02 hm. % (174g/t)
těží se do hloubky 1 150 m na 16 důlních patrech
Sn-W-Bi-Ag
Minerály
kasiterit, wolframit, tetraedrit, pyrargyrit, chlorargyrit, ryzí Ag, sfalerit, galenit, chalkozín-covelín

## Slide 17: Potosí – Cerro rico
Bartos, 2000
https://www.riotimesonline.com/wp-content/uploads/2021/05/Bolivia-potosi-768x512.jpeg

## Slide 18
Hydrotermální ložiska – epitermální

## Slide 19: Hydrotermální ložiska - epitermální
nízkoteplotní žilná hydrotermální mineralizace → do 270 °C
mělká ložiska uložená v prostoru mezi intruzí a zemským povrchem (max. hloubka cca do 1.5 km)
vázána na aktivní vulkanismus → ostrovní oblouky
stáří: mesozoikum-kenozoikum → asociovány s recentními subdukčními zónami
paleozoikum → asociovány s původními subdukčními zónami
sulfidační stav = poměr síry a chalkofilních prvků v rudních minerálech, určuje jaké rudní minerály se budou tvořit
low-sulfidation × high-sulfidation
https://www.youtube.com/watch?v=kcPVUkgZ_3k

## Slide 20: High-sulphidation deposits
Uvolněná horká acidní magmatická fluida zůstávají téměř nezředěna meteorickou vodou, reagují pouze s omezeným množstvím podzemní vody a vytváří silně kyselá fluida.
Při průchodu horkých fluid horninou dochází k jejímu vyloužení a alteraci: živce → jílové minerály → „houbovitý SiO2“ (vuggy/muggy silica).
oxidovaná forma síry – SO2, SO4
vyšší salinita fluid (2-15 %)
Nansatsu (JP), Kasuga Mines (JP), El Indio-Tambo (CL), Chuquicamata (CHL)
vtroušeninová, masivní, replacement, brekcie, žilná
Textury
Au + Cu, ± Ag, Bi, Te, Sn
MINERALIZACE
žíly, žilníky, masivní sulfidy
LOŽISKOVÁ TĚLESA
enargit, luzonit, covelín, chalkozín chalkopyrit, pyrit, bornit, tetrahedrit-tennantit
RUDNÍ MINERÁLY
alunit, baryt, kaolinit, sericit, pyrofylit
NERUDNÍ MINERÁLY
Produkty alterace: vuggy SiO2, alunit-pyrofylit-dickit, sericit. Alunit je důkaz přítomnosti acidních fluid.
hloubka uložení:
500 - >1000 m
150-300 °C

## Slide 21: Low-sulphidation deposits
Magmatická fluida jsou zchlazena a výrazně zředěna meteorickou vodou a cirkulující podzemní vodou→ pH je zneutralizováno.
„boiling process“→ únik plynné fáze (H2O, CO2, H2S) → vysrážení Au a sulfidů v prasklinách a žilách
redukovaná forma síry – H2S
nižší salinita fluid (do 10 %)
Hishikari deposit (JP), Round Mountain (USA)
brekcie, žilná, vtroušeninová
Textury
Au + Ag ± Pb, Zn, As, Sb, Cu, Se, Hg
MINERALIZACE
žíly, žilníky, masivní čočky
LOŽISKOVÁ TĚLESA
sfalerit, galenit, arsenopyrit, pyrit, cinabarit, antimonit, markazit, pyrhotin, chalkopyrit
RUDNÍ MINERÁLY
chalcedon, adulár, illit, kalcit, sericit, baryt, anhydrit, chlorit
NERUDNÍ MINERÁLY
Produkty alterace: adulár, kaolinit, sericit, karbonáty, jíly.
hloubka uložení:
0 - 800 m
< 300 °C

## Slide 22
HIGH VS. LOW SULPHIDATION
Corbett, 2002

## Slide 23: High-sulphidation vs. Low-sulphidation
White & Hedenquist, 1995
Hedenquist and Lowenstern, 1994

## Slide 24
low vs. high suphidation - srovnání
LOW SULPHIDATION | HIGH SULPHIDATION
Au-Ag | Au-Cu
neutrální fluida s nižší salinitou | kyselá fluida s vyšší salinitou
redukovaná forma síry | oxidovaná forma síry
vzdálená od magmatické intruze | v blízkosti magmatické intruze
mineralizace žilná či brekciovitá | mineralizace primárně vtroušeninová
přítomnost minerálů Hg a Sb | vyloužené alterované horniny s „vuggy silica“
termální prameny | bahenní sopky, fumaroly

## Slide 25
Hydrotermální ložiska – teletermální

## Slide 26: teletermální-sedimentární ložiska
Ložiska v sedimentárních komplexech bez vztahu k magmatické aktivitě.
Geosynklinály nebo sedimenty platformních pokryvů.
páskovaná, brekciovitá, kokardovitá, drúzovitá
Textury
epitermální - teletermální
TEPLOTA
žilníky, stratiformní polohy, čočky, žíly
LOŽISKOVÁ TĚLESA
Pískovce, prachovce, jílovce, břidlice → obvykle mořské nebo deltové prostředí.
Stratiformní vs. stratidependentní stavba ložisek.
Nicméně magmatická aktivita může být zdrojem tepla pro hydrotermální fluida.

## Slide 27: Teletermální hydrotermální ložiska
stratiformní ložiska
stratidependentní ložiska
syngenetická ložiska s vrstevnatou morfologií
epigenetická ložiska s vrstevnatou morfologií (výskyt vázán na určitou vrstvu)
Sharifiyan et al. 2021

## Slide 28: Teletermální hydrotermální ložiska
Reakce síranů SO4 (oxidace) a organické hmoty (redukce) → S.
Pomalý proces probíhající při nízkých teplotách (60-250 °C).
MVT (Mississippi Valley Type)
SEDEX (Sedimentary Exhalative)
Kupferschiefer
Pb, Zn, Ag, Cu, Co, U, V
Magalhães et al., 2021

## Slide 29: teletermální-sedimentární ložiska - přehled
Pb-Zn RUDY
Cu-Co RUDY
Hg-Sb RUDY
SEDEX
pískovce
jílovce, pískovce
břidlice
čočky, vrstvy
čočky, žilníky-žíly
MVT
vápence
strata-bound
čočky
Pine Point, Silvermines, Tri State
Red Dog, Broken Hill, Silvermines
Mansfeld, Lubin, Copper Belt
Almaden, Idrija, Nikitovka

## Slide 30: MVT ložiska (Mississippi valley type)
epigenetická → stratidependentní
vázána na masivní karbonátové horniny - dolomity, vápence, vzácně pískovce
mělká sedimentace těsně pod povrchem v mořských pánvích blízko rovníku (do 2 km)
devon-perm a křída-paleogén
čočky, space-filling
páskovaná, brekciovitá, replacement
Hornoslezská pánev
Pine Point (CA)
Silvermines (IE)
Tri State (USA)
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
ložiska
teletermální (75-150 °C)
TEPLOTA
Zn-Pb

## Slide 31: MVT ložiska (Mississippi valley type)
MVT ložiska tvoří 25 % světové těžby Zn+Pb
časté zlomy, poruchy, brekcie
  obsah užitkové složky ca. 10-15 hm. % Zn+Pb
sfalerit+galenit, markazit, pyrit, chalkopyrit, arzenopyrit
RUDNÍ MINERÁLY
baryt+fluorit, kalcit, dolomit
NERUDNÍ MINERÁLY
Ag, Ge, Ga, Cd, Cu
BY-PRODUCTS

## Slide 32: SEDEX ložiska (Sedimentary exhalative)
Pb-Zn
syngenetická → stratiformní
vázána na karbonátové břidlice, prachovce, vápence, příp. i tufity v sedimentárních pánvích
mělká sedimentace na mořském dně v důsledku dlouhodobé hydrotermální aktivity doprovázející kontinentální rifting → 100 m – 2 km
proterozoikum a mesozoikum
čočky, kupy, tabulární tělesa
páskovaná, masivní, vtroušeninová, brekcie
Red Dog (Aljaška)
Mt. Isa, Broken Hill (USA)
Sullivan (CA)
Silvermines (IE)
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
ložiska
teletermální až epitermální (150-250 °C)
TEPLOTA

## Slide 33: SEDEX ložiska (Sedimentary exhalative)
Cu-Pb-Zn až 4 hm. % Cu v masivních rudách
častá metamorfóza
  obsah užitkové složky až 25 hm. % Pb+Zn (průměr 10 hm. %) v masivních rudách
galenit+ sfalerit, pyrhotin, pyrit, chalkopyrit, markazit
RUDNÍ MINERÁLY
baryt, karbonáty, křemen
NERUDNÍ MINERÁLY
Ag, Cu
BY-PRODUCTS
spjaté s akumulacemi barytu
recentní analog → chladné metanové vývěry

## Slide 34: SEDEX ložiska (Sedimentary exhalative)
  Cirkulace pánevních solanek skrz oceánskou kůru → podmínka pro vznik SEDEX ložisek.
Evans, 1992

## Slide 35
MVT vs. SEDEX - srovnání
MVT | SEDEX
epigenetická | syngenetická
sedimentace tzv. open filling → pod povrchem karbonátové pánve → výplň volných prostor | sedimentace tzv. open space → na mořském dně nebo těsně pod ním
fanerozoikum | proterozoikum-fanerozoikum
platformní karbonátové pánve | vázáno na rifting
karbonáty | břidlice – siliciklasitcké sedimenty
kompresní prostředí | extenzivní prostředí

## Slide 36
Arndt et al. 2017
Ložiska MVT a SEDEX - vznik
Soltan, 2017

## Slide 37
Paradis et al. 2007
Ložiska MVT, SEDEX a VMS

## Slide 38: Cu-Co ložiska
syngenetická → stratiformní
vznikala v období svrchního proterozoika až svrchního paleozoika
střídání oxidovaných vrstev (red-beds) s organikou bohatými vrstvami břidlic, karbonátů a jílů uložených v redukčních podmínkách
mělká sedimentace v kontinentálních riftových pánvích blízko rovníku
(do 3 km)
čočky, pásky
vtroušeninová, žilkování
oblast Kupferschiefer
Mansfeld (DE)
Lubin, Rudna (PL)
Copper Belt (ZA)
White Pine (USA)
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
ložiska
teletermální (100-150 °C)
TEPLOTA

## Slide 39: Cu-Co ložiska
https://www.semanticscholar.org/paper/Salty-Matters-Salt-Dissolution-(-5-of-5-)-%3A-Metals/70b5f78da293aa04879629f8c44762244efde15b/figure/0

## Slide 40: Kupferschiefer (cu red-beds)
paleozoické Cu-bohaté břidlice se střídají s vrstvami karbonátů, jílu, organické hmoty a pískovců
Kupferschiefer tvoří bazální součást Zechteinské pánve táhnoucí se od Polska přes Německo, Holandsko až do Velké Británie
hloubka cca 600-1500 m
průměrná kovnatost – 1.5 %
bornit, chalkozín, chalkopyrit, galenit
Rudní minerály
kalcit, křemen
NERUDNÍ MINERÁLY
Ag, Au
BY-PRODUCTS
Mansfeld (DE)
Lubin, Rudna (PL)
ložiska

## Slide 41: Kupferschiefer (cu red-beds)
Zechsteinská pánev; Keith et al. 2018
Důl Wettelrode/Sangerhausen; Keith et al. 2018 Foto: Juergen Kopp

## Slide 42: Copper Belt
Cu-Co±Ag
vázáno na břidlice-dolomitické břidlice neoproterozoického stáří
největší světové sedimentární ložisko mědi a kobaltu
průměrná kovnatost Cu+Co – 4 %
bornit, chalkozín, chalkopyrit, pyrit, sfalerit
Rudní minerály
anhydrit, albit
NERUDNÍ MINERÁLY
Ag, U, Mo, Ni, Au
BY-PRODUCTS
součást Central African Copperbelt
vtroušeninová
textury

## Slide 43: Copper Belt
Central African Copper Belt; Broughton, 2014
Zambian Copper Belt; Broughton, 2014

## Slide 44: white pine
Měď, stříbro, malachit; Rosemeyer, 1999
Foto: Peter Rodewald
průměrná kovnatost – 1.2 %
vázáno na prekambrické prachovce a pískovce
chalkozín, ryzí Cu, chalkopyrit, bornit, sfalerit, galenit
rudní minerály
vtroušeninová, žilkování
textury
Cu±Ag
1. Původní pyrit byl Cu-bohatými fluidy, které se uvolnily při kompakci sedimentů v pánvi Lake Superior, nahrazen chalkozínem. Zlomy, vzniklé v důsledku kompakce, poskytly cestu kovy bohatým fluidům, které následně prostoupily sedimenty.
2. Během druhé fáze mineralizace, vznikla ryzí měď spolu s ryzím stříbrem a chalkozínem. Předpokládá se, že tato stejná fluida umožnila vznik nedalekého, velmi rozsáhlého ložiska Keweenaw Peninsula.

## Slide 45
V(H)MS
Volcanogenic (hosted) massive sulphide

## Slide 46: VMS
přechodná endo-exogenní submarinní ložiska vázaná jak na vulkanity mafického-felsického složení, tak sedimenty → bazalty, břidlice, rohovce
mělká sedimentace těsně pod mořským dnem v blízkosti aktivního vulkanismu → rychlé zakrytí
ložiska vznikla většinou během relativně krátké epizody vulkanismu (< 2 mil. let)
čočky, žíly, žilníky stratiformní polohy
masivní, vtroušeninová, žilná
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
epitermální (200-350 °C)
TEPLOTA
Cu-Zn-Pb-Ag-Au
syngenetická

## Slide 47: VMS
velmi častá je silná deformace a postižení metamorfózou
charakteristické jsou i metasomatické přeměny, jako chloritizace a sericitizace
během závěrečných fází hydrotermální aktivity – precipitace železa a manganoželeznatých silicisedimentů
pyrit, pyrhotin, sfalerit, galenit, chalkopyrit, hematit, magnetit
RUDNÍ MINERÁLY
baryt, křemen, anhydrit, karbonáty
NERUDNÍ MINERÁLY
Ag, Au
BY-PRODUCTS

## Slide 48: VMS
https://geologyscience.com/geology-branches/mining-geology/volcanogenic-massive-sulfide-vms-deposits/
Xuan-Ce Wang, 2023

## Slide 49: VMS
ložiska lze rozdělit na dvě části: čočku masivních sulfidů (> 60 % sulfidů) a žilnou-žilníkovou mineralizaci v podloží
ložiska jsou charakteristická vysokou kovnatostí
doposud je známo 850 ložisek na světě
světová produkce:
22 % Zn, 6 % Cu, 9.7 % Pb, 8.7 Ag, 2.2 Au
Misra, 2012

## Slide 50: VMS – podmínky vzniku
vulkanická aktivita → např. výbuch podvodní sopky, uvolnění horkých fluid bohatých kovy
hydrotermální cirkulace → horká fluida reagují s vulkanickými horninami, jimiž prostupují, ale také s mořskou vodou
vysrážení sulfidů – hydrotermální fluida při kontaktu se studenou mořskou vodou, zchladnou a umožní tak vysrážení v nich obsažených sulfidů a jejich akumulaci na mořském dně
vznik VMS ložiska – akumulace sulfidů v průběhu času vytvoří ložisko s rozličnými typy mineralizace
rozlišujeme formaci rud typu Lahn Dill (Fe, Mn) a kyzovou (Pb-Zn-Cu-Au-Ag)
ložiska kyzové formace jsou často tvořena převážně železem (až 90 %) v podobě pyritu a pyrhotinu doprovázené polohami barytu
recentní analog – black and white smokers
mořská voda je v nadkritickém stavu

## Slide 51: VMS - vznik
Franklin et al., 2005
počáteční fáze alterace
Polohy vulkanitů v mocnosti několika tisíc metrů nad intruzí zahrnují regionálně rozsáhlé, alterační facie, vzájemně odlišné typickými metasomatickými minerálními asociacemi (chloritizace, spilitizace, silicifikace, epidotizace).
Alterační facie se souhrnně označují jako semi-comformable alterační zóny, které vznikly v důsledku metasomatické reakce mezi mořskou vodou a intruzí.

## Slide 52: semi-comformable alterační zóny
Mg-K zeolitová metasomaticka facie (50-140 °C)
felsické horniny → adulár – Mg-smektit
mafické horniny → zeolit – Mg-smektit
Tyto nízkoteplotní reakce nejsou dostatečné pro vyluhování kovů a síry, ale mohou extrahovat významné množství Fe, Si a Mn, a méně také Ca, Mg a S z vulkanické kupy. Tato facie je běžně překryta tenkou, ale rozsáhlou polohou Fe-Mn bohatých chemogenních sedimentů.
Na-Mg metasomatické facie (140-300 °C)
Typická minerální asociace: Mg-smektit – chlorit – křemen – albit.
Při teplotě > 200 °C přechází metasomatismus z hořečnatého do sodného (spilitizace) → původní mírně alkalická fluida (Mg-K-Na-SO4) se změní na horká acidní (Na-Ca-Si).
Franklin et al., 2005

## Slide 53: semi-comformable alterační zóny
Amfibolitová metasomatická facie (> 400 °C)
Typická minerální asociace: křemen – Ca-amfibol – Fe-chlorit – epidot – Ca-plagioklas.
Reakce horkých acidních Ca-Fe-S kovonosných fluid s vulkanickými horninami a magmatickou intruzí v jejich podloží. Opakované strukturní poruchy silicifikované nadložní horniny umožňují kovy-bohatým fluidům vystoupat k mořskému dnu a zde vytvořit masivní sulfidická ložiska. Mezi intruzí a amfibolitovou facií se obvykle vytvoří v oblasti vysokého toku fluid poloha epidositu, a to jako důsledek reakcí fluid s intruzí.
Na metasomatická facie zelených břidlic (300-400 °C)
Typická minerální asociace chlorit – aktinolit – epidot – albit.
Reakce na hranici facie zelených břidlic s amfibolitovou vedou k intenzivnímu vyluhování kovů a silicifikaci horniny. Silicifikovaná hornina poté působí jako izolace, a díky tomu může pod ní ležící amfibolitová facie akumulovat Ca-Fe obohacení a kovy.
Franklin et al., 2005

## Slide 54: VMS - přehled
Příklad ČR:
Zlaté Hory

## Slide 55
VMS vs. SEDEX - srovnání
VMS | SEDEX
riftové zóny | kontinentální okraje
spíše vulkanické horniny, ale i sedimenty | sedimentární horniny - břidlice
aktivní vulkanismus | bez vulkanické aktivity
polymetalické | Pb-Zn ± Ag
fluida (modifikovaná mořská voda) nesou kovy i síru | fluida (pánevní solanky) nesou primárně kovy, síra je dodána z externího zdroje (redukované sulfáty, biogenní sulfidy)

## Slide 56: Formace typu Lahn Dill na Mn-rud
vázána na mělký spilit-keratofyrový submarinní vulkanismus / paleobazalty (spility) a bazické metatufy / rozhraní vulkanitů a sedimentů
hematit > magnetit, siderit, Fe-chlorit, jaspilit, křemen, chamosit, kalcit
čočky, stratiformní polohy
povodí řek Lahn a Dill (DE), Ural
Uničov, Chabičov, Horní Benešov
FORMACE Fe-RUD LAHN DILL
vázána na spilit-keratofyrový submarinní vulkanismus / neovulkanity (ryolity-trachyty-andezity)
psilomelan, pyroluzit, rodochrozit, rodonit
doprovází ložiska Fe
Rumunsko, Ural, Chvaletice
(s pyritovými rudami kyzové formace)
FORMACE Mn-RUD

## Slide 57: kyzová Formace
Cu-Zn ložiska
Zn-Pb-Cu ložiska
archaické-proterozoické pásma zelenokamenů bohaté mafickými horninami, nebo fanerozoické obloukové a zaobloukové sekvence dominantní mafickými horninami či sedimenty
fanerozoické vnitroboukové terány s felsickými horninami s nebo bez přítomnosti sedimentů
NORANDA-SUBTYPE
mattabi-SUBTYPE
CYPRUS-TYPE
BESSHI-TYPE
KUROKO-TYPE
kónické kupy masivních sulfidů
bohaté Pb a Ag
PRIMITIVE-TYPE

## Slide 58: kyzová Formace Cu-Zn
CYPRUS-TYPE (MAFIC)
Cu-Zn ± Au, Co, Ni
spíše menší kupovitá až čočkovitá tělesa s masivním pyritem přecházející do žilníků
v podloží typicky Qz-Cu žilníky s výrazně chloritizovanými bazalty
vázáno na ofiolity a výlevné bazaltové sekvence
BESSHI-TYPE
(MAFIC-SILICICLASTIC)
Cu-Zn ± Au, Ag
chalkopyrit, sfalerit + typické tenké, laterálně rozsáhlé polohy masivního pyrhotinu či pyritu
relativně malá tělesa
vázáno vulkano-sedimentární prostředí – turbidity, do kterých intrudovaly bazaltové žíly
Windy Craggy (CA), Besshi (JP), Ducktown (USA)
Troodos ophiolite na Kypru
leží obvykle při povrchu, nebo uvnitř sekvencí polštářových láv
pyrit, chalkopyrit, sfalerit
Sanbagawa Schist Belt v Japonsku
Kypr, Omán, Løkken (NO), Chabičov, Horní Benešov
PRIMITIVE-TYPE (BIMODAL-MAFIC)
Zn-Cu ± Ag-Au
vysoce mineralizovaná, relativně rozsáhlá kupovitá tělesa mělce uložená (do 1 km)
vysoce diferenciované bazalty-ryolity a pyroklastika v rámci pásem zelenokamenů
Mattabi (CA), Kid Creek (CA), Mattagami Lake (CA)

## Slide 59: příklad ložiskového tělesa kyperského typu

## Slide 60: kyzová Formace Zn-Pb-Cu
KUROKO-TYPE
(BIMODAL-FELSIC)
Zn-Pb-Cu-Ag-Au-Sb
vysoce mineralizovaná, relativně rozsáhlá kupovitá tělesa
v podloží mohou být Qz-Cu žilníky
vázáno na intermediální-felsické horniny v extenzním prostředí obloukového vulkanismu, tzn. tufy, lávy, brekcie či ryolity
obvykle dobře vyvinutá laterální i vertikální zonálnost směrem od kuřáku → Zn-Pb-Ag
Green Tuff belt v Japonsku
Iberian Pyrite Belt (Rio Tinto, Neves Corvo), Kuroko (Black Ore)
BESSHI
KUROKO
CYPRUS
PRIMITIVE
KUROKO
Shanks, 2012; upraveno

## Slide 61: kyzové Formace - ložiska
Piercey et al. 2023
KUROKO
PRIMITIVE
BESSHI
CYPRUS

## Slide 62: recentní submarinní hydrotermální systémy
BLACK SMOKER
černí kuřáci na riftových zónách jsou analogem VMS ložisek
fluida jsou horká, lehce acidní, redukovaná a nabohacená kovy
baryt, anhydrit, pyrit, chalkopyrit, pyrhotin a sfalerit, křemen
černá barva v důsledku rozpuštěných sulfidů
WHITE SMOKER
vznik v počátečních fázích již ustáleného hydrotermál. systému, nebo při smíchání horkých fluid černých kuřáků s chladnou oceánskou vodou při mořském dně
teplota ca. 260-300 °C
bílá barva v důsledku rozpuštěných alkálií, křemene a barytu a chybějících sulfidů
teplota ca. 400 °C
při smíchání horkých fluid černých kuřáků s chladnou oceánskou vodou při mořském dně může vzniknout žilná-žilníková mineralizace Cu-Zn v podloží
fluida jsou obohacena sulfidy až při průchodu horninami bazaltového složení, z nichž kovy asimilují
středooceánské hřbety, centra rozšiřování okrajových a zaobloukových pánví, podmořské vulkány
komínovitá tělesa, hydrotermální kupy
3 % Cu, 10 % Pb, Zn
Au a Ag v X0-X00 ppm

## Slide 63: Black and white smokers
https://www.grida.no/resources/8166

## Slide 64
ložiska zlata

## Slide 65: ložiska zlata - rozdělení
OROGENNÍ
CARLIN-TYPE
INTRUSION RELATED
MAGMATOGENNÍ S HYDROTERMÁLNÍ AKTIVITOU
HYDROTERMÁLNÍ
PORFYROVÉ RUDY
EPITERMÁLNÍ
IOCG
SKARNY
VMS
SEDIMENTÁRNÍ
RÝŽOVIŠTĚ
Nguimatsia et al, 2017

## Slide 66: orogenní prostředí hydrotermálních ložisek
bez vazby na konkrétní intruzi
ložiska Au a Au-Cu spjatá s tektonickými a časově i magmatickými procesy → orogeneze
metamorfní fluida → nízká salinita, neutrální pH a míchání H2O-CO2
fluida magmatická, metamorfní a meteorická
teplota 300-350 °C
Ridley, 2013

## Slide 67: orogenní ložiska au
ložiska vázána na aktivní okraje kontinentů nebo prostředí kolize kontinentů → kompresní prostředí
zlato se objevuje v ryzí podobě nebo v sulfidech (pyrit, pyrhotin, arzenopyrit)
kovnatost ca 5-30 g/t
mineralizace asociována s křemen-karbonátovo-sulfidickými žilami
žíly – výplň sutur/zlomů mezi kontinentálními bloky
masivní, vtroušeninová
0.5-5 kbar
(hloubky až 25 km i více)
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
TLAK
mezotermální-hypotermální (200-650 °C)
TEPLOTA
Ni, As, Au, W, V, Cr
by-prvky
pokrývají 30 % světové produkce Au

## Slide 68: orogenní ložiska au - vznik
Ložiska jsou úzce spjata tektonicko-termálními událostmi během orogeneze, uložena typicky v metamorfovaných horninách, nejčastěji ve facii zelených břidlic.
Fluida jsou vodnatá, bohatá CO2 s nízkou salinitou.
Metamorfní fluida uvolněná z horniny během dehydratačních reakcí v průběhu prográdní metamorfózy, vytvoří regionální hydrotermální systémy.
Původ zlata se předpokládá jak z těchto metamorfních fluid, tak vyluhováním z hornin, kterými tato fluida prochází.
Zlatonosná fluida poté prochází skrze hlavní diskontinuity, podél jejichž okrajů reagují s mateřskou horninou a vytváří laterální alterační zóny.
K uložení mineralizace dochází až během destabilizace zlatonosných sulfidických komplexů.

## Slide 69: orogenní ložiska au
ARCHAIKUM
pásy zelenokamenů
PROTEROZOIKUM-FANEROZOIKUM
metamorfované turbidity
(facie zelených břidlic)
Golden Mile (AU), Sigma (CA), Barberton (ZA)
Macraes Flat (NZ),
Mother Lode (USA)
Groves et al. 2020

## Slide 70: carlin-type au
ložiska vázána na karbonátové horniny → extenzní prostředí
zlato se objevuje v arzenem nabohacených sulfidech (pyrit, arzenopyrit, markazit)
kovnatost ca 1-4 g/t
vysrážení Au je pravděpodobně vázáno na procesy neutralizace slabě kyselých fluid rozpouštěním karbonátu ± sulfidizace, silicifikace, argilitizace, kaolinizace
strukturně vázané
strata-bound
vtroušeninová
0.5-1 kbar
(hloubky obvykle 1-4 km)
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
TLAK
epitermální (140-240 °C)
TEPLOTA
As, Sb, Tl, Cu, Hg, Ag, Pb
by-prvky
Carlin-Nevada (6000 t Au), Čína, Makedonie
LOŽISKA

## Slide 71: carlin-type au
Pokrovski et al. 2015
Muntean et al. 2011

## Slide 72: orogenic vs carlin-type au - srovnání
Fielding et al. 2019

## Slide 73: intrusion-related au
ložiska asociována s porfyrovými ložisky, skarny, žilnou a replacement mineralizací
mineralizace spjatá s posledním magmatickým pulsem, nejčastěji fanerozoického stáří
metaaluminické, subalkalické intruze, intermediální až felsické intruze → redukované S-typové granity (běžná Sn-W a Bi-Te-As-Sb-Mo), nebo oxidované I-typové granity (Cu-chudá porfyrová ložiska)
žíly, žilníky
vtroušeninová, replacement, brekcie
0.5-3 kbar
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
TLAK
Bi, Te, As, W, Mo, Sb, Sn, Pb, Cu
by-prvky
Fort Knox, Shotgun (Tintina Gold Provice), Austrálie, NZ, Rusko, Mokrsko
LOŽISKA
mezotermální-hypotermální (200-600 °C)
TEPLOTA

## Slide 74: intrusion-related au
Hart & Goldfarb, 2005
fluida mají nízkou salinitu a vysoký obsah CO2
kovnatost 1-3 hm. % Au
nízký obsah sulfidů a základních kovů (< 5 %) → max. arsenopyrit, pyrhotin, pyrit
zlato v ryzí podobě, nebo inkorporováno v tellurových či bismutových fázích, možná asociace se scheelitem

## Slide 75: intrusion-related au
Lang & Baker, 2001
Lang & Baker, 2001

## Slide 76: IOCG (iron oxide – copper – gold)
magmaticko-hydrotermálně-metamorfní ložiska vázaná na horniny vulkanosedimentárních pánví, které byly metamorfovány v nízkém-středním stupni před či během vzniku Cu-Au-Fe formace
zlato jako inkluze v sulfidech, hematitu nebo hlušině (křemen, baryt, kalcit, siderit), electrum nebo Au-Bi-Sb-Te
kovnatost zlato: 0.1-1.4 g/t (výjimečně až 10 g/t)
kovnatost Cu: 1-10 %
žíly, čočky, trubkovitá tělesa, žilníky
vtroušeninová, brekcie
structurally controlled
Textury
LOŽISKOVÁ TĚLESA
mezotermální-hypotermální (200-570 °C)
TEPLOTA
U, Cu, Au, low-Ti Fe, LREE, Ag, As, Co, Ni, Mo, Ba, F, P
by-prvky
magnetit, hematit, pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, bornit, chalkozín, aktinolit
MINERÁLY
metasedimenty, metavulkanity, migmatity felsického-mafického složení

## Slide 77: IOCG
celkem 11 IOCG provincií s.s. na světě (Zhu, 2015)
stáří: archaikum-mesozoikum
uvnitř kratonů nebo kontinentální okraje (extenze – Andský typ)
korové prostředí, střižné zóny, metamorfóza
hydrotermální Na-Ca, Fe, a K alterace
Skirrow, 2022

## Slide 78: IOCG
Del Real et al. 2021

## Slide 79: IOCG - srovnání
Wade et al. 2014

## Slide 80: IOCG
Raju & Kumar, 2020

## Slide 81
GREAT BEAR
paleo-ptz
PERUVIAN IOCG & IOA
jura, křída
CHILEAN IOCG & IOA
křída
GUELB MOGHREIN
neo-arch/paleo-ptz
LUFILIAN
neo-ptz
KIRUNA/NORBOTTEN
paleo-ptz
khetri
neo-ptz
KANGDIAN
neo-/paleo-ptz
CLONCURRY
mezo-ptz
GAWLER
mezo-ptz
CARAJAS
neo-arch
TENNANT CREEK
paleo-ptz
PEBBLE
ISLAND COPPER
BINGHAM
COPPER CANYON
CANANEA
LOS PELAMBRES
LOS BRONCES-RÍO BIANCO
EL TENIENTE
YANACOCHA
ANTAMINA
COTABAMBAS
CHUQUICAMATA
EL SALVADOR
ANDACOLLO
BISBEE
RED MOUNTAIN
PORPHYRY Cu-Mo-Au
IOCG
PORPHYRY Cu-Mo
Porphyry Cu-Au