## Slide 1: Cvičení 6
JARO 2024 | Pokročilá ložisková geologie Lenka Skřápková

## Slide 2: Genetická klasifikace ložisek (upraveno podle Rozložník et al. 1987
Série |  | Skupina | Typ | Formace
Endogenní |  | magmatická | likvační | Cu-Ni + PGE
 |  |  | protomagmatická | Cr, PGE, C, Ti, REE
 |  |  | hysteromagmatická | Cr, Ti, magnetit-apatit
 |  | pegmatitová | jednoduché pegmatity | křemen-živec-slída
 |  |  | metasomatizované pegmatity | Li, Be, Nb-Ta, Sn, U-Th, Au, drahé kameny
 |  | karbonatitová |  | REE
 |  | hydrotermálních metasomatitů | skarnová | Fe, W, Cu, Pb-Zn, Co, Sn, Mo, U, …
 |  |  | albititová | Nb-Ta, Zr, U, Be, …
 |  |  | greisenová | Sn-W, Mo, Be, Li
 |  |  | porfyrových rud | Cu, Mo, U
 |  | hydrotermální | plutonická | Au, Sn, W, Mo, Cu, U, Ni-Co, Sb, …
 |  |  | subvulkanická | Sn-W-Bi-Ag, Au-Ag, Cu-Pb-Zn, …
 |  |  | teletermální | Pb-Zn, Hg-Sb, Cu, fluorit
 | Metamorfogenní | kontaktně metamorfogenní | kontaktně metamorfovaná | Fe, Mn, V, …
 |  |  | kontaktně metamorfní: metasomatická termometamorfní | viz skarny grafit, smirek, andalusit
 |  | regionálně metamorfogenní | regionálně metamorfovaná | Fe, Mn, kyzové formace, rýžoviska
 |  |  | regionálně metamorfní: restity pegmatity metasomatity | grafit, sillimanit, azbest křemen-živec-slída viz skarny
 |  |  | metamorfně hydrotermální | viz hydrotermální ložiska
Endo-exogenní | subaerická | vulkanoexhalační | S, B
 |  | krustální | travertin, sintry
 |  | hydratogenní | pitná, léčivá, průmyslová voda geotermální energie
 | submarinní | vulkanosedimentární | Fe (Lahn Dill), Mn, Cu+Pb-Zn+Au-Ag (kyzové formace)
 |  | hydrotermálně sedimentární | Cu-Co, Cu, Pb-Zn + Ag, kovonosné jíly
Exo-endogenní | infiltrační | mineralizace hydrogenní: v pískovcích v karbonátech v kaustobiolitech | U, Cu red beds S, sádrovec, P U, Ge, P
Exogenní | zvětralinová | rýžoviska | Sn, Nb-Ta, W, diamant, pyrop
 |  | reziduání | kaolin, bauxit, Fe, Ni-laterity, …
 |  | halmyrolytická | bentonit
 |  | supergenního obohacení | druhotné oxidické a sufidické rudy
 | sedimentární | klastická | Au, Pt, diamant, Sn, Ti, Zr, Au-U, štěrky, písky
 |  | chemogenní a biochemogenní | evapority, karbonáty, silicity
 |  | organogenní | karbonáty, silicity, fosfority kaustobiolity

## Slide 3: LOŽISKA KAUSTOBIOLITŮ

## Slide 4: KAUSTOBIOLITY – ROZDĚLENÍ
RAŠELINA
LIGNIT
HNĚDÉ UHLÍ
ČERNÉ UHLÍ
ANTRACIT
UHELNÁ ŘADA
ROPA
ZEMNÍ PLYN
HYDRÁTY METANU
OZOKERIT (ZEMNÍ VOSK)
ASFALT
ŽIVIČNÁ ŘADA

## Slide 5: KAUSTOBIOLITY – složky
BITUMEN
KEROGEN
HUMINOVÉ LÁTKY
rozpustný v organických rozpouštědlech
nerozpustný v organických rozpouštědlech, spalitelný
gely a organické hydrosoly rozpustné v alkalických rozpouštědlech
uhlovodíky zejména pro ropu a zemní plyn
některé formy vznikly rozkladem bitumenu a huminových látek
přítomné především v humusu, rašelině a hnědém uhlí → obsah klesá s prouhelněním
v ropě NE
odumřelá organická substance → nekromasa (C+O+H+N+S)
výrazná luminiscence
KARBOIDY
organická substance s krystaly grafitu
antracit, fuzit

## Slide 6: UHELNÁ ŘADA

## Slide 7: UHLÍ
PARALICKÁ PÁNEV
pasivní okraje kontinentů → delty, laguny
střídání kontinentálních a mořských podmínek
předpolí orogenů → vliv doznívání orogeneze
LIMNICKÁ PÁNEV
intrakratonní pozice → sladkovodní jezera, rašeliniště, bažiny
stabilní kůra, platformní režim → lehčí těžba
Ložiska vázána na paralické a limnické pánve.
Z hlediska složení a makroskopického vzhledu je uhlí po celém světě stejné, ALE mikroskopicky se může lišit i v rámci jedné pánve.
rašelinění vs prouhelňování
Uhlí se obchoduje v tzv. short tons → 907 kg.

## Slide 8
UHLÍ - vznik
KLASIFIKACE
obsah vody, výhřevnost, obsah prchavých složek, odraznost vitrinitu
ODRAZNOST VITRINITU
= uspořádání makromolekul
= parametr tepelné přeměny
odráží fyzikální a chemické změny organické hmoty
čím vyšší prouhelnění, tím vyšší odrazivost světla
Rozklad organické hmoty vyšších rostlin
v anoxickém prostředí
 | RAŠELINA | LIGNIT | HNĚDÉ UHLÍ | ČERNÉ UHLÍ | ANTRACIT
Obsah C (%) | < 25 | 25-35 | 35-45 | 45-85 | 86-98 %
Obsah vody (%) | > 75 | 25-75 | 10-25 | 4-10 | < 4
Odraznost vitrinitu (%) | < 0.25 | 0.25-0.4 | 0.4-0.5 | 0.5-2 | > 2
O, H, N ± S, As, Ge, Ga, U
Sekhohola-Dlamini et al. 2022

## Slide 9: UHLÍ - VZNIK
https://www.uky.edu/KGS/coal/coal-macerals.php

## Slide 10
https://mimaed.com/coal/
https://brainly.com/question/28504882

## Slide 11: UHLÍ - makro petrografické SLOŽKY
HNĚDÉ UHLÍ
FUZIT (vláknitá složka)
vzhledem připomíná zuhelnatělé až spálené měkké dřevnaté kusy a úlomky →
zřejmě se jedná o mineralizovaná pletiva
tvoří pásky a čočky z původních kmenů, větví a kusů dřeva
makroskopická homogenní gelovitá matná látka složená z jemných úlomků xylitické složky + úlomky rostlinných pletiv
může vytvářet samostatné tenčí polohy nebo prostupuje rostlinná pletiva
XYLIT (dřevitá složka)
DETRIT
GEL-XYLIT
slouží jako pojivo xylitické složky
tenké vrstvičky či čočky měkkého, černého špinícího vláknitého uhlí
je-li dřevo proniknuté minerální substancí → mineralizovaný xylit
je-li dřevo proniknuté gelem, sytě černé, lesklé a lehce rozpadavé

## Slide 12: UHLÍ – makro petrografické SLOŽKY
ČERNÉ UHLÍ
FUZIT (vláknitá složka)
polomatná složka černé barvy s charakterem dřevěného uhlí
zgelované kusy dřev nebo vrstvičky gelové látky se spóry
odpovídají gelovité základní hmotě s různým množstvím rostlinných mikroskopických částic
s růstem podílu rostlinných mikrokomponent zaniká lesk a pololesklá složka se může změnit v matnou
VITRIT (lesklá složka)
KLARIT (pololesklá složka - saténová struktura, křehká)
DURIT (matná složka - zrnitá, drsná)
TVOŘÍ PÁSKOVÁNÍ V UHLÍ
hedvábný lesk, měkká
křehká, časté prasklinky

## Slide 13: UHLÍ – makro petrografické SLOŽKY
Cheng et al., 2020
Dasgupta & Jamal, 2017
Bjerstedt, 2018
Mastalerz et al., 2011

## Slide 14: UHLÍ - MIKRO petrografické SLOŽKY
MACERÁL
dehydrované fragmenty rostlin mikroskopicky odlišitelné →
ekvivalent minerálů v horninách
pro hnědé uhlí → odpovídá skupině vitrinitu černého uhlí
rostlinná pletiva či orgány prosycené lipidy, terpenoidy nebo přímo samostatná tělíska vosků a pryskyřice
černý materiál ve výbrusech → buď minerální fragment, nebo zuhelnatělé dřevěné uhlí
SKUPINA HUMINITU
SKUPINA LIPTINITU
SKUPINA INERTITU
žluté tečky
3 skupiny
lignocelulosová pletiva a jejich zgelované deriváty
vysoký podíl uhlíku

## Slide 15: UHLÍ - MIKRO petrografické SLOŽKY
SKUPINA LIPTINITU (pod UV)
Qi et al, 2021
SKUPINA VITRINITU A INERTITU
Singh, 2016

## Slide 16: UHLÍ a jeho petrografické SLOŽKY - přehled

## Slide 17: UHLÍ - LOŽISKA
POLSKO
hornoslezská, lubinská
RUSKO
doněcká, podmoskevská, kuzněcká, tunguzská, lenská
NĚMECKO
rúrská, magdeburská
VELKÁ BRITÁNIE
East Pennine Coal Basin, Newcastle basin
ČÍNA
Šan-Si, Fu-Šun
JAR
AUSTRÁLIE
USA
ČR
South Transvaal Coal Area
Sydney basin
apalačská, poweder river basin → od V k Z USA klesá prouhlenění
hornoslezská (paralicko-limnická), mostecká, sokolovská, chebská, severočeská, kladenská, plzeňská
PÁNVE

## Slide 18: Živičná řada

## Slide 19: ROPA
TYPY KEROGENU |  |  |  |  |  | 
TYP | H/C | O/C | ORGANIKA |  |  | 
I | > 1.35 | < 0.15 | mořské řasy | ropa | × | ×
II | 1.00-1.35 | 0.03-0.18 | plankton |  | Plyn | 
III | 0.50-1.00 | > 0.03 | rostliny, dřevo | × |  | 
IV | < 0.50 | 0.20-0.30 | residua (vosky, pryskyřice) |  |  | uhlí
Rozklad organické hmoty planktonu a mořských řas
v anoxickém prostředí
TOC (total organic carbon) → množství organické hmoty
v sedimentu či hornině
ropa se obchoduje v barelech = 158, 99 l
Cornford, 2005

## Slide 20: ROPA - složení
alkany (parafíny)
SLOŽENÍ ROPY
Olejovitá kapalina tvořená směsí plynných, těkavých a pevných uhlovodíků a příměsí.
cykloalkany (naftalény)
aromatické uhlovodíky
asfaltény/bitumenty
sloučeniny N, S, O ± Ni, V, Cu, Fe
15-30 %
30-60 %
3-30 %
0-40 %
Průměrné složení:
80-87 % C,
11-15 % H,
až 4 % S,
< 1 % N
SWEET CRUDE
ropa s obsahem síry do 0.5 %
SOUR CRUDE
ropa s obsahem síry nad 0.5 %

## Slide 21: klasifikace ropy
API gravity number (american petroleum institute)
lehká ropa
střední ropa
těžká ropa
> 31.1°
22.3°-31.1°
< 22.3°
jak lehká či těžká je ropa vůči vodě
čím vyšší API, tím lehčí ropa (až plyn)
API =
= hustota ropy při 15.56 °C
API > 10° - ropa plave
API < 10° - ropa klesne ke dnu

## Slide 22: UHLOVODÍKOVÝ SYSTÉM
několik fází vývoje organické hmoty nezbytných ke vzniku ropy
ZDROJ
MIGRACE
PAST
KOLEKTOR
TĚSNĚNÍ

## Slide 23: uhlovodíkový systém – zdrojová hornina
hornina s vysokým podílem organické složky → > 0.6 % (aleurity, pelity)
organická hmota je v podobě kerogenu/bitumenu
TOC + teplota + kerogen/bitumen + čas
↓
nejdůležitější faktory pro vznik ropy
↓
čím déle, tím stačí nižší teplota
rychlost tvorby ropy závisí na teplotě → víc ropy = vyšší teplota
PLYN → cca 125-175 °C (3-6.5 km)
ropné okno
ROPA → cca 65-125 °C (2-5 km)
místo, kde se z kerogenů stává ropa, nebo zemní plyn
CRUDE OIL

## Slide 24: uhlovodíkový systém – zdrojová hornina
GENEZE ROPY | 
termogenní | rozpad organické hmoty vlivem tepla (95 %)
biogenní | vzniklé uhlovodíky mohou degradovat – termogenní → biogenní
STÁŘÍ
devon, karbon, jura, křída, terciér
ložiska ropy jsou výš než ložiska plynu → teplota
https://opentextbc.ca/geology/chapter/20-3-fossil-fuels/
Sverdrup & Ragnarsdottir, 2014

## Slide 25: uhlovodíkový systém – migrace
Kovács & Zilahi-Sebess, 2018
PRIMÁRNÍ
→ uvolnění ropy z matečné horniny
SEKUNDÁRNÍ → transfer ropy permeabilními horninami, puklinami a plochami zlomu
TERCIÁRNÍ
→ porušení těsnění již existující akumulace

## Slide 26: uhlovodíkový systém – past
zachycení uhlovodíků
strukturní → působení tektonických procesů (antiklinála, zlom, vrása + zlom, solné pně)
stratigrafická → vznik při sedimentaci (útesy, vyklínění písčité vrstvy, vyslínění)
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/oil-and-gas-traps-vector-20728086

## Slide 27: uhlovodíkový systém – kolektor
http://muzeumropy.cz/tezba-ropy/
POROZITA → objem pórů ku objemu horniny
primární – pískovce, slepence
sekundární (puklinová) – vápence, dolomity
permeabilita → propustnost horniny
horizontální je vyšší než vertikální

## Slide 28: uhlovodíkový systém – těsnění
laterální × vertikální
velikost pórů
plasticita
mocnost vrstvy
mocnost sloupce uhlovodíků
hustota uhlovodíků
hloubka ložiskové struktury
plyn potřebuje mnohem menší póry, aby neunikl
horniny se špatnou propustností
(břidlice, masivní vápence, dobře cementovaná klastika, krystalinikum)
Tao et al., 2023

## Slide 29: ropa - ložiska
Perský záliv
Írán – ropné pasti – oligocén (pohoří Zagros)
KASPICKÁ OBLAST
Kazachstán, Turkmenistán, Ázerbajdžán
ploché vrásové struktury svrchně jurského stáří – pískovce
pobřeží – oligocén, miocén
SEVERNÍ MOŘE
MEXICKÝ ZÁLIV
ČR
ploché antiklinální struktury – jurské pískovce
fundament – karbonské dolomity
mezozoické horniny – solné diapiry
Hrušky, Dambořice, Ždánice, Žarošice
Katar – největší ložisko plynu (dělí se s Íránem)
Saudská Arábie – jurské karbonáty – puklinová migrace
Kuvajt – křídové pískovce – Burgan Oil Field

## Slide 30: Hydráty (klatráty) metanu
Přírodní pevné sloučeniny, kde je metan vázaný ve formě klatrátu (v dutinách krystalické mřížky) ledu.
Vznik pravděpodobně bakteriálním rozkladem nekromasy v nedokonale oxidačních podmínkách nad podmínkami ropného okna či termálním rozkladem organické hmoty (ropy).
Podmínky: vysoký tlak, nízké teploty, plyn, voda
1 m3 hydrátu obsahuje cca 168 m3 metanu
hloubky 100-800 m
POTENCIÁLNÍ LOŽISKA :
Blake Ridge (Atlantik), Mexický záliv, Kaspické moře, Aljaška, Sibiř
Hydráty metanu se zatím netěží – neekonomické, technologie, legislativa.
https://hydrate.site.hw.ac.uk/what-are-gas-hydrates/

## Slide 31
Hydráty (klatráty) metanu
https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-39971667
https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/

## Slide 32
https://www.grida.no/resources/6615

## Slide 33
https://www.modec.com/business/newbiz/methane_hydrate.html
Hydráty (klatráty) metanu
Riser

## Slide 34
Hydráty (klatráty) metanu - vznik
https://worldoceanreview.com/en/wor-3/methane-hydrate/formation/formation-of-methane-hydrate/

## Slide 35: Břidlicový plyn
Klasický zemní plyn uložený ve vrstvách nepropustných jílovitých břidlic.
Pro jeho extrakci je nutné frakování, jak vertikálních, tak horizontálních poloh.
Mnoho rizik těžby – možnost vyvolání zemětřesení, kontaminace podzemních vod a ovzduší, vysoká spotřeba vody během frakování.
LOŽISKA
USA i Evropa
https://www.shale-gas-information-platform.org/ship/what-is-shale-gas/index.html

## Slide 36: Břidlicový plyn
https://www.engineerlive.com/content/shale-gas-hasn-t-gone-away

## Slide 37: Břidlicový plyn
https://www.engineerlive.com/content/shale-gas-hasn-t-gone-away

## Slide 38: Břidlicový plyn

## Slide 39: Břidlicový plyn - frakování
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/shale-gas-extraction-through-hydraulic-fracturing/view
https://middleeast-business.com/what-the-frack-is-shale-gas/