## Slide 1: Metody detekce virů v potravinách a prostředí
Petra Vašíčková
pvasickova@sci.muni.cz

## Slide 2
(Cristina and Costa-Mattioli, 2007)
Metody detekce
Průkaz protilátek (IgM, IgG) – komerčně dostupné soupravy
Přímý průkaz viru (RT-PCR, RT-qPCR)
  Stolice, sérum
  Kladen důraz na včasný odběr vzorku, řádné skladování/transport
  RT-qPCR možno použít ke stanovení virové nálože ve vzorku
  RT-PCR - analýza sekvencí
  (nástroj molekulární epidemiologie)

## Slide 3: Metody detekce – přímý průkaz viru
Infekce prasat či jiných experimentálních zvířat (opice, prase domácí, myš, tarbík, králík, potkan, kosman)
Klinické příznaky – opice, vysoká infekční dávka
Bez klinických příznaků – vylučování viru trusem, viremie a/nebo serokonverze
(Dalton et al., 2008)

## Slide 4: Metody detekce – přímý průkaz viru
Buněčné kultury – buněčné linie lidského karcinomu jater (PLC/PRF/5, HepG2/C3A), karcinomu plic (A549)
Ve většině případů bez cytopatického efektu - RT-qPCR, immunofluorescence
2D × 3D formát
Není standardizováno

## Slide 5
Problémové kultivace virů na tkáňových kulturách → metody založeny na přímém průkazu genomu viru
V potravinách či prostředí malé množství virových částic → potřeba dostatečně citlivé metody
RT-qPCR
ISO/TS 15216
Metody průkazu virů v potravinách a prostředí

## Slide 6
„Komplikovaný“ proces analýzy vzorku → zavedení externí kontroly celé analýzy
  Bakteriofág MS2 - do genomu vložena unikátní sekvence (vakovlk tasmánský a pták moa)
  Kontrola celého postupu analýzy každého vzorku (přidáno definované množství)
  Stanovení účinnosti izolace NK – kvantifikace virové nálože v definovaném množství vzorku
Metody průkazu virů v potravinách a prostředí
Foto H. Malenovská

## Slide 7
Homogenizace
Centrifugace
8 000 x g
20 min
4°C
Bakterie, parazité
Detekce DNA (qPCR)
Kultivace
Viry
Detekce RNA (RT-qPCR)
Peleta
Supernantant
(Stomacher/vytřepávání v TGBE)
Postup zpracování vzorků v laboratoři

## Slide 8: Vyšetření vzorků
Izolace RNA
TqRT-PCR
-
+
Nested RT-PCR
Sekvenování
Analýza sekvencí
Genotypizace
Epidemiologické × epizootologické studie

## Slide 9
Voda
Filtrace/primární zakoncentrování
Eluce virových částic
Sekundární zakoncentrování
Izolace nukleových kyselin
Detekce genomu viru
Detekce infekčních virových částic
?

## Slide 10: Odběr vzorku
Čistý kanystr/nádoba
Objem vzorku 10 l, možnost i menší objemy (200 ml)
Vzorek skladovat v temnu a chladu
Transport do laboratoře (chlazené) nejlépe do 24 hod od odběru
(Cashdollar and Wymer, 2013)

## Slide 11
Izolace virových částic z vody
Adsorpce na negativně nabité filtry (Millipore)
  10 l
  Limit detekce 100 000 virových částic (10 000/l)
Přímá flokulace
  200 ml
  Limit detekce 10 000 virových částic (50 000/l)

## Slide 12: Průkaz viru ve vzorku
Molekulární metody - qPCR, RT-qPCR
    Kvantifikace – DNA/RNA koncentrační gradient
    Problém s falešně negativními výsledky – inhibiční faktory (interní amplifikační kontrola, analýza ředěné NK)
RT-PCR (molekulární epidemiologie/epizootologie)
Problém rozlišit infekční × neinfekční virové částice