## Slide 1: Odpadní vody
Petra Vašíčková
pvasickova@sci.muni.cz

## Slide 2
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
SARS-CoV-2
Vylučování stolicí až u 50 % infikovaných
  neprokázán přenos fekálně-orální cestou (infekčnost viru ve stolici?)
  neprokázán přenos kontaminovanou vodou – předpoklad inaktivace viru během procesů čištění odpadních vod
Průkaz RNA SARS-CoV-2 v moči (30 %)
  https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/
  covmon/ docvystupy/Vsouhrn_COVMON-VI04000017_2022_final.pdf
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_coronavirus)
2

## Slide 3
Primární zaměření projektu
  posoudit současnou epidemiologickou situaci – SARS-CoV-2
  stanovit míru výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
  posoudit míru rizika přenosu SARS-CoV-2 ve spojení s odpadní vodou
Analyzované vzorky
  7 ČOV, 2 × 28 vzorků (interval 3 týdny)
  voda na přítoku, během čistírenského procesu a na odtoku z ČOV
  anonymní vzorky
  adaptace akreditované metody (Mlejnkova et al., 2020)
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
Projekt SOVAK (14.4. – 6.5.2020)
Notes: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Vilém Žák

## Slide 4
Výsledky projektu SOVAK – RNA SARS-CoV-2
negativní, + pozitivní výsledek; Vašíčková a kol., 2020
4

## Slide 5
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
https://www.vuv.cz/virus-covid19-v-odpadnich-vodach/o-tematu-23/
VI04000017 - VYUŽITÍ MONITORINGU ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJE VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED VZNIKEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE (2021-2022, MV0/VI)
5

## Slide 6
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
https://www.vuv.cz/virus-covid19-v-odpadnich-vodach/o-tematu-23/
VI04000017 - VYUŽITÍ MONITORINGU ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJE VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED VZNIKEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE (2021-2022, MV0/VI)
6
Vašíčková, Hrdý, Krásna, Sovová, Gharwalová, Mlejnková. Metodický postup analýzy odpadních vod na přítomnost specifických oblastí genomu SARS-CoV-2. Metodický postup 141, 2022.
https://www.vri.cz/vyzkum/databaze-aplikovanych-vysledku/

## Slide 7
Metodický postup
Výběr vhodné metody
Řádný odběr vzorku
Transport vzorku do laboratoře × stabilita vzorku
Systém kontrol celého postupu
  kontrola odběru vzorku a podmínek transportu do laboratoře (preanalytická fáze)
  kontrola zpracování vzorku v laboratoři (analytická fáze)
  kontrola detekčního a kvantifikačního kroku (analytická fáze)
Charakteristika metodického postupu a mezilaboratorní porovnání
Řádná interpretace výsledků
  Statistická analýza dat
  Faktory ovlivňující výsledky
https://www.cdc.gov/nwss/testing.html
7
Notes: Odběr 18 (malé čov) x 24 (velké čov) hod, vzorek na nátoku na ČOV
Chlazený v temnu
PEG ihned po nátoku

## Slide 8
Metodický postup
Výběr vhodné metody
vzorky odpadních vod uměle kontaminovány definovaným množstvím vybraných virových agens (5 × 106 GE), výpočet účinnosti
důraz – uživatelsky jednoduchá metoda, dostupné vybavení/reagencie, cena, rychlost
8
Agens | Organická flokulace, BE | Precipitace, PEG/NaCl | Anorganická flokulace, Al | Centrifugace 10 000×g/30 min
Virus přenosné gastroenteritidy prasat (TGEV) | 42,64 % | 43,94 % | 17,55 % | 17,55 %
Defektní bakteriofág MS2 (aRNA) | 5,81 % | 26,94 % | 0,83 % | 5,41 %
Bovinní herpesvirus typu 1 (BHV-1) | 11,40 % | 41,11 % | 0,56 % | 15,85 %

## Slide 9
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
SARS-CoV-2
Vylučování stolicí až u 50 % infikovaných
  neprokázán přenos fekálně-orální cestou (infekčnost viru ve stolici?)
  neprokázán přenos kontaminovanou vodou – předpoklad inaktivace viru během procesů čištění odpadních vod
Průkaz RNA SARS-CoV-2 v moči (30 %)
  https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/
  covmon/ docvystupy/Vsouhrn_COVMON-VI04000017_2022_final.pdf
(https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_coronavirus)
9

## Slide 10
Primární zaměření projektu
  posoudit současnou epidemiologickou situaci – SARS-CoV-2
  stanovit míru výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR
  posoudit míru rizika přenosu SARS-CoV-2 ve spojení s odpadní vodou
Analyzované vzorky
  7 ČOV, 2 × 28 vzorků (interval 3 týdny)
  voda na přítoku, během čistírenského procesu a na odtoku z ČOV
  anonymní vzorky
  adaptace akreditované metody (Mlejnkova et al., 2020)
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
Projekt SOVAK (14.4. – 6.5.2020)
Notes: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Vilém Žák

## Slide 11
Výsledky projektu SOVAK – RNA SARS-CoV-2
negativní, + pozitivní výsledek; Vašíčková a kol., 2020
11

## Slide 12
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
https://www.vuv.cz/virus-covid19-v-odpadnich-vodach/o-tematu-23/
VI04000017 - VYUŽITÍ MONITORINGU ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJE VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED VZNIKEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE (2021-2022, MV0/VI)
12

## Slide 13
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
https://www.vuv.cz/virus-covid19-v-odpadnich-vodach/o-tematu-23/
VI04000017 - VYUŽITÍ MONITORINGU ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJE VČASNÉHO VAROVÁNÍ PŘED VZNIKEM EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE (2021-2022, MV0/VI)
13
Vašíčková, Hrdý, Krásna, Sovová, Gharwalová, Mlejnková. Metodický postup analýzy odpadních vod na přítomnost specifických oblastí genomu SARS-CoV-2. Metodický postup 141, 2022.
https://www.vri.cz/vyzkum/databaze-aplikovanych-vysledku/

## Slide 14
Metodický postup
Výběr vhodné metody
Řádný odběr vzorku
Transport vzorku do laboratoře × stabilita vzorku
Systém kontrol celého postupu
  kontrola odběru vzorku a podmínek transportu do laboratoře (preanalytická fáze)
  kontrola zpracování vzorku v laboratoři (analytická fáze)
  kontrola detekčního a kvantifikačního kroku (analytická fáze)
Charakteristika metodického postupu a mezilaboratorní porovnání
Řádná interpretace výsledků
  Statistická analýza dat
  Faktory ovlivňující výsledky
https://www.cdc.gov/nwss/testing.html
14
Notes: Odběr 18 (malé čov) x 24 (velké čov) hod, vzorek na nátoku na ČOV
Chlazený v temnu
PEG ihned po nátoku

## Slide 15
Metodický postup
Výběr vhodné metody
vzorky odpadních vod uměle kontaminovány definovaným množstvím vybraných virových agens (5 × 106 GE), výpočet účinnosti
důraz – uživatelsky jednoduchá metoda, dostupné vybavení/reagencie, cena, rychlost
15
Agens | Organická flokulace, BE | Precipitace, PEG/NaCl | Anorganická flokulace, Al | Centrifugace 10 000×g/30 min
Virus přenosné gastroenteritidy prasat (TGEV) | 42,64 % | 43,94 % | 17,55 % | 17,55 %
Defektní bakteriofág MS2 (aRNA) | 5,81 % | 26,94 % | 0,83 % | 5,41 %
Bovinní herpesvirus typu 1 (BHV-1) | 11,40 % | 41,11 % | 0,56 % | 15,85 %

## Slide 16
Metodický postup
Systém kontrol celého postupu
  kontrola odběru a transportu vzorku do laboratoře
  humánní adenoviry (indikátory fekálního znečištění) - qPCR
  kontrola zpracování vzorku v laboratoři (účinnost izolace)
  umělá kontaminace každého vzorku TGEV (5 × 106 GE) – RT-qPCR
  kontrola detekčního a kvantifikačního kroku - RT-qPCR
  interní amplifikační kontrola
  pozitivní kontrola - RNA gradient (in vitro transkript)
  kvantifikace
https://www.cdc.gov/nwss/testing.html
16
SARS-CoV-2 (GE/500 ml) = ((x / 5) × y) × 14,29 × (100 / účinnost izolace TGEV)

## Slide 17
Metodický postup
Charakteristika metodického postupu
  Citlivost/limit detekce (LOD), opakovatelnost a účinnost
17
Ředění | Teoretické množství kopiía | Získané množství kopií b |  | Počet pozitivních vzorků /celkový počet analyzovaných vzorků | Účinnost (%)
 |  | Průměr | SDc |  | 
1 | 5 000 000 | 3 555 500 | 2 029,66 | 12/12 | 59,43
2 | 500 000 | 307 403 | 2 544,28 | 12/12 | 42,64
3 | 50 000 | 29 715 | 304,42 | 12/12 | 35,41
4 | 5 000 | 974 | 21,29 | 12/12 | 19,48
5 | 2 500 | 914 | 62,38 | 12/12 | 36,56
6 | 1 250 | 80 | 47,07 | 12/12 | 6,40
7 | 500 | - | - | 4/12 | -
a Množství kopií viru, které bylo stanoveno použitím RT-qPCR.
b Skutečné množství kopií bylo získáno podle příslušné kalibrační křivky zařazené v každém experimentu, následně byl spočítán průměr a směrodatná odchylka.
c Směrodatná odchylka.
  LOD - 1 250 GE/500 ml, tzn. 2,5 GE/1 ml odpadní vody
  Specifita - Alphacoronavirus 1 (CAPM V-346, TGEV), Canine coronavirus (CAPM V-485), Avian coronavirus (CAPM V-440), Betacoronavirus 1 (Bovine coronavirus CAPM V 326), Porcine hemaglutinating Encephalomyelitis virus (CAPM V-316), Human adenovirus 2 (CAPM V-665), Human respiratory syncytial virus (NCPV, Catalogue No. 0012031v), Human rhinovirus (NCPV, Catalogue No 930), Influenza A (NCPV, Catalogue No 878), Influenza B (NCPV, Catalogue No 797).

## Slide 18
Metodický postup
Mezilaboratorní porovnání
  pořadatel - Laboratoř hygieny půdy a odpadů, SZÚ
  účastníci - laboratoř Virologie potravin a prostředí a Zkušební laboratoře Ústavu biochemie a mikrobiologie (VŠCHT)
  vyhovující z-skóre: |z| ≤ 2
https://www.cdc.gov/nwss/testing.html
18

## Slide 19
Metodický postup
Řádná interpretace výsledků
  statistická analýza
  epidemiologická data
  faktory ovlivňující výsledky – srážky, chemické parametry, množství odpadních vod (faktor ředění srážky), podíl průmyslových odpadních vod, délka kanalizační sítě, počet obyvatel napojených na ČOV, varianta viru, roční období, četnost vzorkování, počet „napojených“ obyvatel atd.
19

## Slide 20
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
20
Predikce vzniku a vývoje epidemie
Nástroj molekulární epidemiologie
RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách je možné detekovat dříve, než je prokázána klinickými testy
k dosažení pozitivní detekce RNA SARS-CoV-2 v odpadních vodách – min. 4-17 (medián 8), 9-43 (medián 18) a 17-97 (medián 38) denně hlášených nových případů covid-19/100 000 obv. pro hladiny pravděpodobnosti 50 %, 80 % a 99 %
stanovení/sledování variant agens v populaci

## Slide 21
Genom | Čeleď | Zástupci | Klinické příznaky
ds DNA | Adenoviridae | adenovirus sérotyp 40/41 | zvracení, průjem (zejména děti)
 | Polyomaviridae | JC polyomavirus | neurologické příznaky
ds RNA | Reoviridae | rotavirus (genoskupina A) | zvracení, průjem (zejména děti)
+ss RNA | Astroviridae | lidský astrovirus sérotyp 1 | zvracení, průjem (zejména děti)
 | Caliciviridae | norovirus GI a GII | zvracení, průjem
 | Hepeviridae | virus hepatitidy E | hepatitida
 | Picornaviridae | virus hepatitidy A, poliovirus, enterovirus A 71, aichivirus | hepatitida, neurologické příznaky, obrna, myokarditidy, průjem
Epidemiologický přístup k odpadním vodám (WBE)
21

## Slide 22
Agens | Lokalita 1 (vstup/výstup) |  |  |  | Lokalita 2 (vstup/výstup) |  |  |  | Lokalita 3 (vstup/výstup) |  |  |  | Lokalita 4 (vstup/výstup) |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
AdV | -/- | +/- | -/- | -/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+
NoV GI | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | +/- | +/- | +/+ | +/+ | +/+ | +/- | +/+ | +/+ | +/-
NoV GII | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | +/- | +/- | +/- | -/+ | -/+ | +/+ | -/- | -/- | -/- | -/-
HAV | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
HEV | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | +/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
ČOV (odběr vzorků – vstup/výstup, 4×, 2019)
Spolupráce DEKONTA a.s.
22

## Slide 23
Výsledky projektu SOVAK
- negativní
+ pozitivní výsledek
NoV - noroviry
HAV - virus hepatitidy A
HEV- virus hepatitidy E
AdV - adenovivy, indikátory fekálního znečištění

## Slide 24
Výsledky projektu BV
24

## Slide 25
Projekt MZe QK1810212

## Slide 26
Povrchová voda ČR (odběr jaro/podzim, 2018-2019)
Lokalita | AdV |  | NoV GI |  | NoV GII |  | HAV |  | HEV | 
 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019
I | +/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
II | +/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
III | +/+ | +/+ | -/- | -/+ | -/- | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/-
IV | +/- | +/+ | -/- | -/- | -/- | +/- | -/- | -/- | -/- | -/-
V | +/+ | -/+ | -/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
VI | +/+ | -/+ | -/- | -/+ | -/- | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/-
VII | +/+ | +/- | -/+ | -/- | -/- | +/- | -/- | -/- | -/- | -/-
VIII | -/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
IX | +/+ | +/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
X | +/+ | +/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
XI | +/+ | +/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
XII | -/- | -/- | -/- | -/+ | -/- | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/-
XIII | -/+ | +/+ | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
XIV | -/- | -/+ | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
XV | +/+ | +/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
Projekt MZe QK1810212, ZÚČM
26

## Slide 27
27

## Slide 28: Odolnost virů souvisejících s alimentárním onemocněním
Matrice | Teplota | Doba „přežití“ | Virus
Hlávkový salát, jahody, šunka | 4 , 10 a 21°C |  7 dní | NoV
Voda, mléko | 63 a 72 °C | 10 min | NoV, HAV
Borůvky, maliny, jahody, bazalka, petržel | - 20°C | 90 dní | NoV, HAV
Zelí, hlávkový salát | 4, 25 a 37°C | 21 dní | NoV, HAV
Podzemní voda | 10°C | 2 roky | NoV
Povrchová voda | 4/22 °C | > 42 dní/42 dní | NoV
  Odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí (chlad, acidorezistence, běžné desinfekční postupy) → persistence dny, měsíce, roky
28

## Slide 29: Odolnost virů souvisejících s alimentárním onemocněním
  Odolnost vůči vlivům vnějšího prostředí (chlad, acidorezistence, běžné desinfekční postupy) → persistence dny, měsíce, roky
29

## Slide 30
Povrchová voda ČR (zelenina)
Farmy | NoV | HAV
Zelenina | 1/318 | 0/318
Voda | 1/12 | 0/12
Prostředí (stěry) | 0/58 | 0/58
Bylinky | 4/115 | 0/115
Voda | 5/14 | 0/14
Prostředí (stěry) | 2/80 (ruce sběračů) | 0/80
Projekt MZe QJ1210113
spolupráce ZÚČM
30

## Slide 31
Povrchová voda ČR (drobné ovoce)
Farmy | NoV | HAV
Jahody | 2/156 | 0/156
Voda | 3/23 | 0/23
Prostředí (stěry) | 3/218 (ruce sběračů, toalety) | 0/218
Tržní síť |  | 
Jahody CZ | 0/45 | 0/45
Jahody dovoz | 1/24 | 0/24
Ovoce mrazené | 0/72 | 0/72
Ostatní (maliny, borůvky, ostružiny) | 1/83 | 0/83
Projekt MZe QJ1210113, spolupráce ZÚČM
31

## Slide 32: Molekulární epidemiologie
Snaha o dosledování vehikula/zdroje kontaminace
Potvrzení/vyvrácení epidemiologických souvislostí
Porovnání sekvencí genomu virových agens prokázaných u lidí × prostředí × potravin

## Slide 33: Noroviry - pitná voda, epidemiologické souvislosti
 | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
NoV GI | 5 / 10 | 4 / 18 | 2 / 14 | 6 / 32 | 6/40 | 3/26 | 2/23 | 2/44
NoV GII | 5/10 | 3/ 18 | 1/ 14 | 9 / 32 | 5/40 | 0/26 | 1/23 | 1/44
Spolupráce KHS, podpora grantu MZ 17-31921A
33

## Slide 34
NoV II
Noroviry - pitná voda, epidemiologické souvislosti
34
NoV I

## Slide 35: Virus hepatitidy A – epidemiologické souvislosti
Epidemie VHA (Moravskoslezský kraj)
  voda výstup z domácí ČOV – HAV +
  pitná voda (blízká studna) – HAV +
  sekvenčně shoda s kmenem prokázaným u uživatelů studny
  přenos pitnou vodou podpořen epidemiologickými daty
Spolupráce KHS, podpora grantu MZ 17-31921A
Epidemie VHA (Liberecký kraj)
  voda vstup, výstup z komunální ČOV – HAV +
  čistírenské kaly– HAV +
  sekvenčně shoda s kmenem prokázaným u tamních VHA pacientů
35