## Slide 1: ČASOVÉ ŘADY
Mgr. et Mgr. Jiří Kalina, PhD.
UKB, pavilon D29 (Recetox), kancelář 123
kalina@mail.muni.cz

## Slide 2: Výuka a Ukončení předmětu
Výuka:
Teoretické přednášky
  Počínaje 17. únorem 2025 každé pondělí 8:00–9:40
Praktická cvičení
  Počínaje 24. únorem 2025 každé pondělí 10:00–11:40
Požadavky na ukončení předmětu:
ústní zkouška
  učená rozprava o dvou z témat, která budou náplní předmětu a řešení jednoho příkladu

## Slide 3: Výuka a Ukončení předmětu
Osnova:
17. 2. Základní pojmy, zpracování dat, veličiny cvičení odpadá
24. 2. Mat. modely časových řad a operace na nich cvičení odpadá
3. 3. Operace se dvěma časovými řadami komplexní čísla
10. 3. Harmonická dekompozice a vzorkování základní operace
17. 3. Odpadá (konference) odpadá
24. 3. Frekvenční transformace harm. dekompozice
31. 3. Základní pojmy o systémech frekv. transformace
7. 4. Popis lineárních systémů základy systémů
14. 4. Stabilita a spojování systémů popis systémů
21. 4. Odpadá (Velikonoce) odpadá
28. 4. Realizace diskrétních systémů stabilita
5. 5. Zadání skupinového projektu diskuze projektu
12. 5. Konzultace odpadá
19. 5. Prezentace skupinového projektu odpadá
Termíny zkoušky: 9. 6.; 16. 6.; 23. 6.

## Slide 4: LITERATURA
Holčík, J.: Signály, časové řady a lineární systémy. CERM, Brno, 2012, 136s. http://www.iba.muni.cz/res/file/ucebnice/holcik-signaly-casove-rady-linearni-systemy.pdf
Holčík, J.: Signály a lineární systémy. Funkce, časové řady a jejich lineární modely. http://portal.matematickabiologie.cz/index.php?pg=analyza-a-modelovani-dynamickych-biologickych-dat--signaly-a-linearni-systemy
Holčík, J., Kalina, J.: konzultační prezentace webová stránka předmětu
Holčík, J.: Time Series. http://timeseries.sci.muni.cz/index.php
prezentace z přednášek
zadání a R-kódy ze cvičení

## Slide 5: LITERATURA
http://portal.matematickabiologie.cz/

## Slide 6: LITERATURA
Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM, Brno 2002. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:25f84ea0-e3b3-11e6-8010-005056827e51
Šebesta, V., Smékal, Z.: Signály a soustavy (Elektronické studijní texty FEKT VUT v Brně), Brno 2003. https://is.muni.cz/el/1431/podzim2011/Bi5440/um/Signaly_a_Soustavy_BASS.pdf

## Slide 7: LITERATURA
Proakis J. G. Manolakis D. K. Digital Signal Processing (4th Edition), CRC; 1 edition, 2006
Kamen, E. W., Heck, B. S. Fundamentals of Signals and Systems Using the Web and Matlab (3rd Edition), Prentice Hall (2006)
Lathi,B. P. Signal Processing and Linear Systems, Oxford Univ. Press, Oxford 1998
Carlson G. E. Signal and Linear System Analysis: with MATLAB, 2e, John Wiley & Sons, Inc., 1998,
Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., Hamid, S.: Signals and Systems (2nd Edition) Prentice-Hall Signal Processing Series, Prentice Hall; 1996

## Slide 8: LITERATURA
Kalouptsidis N. Signal Processing Systems: Theory and Design. John Wiley & Sons, Inc., 1997
Chen C.T. Linear System Theory and Design (Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) Oxford University Press, USA; 3rd ed. 1998
Oppenheim A. V., Schafer R. W., Buck J. R. Discrete-Time Signal Processing (2nd Edition) (Prentice-Hall Signal Processing Series), Prentice Hall; 1999
Brockwell, P. J., Davis, R. A.: Introduction to Time Series and Forecasting, Springer; 2 edition (2003),
Engelberg, S. Random Signals and Noise: A Mathematical Introduction, CRC Press, Inc., 2007

## Slide 9: I. ČASOVÉ ŘADY ZÁKLADNÍ POJMY

## Slide 10: Časová řada
Funkce (?)
Posloupnost (?)

## Slide 11: Časová řada
Funkce je předpis, který každé hodnotě x z definičního oboru M přiřadí právě jedno číslo y z oboru hodnot N. Funkci obvykle zapisujeme ve tvaru
y = f(x), či ji můžeme vyjádřit explicitně f:y = x, kde proměnná x je argument funkce.
Posloupnost je funkce, jejímž definičním oborem je množina přirozených (celých?) čísel.
Posloupností rozumíme uspořádaný (konečný či nekonečný) soubor matematických objektů, očíslovaných v pořadí obvykle přirozenými čísly.
Posloupnost lze definovat jako zobrazení z množiny přirozených čísel do nějaké celkem libovolné () množiny A.

## Slide 12: Časová řada
Řada (také nekonečná řada) je matematický výraz ve tvaru
,
kde a1, a2, a3, … je nějaká posloupnost.

## Slide 13: Časová řada
?
Jak vypadá časová řada (?)

## Slide 14: Časová řada

## Slide 15: Časová řada
Časová řada je posloupnost hodnot indexovaných (zapsaných nebo graficky znázorněných) v závislosti na čase.

## Slide 16: Časová řada
Časová řada je posloupnost hodnot indexovaných (zapsaných nebo graficky znázorněných) v závislosti na čase.
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {yt: t=1,…,N}, kde index t určuje čas, kdy byla hodnota yt určena.

## Slide 17: Časová řada
Vývoj počtu hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních (na 100 000 osob) Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky

## Slide 18: Časová řada
Časová řada je posloupnost hodnot indexovaných (zapsaných nebo graficky znázorněných) v závislosti na čase.
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {yt: t=1,…,N}, kde index t určuje čas, kdy byla hodnota yt určena.
Časové okamžiky t jednotlivých pozorování nemusí být rovnoměrné {y(ti):i = 1,…,N}.
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {y(ti): i=1,…,N}, kde ti určuje čas, kdy byla hodnota y(ti) určena (ti+1>ti).

## Slide 19: Časová řada
Definice (základní):
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {y(ti): i=1,…,N}, kde ti určuje čas, kdy byla hodnota y(ti) určena (ti+1>ti).

## Slide 20: Časová řada
Definice (základní):
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {y(ti): i=1,…,N}, kde ti určuje čas, kdy byla hodnota y(ti) určena (ti+1>ti).
ti+1- ti = const.

## Slide 21: Časová řada
Definice (pro nás základní):
Časová řada je uspořádaná množina hodnot {y(ti): i=1,…,N}, kde ti určuje čas, kdy byla hodnota y(ti) určena (ti+1>ti).
ti+1- ti = const.
Jaké jsou hodnoty y(ti) časové řady?

## Slide 22: Časová řada
TYPY HODNOT y(ti)
skalár, vektor [yti=(y1ti,…,ypti)], matice, … ;
kvantitativní, kvalitativní;
  kvantitativní
    spojitá, diskrétní - každá hodnota může vyjadřovat okamžitý stav nebo mít akumulační (integrační) charakter za určité období;
  kvalitativní
    binární/dichotomická, nominální, ordinální;

## Slide 23: Časová řada
Binární = dummy data
Proměnná, která může nabývat pouze dvou hodnot. Bývá definovaná odpovědí na otázku (např. TRUE × FALSE, 1 × 0).
Nominální = kategoriální data
Proměnná, která může nabývat počtu hodnot (n ∊ ℕ), pro které neexistuje přirozené pořadí (např. barvy vzorků).
Ordinální data
Nominální proměnná, pro kterou ale existuje jasné pořadí kategorií (např. velikost oděvů S, M, L, XL).
Kardinální data
Ordinální proměnná, u které lze určit rozdíl mezi kategoriemi. Ty jsou stejně vzdálené (např. počet dětí v rodině).
Intervalová data
Spojitá proměnná, u které lze určit rozdíl mezi kategoriemi – často jde o vzdálenost od 0 (např. teplota ve °C, čas).
Poměrová data
Intervalová proměnná, u které má smysl určovat podíly jednotlivých kategorií (např. hmotnost, vzdálenost).

## Slide 24: Časová řada
TYPY HODNOT y(ti)
skalár, vektor [yti=(y1ti,…,ypti)], matice, … ;
kvantitativní, kvalitativní;
  kvantitativní
    spojitá, diskrétní - každá hodnota může vyjadřovat okamžitý stav nebo mít akumulační (integrační) charakter za určité období;
  kvalitativní
    binární/dichotomická, nominální, ordinální;

## Slide 25: Několik příkladů na úvod

## Slide 26: Několik příkladů na úvod

## Slide 27: Několik příkladů na úvod
Preference politických stran v ČR v období od 8/2004 do 3/2008

## Slide 28: Několik příkladů na úvod
Vývoj počtu hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních (na 100 000 osob) Pramen: Ústav zdravotnických informací a statistiky

## Slide 29: Časová řada
TYPY HODNOT y(ti)
Hodnoty časové řady popisují jevy fyzikální, chemické, biologické, ekonomické či jiné materiální povahy, nesoucí informaci o stavu systému, který jej generuje, a jeho dynamice.

## Slide 30: Časové řady – co s nimi?
?

## Slide 31: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali posoudit stav objektu generujícího časová data (OK, hypertenze, epilepsie, exitus, úroveň/dynamika chemického zamoření dané lokality,…);

## Slide 32: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali posoudit stav objektu generujícího časová data (OK, hypertenze, epilepsie, exitus, úroveň chemického zamoření dané lokality,…);
EKG – elektrokardiogram
záznam signálu EKG

## Slide 33: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali posoudit stav objektu generujícího časová data (OK, hypertenze, epilepsie, exitus, úroveň chemického zamoření dané lokality,…);

popis vlastností časové řady
(pomocí několika podstatných souhrnných parametrů (statistik?))

k popisu spíše „funkce“ než jednoduchá hodnota, např. klouzavý průměr než průměr;
složky řady – trend, sezónní změny, pomalé a rychlé změny, nepravidelné oscilace – analýza

## Slide 34: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali předpovědět budoucnost sledovaného objektu (lze léčit a vyléčit, ocenit finanční nároky léčení po dobu přežití, nastane smogová situace, sociální složení obyvatelstva v daném časovém rozpětí,…);
predikce budoucích hodnot (?) – velká část analytických metod pro časové řady;
(Predikce (z lat. prae-, před, a dicere, říkat) znamená předpověď či prognózu, tvrzení o tom, co se stane nebo nestane v budoucnosti. Na rozdíl od věštění nebo hádání se slovo predikce obvykle užívá pro odhady, opřené o vědeckou hypotézu nebo teorii, tj. matematický model.

## Slide 35: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali předpovědět jeho budoucnost (lze léčit a vyléčit, ocenit finanční nároky léčení po dobu přežití, nastane smogová situace, sociální složení obyvatelstva v daném časovém rozpětí,…);
musíme umět popsat dynamiku vývoje časové řady   vytvořit matematický ! MODEL ! (vývoje) časové řady

## Slide 36: Několik příkladů na úvod
vstupní veličina(x)
výstupní veličina(y)
stavová(é) veličina(y) (s)

## Slide 37: Několik příkladů na úvod
vstupní veličina(x)
výstupní veličina(y)
stavová(é) veličina(y) (s)
parametry popisující vlastnosti systému

## Slide 38: zpracování ČASOVÝCH ŘAD
abychom dokázali předpovědět jeho budoucnost (lze léčit a vyléčit, ocenit finanční nároky léčení po dobu přežití, les do 20 let odumře, sociální složení obyvatelstva v daném časovém rozpětí, …);
musíme umět popsat dynamiku vývoje časové řady   vytvořit matematický ! MODEL ! vývoje časové řady

## Slide 39: Časové řady – co s nimi?
monitorování průběhu a detekce významných změn - např. sledování funkce ledvin po transplantaci;
  
  opět potřebujeme matematický model popisující normální stav

## Slide 40: Časové řady – co s nimi?
modelování průběhu časové řady
  pochopení procesů způsobujících vznik dat;
  pragmatický nástroj pro splnění výše uvedených cílů

## Slide 41: Několik příkladů na úvod

## Slide 42: Několik příkladů na úvod
EKG - elektrokardiogram

## Slide 43: Několik příkladů na úvod
kardiotokogram

## Slide 44: Několik příkladů na úvod

## Slide 45: Několik příkladů na úvod

## Slide 46: Co je to Signál ?

## Slide 47: Co je to signál ?
Definice
Signál je jev fyzikální, chemické, biologické, ekonomické či jiné materiální povahy, nesoucí informaci o stavu systému, který jej generuje, a jeho dynamice.

## Slide 48: INFORMACE
poznatek (znalost) týkající se jakýchkoliv objektů, např. faktů, událostí, věcí, procesů nebo myšlenek včetně pojmů, které mají v daném kontextu specifický význam (ISO/IEC 2382-1:1993 „Informační technologie – část I: Základní pojmy“)
název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. Proces přijímání a využívání informace je procesem našeho přizpůsobování k nahodilostem vnějšího prostředí a aktivního života v tomto prostředí (WIENER);
poznatek, který omezuje nebo odstraňuje nejistotu týkající se výskytu určitého jevu z dané množiny možných jevů;
  !!! NEHMOTNÁ !!!

## Slide 49: Zpracování signálu
Nosič

## Slide 50: Zpracování signálu
informace
Nosič

## Slide 51: Zpracování signálu
Nosič
to nechme technikům (elektrikářům, … )
informace

## Slide 52: Zpracování signálu
informace

ZPRACOVÁNÍ
INFORMACE
Nosič
to nechme technikům (elektrikářům, … )

## Slide 53: II. ZÁKLADNÍ KONCEPT ZPRACOVÁNÍ DAT

## Slide 54: základní koncept
Reálný objekt

## Slide 55: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“

## Slide 56: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
o stavu, resp. chování reálného objektu

## Slide 57: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah

## Slide 58: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah
Cílem je odhalit ten příčinný deterministický vztah navzdory všemu tomu, co nám to odhalení kazí

## Slide 59: k čemu to je?
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah
zjistit co se děje v reálném objektu;
dokázat jej zařadit;
dokázat predikovat jeho chování;
…….

## Slide 60: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah

## Slide 61: základní koncept
Reálný objekt
Data
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah

## Slide 62: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
měření
zpracování
Data
Příčinný deterministický vztah

## Slide 63: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
měření
zpracování
Data
Užitečná složka
+
balast
Příčinný deterministický vztah

## Slide 64: základní koncept
užitečná složka
to je ta deterministická (systematická) část dat, kterou využijeme pro generování výroku

## Slide 65: Data (časové řady)
užitečná složka
to je ta deterministická část dat, kterou využijeme pro generování výroku
balast
část dat nesouvisející s cílem zpracování

## Slide 66: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
měření
zpracování
Data
Užitečná složka
+
balast

## Slide 67: Data (časové řady)
užitečná složka
to je ta deterministická část dat, kterou využijeme pro generování výroku
balast
část dat nesouvisející s cílem zpracování
  deterministická část
    přímo ze zdroje

## Slide 68: Data (časové řady)
užitečná složka
to je ta deterministická část dat, kterou využijeme pro generování výroku
balast
část dat nesouvisející s cílem zpracování
  deterministická část
    přímo ze zdroje
    zavlečená po cestě

## Slide 69: Data (časové řady)
užitečná složka
to je ta deterministická část dat, kterou využijeme pro generování výroku
balast
část dat nesouvisející s cílem zpracování
  deterministická část
    přímo ze zdroje
    zavlečená po cestě
      přidaná (šum)
      vyplývající z vlastností
      přenosové cesty
      (zkreslení, deformace)

## Slide 70: Data (časové řady)
užitečná složka
to je ta deterministická část dat, kterou využijeme pro generování výroku
balast
část dat nesouvisející s cílem zpracování
  deterministická část
    přímo ze zdroje
    zavlečená po cestě
  všechno ostatní, tj. nedeterministická (?) složka
    na její příčiny buď nemáme nebo nám to nestojí za námahu (šum)

## Slide 71: nedeterministická složka
Richard Feynman – neurčitost x možnost
(Lectures on Physics 1963)
náhodná – pravděpodobnost, statistika
(G. Cardano Liber de ludo aleae 1663)
neurčitá – příslušnost, fuzzy algebra (L. A. Zadeh 1965)
hrubá – důvěra, hrubé množiny (Z. Pawłak 1991)

## Slide 73
Ernest Rutherford,
1st Baron Rutherford of Nelson
*1871 New Zealand
+1937 Cambridge, England OM FRS
otec nukleární fyziky
„If your experiment needs statistics, you ought to have done
a better experiment.“

## Slide 74: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
Příčinný deterministický vztah
Cílem je odhalit ten příčinný deterministický vztah navzdory všemu tomu, co nám to odhalení kazí

## Slide 75: základní koncept
Reálný objekt
hodnotící „výrok“
měření
zpracování
Data
Užitečná složka
+
balast
Příčinný deterministický vztah

## Slide 76: SKLADBA DAT
matematický model deterministické složky(složek)
  a zkoumáme jak data odpovídají modelové představě

## Slide 77: SKLADBA DAT
matematický model deterministické složky(složek)
  a zkoumáme jak data odpovídají modelové představě

## Slide 78: SKLADBA DAT
model deterministické složky (složek);
  nelineární
  lineární
    časová oblast
    frekvenční oblast
    …

## Slide 79: SKLADBA DAT
model deterministické složky (složek);
  nelineární x lineární
    časová oblast
    frekvenční oblast
    …
  časově závislý x nezávislý
model nedeterministické složky
  pravděpodobnostní
  fuzzy
  hrubý
  …

## Slide 80: III. ČASOVÉ ŘADY PŘÍKLAD TAK TROCHU NA VYSVĚTLENOU

## Slide 81: ZADÁNÍ
10 12 8 6 5 11 14 9 10 13 7 6 10 14 9 8 12 9 6 9
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9

## Slide 82: ZADÁNÍ
průměrná hodnota:

## Slide 83: ZADÁNÍ
průměrná hodnota:
klouzavý průměr:
pro m liché
pro m sudé třeba

## Slide 84: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Slide 85: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
?
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
?
?
?
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
KAUZALITA ≡
≡ PŘÍČINNOST
přechodný děj = reakce na počáteční podmínky

## Slide 86: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
?
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
?
?
?
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
nulové počáteční podmínky

## Slide 87: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
7,3
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
?
3,3
7,3
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
nulové počáteční podmínky x(0)=0, x(-1)=0

## Slide 88: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
10,7
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
?
10,0
10,7
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
počáteční podmínky rovné první hodnotě
x(0) = 10, x(-1)=10
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10.7 | 10 | 8.7 | 6.3 | 7.3 | 10 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10 | 8.7 | 7.7 | 10 | 11 | 10.3 | 9.7 | 9.7 | 9 | 8 | 5
 | 10 | 10.7 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8

## Slide 89: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8,2 8,4 8,8 9,0 9,8 11,4 10,6 9,0 9,2 10,0 9,2 9,4 10,6 10,4 8,8 8,8
m = 5
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.8 | 11.4 | 10.6 | 9 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 8.8 | 8.8
a = (1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5)

## Slide 90: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8,2 8,4 8,8 9,0 9,8 11,4 10,6 9,0 9,2 10,0 9,2 9,4 10,6 10,4 8,8 8,8
m = 5
9,4
9,3
9,0
9,7
9,9
10,0
9,9
9,9
9,9
9,6
9,4
9,7
9,7
9,6
m = 7
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 10 | 8.6667 | 6.3333 | 7.3333 | 10 | 11.3333 | 11 | 10.6667 | 10 | 8.6667 | 7.6667 | 10 | 11 | 10.3333 | 9.6667 | 9.6667 | 9 | 8
 | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9 | 9.8 | 11.4 | 10.6 | 9 | 9.2 | 10 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | 10.4 | 8.8 | 8.8
 | 9.4286 | 9.2857 | 9 | 9.7143 | 9.8571 | 10 | 9.8571 | 9.8571 | 9.8571 | 9.5714 | 9.4286 | 9.7143 | 9.7143 | 9.5714
a = (1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7)

## Slide 91: klouzavý průměr
m = 3
10
12
8
6
5
11
14
9
10
13
7
6
10
14
9
8
12
9
6
9
10,0
8,7
6,3
7,3
10,0
11,3
11,0
10,7
10,0
8,7
7,7
10,0
11,0
10,3
9,7
9,7
9,0
8,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9,4
9,3
9,0
9,7
9,9
10,0
9,9
9,9
9,9
9,6
9,4
9,7
9,7
9,6
m = 7
a = (1/7, -1/7, -1/7, 1/7, -1/7, -1/7, 1/7)
-0,9
-1,9
-0,7
-0,3
-3,9
-2,3
0,7
-1,3
-2,7
-0,7
0,0
-2,9
-2,9
0,4
Chart: 
 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | 11 | 14 | 9 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 9 | 8 | 12 | 9 | 6 | 9
 | 9.4286 | 9.2857 | 9 | 9.7143 | 9.8571 | 10 | 9.8571 | 9.8571 | 9.8571 | 9.5714 | 9.4286 | 9.7143 | 9.7143 | 9.5714
 | -0.85714 | -1.8571 | -0.71429 | -0.28571 | -3.8571 | -2.2857 | 0.71429 | -1.2857 | -2.7143 | -0.71429 | 0 | -2.8571 | -2.8571 | 0.42857

## Slide 92: ZPŮSOB VÝPOČTU
uvažujme třeba kauzální výpočet (tj. pouze ze zpožděných známých hodnot):
1.

## Slide 93: ZPŮSOB VÝPOČTU
uvažujme třeba kauzální výpočet (tj. pouze ze zpožděných známých hodnot):
1.

## Slide 94: ZPŮSOB VÝPOČTU
uvažujme třeba kauzální výpočet (tj. pouze ze zpožděných známých hodnot):
1.
2.
rekurze – používá staré hodnoty výstupních vzorků

## Slide 95: nové pojmy
koeficienty odpovídající žádanému průběhu časové řady (model);
přechodný děj (odezva na počáteční podmínky);
kauzalita;
rekurze.

## Slide 96: IV. ANALÝZA ČASOVÝCH ŘAD ZÁKLADNÍ POJMY

## Slide 97: veličiny matematické modely
abychom mohli úspěšně řešit praktické problémy (analýza, syntéza), potřebujeme reálné veličiny vyjádřit matematicky jejich (abstraktními) modely;
model veličiny by měl splňovat dva základní požadavky:
  výstižnost, přesnost;
  jednoduchost, snadná manipulace;

## Slide 98: Klasifikace veličin (a Jejich matematických modelů)
spojité a diskrétní
reálné a komplexní
deterministické a nedeterministické (náhodné?)
periodické a neperiodické
sudé a liché

## Slide 99: A) Spojité a diskrétní veličiny
Spojitá veličina(přesněji veličina se spojitým časem) je taková veličina x(t), kde čas t je spojitá proměnná.
Diskrétní veličina (přesněji veličina s diskrétním časem) je taková veličina x(t), kde čas t je definován v diskrétních časových okamžicích. Diskrétní veličinu proto často zapisujeme jako posloupnost {xn}, kde n je celé číslo, resp. x(nT).

## Slide 100: A) Spojité a diskrétní veličiny

## Slide 101: A) Spojité a diskrétní veličiny
Pozn. Spojitá vs. nespojitá funkce. Zde se myslí ve smyslu hodnot funkce nikoliv času. V tomto smyslu reálná nespojitá veličina (signál) v praxi neexistuje (vždy konečná délka přechodu). Příklad: obdélníkový signál
Typy dat (Biostatistika, str.12):
kvalitativní:
  nominální – kategorie nelze seřadit;
  ordinální – kategorie je možné seřadit;
  binární
kvantitativní:
  spojitá;
  diskrétní;

## Slide 102: A) Spojité a diskrétní veličiny
Pozn. Spojitá vs. nespojitá funkce. Zde se myslí ve smyslu hodnot funkce nikoliv času. V tomto smyslu reálná nespojitá veličina (signál) v praxi neexistuje (vždy konečná délka přechodu). Příklad: obdélníkový signál
Typy dat (Biostatistika, str.12):
kvalitativní:
  nominální – kategorie nelze seřadit;
  ordinální – kategorie je možné seřadit;
  binární
kvantitativní:
  spojitá
  diskrétní

## Slide 103: A) Spojité a diskrétní veličiny
Pozn. Spojitá vs. nespojitá funkce. Zde se myslí ve smyslu hodnot funkce nikoliv času. V tomto smyslu reálná nespojitá veličina (signál) v praxi neexistuje (vždy konečná délka přechodu). Příklad: obdélníkový signál
Typy dat (Biostatistika, s.12):
kvalitativní:
  nominální – kategorie nelze seřadit;
  ordinální – kategorie je možné seřadit;
  binární
kvantitativní:
  spojitá
  diskrétní
Délka dat
budeme se zabývat posloupnostmi od desítek vzorků

## Slide 104: A) Spojité a diskrétní veličiny
U veličiny s diskrétním časem není její hodnota mezi jednotlivými diskrétními časovými okamžiky definována.
Diskrétní veličinu lze také získat vzorkováním veličiny se spojitým časem: x(t0), x(t1), x(t2), ..., x(tn), ... (též značení x0, x1, x2, ..., xn, ...). Hodnoty xi = xi(t) se nazývají vzorky.

## Slide 105: A) Spojité a diskrétní veličiny
  funkčním předpisem (modelem), např.
  (zde se implicitně předpokládá, že pořadí prvků je číslováno od nuly a pro záporné indexy n jsou hodnoty nulové)
  diskrétní veličinu můžeme zapsat
  explicitně seznamem hodnot, např.

## Slide 106: B) Reálné a komplexní veličiny
Reálná veličina (model) je taková, která nabývá reálných hodnot. (V praxi skutečně měřitelná.)
Komplexní veličina (model) je taková, která nabývá komplexních hodnot. (Hypotetická, v praxi neměřitelná.)
x(t) = x1(t)+ix2(t), resp. x(t) = x1(t)+jx2(t)
Čas t je spojitý nebo diskrétní.

## Slide 107: C) Deterministické a nedeterministické (náhodné ) veličiny
Deterministická veličina je taková, jejíž hodnoty jsou v daném čase jednoznačně určeny. Taková veličina může být popsán analytickou funkcí času t.
Nedeterministická (náhodná, stochastická) veličina je taková, jejíž hodnoty jsou náhodné (?!) (tj. tak deterministicky složité, že jim nerozumíme). Takové veličiny popisujeme statistickými prostředky. Např. bílý/barevný šum, definované rozložení, momenty.

## Slide 108: C) Deterministické a náhodné veličiny
Náhodná (stochastická) veličina je taková, jejíž hodnoty jsou náhodné (?!) (tj. tak deterministicky složité, že jim nerozumíme). Takové veličiny popisujeme statistickými prostředky. Např. bílý/barevný šum.
!!! POZOR POZOR !!!
Náhodnost není generickou vlastností dané veličiny, tuto vlastnost jí přisuzuje předpokládaný matematický nástroj.
! POHOV !

## Slide 109: C) Deterministické a náhodné veličiny
Náhodná (stochastická) veličina je taková, jejíž hodnoty jsou náhodné (?!) (tj. tak deterministicky složité, že jim nerozumíme). Takové veličiny popisujeme statistickými prostředky. Např. bílý/barevný šum.
Náhodný proces
Systém {i} náhodných veličin i, definovaných pro všechna tR se nazývá náhodný proces (random process) a označuje se (t). Nezávislá veličina t je zpravidla čas.
  stacionarita;
  ergodicita

## Slide 110: Stacionarita náhodného procesu
zhruba:
stacionární náhodný proces (stationary random process) je proces se stálým chováním

## Slide 111: Stacionarita náhodného procesu
přesněji:
stacionární náhodný proces je takový proces, jehož libovolné statistické charakteristiky nejsou závislé na poloze počátku časové osy (nezávisí na absolutních hodnotách času, jen na délkách časových intervalů mezi okamžiky t1 a t2)

## Slide 112: Stacionarita náhodného procesu
přesněji:
stacionární náhodný proces je takový proces, jehož libovolné statistické charakteristiky nejsou závislé na poloze počátku časové osy (nezávisí na absolutních hodnotách času, jen na délkách časových intervalů mezi okamžiky t1 a t2)
Z praktického hlediska často vnímáme pojem stacionarity v tzv. širším slova smyslu, kdy stačí, aby se s nezávisle proměnnou neměnily pouze statistické momenty 1. a 2. řádu, střední hodnota, rozptyl a autokorelační, resp. autokovarianční funkce.

## Slide 113: Ergodicita náhodného procesu
Ergodický náhodný proces (ergodic random process) se vyznačuje tím, že všechny jeho realizace mají stejné statistické vlastnosti (stejné chování) – to umožňuje odhadovat parametry náhodného procesu z jediné libovolné realizace.
Zpravidla požadujeme (je to z hlediska analýzy pohodlnější), aby byl analyzovaný proces jak stacionární, tak i ergodický, ale obecně ergodický proces nemusí být nezbytně i stacionární a samozřejmě i naopak (záleží na definici a přístupu).

## Slide 114: d) Periodické a neperiodické veličiny
Spojitá veličina x(t) je periodická s periodou T, jestliže existuje hodnota T taková, že pro všechna t platí
Nejmenší kladná hodnota T, pro kterou platí uvedený vztah se nazývá základní perioda.
Obecně lze psát
kde k je celé číslo.

## Slide 115: d) Periodické a neperiodické veličiny
Pozor!
Pro konstantní veličinu není definována základní perioda. Konstantní veličina je periodická pro každou hodnotu T.
Spojitá veličina, která není periodická se nazývá neperiodická nebo aperiodická.
Reálné veličiny, např. biosignály nejsou zcela periodické – hovoříme o repetičních veličinách.
Pohov!
řečový signál – samohláska „e“

## Slide 116: d) Periodické a neperiodické veličiny
Pozor!
Diskrétní veličina (časová řada) získaná rovnoměrným vzorkováním periodické spojité veličiny nemusí být periodická.
Součet dvou spojitých periodických veličin nemusí být periodická veličina.
Součet dvou diskrétních periodických veličin s tímtéž vzorkováním je vždy periodická veličina.
  Pohov!
Pro diskrétní veličinu (časovou řadu) definujeme periodicitu s periodou N obdobně
a

## Slide 117: d) Periodické a neperiodické veličiny

## Slide 118: e) Sudé a liché veličiny
Sudá veličina je taková, pro níž platí
Lichá veličina je taková, pro níž platí
Součin sudé a liché veličiny je lichá veličina.
Součin dvou sudých nebo dvou lichých veličin je sudá veličina.

## Slide 119: e) Sudé a liché veličiny

## Slide 120: ještě dva důležité pojmy Energie &výkon veličiny
jsou odvozeny z primární představy signálu, reprezentovaného elektrickými veličinami, elektrickým napětím, příp. proudem. Na základě fyzikálních zákonitostí platí, že výkon p(t) v čase t na reálném odporu R je roven součinu okamžitého napětí na odporu a proudu, jím protékajícím, tedy
p(t) = u(t).i(t)
Podle Ohmova zákona je
u(t) = R.i(t)
a po dosazení můžeme psát, že
p(t) = R.i(t).i(t) = R.i2(t) = u(t).u(t)/R = u2(t)/R.
Když je R = 1 Ω, se vztah zjednoduší na
pR=1(t) = i2(t) = u2(t)

## Slide 121: ještě dva důležité pojmy Energie &výkon veličiny
celková práce (energie) vykonaná (spotřebovaná) za čas T na jednotkovém odporu je
Na základě této rozvahy definujeme obecně energii spojité funkce x(t) vztahem
a pro diskrétní posloupnost x(nTvz)

## Slide 122: ještě dva důležité pojmy Energie &výkon signálu
Výkon je práce (energie) vykonaná (spotřebovaná) za časovou jednotku, tj.
a z toho a
Nebo v normalizovaném diskrétním tvaru
Pokud se energie kumuluje v nekonečně dlouhém časovém intervalu, pak se vztahy modifikují do tvaru
a
příp.

## Slide 123: shrnutí
jak se chová klouzavý průměr?
počáteční a koncové podmínky;
jaké typy veličin známe (dle vlastností)?
stacionarita, ergodicita;
energie, výkon

## Slide 124: Testík
Počet bodů v závěrečném testu z analýzy časových řad je veličina
  spojitá a v čase spojitá
  spojitá a v čase diskrétní
  diskrétní a v čase diskrétní
  diskrétní a v čase spojitá
Vzájemný vztah stacionarity a ergodicity je
  stacionární ČŘ je ergodická
  ergodická ČR je stacionární
  vztah neexistuje
  jde o totožnou vlastnost
Kosinus je funkce
  periodická a lichá
  periodická a sudá
  neperiodická a lichá
  neperiodická a sudá
Vztah Energie a výkonu nabývá podoby
  E = P / T
  P = E / T
  E2 = P · T
  E = P2 · T

## Slide 125
Na shledanou za týden