## Slide 1: Strategie přístupnosti MAS Hlinecko část 1. exteriér
Robert Osman
9. 5. 2024

## Slide 2
https://www.bezbarierovebrno.cz/dokument/strategicky-plan/OZ_Strategicky-plan-pro-odstranovani-barier-2021-2030_WEB.PDF

## Slide 4
Krouna

## Slide 5: Cíl strategie přístupnosti
Stanovit si priority s čím začít.
Začít přemýšlet o prostoru, službách a informacích s ohledem na jejich různé uživatele.

## Slide 6: Druhy prostoru
fyzický prostor (exteriér)
  nádraží, zastávky, náměstí, návsi, přechody, chodníky, vyhrazená parkovací stání, parkoviště, popelnice, sportoviště …
fyzický prostor (interiér)
  městský/obecní úřad, nemocnice, školky, školy, kostely, obchody, restaurace, ordinace lékařů, pošty, nádraží …
virtuální prostor (weby, aplikace, sociální sítě)
  městský web, obecní weby, web MASky, weby dopravců, weby zdravotnických zařízení, registrační formuláře …
prostor dopravních prostředků
  autobusy, vlaky, sanitky, senior taxi, taxi, sdílená auta, toalety v dopravních prostředcích, osvětlení, zvuk, wifi …
vzdělávací prostory
  třídy, jídelny, tělocvičny, kabinety, družiny …
gastroprostory
  lepek, laktóza, vege, vegan, kombinace, alergie na vybrané potraviny …

## Slide 7: Hlavní cílová skupina
obyvatelé (ti, co zde reálně bydlí)
uživatelé (ti, co zde nebydlí, ale třeba zde pracují, studují, nakupují, někoho zde navštěvují)
turisté (návštěvníci Betléma, Veselého kopečku, Planety Hlinsko, Čertoviny …)
chalupáři, chataři

## Slide 8: Vedlejší cílová skupina
pohybově znevýhodnění
zrakově znevýhodnění
sluchově znevýhodnění
psychicky znevýhodnění
mentálně znevýhodnění
děti (výška, váha, délka soustředění, schopnost orientace, autonomie, jazyk)
rodiče s dětmi (kojení, krmení, přebalování, kočárky)
senioři
kombinace
…

## Slide 9: Právní rámec
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška zrušena k 1.1.2024
aktuálně se pracuje na nové technické normě
„Přístupnost a bezbariérové užívání“

## Slide 10: Chodník - linie

## Slide 11: Chodník - linie

## Slide 12: Chodník - linie
Krouna

## Slide 13: Chodník - linie
Krouna

## Slide 14: Chodník – zúžení chodníku – bod
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm.
Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.

## Slide 15: Chodník – zúžení chodníku – bod
Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm.
Technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm.
1500
800

## Slide 16: Chodník – přechod pro chodce – bod
Tlačítko pro ovládání signalizace chodci musí být umístěno ve výšce maximálně 1200 mm od úrovně komunikace pro chodce.
bod
bod
bod
bod

## Slide 17: Chodník – snížení obrubníku – bod
Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, jinak musí být řešeny výtahy nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihacími plošinami.
bod
bod
bod
bod
bod
bod

## Slide 18: Chodník – hmatná dlažba

## Slide 19: Chodník – varovný pás – bod
bod
bod
přechod pro chodce

## Slide 20: Chodník – varovný pás – bod
místo pro přecházení
bod
bod

## Slide 21: Chodník – signální pás – bod
přechod pro chodce
bod
bod

## Slide 22: Chodník – signální pás – bod
místo pro přecházení
bod
bod

## Slide 24: Chodník velká nerovnost/schod/díra bod
bod
bod
bod
bod

## Slide 25: zastávka MHD/VHD

## Slide 26: SŽDC

## Slide 27: Autobusové zastávky
Hlinsko

## Slide 28: Autobusové zastávky
Trhová Kamenice

## Slide 29: Autobusové zastávky
Dědová

## Slide 30: Autobusové zastávky - bod

## Slide 31: Autobusové zastávky - bod
nástupní hrana
přístřešek

## Slide 32: Autobusové zastávky - bod
lavička
přístřešek

## Slide 33: Autobusové zastávky - bod
signální pás
přístřešek
označník

## Slide 34: Autobusové zastávky - bod
signální pás
označník
označník

## Slide 35: Autobusové zastávky – bod
Hlinsko
označník
nástupní hrana
lavička

## Slide 36: Autobusové zastávky – bod
Trhová Kamenice
nástupní hrana
lavička
přístřešek

## Slide 37: Autobusové zastávky – bod
Dědová
lavička
přístřešek

## Slide 38: vyhrazená parkovací stání

## Slide 40
Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu.
2800

## Slide 41
Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená stání pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí mít šířku nejméně 3500 mm, která zahrnuje manipulační plochu šířky nejméně 1200 mm. Dvě sousedící stání mohou využívat jednu manipulační plochu.
2800
Od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce a tato stání musí být umístěna nejblíže vůči vchodu a východu z příslušné stavby nebo výtahu.

## Slide 42: volně stojící lavička

## Slide 43: Volně stojící lavička – bod

## Slide 44: Volně stojící lavička – 4 nohy – bod

## Slide 45: Volně stojící lavička – 4 nohy – bod
4 nohy
4 nohy

## Slide 46: Volně stojící lavička – opěrka – bod

## Slide 47: Volně stojící lavička – opěrka – bod
opěrka
opěrka
opěrka

## Slide 48: Volně stojící lavička – područka – bod

## Slide 49: Volně stojící lavička – područka – bod

## Slide 50: Volně stojící lavička – bod

## Slide 51: vchod / vstup

## Slide 52: Vchod / vstup – schody – bod

## Slide 53: Vchod / vstup – rampa – bod

## Slide 54: Vchod / vstup – rampa – bod
Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

## Slide 55: Vchod / vstup – rampa – bod
Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

## Slide 56: Vchod / vstup – rampa – bod
Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm.

## Slide 57: Vchod / vstup – rampa – bod

## Slide 58: Vchod / vstup – brano – bod

## Slide 59: Vchod / vstup – samo otevírací dveře – bod

## Slide 60: Vchod / vstup – šířka vstupních dveří – bod

## Slide 61: Vchod / vstup – šířka vstupních dveří – bod
Vstup do objektu musí mít šířku nejméně 1250 mm. Hlavní křídlo dvoukřídlých dveří musí umožňovat otevření nejméně 900 mm.

## Slide 62: Vchod / vstup – telekom – bod

## Slide 63: Díky za pozornost
Robert Osman, Ondřej Šerý
osman@mail.muni.cz
ondrej.sery@mail.muni.cz