## Slide 1
Test aktivity lymfocytů
Cíl práce: Stanovení množství ATP u lymfocytů
Teorie: Jednou z možností rychlého zjištění míry proliferace a cytotoxicity lymfocytů je stanovení množství buněčného ATP. Metodika je používána zejména při vyšetření nemocných s podezřením na závažnou primární nebo sekundární imunodeficienci.

## Slide 2
Princip: Detekce bioluminiscence adenozin 5´- trifosfátu (ATP) uvolněného ze suspenze živých somatických buněk. Koncentrace buněk se dá vypočítat za předpokladu, že se množství ATP na každou buňku příliš nemění. Množství živých somatických buněk se počítá selektivně, protože, když buňka zemře, její ATP se významně sníží.
Obecně vzato, živá somatická buňka obsahuje 1 pikogram (10-12 gramů) nebo 2 femtomoly (2 x 10-15 molů) ATP.
luciferáza
ATP + D-luciferin + O2 AMP + PPi + oxyluciferin + CO2 + světlo

## Slide 3
Izolace lymfocytů ze sleziny myši
Pomůcky: centrifuga, nůžky, pinzeta, třecí miska, gáza, komůrky na počítání buněk, eppendorfky, nastavitelné mikropipety a špičky, myší slezina
Chemikálie: 0,87 % NH4Cl, PBS roztok na uchování lymfocytů
Postup: Myš je vykrvena krční tepnou a slezina vyjmuta. Slezina je jemně homogenizována v PBS. Suspenzi buněk se zbytky sleziny přelejeme opatrně přes gázu.

## Slide 4
Centrifugujeme 10 min. při 1000 ot/min. Sediment resuspendujeme v asi 300 l NH4Cl. Centrifugujeme 10 min při 1500 ot/min. Sediment resuspendujeme v asi 300 l PBS. Konečné promytí 3x.
Nakonec buňky resuspendujeme v cca 1,5 ml PBS a spočítáme. Doředíme na potřebnou koncentraci. V roztoku se nachází kromě lymfocytů také mono a gra.

## Slide 5
K výpočtu množství buněk v 1 ml suspenze je třeba znát tloušťku vzorku nad mřížkou. Každý z 25 čtverců obvykle měří 0,2 x 0,2 x 0,1 mm a má tedy objem 0,004 mm3. Takže 25 čtverců má objem 0,1 mm3. Po vynásobení zjištěného počtu buněk v 25 čtvercích hodnotou 10 000 dostaneme tedy počet buněk v 1 ml suspenze.

## Slide 6
Stanovení ATP
Pomůcky: eppendorfky, pipety, špičky, stripy do luminometru, luminometr
Chemikálie: ATP Reagent, ATP standard, Somatic Release Reagent
1. V triplikátech smícháme 100 l Somatic Release Reagent s 50 l destilované vody a 50 l vzorku.
2. Ke směsi přidáme 50 l ATP Reagent, zamícháme a okamžitě změříme luminiscenci.

## Slide 7
3. Stejný postup zopakujeme s tím, že místo vody přidáme 50 l ATP standard (10-5, 10-7, 10-9 mol/l).
ATP(IS) x L(SAM)
ATP(SAM) =
L(SAM+IS) - L(SAM)
ATP(SAM) - ATP ve vzorku buněk (v molech)
ATP(IS) - ATP v přidaném vnitřním standardu = 10-5, 10-7, 10-9 mol/l
L(SAM) - světlo emitované vzorkem buněk
L(SAM+IS) - světlo emitované vzorkem buněk plus vnitřní standard