## Slide 1
ELISA
Cíl práce: Stanovení antiborreliových protilátek v lidském séru
Materiál: sonifikovaný celobuněčný antigen Borrelia garinii, kit na stanovení koncentrace proteinů (Biorad), albumin, kasein, mikrotitrační destička, ELISA reader, pipety, roztoky (fyziologický, vazebný, promývací,)

## Slide 2
Navazování antigenu na destičku
1. do každé jamky mikrotitrační destičky 200 l etanolu, inkubace při laboratorní teplotě 2 hodiny
2. po uplynutí stanovené doby odsátí etanolu a 3x promytí 200 l destilované vody na každou jamku.
Stanovení koncentrace antigenu
1. kalibrační křivka naředěním albuminu ve fyziologickém roztoku (koncentrace: 2 mg/ml, 1,5 mg/ml, 1 mg/ml, 0,5 mg /ml, 0,1 mg/ml).
2. v triplikátech 5 l vzorku/standardu + 25 l roztoku A + 200 l roztoku B, měření absorbance při 700 nm.
3. dosazení hodnot do (lineární) kalibrační křivky a vypočítání koncentraci proteinů Borrelia garinii.

## Slide 3
Navazování antigenu na destičku
3. zředění Ag na koncentraci 2 g/ml vazebným (karbonátovým) roztokem, 100 l do každé jamky
4. inkubace přes noc v lednici (4°C)
5. druhý den odsátí obsahu jamek a 3x promytí promývacím roztokem (200 l/jamku), oklepání destičky a oschnutí
6. vysycení zbylé plochy na plastu, kde není navázán Ag, do každé jamky 100 l vazebného roztoku s rozpuštěným kaseinem (3%)
7. inkubace při laboratorní teplotě 2 hodiny.
8. odsátí, promytí každé jamky 200 l promývacího roztoku (3x)

## Slide 4
Vlastní ELISA
1. Naředit vyšetřovaná séra 1: 200 blokovacím roztokem. Rozvrhnout si umístění vyšetřovaných sér na destičce. Ředěná séra pipetovat v množství 100 l/jamku.
2. Destičku s naředěnými séry a dobře těsnícím víčkem vložit do termostatu a inkubovat při 37 °C/1 hod.
3. Po uplynutí stanovené doby destičku vyjmout z termostatu, odsát roztoky v jamkách. Promýt 3x promývacím roztokem (cca 200 l/jamku) a mírným poklepem odstranit zbytky kapaliny do čistého filtračního papíru.

## Slide 5
4. Do všech jamek nanést 100 l konjugátu naředěného blokovacím roztokem 1:1000. Inkubovat při 37 °C/1 hod.
6. Nyní připravit substrátový roztok s chromogenem a substrátem v množství 100 l na každou jamku: 15 ml substrátového roztoku + 7,5 mg OPD + 7,5 l H2O2 (H2O2 musí být co nejčerstvější! Musí se uchovávat v chladu a ve tmě. Také OPD je nutno chránit před světlem).
7. V této fázi už se nesmí obsahy jamek odsávat. Destičku i s víčkem nechat v temnu minimálně 10 min. při laboratorní teplotě. Během této doby se vyvíjí barva v jamkách. Po uplynutí stanovené doby reakci zastavit přidáním 1M H2SO4 (50 l/jamku). Nejlépe ihned měřit při 492 nm na ELISA-readeru.