## Slide 1: Výběr prvků pomocí Töpferova zákona
Cvičení 3.1
Z8155 podzim ‘11

## Slide 2: Úkol
Výchozí mapa:
  1:200 000 (ArcČR 500)
  vrstvy kraje, obce a sidlap.
Vytvořte mapu 1:1 000 000
  sídla bodovými značkami.
  odstupňujte velikosti značek podle počtu obyv.

## Slide 3: Výběr do výchozího měřítka
Proč ArcČR 500 je najednou 1:200 000?
  Změna účelu =>
  Kvalitativní × kvantitativní generalizace
  Všechna sídla
Viz Lauermann, TK I., kap. 4.12

## Slide 4: Výběr sídel
Všechna sídla od 1:200 000 (ArcČR?)
Zaplnění mapy + názvy < 15 %
Hustota sídel 200/dm2 (max. 300/dm2)
  Digitální raději 150 – 200
Značka musí být větší než obrys
TK 6.3

## Slide 5: Postup
Vytvořit centroidy z obcí
Porovnat hodnoty zaplnění za celou ČR a jednotlivé kraje
  Shloučit obce dle jednotlivých krajů
TZ pro ČR i kraje – kolik obcí zbude?
Které obce vybrat?
  TK 6.3...
  Ty největší

## Slide 6: Zjednodušování křivek a hranic polygonů
Cvičení 3.2
Z8155 podzim ‘11

## Slide 7: Úkol
Výchozí mapa:
  1:200 000 (ArcČR 500)
  vrstvy kraje, obce, sidlap, silnice, železnice
Vytvořte mapu 1:1 000 000

## Slide 8: Postup
1. Generalizace „do pův. měřítka“
  Výběr, TZ
  Kraj - nelze zrušit hranici
  Převedení na planární graf
  Min. déka hrany při vektorizaci 0,33 – 0,5 mm
2. Výběr
3. Zjednodušení
4. Shlazení
5. Kontrola

## Slide 9: 2. Výběr
Hranice nelze vybírat
Silnice
  Do 1:200 000 vše, pak dle druhu a důležitosti komunikace, TZ, výběr dle atributů
  Křižovatky a výjezdy musí zůstat na místě
  Napojení sídel
Železnice
  Skoro všechny do 1:200 000, u topo i 1:100 000.
  Dle významu
Vodní toky – viz později

## Slide 10: 3. Zjednodušování křivek
Redukce vertexů
  Kritérium vyřazení: blízkost vertexů
  Sloučení do jednoho (klastrování)
  Brute-force O(n)

## Slide 11: 3. Zjednodušování křivek
Douglasův-Peuckerův algoritmus
  Redukce počtu vertexů v křivce
  Kritérium vyřazení: Blízkost vertexu k hraně segmentu

## Slide 12: 3. Zjednodušování křivek
Douglas-Peucker
  Postup:
    1. Hrubý odhad zjednodušené křivky – hrana spojující první a poslední vrchol (extrémní vrcholy)
    2. Pokud všechny vertexy mezi nimi spadají do pásma vyřazení, jsou vyřazeny
    3. Pokud ne, nalezne se z nich nejvzdálenější vertex a hrana spojující první a prostřední vrchol se rozdělí a vede přes tento vertex.
    4. Postup se opakuje na jednotlivé vzniklé segmenty do té doby, dokud podmínka v bodu 2 není splněna.

## Slide 13: 3. Zjednodušování křivek - DP

## Slide 14: 3. Zjednodušování křivek
Douglas-Peucker
  Výpočetně náročnější
    Omax(nm), Oexp(n log m)
  Ostré výstupky („spikes“)
  Topologicky problematický

## Slide 15: Zjednodušování křivek (OpenJump)
Postup
  Převod na planární graf
    Překryv hranic, problém s orientací křivek...
    Nejsou zachovány atributy
    Tools  Edit Geometry  Convert  Planar Graph...
     Edge
    Tools  Edit Geometry  Node-Lines
  Zjednodušení

## Slide 16: Zjednodušování křivek (OpenJump)
Implementace Douglas-Peuckera
  Plugins  Map Generalization  Not Scale Dependent Algorithms  Lines  LineSimplifyJTS15...
  Tools  Generalization  Symplify(JTS15...)
  Tools  Analysis  Geometry Functions  Symplify (D-P), (Topology)
  Parametr: Polovina šířky signatury linie (v jednotkách modelu)
  Velikost souboru po provedení?

## Slide 17: 4. Shlazování linií (OpenJump)
Plugins  Map Generalization  Not Scale Dependent Lines  Line Smoothing...
Parametr: polovina šířky singnatury linie
Parametr: Segments používat jen pro člověkem vytvořené objekty
Problematické
  Náročné
  Zacyklení
Jak se změní velikost souboru?

## Slide 18: 3 .Zjednodušování křivek (ArcMap)
Toolbox  Cartography tools  Generalization  Simplify Line
Point Remove (D-P)
  Parametr: polovina šířky linie
  Komprese dat či malé zjednodušení
  Nezachovává stranovou topologii

## Slide 19: 3 .Zjednodušování křivek (ArcMap)
Bend Simplify
  Parametr šířky linie (není zcela jasné kolik, je třeba zkoušet
  Linie jako série oblouků
  Lepší, hladší výsledky

## Slide 20: 4. Shlazování linií (ArcMap)
ToolBox  Cartography tools  Generalization  Smooth Line
PAEK
  Parametr: ?
    Raději začínat s menším
  Vážený průměr všech bodů linie, polynomy 2. stupně
  Zvyšuje počet vertexů

## Slide 21: 4. Shlazování linií (ArcMap)
Bezier Interpolation
  Parametr: Není
  Beziérovy křivky
  Zvětší velikost souboru i 4x
  Topologicky problematický
  Raději nepoužívat

## Slide 22: Agregace polygonů
Cvičení 4.1
Z8155 podzim ‘11

## Slide 23: Agregace polygonů (OpenJump)
Nepravidelné polygony
  Buffer +, buffer – (OpenJumpu agregace moc nejde)
  Lesy pro mil. Automapu,
    Generalizace do výchozího měřítka (plan. graf, zjednod. linie)
    buffer +, PlugIns  Not Scale Dependent  Polygon  Merge Polygons, buffer -
    Parametr: 2 mm2 v jednotkách modelu
    Vybrat v tabulce – nelze použít algoritmus na budovy
    zjednodušit, JTS, následně zhladit
    Některé malé polygony jsou součástí velkých multipolygonů – proto nezmizely. Musíme dodělat ručně.
    kontrola podle Topfera
  Myš v sýru ne

## Slide 24: Agregace polygonů (ArcMap)
Aggregate Polygons
  Parametr: Min. vzdálenost mezi objekty, min. plošky.
  Nikdy nedojde k agregaci 2 částí multi-objektu
  Nezachovává atributy
Simplify Polygon
  totéž co linie, umí vypustit malé plošky, zachovat přiléhající hranice
  Pokud nejsou polygony souvislé, hlídáme min. vzdálenost

## Slide 25: Agregace polygonů (ArcMap)
Dissolve
  sloučí na základě atributů
  Převádí se jen určené atributy – lze udělat jejich sumu, průměr apod.
Eliminate polygon
  sloučí se sousedním polygonem o nejdelší společné hranici/o největší ploše.
  Atributy zůstanou, jen zmizí řádek eliminovaného polygonu.

## Slide 26: Generalizace vodních toků
Cvičení 4.2
Z8155 podzim ‘11

## Slide 27: Generalizace vodních toků
Prakticky obtížné
Postup
  Převést na výchozí měřítko
    Bude se výsledném měřítku kreslit dvoulinkou?
    Jestli ne, tak převést na jednolinku.
    Kolik zbyde? Odstranit všechny toky pod 1 cm(?) na mapě.
    Ty co zůstanou, musí být zobrazeny od pramene!
    Zkontrolovat, jestli to neublížilo vodní síti.
    Zjednodušit a zhladit. Případně opravit ručně.

## Slide 28: Vodní tok jednočaře či dvoučaře?
Papírová mapa viz TK s. 257, tab. 17
Digitální:
  Dvoučaře o světlosti 0,5 mm (1 mm celkem)
Měřítko (1: tis.) | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000
Dvoučaře >= [m] | 6 | 12 | 25 | 50 | 125 | 250
Půdorysem >= [m] | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000

## Slide 29: Výběr toků
Strahlerovo schéma
  Tok nižšího řádu má přednost před vyšším.
Cenzální výběr
  0,5 – 1 mm v mapě
  Vod. plocha min. 1 – 2 mm2

## Slide 30: Zjednodušení vodních toků (OJ)
DP - se zachováním topologie a shlazení.
  Shlazení moc nefunguje.
ISA algoritmus
  nepotřebuje zhlazení ale tvoří topologické chyby
Jestliže nejde uložit do SHP z důvodu různých geometrií:
  tlačítko Edit-Extract Layers by Geometry Type
  Jestliže ani to nejde, tak musíme ručně vybírat v tabulce a ručně editovat.
Jsou-li linie příliš blízko:
  Scale Dependent  Lines  Displace Lines

## Slide 31: Generalizace reliéfu – topomapy
viz Veverka – velmi systematická práce – více než toky
Postup:
  generalizace orografického schématu s ohledem na měřítko
  vykreslení úseků hlavních vrstevnic v místech hřbetnic údolnic a spádnic
  vyznačení vrcholů vyvýšenin a sedel
  dokreslení hlavních vrstevnic na ucelený průběh
  doplnění ostatních vrstevnic a dalších prvků výškopisu

## Slide 32: Generalizace reliéfu - geomapy
barevná hypsometrie:
  nejběžnější stupnice (Sydow) na všeobecně geografických mapách.
  modrozelená – zelená (nížiny) – žlutozelená-žlutá-žlutohnědá-oražovohnědá-hnědá (hory)-hnědočervená

## Slide 33: Generalizace reliéfu - geomapy
Na mapách s různými typy povrchu (od nížin až po vrchoviny) lze použít i vrstevnice místo hypsometrie, ale nesmí mít jednotné intervaly.
  Interval vrstevnic pro mapu = Měřítkové číslo/5000
  výběr vrstevnic
  zjednodušení?
    na vrstevnici by měly zůstat body, které se nemění – jsou styčnými body mezi novou a původní vrstevic

## Slide 34: Generalizace reliéfu
Zásady
  Vrcholy se mohou sloučit jen když jsou v jednom hřebeni. Sopky se sjednocovat nesmí.
  Když je vypouštěn oblouk, který ve vrstevnici ukazuje existenci údolí, musí se vypustit i ve všech sousedních vrstevnicích (v celém údolí).

## Slide 35: Test
Za 14 dnů (8. 11.)
Konflikty
Zaplnění
Zákon odmocniny
Zjednodušování hran a linií
Generalizace a agregace
  Body, linie, polygony (geogr. prvky)
Douglas – Peuckerův algoritmus