## Slide 1: Generalizace zástavby
Cvičení 5
Z8155 podzim ‘11

## Slide 2: Vizuální minima
min. velikost strany:
  0,25 mm podle švýcarské kartografické společnosti
  0,3 mm podle Staufebiela.
min. plocha
  0,35 x 0,35 mm podle švýcarské kartografické společnosti
  0,3 x 0,3 mm podle Staufebiela.
max. posun bodu při zpravoúhelňování
  0,2 mm podle švýcarské kartografické společnosti
  0,3 mm podle Staufebiela.

## Slide 3: Generalizace zástavby
Lauermann:
  1:500 000 – u větších sídel obrys s průjedními tahy
  1:50 000 – dosti podrobně – lze vyjádřit celkovou uliční síť
  1:5 000 – jednotlivé budovy
  1:500 – drobné výstupky

## Slide 4: Generalizace zástavby
vyjádření poměru mezi zastavěnou a nezastavěnou plochou
  do měřítka 1:50 000 se zakreslují všechny budovy, pak se podíl snižuje. Rychleji klesá u velkých sídel
  1: 500000 – už jen bloky domů oddělené hlavními ulicemi
minimální rozměry ulic a bloků 0,5-5 ha.
  Na mapě 1:100000 je to 0,5 x1,5 mm – 1 x 5 mm,
  na mapě 1:200000 je to 0,25 mm x 0,5 mm – 0,5 x 2 mm.
Na mapách 1:200000 a menších se kvůli zajištění poměru zastavěné a nezastavěné plochy zvětšuje obrys sídla. Ale jen u topografických map.

## Slide 5: Úkol
Výchozí mapa:
  1:500 TMMB
  vrstvy budovy, ulice
Vytvořte mapu 1:10 000
  Topografickou/orientační

## Slide 6: Postup (OpenJump)
Vypustit všechny příliš malé (pokud nemají příznak důležitosti)
  eliminate small buildings
Malé ale důležité převést na pravoúhelníky
  enlarge building to rectangle
Odebrat přebytečné body
  eliminate points
  POZOR, někdy je důležitá ruční oprava
Odebrat přebytečné výstupky
  simplify building
Zpravoúhelnit
  square building
  Dělá spoustu chyb, někdy ani neprojde
Zvětšit úzké části
  building spread narrow parts
  Nepoužívat hromadně, vizuálně vybrat problémy a pak spustit.

## Slide 7: Blízkost budov
Měřítko 1:10000 – min. vzdálenost mezi budovami
  na mapě 0,5 mm
  ve skutečnosti 5 m.
  buffer poloviční – 2,5 m.
Příliš blízké budovy lze:
  a) odsunout – pokud je kam.
  b) amalgamovat se stávající sousední budovou – rozšířit větší budovu tak, aby zakryla i tu menší
  c) vymazat, pokud jich je moc v řadě a nebude to mít vliv na mapu.
    Nemůžeme zase řadu malých budov spojit do jediné dlouhé. To by nezachovalo strukturu zástavby

## Slide 8: Spojování budov do bloků
Z měřítka 1:500 do cca 1:50 000
  Nejdřív do měřítka 1:10000
    všechno ručně doupravit a pak
  další fáze do 1:50 000.
    Následně další ruční oprava.

## Slide 9: Spojování do bloků (OpenJump)
Amalgamovat se musí všechny budovy, co jsou v konfliktu.
  Merge Polygons  touching – spojí ty, co se překrývají.
  Nebo na základě atributu – čtvrtě města ...
Buffer +, buffer -.
  výsledek je nepoužitelný, budovy jsou pravoúhelné. Toto se dá použít jen na přirozené nepravidelné polygony.
Spojit ručně, použít ulice coby omezení.
  Dvě budovy příliš blízké se nesmí agregovat přes ulici (vodní tok) apod.
  zahrnout celou budovu pomocí snapování – když jsou podobně velké,
  přisunutí budovy a zahrnutí – když jsou rozdílně velké (u dvou rozdílných budov). Snapovat na vertexy i na linie.
  Nebo odstranit

## Slide 10: Generalizace budov (ArcMap)
Aggregate Polygons
  kritérium: vzdálenost mezi prvky
  vyplnit min. velikost polygonu
  umí vypouštět malé plochy.
Eliminate
  nezruší příliš malé polygony
Collapse Dual line to Center line
  pro generalizaci cestní sítě města, ne vodní toky
Simplify building
  Kontroluje dostatečnou velikost, zpravoúhelňuje, i budovy přiléhající navzájem jednoduše

## Slide 11: Pořadí generalizace (OpenJump)
zjistit všechny příliš malé (pokud nemají příznak důležitosti) (eliminate small buildings) – vytvoří nové témata
malé ale důležité převést na pravoúhelníky (enlarge building to rectangle) – v rámci tématu
ostatní odebrat
odebrat přebytečné body (eliminate points) – vytvoří nové témata
zjednodušit obrys (simplify building) – vytvoří nové témata
zpravoúhelnit (pozor na nepravoúhelné budovy) square building
ručně opravit – např. zvětšit úzké části (building spread narrow parts)

## Slide 12: Pořadí generalizace (ArcMap)
malé, ale důležité budovy převést do jiného tématu
Simplify Building (nastavení min. budovy)
Aggregate Polygons (nastavení min. budovy a vnitrobloku, zachovat ortogonalitu)
opět Simplify Building – kvůli shlazení agregovaných polygonů
samostatná generalizace malých ale důležitých budov – nahrazení, zvětšení apod.
ruční oprava výsledků – např. nesprávné agregace řady několika objektů malých objektů do jednoho velkého apod. Někdy je vhodné použít odsun místo agregace

## Slide 13: 2. elaborát
Vyberte si čtvrť Brna v měřítku 1:500 (ne Stránice ani Veveří) a generalizujte ji do měřítka 1:25000.
  Generalizovat musíte nadvakrát. 500 – 5000 a 5000 – 25000. Proč?
  Nezapomeňte provést ruční opravu a úpravu toho, co algoritmus nevyřeší, nebo vyřeší špatně.
  Není možné, aby
    nějaká významná budova zmizela,
    v některé budově zbylo větší množství viditelné výstupky pod hranicí min. povolené délky strany,
    obrys budovy ve výsledném měřítku natolik změnil tvar oproti původnímu měřítku,
    se budova nedala identifikovat
    apod.
Do popisu postupu uveďte, jaké algoritmy a v jakém pořadí jste použili a zmiňte jeden nebo dva případy nejzajímavějších ručních úprav, které jste museli vykonat po průchodu automatického algoritmu.
Mapové výstupy: Vybrané detaily ručních úprav , meziprodukt 1:5000, výsledná mapa v měřítku 1:25 000 (jako vektorové pdf).
Odevzdat do odevzdávárny do 29. 11. 2011
29. 11. další písemka – generalizace sídel.