## Slide 1: PŘEHRADY ČR
PLUMLOV, PASTVINY, PAŘÍŽOV
Eva Marková, UM-UZ, 2. ročník

## Slide 2: PLUMLOV
nachází se na vodním toku Hloučela – říční kilometr – 9,7 km
kraj Olomoucký – okres Prostějov
3 km od města Prostějov
geomorfologický celek
  Drahanská vysočina

## Slide 3
Účely:
  Snížení povodňových průtoků
  Nalepšení min. průtoku na 0,152 m3/s
  Odběry pro závlahy
  Provizorní zásobování pitnou vodou Prostějova
  Rekreace
  Chov ryb
  Výroba elektrické energie
Transformovaný 100-letý průtok
  39.30 m3/s
Typ hráze
  sypaná, zemní
Celkový objem nádrže
  5.566 mil. m3

## Slide 4: Povodně
  r. 1920 – bleskové povodně (průtrž mračen) na ještě nedostavěné přehradě

## Slide 5: PASTVINY
Na horním toku Divoké Orlice
Říční kilometr - 90.685 km
V okrese Ústí nad Orlicí nad obcí Pastviny
Geomorfologický celek – Orlická tabule
Rok dokončení:
  1936

## Slide 6
Účel:
  Ochrana před povodněmi
  Nalepšení minimálních průtoků
  Energetické využití
  Rekreace
  Rybářství
Typ hráze
  tížná, oblouková zděná
Transformovaný 100 letý průtok
  168.00 m3/s
Celkový objem nádrže
  11.033 mil. m3

## Slide 7: Povodně
r. 1998 – povodňová situace na Divoké Orlici – maximální průtoky na horním toku Divoké Orlice dosáhly hodnoty 62,4 m3/s v Orlickém Záhoří 23.7. a 74,1 m3/s v Klášterci nad Orlicí 23.7. Tyto průtoky byly bezpečně zachyceny přehradou Pastviny
r. 2000 – povodňová vlna - pod přehradou bylo smeteno několik mostů a lávek (spekulace o dostatečném vypuštění přehrady)

## Slide 8: PAŘÍŽOV
Na vodním toku Doubrava
Nachází se v Železných horách, v Pardubickém kraji, v okrese Chrudim, nedaleko obce Třemošnice
Geomorfologický celek
  Středolabská tabule
Rok dokončení: 1913

## Slide 9
Účel:
  Ochrana před povodněmi
  Výroba elektrické energie
  Nalepšení min. průtoku
Typ hráze
  tížná, zděná
Transformovaný 100 letý průtok
  141.00 m3/s
Celkový objem nádrže
  1.761 mil. m3

## Slide 10: Povodně
V červenci 1997 na řece Doubravě na přehradě Pařížov

## Slide 11: Zdroje:
http://www.prehrady.cz/
http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~horsky/prehrady/parizov/vvoda.htm