## Slide 1: Dopady možných změn klimatu a využití území v semiaridních oblastech: Případová studie ze severovýchodní Brazílie
Autoři: Suzana Montenegro, Ragab Ragab
Vypracovali: Klára Čížková, Marek Lahoda, Nikol Zelíková

## Slide 2: Stručný obsah článku
Úvod
Lokalita studie
Modelování
Výsledky modelování
Dopady budoucích změn klimatu
Diskuze
Závěr

## Slide 3: Hlavní témata Dopady možných změn klimatu a využití území v semiaridních oblastech: Případová studie ze severovýchodní Brazílie
hydrologická pozorování a výstup modelů v semiaridních povodích v Brazílii
modelování budoucích scénářů vztahu mezi land-use, povodím a klimatem
lepší pochopení těchto oblastí
řeka Tapacurá v SV Brazílii
využití modelu DiCaSM (Distributed Catchment Scale Model) >> simulace soustředěného povrchového odtoku a míry vlhkosti půdy
(na nich se mohly stavět předpovědi)

## Slide 4: Oblasti zkoumání
land use:
      malozemědělci – pěstování zeleniny, ovoce…
      větší plochy – pěstování cukrové třtiny
půdy – nízká infiltrační schopnost, vysoký povrchový odtok
klima – možné změny klimatu v teplotách vzduchu a srážkových úhrnech v povodí

## Slide 5: Metoda zkoumání
model DiCaSM - odhad vlivu klimatických změn a změn ve využití půdy na hydrologickou bilanci povodí
  výpočet půdní vlhkosti, soustředěného povrchového odtoku, doplňování zásob podzemní vody
vstupní hodnoty modelu: parametry ovlivňující hydrologické vlastnosti půdy

## Slide 6: Výsledky a závěry zkoumání
výsledky modelu: předpověď hydrologické charakteristiky semiaridního povodí (i přes nestejnorodost půdního pokryvu a vegetace, stejně jako významné rozdíly ve velikosti odtoku během roku)
pravděpodobně v nadcházejícím období znovu zalesněna>>přírůstek lesních ploch o 133,3 % v porovnání s dneškem
>>pokles doplňování zásob podzemních vod pouze o 4,2 % oproti současné situaci
nutné vytvoření plánu pro hospodaření s vodními zdroji zahrnující zmírnění těchto dopadů<<vliv klimatických změn a změn ve využívání krajiny

## Slide 7: Výsledky a závěry zkoumání
  tři časové periody: 2010 – 2039; 2040 – 2069 a 2070 – 2099
  dva scénáře:
    B1 – ,,nízkoemisní“ zmírnění populačního růstu i regionálních rozdílů
    - implementace udržitelných a nízko-emisních technologií
    - snížení srážkových úhrnů a tak i doplňování zásob podzemní vody, pokles doplňování zásob podzemních vod pouze o 4,2 % oproti současné situaci
    - pravděpodobně v nadcházejícím období znovu zalesnění zemědělské půdy
    - nejhorší varianta: snížení doplňování zásob podzemní vody o 13,90 %, 22,63 % a 32,91 % a soustředěný povrchový odtok klesne o 4,98 %, 14,28 % a 20,58 %
    Dopadem těchto změn by byl vážný nedostatek zásob vody v daném regionu

## Slide 8: Výsledky a závěry zkoumání
    A2
    ,,vysokoemisní“ výrazné regionální rozdíly v ekonomickém rozvoji, vysoký populační růst
    zvýšení srážkových úhrnů, zvýšení teploty
    budoucí pěstování cukrové třtiny na území, kde je v dnešní době pěstována zelenina>>pokles doplňování zásob podzemních vod až o 11 % a soustředěný povrchový odtok se zvýší o 5 %

## Slide 9: Závěr
lepší pochopení hydrologického cyklu semiaridních povodí
napomoci k plánování lepšího sběru dat, monitoringu a lepší správě vodních zdrojů

## Slide 10: Zdroje
ScienceDirect.com - Journal of Hydrology. [online].[17.12.2012]<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169412001497>

## Slide 11
DĚKUJI ZA POZORNOST !