## Slide 1: Komplementové metody metody využívající faktu aktivace komplementového systému komplexem – antigen-protilátka, KFR
Složky reakce: Ab, Ag, C, ERY, hemolyzin
 Ab- vyšetřované sérum
- chceme v něm prokázat protilátku / komplement v séru je tepelně inaktivován /
 známý specifický Ag
- jsou-li v séru Ab, vytvoří se imunokomplex IK
 KOMPLEMENT - zdrojem nejčastěji sérum morčete (váže se na IK a aktivuje protilátku)
hemolytický komplex: komplex Ag /beraní ERY/ a protilátky  EMBOCEPTORu /hemolyzinu/, získaného imunizací králičího séra beraními erytrocyty
aby došlo k hemolýze je nutná spoluúčast KOMPLEMENTU a inkubace 30 minut při 30 C

## Slide 2: KFR
průběh reakce:
 POZITIVNÍ  ve vyšetřovaném séru je Ab
protilátka v séru vytvoří komplex s Ag – na něj se naváže komplement. Po přidání hemolytického systému nezbývá již komplement do 2. části reakce
 k hemolýze NEDOJDE:
 NEGATIVNÍ  ve vyšetřovaném séru není Ab
- v 1. fázi reakce se nevytvoří IK – komplement se nevyváže a zbývá do 2. fáze reakce, kdy aktivuje hemolyzin
 DOJDE k hemolýze:

## Slide 3: KFR
- velmi záleží na množství komplementu – každý vzorek se musí titrovat, aby bylo množství komplementu konstantní
- použití:
 diagnostika příjice /syfilis/, bruceózy, pasteurely
 ve virologii průkaz protilátek téměř všech virových nákaz
 typizace neznámých Ag nově izolovaných virů
 průkaz protiorgánových Ab

## Slide 4: Vyšetření komplementového systému
a) Stanovují se hladiny jednotlivých složek K v séru –
za pomoci antisér, většinou proti C3, C4, C1q
b) Celková aktivita komplementové kaskády-se provádí testem CH50 – (50% hemolýza způsobená komplementem), stupeň hemolýzy závisí na množství přidaného K, nepřímá úměra, hemolýza - spektrofotometrie
Využití: K detekci poruch nedostatečnéh mn. Nebo defektů složek K systému
Reakční směs:
2%nálev krvinek, Ab(hemolyzin), C komerční (vyšetřované sérum)
Výsledek: lýze buněk, vyčeření
Principy metodik
Ag+Ag=IK, CIK, DIK
1. Využívající fyz – chem vlastností – CIK- největší makromolekuly séra mohou být preciptovány pomocí PEG (polyetylénglykol). Precipitát je úměrný mn. cirkulujících CIK

## Slide 5: Vyšetření cirkulujících a deponovaných IK
Principy metodik
Ag+Ag=IK, CIK, DIK
1. Využívající fyz – chem vlastností – CIK- největší makromolekuly séra mohou být preciptovány pomocí PEG (polyetylénglykol). Precipitát je úměrný mn. cirkulujících CIK

## Slide 6: Vyšetření CIK
2. CIK na sebe váží C1 – C3 složky K. V první fázi se odstraní nenavázaný C1q. V druhé fázi se stanoví koncentrace C1q, jež odráží i hladinu CIK (totéž pro C3,C4)
3. průkaz vazbou na buňky, které exprimují receptor pro Fc gragment IgG. Lze využít trombocyty, Žírné b., fygocyty
Využití: Pro monitoring jakýchkoliv zánětlivých procesů. Pro diagnostiku imunokomplexových chorob je důležitější průkaz IK deponovaných v tkáních. To se provádí po bioptickém odběru vzorku z tkáně (kůže, svaly, ledviny) pomocí přímé fluorescence se prokazuje uložení IgG

## Slide 7: Zákalové reakce metoda probíhající v roztoku
Princip: při reakci Ag a Ab vzniká zákal-precipitát, jehož intenzita je při konstantním množstvím mn. Ab úměrná koncentraci vyšetřovaného Ag
NEFELOMETRIE – rozptyl monochrom. světla měřeného pod úhlem, měří se intenzita záblesků světla odraženého od IK (Tyndal. efekt), výbojka nebo laser
TURBIDIMETRIE – úbytek monochrom. světla o 320nm při průchodu vzorkem v kyvetě měřeného ve stejné rovině
Výhoda: možnost automatizace, rychlost provedení, přesnost, ale vyšší cena, dioda, méně přesná

## Slide 8
Využití: Stanovení c Ig, hlavních sérových proteinů, stanovení sérových bílk.(složky C, proteiny akut. fáze (CRP – stand. 2mg/l, transferin, alfa2 – makroglobulin)
Úskalí: V prec. křivce je třeba vymezit oblasti:
a)zóna využitelná pro měření, tj oblast nadbytku Ab
b)Kritický bod, oblast ekvivalence, zde leží nejvyšší konc. Ag, kterou lze ještě měřit
c)oblast za krit. bodem, zde nelze měřit
Dva režimy stanovení
End point – měří se v prostředí polyetylénglykolu
Rate kynetický systém – měří se kineticky , v krátkých časových intervalech

## Slide 9: Imunoblotting
SOUTHERN BLOTTING
vyvinut v r. 1970, k detekci DNA, molekuly DNA se přenášejí z agarózového gelu na membránu k nalezení části sekvence DNA či konkrétního genu v genomu
NORTHERN BLOTTING
slouží k detekci RNA
přenos nám umožňuje zjistit přítomnost, nepřítomnost a relativní množství specifických RNA sekvencí
WESTERN BLOTTING
slouží k detekci bílkovin
touto metodou dokážeme najít jednu bílkovinu v množství jiných, přičemž určit i délku daného proteinu
je závislá na použití velmi kvalitních Ab zaměřených na vybranou bílkovinu
Podstatou blottingu: izolovaná látka (obvykle separovaná) se přenáší na membránu.

## Slide 10
Podle typu přenosu se bloty liší:
Difůzní blotting: v přenosovém pufru
Vakuový blotting: přenos pomocí vakua
Kapilární blotting: přenos kapilárními silami přes filtrační papír
Tankový elektroblotting: k přenosu využito el. pole (2-3l pufru), na boku nádoby - elektrody
„Semi dry“ blotting: využití plošných elektrod (100 ml)
Kapkovací dot blotting: bílkoviny nejsou rozseparovány – imobilizace jednotlivých vzorků
Používané membrány:
Nylonová – elektrostatická interakce
PVDF (polyvinylen difluoridová) – hydrofilní interakce
Nitrocelulosová – hydrofilní interakce
WESTERN BLOT
3 kroky:
1. SDS PAGE (gradientová elektroforéza)
2. BLOTTING
3. IMUNODETEKCE

## Slide 11: SDS PAGE
Nejpoužívanější metodou je PAGE – SDS elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS (sodium dodecyl sulphate). Umožňuje následné určení relativních molekulových hmotností jednotlivých proteinových frakcí.
Polyakrylamidové gely se připravují kopolymerací polymerů – akrylamidu a N,N’–methylen-bis-akrylamidu (BISu).
Polymerací akrylamidu vznikají dlouhé řetězce polymerů, zařazení BISu způsobuje zesílení „můstky“, které vznikají z bifunkčních zbytků BISu. Vytvořená polyakrylamidová matice nese elektrický náboj a je chemicky dost inertní. Pro stanovení Mr se používá SDS detergent.
- SDS – sodium dodecylsulfát – TENZID, váže se v poměru 1,4 g SDS/ 1 g bílkoviny
 udílí bílkovinám UNIFORMNÍ náboj, její vlastní náboj pozbude významu a dělení může probíhat podle velikosti molekul.

## Slide 12
WESTERN BLOTTING
Blotovacím zařízením pro semi-dry blotting přeneseme rozdělené proteiny pomocí el. proudu.
Sestavíme blotovací zařízení pro semi-dry blotting
Na grafitovou elektrodu umístníme filtr. Papíry navlhčené transferovým pufrem, pak nitrocelulózovou membránu, gel s proteiny a další navhčené filtr. Papíry
Přiložíme elektrody a zapojíme ke zdroji
Molekula určitého proteinu postupuje v gelu až do momentu, kdy velikost pórů je menší než velikost molekuly a ta se v tomto místě gelu „zasekne“.
Použitím směsi standardních bílkovin se známou Mr a po sestrojení kalibrační křivky je možné vypočítat Mr jednotlivých frakcí

## Slide 13: WB
IMUNODETEKCE
Z membrány odřízneme sjezd s proteinovými standardy a obarvíme amidočerní, propláchneme v prom. roztoku
Inkubace s primární protilátkou v blokov. roztoku
a následně se sekundární protilátkou v blokovacím roztoku.
Promyjeme a vložíme do substrátového roztoku, dokud se neobjeví bandy (barví se proteiny)
Vyvolávání ukončíme namočením membrán do vodovodní vody,