## Slide 1: Molekulová spektroskopie
Úvod, symetrie molekul, infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie
Zdeněk Moravec, A12/316, hugo@chemi.muni.cz

## Slide 2: Molekulová spektroskopie
Studuje interakci elektromagnetického záření s molekulami vzorku
Kvalitativní i kvantitativní analytická metoda
Infračervená spektroskopie
Ramanova spektroskopie

## Slide 3: Elektromagnetické záření
Kombinace magnetického a elektrického vlnění (pole)
E – energie záření, h – Planckova konstanta, f – frekvence záření, c – rychlost světla, λ – vlnová délka, - vlnočet

## Slide 4: Vlnová délka, frekvence, vlnočet
Vlnová délka – dráha, kterou urazí vlna během jednoho kmitu. 1 Å = 10-10 m = 0,1 nm
Frekvence – počet kmitů vlny za 1 s. 1 Hz = 1 s-1
Vlnočet – počet vln, připadající na dráhu 1 cm ve směru šíření vlny. 1 cm-1

## Slide 5: Spektrum elektromagnetického záření

## Slide 6
Molekulová spektroskopie
Soubor metod založených na využití těch vlastností molekul, které jsou spojeny s přítomností
  kovalentních vazeb
  koordinačních vazeb

## Slide 7
Molekulová spektroskopie
Elektronové přechody v molekule

## Slide 8
Molekulová spektroskopie
Elektronové přechody v molekule

## Slide 9
Molekulová spektroskopie
 | UV-VIS 50-800 nm | IR 1-100 mm | MW 1-10 mm
Elektronická spektroskopie | Absorpční UV/VIS Luminiscenční spektroskopie |  | 
Vibrační spektroskopie | Ramanova spektroskopie | Infračervená spektroskopie | 
Rotační spektroskopie | Ramanova spektroskopie |  | Mikrovlnná spektroskopie

## Slide 10: Symetrie molekul

## Slide 11: Operace symetrie
Operace symetrie | Prvek symetrie
Identita (E) | Celý objekt
Rotace Cn | Rotační osa
Zrcadlení σ | Rovina symetrie
Inverze i | Střed symetrie
Nevlastní rotace Sn | Rotačně-reflexní osa

## Slide 12: Teorie grup
Matematická teorie, kterou použijeme k popisu symetrie molekul.
Grupa – množina objektů, jejichž individuální vlastnosti jsou podmíněny navzájem.
Kombinováním dvou libovolných prvků grupy získáme prvek, který náleží do stejné grupy.
http://plus.maths.org/content/os/issue48/package/index
White, J.E. J. Chem. Ed. 1967, 44, 128-135. An Introduction to Group Theory for Chemists

## Slide 13: Bodové grupy symetrie
Množina prvků symetrie, jejichž operace ponechávají alespoň jeden bod tělesa nepohyblivý.
Příslušnost molekuly k bodové grupě se určuje pomocí prvků symetrie dané molekuly.
Bodové grupy se označují pomocí Schönfliesovy symboliky.

## Slide 14: Bodové grupy C1, Ci, Cs
C1: tato grupa obsahuje pouze identitu, CHFClBr.
Ci: E, i. Např. FClHC-CHClF
Cs: E, s. Např. CH2ClF

## Slide 15: Bodové grupy Cn, Cnv a Cnh
Tyto grupy obsahují vždy identitu a rotační osu s četností vyšší než 1.
Cn: E, Cn; H2O2
Cnv: E, Cn, n sv; H2O, NH3
Cnh: E, Cn, n sh; H3BO3, trans-1,2-dichlorethen

## Slide 16: Bodové grupy Dn, Dnh a Dnd
Tyto grupy obsahují vždy identitu, n-četnou rotační osu a n dvojčetných rotačních os na ni kolmých.
Dn: E, Cn, nC2; D1 = C2;
Dnh: E, Cn, nC2, sh, pokud je n sudé, má grupa i střed symetrie; D2h: naftalen; D3h: BF3
Dnd: E, Cn, nC2, sd, pokud je n liché, má grupa i střed symetrie

## Slide 17: Bodové grupy kubické
Tetraedrické – T, Td, Th
  Td: E, 4 C3, 3 C2, 6 sd; např. CH4, SO42-
Oktaedrické – O, Oh
  Oh: SbF6-, Mo(CO)6
Ikosaedrická: Ih: B12, C60

## Slide 18: Úplná rotační grupa
Rh
Obsahuje nekonečně mnoho os se všemi možnými hodnotami četnosti. Osy se protínají ve středu symetrie. Dále obsahuje nekonečně mnoho rovin symetrie, které procházejí středem symetrie.

## Slide 19: Vibrace chemických vazeb
Během vibrace vazby dochází k periodické změně délky vazby nebo velikosti vazebného úhlu.
Energie (frekvence) vibrace závisí na síle vazby a hmotnosti atomů, které vazbu tvoří.
ν – frekvence vibrace; k – silová konstanta vazby; μ – redukovaná hmotnost; mA, mB – hmotnosti atomů

## Slide 20: Silová konstanta vazby (k)
Závisí na hmotnosti atomů, vazebné energii a řádu vazby.

## Slide 21: Vibrace chemických vazeb
Během vibrace vazby dochází k přechodu systému na jinou energetickou hladinu.
Přechod mezi základní a 1. excitovanou hladinou se nazývá základní (fundamentální) vibrace.
Pokud dochází k přechodům na vyšší hladinu, jedná se o tzv. vyšší harmonické přechody (overtony). Jejich frekvence jsou přibližně násobkem fundamentální frekvence (energetické hladiny se postupně zhušťují).
Pokud dojde k současné změně dvou vibračních stav molekuly jedná se o kombinační přechody.

## Slide 22: Vibrace ve víceatomové molekule
Víceatomové molekuly můžeme popsat jako soustavy hmotných bodů.
Výsledná vibrace je rovna součtu normálních vibrací.
Počet normálních vibrací je roven počtu vibračních stupňů volnosti. Pro nelineární molekulu o N atomech je počet vibrací roven 3N-6, u lineární je to 3N-5.

## Slide 23: Valenční a deformační vibrace
Valenční vibrace – dochází ke změně mezijaderné vzdálenosti.
Deformační vibrace – dochází ke změně vazebného úhlu.

## Slide 24: Vibrace v molekule vody
Voda – H2O – N = 3
3N-6 = 3x3-6 = 3
a) Valenční symetrická vibrace; b) valenční antisymetrická vibrace; c) deformační vibrace

## Slide 25: Vibrace v molekule oxidu uhličitého
Lineární molekula - CO2 – N = 3
3N-5 = 3x3-5 = 4
a) Valenční symetrická vibrace; b) valenční antisymetrická vibrace; c) rovinná deformace; d) mimorovinná deformace

## Slide 26: Dipólový moment
Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.

## Slide 27: Absorpce infračerveného záření
Aby mohla molekula absorbovat infračervené záření musí během vibrace docházet ke změně dipólového momentu.
Při absorpci dochází ke změně amplitudy vibrace, frekvence zůstává nezměněna.
Intenzita absorpčních pásu je úměrná druhé mocnině změny dipólového momentu.
Absorpcí infračerveného záření molekulami vznikají pásová spektra.

## Slide 28: Absorpční spektrum

## Slide 29
Infračervené záření
NIR - (0.7–5 µm) – blízká infračervená oblast
MIR - (5–30 µm) – střední infračervená oblast
FIR (30–1000 µm) – vzdálená infračervená oblast

## Slide 30
Infračervený spektrometr
Disperzní – za vzorkem je umístěn monochromátor (mřížka), který postupně propouští jednotlivé vlnové délky na detektor.
Nedisperzní – využívá monochromatické zdroje záření.
Interferometrický spektrometr (FT-IR)
  neobsahuje monochromátor, ale interferometr (Michelsonův interferometr)
  celé spektrum se snímá najednou a získaný interferogram je nutné zpracovat pomocí Fourierovy transformace.

## Slide 31
Infračervený spektrometr

## Slide 32
Infračervený spektrometr

## Slide 33
Zdroj infračerveného záření
Nernstova lampa – lampa s žhavenou keramickou tyčinkou
Globar
  tyčinka z karbidu křemíku vyhřívaná na teplotu 1000-1400 °C.
  keramická tyčinka omotaná odporovým drátem, který ji vyhřívá
  nejběžnější zdroj záření pro FT-IR spektrometry
IR LED – diody z III/V polovodičů, poskytují monochromatické záření.
IR lasery – plynové nebo pevnolátkové lasery, zdroje monochromatického záření.

## Slide 34
Detektory
Nejčastěji se využívají pyroelektrické detektory.
  DLaTGS
    triglycinsulfát dopovaný L-alaninem
    pyroelektrický detektor (krystal, po dopadu záření dojde k jeho ohřátí a tím vzniku elektrického napětí na povrchu krystalu)
  MCT
    mercury/cadmium/telluride
    fotovodivostní detektor (dioda)
    citlivější než DLaTGS
    vyžaduje chlazení na teplotu kapalného dusíku

## Slide 35
Měřící techniky
Transmisní
  Měříme absorpci záření při průchodu vzorkem.
  Lambert-Beerův zákon
  Pevné látky se měří ve formě suspenze v nujolu nebo jako KBr tablety.
  Kapaliny měříme ve formě tenkého filmu nebo vrstvy.
  Plyny se měří ve speciálních plynových kyvetách s velkou délkou dráhy paprsku.

## Slide 36
ATR – Attenuated Total Reflection
  zeslabený celkový odraz
  měříme jednoduchý nebo vícenásobný úplný odraz záření na rozhraní měřeného vzorku a měřícího krystalu.
  Krystaly jsou z ZnSe, Ge, KRS-5 (směs bromidu a iodidu thallného) nebo křemíku.
IRRAS – IR Reflection Absorption Spectroscopy
DRIFTS – Diffuse Reflectanse Infrared Fourier Transform Spectroscopy
PAS – Photo Acoustic Spectroscopy
Měřící techniky

## Slide 37
Spektrum

## Slide 38
Příprava vzorku

## Slide 39
Příprava vzorku

## Slide 40
Ramanova spektroskopie
Komplementární metoda k infračervené spektroskopii.
1928 – Sir Chandrasekhara Venkata Rāman objevil nepružný rozptyl záření (Ramanův rozptyl).
Využívá silné zdroje monochromatického záření – lasery.
Při interakci se vzorkem dochází z největší části k Rayleighovu rozptylu, energie rozptýleného záření je stejná jako energie excitujícího záření.
S nižší pravděpodobností dochází k Ramanovu rozptylu, kdy záření část své energie předává vzorku (Stokesovy linie) nebo ji naopak vzorku odebírá (Anti-Stokesovy linie).
Aby mohlo dojít k Ramanovu rozptylu, děj musí být spojen se změnou tenzoru polarizovatelnosti.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sir_C._V._Raman

## Slide 41
Ramanova spektroskopie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramanscattering.svg

## Slide 42
Ramanova spektroskopie

## Slide 43
Lasery
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
He-Ne laser – 632,8 nm
Ar laser – 488 nm, 496,5 nm a 514,4 nm
Kr laser – 530,9 nm a 674,1 nm
Nd:YAG laser – 1064 nm
laserové diody
laditelné lasery

## Slide 44
Ramanova spektroskopie
Bruker EQUINOX IFS 55/S s Ramanovým nástavcem FRA 106/S

## Slide 45
Ramanova spektroskopie

## Slide 46
Příprava vzorků
Jednodušší než u IR spektroskopie.
Pevné vzorky se měří ve skleněných kapilárách nebo jako tenké vrstvy na vhodném substrátu. Větší vzorky lze uchytit do držáku vzorku bez úpravy.
Kapalné vzorky se také plní do kapilár.
Pro měření plynných vzorků se využívají kyvety s násobným odrazem.
Komplikací při měření bývá luminiscence vzorku. Lze ji potlačit změnou vlnové délky laseru, pokud to spektrometr umožňuje.

## Slide 48
Ramanova spektroskopie

## Slide 49
Ramanův mikroskop
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:InVia_Raman_microscope_-_March_2008.jpg