## Slide 1: ALTERNATIVNÍ INDIKÁTOROVÝ ZÁPLAVOVÝ MODEL (AIZM)
Mgr. Martin Caletka
Geografický ústav PřF MU, Brno
martin_caletka@vuv.cz
10. prosince 2014

## Slide 2: ZADÁNÍ
Pro zadaný úsek vodního toku simulujte pomocí nástroje AIZM záplavu při známé úrovni hladiny pro Q5, Q20 a Q100.
Vstupní data: stred_nazevtoku.shp
tok_nazev_toku.shp
seznam_toku.xls (s hloubkami)
data DMR 4G => na rastr
data DMR 5G => na TIN
Pozn.: Postup převedení souborů DMR ve formátu .xyz je uveden podrobněji v další prezentaci.

## Slide 3: OSNOVA
Instalace
AIZM – co to je?
Jak AIZM pracuje?
Testování na vybraných úsecích vodních toků.

## Slide 4: AIZM – co to je?
Volně stažitelný:
http://www.fns.uniba.sk/index.php?id=aizm
-stažený soubor umístit např. do:
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.0\Tools
      Mezi ostatní nástroje (Tools)
Relativně jednoduchý nástroj
  Zřetězení několika nástrojů v prostředí ArcGIS Model Builder
Generování rozsahu a hloubky záplavy ve vymezeném území => výstupy jsou ukládány do zvoleného adresáře!

## Slide 5: Vstupy:
Osy toků => DIBAVOD
Reliéf 4G/5G => ČÚZK
Hloubky => Centrální datový sklad ČHMÚ (Q5, Q20 a Q100)

## Slide 6
Vstupy:
  Střed
  Linie toku
  Hloubky
  Reliéf
Výstupy:
  Adresářová struktura
  Vektor masky
  Vektor příčných profilů
  Vektor hloubek
  Vektor záplavy
  GRID hloubek
  GRID záplavy

## Slide 7
Nástroj spouštíme z Toolboxu…
1.
2.
3.
4.
5.
6.

## Slide 9: ;

## Slide 10: AIZM +/-
Výhody
    Nízká náročnost na vstupy
    Rychlý výpočet a získání výsledků
Nevýhody
    Nepřesnosti při chybné interpolaci reliéfu
    Nepřesnosti v širokých rovinách a při meandrování (příčné profily…)

## Slide 11: Testování
Testování modelu – vybrané úseky vodních toků
Reliéf 4G
Reliéf 5G
Rozlivy - CDS

## Slide 12: Vybrané úseky
Přímé úseky
Meandrující úseky – veliké meandry
Meandrující úseky – malé meandry
Soutok rovnocenných toků
Soutok malého s větším tokem
Bifurkace
Výhledově podle podélného sklonu

## Slide 13: Další vyhodnocení
(ne-)shoda rozsahu inundace
správnost interpolace reliéfu
srovnání automaticky generovaných příčných profilů a profilů generovaných ručně
vliv podélného sklonu na přesnost modelu

## Slide 14: Jaké jsou cíle a možnosti?
Vytipování typu reliéfu a charakteru toku, kde má smysl model využít pro získání relevantních výsledků.
Analogicky vytipování nevhodných…
Otázka jak stanovit odhad výšky hladiny.
Využití pro oblasti, kde chybí modely rozlivů.

## Slide 15: VÝSTUPY
Rastr reliéfu pro data 4G.
TIN reliéfu pro data 5G.
Shapefily pro rozliv Q5, Q20 a Q100 pro data DMR 4G.
Shapefily pro rozliv Q5, Q20 a Q100 pro data DMR 5G.
Jim odpovídající náhledy ve formátu .jpg – stačí uvedení měřítka.
Dodržujte pojmenování souborů:
  Nazevtoku_q5_4g
  Nazevtoku_q100_5g
  Nazevtoku_dmr_5g atd…

## Slide 16: Děkuji za pozornost!
323980@mail.muni.cz