## Slide 1: ANALYTICKÁ KARTOGRAFIE
Zadání 1A – prostorové konflikty

## Slide 2: Prostorové konflikty
Před generalizací
  Kongesce
  Koalescence
  Konflikt
  Impercepce
Po generalizaci
  Komplikace
  Nekonzistence

## Slide 3: Zadání
Data : výřezy vrstev ArcČR 500 pro vybraný okres – v.plochy, v.toky, železnice, lesy, sídla_b, silnice
Část A: prostorové konflikty
Datum odevzdání: 30.10.2014

## Slide 4: Zadání
1. KOALESCENCE – pro vrstvy v. toky, silnice a železnice najdite místa, kde dochází ke sbíhání vrstev při měřítku 1:1M a 1:750K. U měřítka 1:1M pracujeme se signaturou o šířce 0.1mm pro všechny vrstvy, u měřítka 1:750K se signaturou a) 0.1mm pro všechny vrstvy, b) 0.15mm pro silnice, 0.2mm pro železnice a 0.3mm pro vodní toky. Minimální odsazení mezi geometriemi bude 0.2mm. Spočítejte součet těchto překryvů ve všech třech případech a relativní poměr k celkové ploše okresu. Dají se identifikovat koalescence i pro jiné kombinace vrstev? Pro kterou kombinaci vrstev je koalescence nejméně žádaná? Jak se může případná koalescence řešit ?

## Slide 5: Zadání
2. KONFLIKT– pro vrstvu obcí identifikujte případný grafický konflikt mapových značek. Značkový klíč vrstvy bude následující: kruh o poloměru 1.5mm pro obce nad 2000 obyvatel, 1mm pro obce s 1000-2000 obyvateli a 0.6mm pro obce pod 1000 obyvatel. Jako měřítko použijte 1:1M. Pro jakou vrstvu/kombinaci vrstev by jste grafický konflikt ještě řešili ?

## Slide 6: Zadání
3. KONGESCE– identifikujte potenciální shluky mapových symbolů pro vrstvu obcí. Použij stejnou symboliku jako při konfliktech. Maximální vzdálenost symbolů v klastru bude 1mm. Pracujte s měřítkem 1:1M. Popište složení největšího klastru (např: „klastr obsahuje 5 obcí, z toho 1 obec kategorie 2000+,…“). V čem jsou tyto klastry potenciálně nebezpečné ? Jaký je vliv složení klastru na jeho negativní efekt pro mapu a její čitelnost ?

## Slide 7: Zadání
4. IMPERCEPCE– u vrstev vodních ploch a lesů identifikujte polygony, které jsou menší než hodnota SVO (plocha 2mm2) při měřítku 1:1M. Jsou zbývající polygony rozeznatelné? Jakou nejmenší plochu mají polygony s rozeznatelným tvarem?

## Slide 8: Protokol
Součásti protokolu:
Koalescence – 3 mapy se zvýrazněnými koalescencemi, tabulka s plochami součtů překryvů
Konflikty – 1 mapa s grafickými konflikty
Kongesce – mapa s největším klastrem
Impercepce – 1 mapa se zvýrazněnými polygony s plochou pod hranicí SVO

## Slide 9: Řešení
1. KOALESCENCE – buffer kolem vrstev o šířce poloviny signatury a poloviny minimální vzdálenosti dvou geometrií propočtenou na dané měřítko. Následný intersect jednotlivých kombinací bufferů (celkem 3 intersecty) – před získáním celkové plochy je nutno udělat union/dissolve
  příklad : šířka linie 0.1mm, měřítko 1:1M, min.vzdálenost 0.2mm:
  buffer = (((0.1 + 0.2)/2) *1 000 000)mm = 150m

## Slide 10: Řešení
2. KONFLIKT – Grafické konflikty se můžou řešit buffrem kolem bodového pole. Jeho šířka bude závislá od měřítka a počtu obyvatel daného sídla. Tato hodnota může být uložena v novém sloupci atributové tabulky a vypočtena pomoci funkce „CASE WHEN vrstva>hodnota1 THEN šířka_bufferu1 WHEN vrstva>hodnota2 THEN šířka_bufferu2 ELSE šířka_bufferu3 END„ , nebo dosazená manuálně. Šířka bufferu se počítá obdobně jako u úlohy 1, akorát se nedělí 2 a nepřipočítává se hodnota mezery (protože se jedná o konflikt a poloměr)

## Slide 11: Řešení
3. KONGESCE– Obdobně si vytvoříme buffery i v této úloze, počítáme s poloměrem symbolu a polovinou vzdálenosti od jiného objektu.
  příklad : poloměr 1mm, měřítko 1:1M, vzdálenost od jiného objektu 1mm:
  buffer = (((1 + 1/2) *1 000 000)mm = 1500m
Velikost bufferu můžeme znova ukládat do nového sloupce, obdobně jako v předcházející úloze. Případné klastry identifikujeme a hodnotíme pouze vizuálně

## Slide 12: Řešení
4. IMPERCEPCE– Impercepci řešíme pomocí atributové tabulky, nebo atributového výběru. Minimální hodnotu si stanovíme podobně jako u předchozích úloh na základě měřítka a definovaného SVO