## Slide 1
Geofyzikální metody v geomorfologii
Zdeněk Máčka
Z7551 Metody fyzické geografie

## Slide 2: Destruktivní v. nedestruktivní průzkumné metody
Trench napříč okrajovým sudetským zlomem
Vrtný transekt asymetrickým údolím v Moravské bráně

## Slide 3: Nejpoužívanější geofyzikální metody a jejich aplikace v geomorfologii
Georadar
zemní radar
ground penetrating radar (GPR)
Geoelektrický průzkum (měrný elektrický odpor)
elektrická odporová tomografie
1-D DC resistivity (VES = vertical electrical sounding)
2-D a 3-D DC resistivity
Refrakční seismika
Základní úlohy v geomorfologii
Rozlišení kontaktu mezi sypkými sedimenty a skalním podložím
Studium vnitřní stavby akumulačních tvarů / sedimentárních těles

## Slide 4: Obecné kroky při geofyzikálním průzkumu
Terénní měření
Zpracování naměřených dat
Interpretace grafického výstupu (hloubkového profilu)
posouzení vlastností horninového podloží
  nastavení měřící aparatury

## Slide 5: Georadar – princip měření
Opakující se pulsy EM záření, reflexe od rozhraní v podloží
2 antény (vysílač → přijímač), určení tranzitního času vlny
Frekvence vysílače: 10 MHz až 1 GHz
vyšší frekvence
=
větší prostorové rozlišení + menší hloubkový dosah
pulseEKKO PRO (Sensors & Software)
100 MHz antény o délce 1 m
Vliv dielektrických vlastností podloží:
Permitivita ()
relativní permitivita (r)
Konduktivita (měrná elektrická vodivost) () (S·m−1)
Rostoucí hodnoty těchto veličin → větší pohlcování signálu
Vysoké hodnoty  a  způsobují: podzemní voda, jíl, zasolení

## Slide 6: Hloubkový dosah a prostorové rozlišení
HLOUBKA PENETRACE
Suché zeminy s vyššími hodnotami rezistivity:
30 až 60 m
Písčité sedimenty:
lze dosáhnou 15 až 30 m
Vlhký prach:
< 5 m
ROZLIŠENÍ
Závisí na frekvenci a rychlosti EM záření
Při střední rychlosti šíření vln 0,1 m/ns
25 MHz anténa → 1 m
100Mhz anténa → 0,25 m
1 GHz anténa → 2,5 cm

## Slide 7: Postup měření
Prosvícení (aplikace ve stavebnictví, archeologii, …)
Reflexní profily (geologie, geomorfologie, archeologie, …)
Režimy měření: krokový, kontinuální
Elektrické pole se nachází podél antény.
PL rovnoběžně, PR kolmo
BD příčné vyzařování, EF podélné vyzařování
XPOL křížová polarizace
Očekávaná hloubka hledaných těles, jejich rozměr, …
vzdálenost antén
krok měření

## Slide 8: Způsoby určení rychlosti průchodu EM vln podložím
CMP (common mid-point)
WARR (wide-angle reflection and refraction)

## Slide 9: Výhody a nevýhody georadaru
Lepší prostorové rozlišení než jiné geofyzikální metody
Vcelku velká rychlost průzkumu
Nízkofrekvenční antény jsou rozměrné, obtížná manipulace v terénu
Proměnlivost dosažitelné hloubky podle stavu podloží
neuspokojivé výsledky při rezistivitě menší než cca 50-100 Ω/m
Drobné rozdíly v obsahu vody a zrnitosti mohou vyvolat výraznější odrazy než rozhraní, která hledáme
Silný šum v signálu při měření v zalesněném terénu

## Slide 10: Možnosti použití georadaru
Těžiště použití leží ve studiu sedimentárních hornin
detekce pohřbených struktur
studium vnitřní stavby sedimentárních těles
určení hloubky a průběhu skalního podloží
Údolní a poříční nivy
Delty
Detekce pohřbených říčních koryt
Sypké sedimenty v periglaciálních oblastech:
  Morény (koncové, náporové)
  Kamenné ledovce
  Suťové svahy (osypy)
Sedimentární struktury v rašelinách
Poloha hloubka sufozních tunelů
Sesuvy
Permafrost a glaciologie:
  Mocnost činné vrstvy
  Detekce menších ledových těles
  Mocnost a vnitřní stavba glaciálního ledu
Geoarcheologie
anténa 100 MHz, hloubky 10-20 m podle obsahu jílu a vody
Antény 50- 100 MHz, hloubky do 30 m
špatné zkušenosti, sesuvy bývají zamokřené (prameny)

## Slide 11: Příkladové studie
Pohřbená římská cesta (1,5-3 m rašeliny a fluviálních sedimentů v nadloží)
200 MHz
Suťový svah pod skalní stěnou (sklon svahu 30°)
50 MHz

## Slide 12: Georadar - shrnutí z hlediska použitelnosti v geomorfologii
GEORADAR
Využití v geomorfologii | Technické aspekty použití
Vnitřní stavba akumulačních tvarů | Malý hloubkový dosah když pod povrchem vodivé vrstvy
Mocnost glaciálního ledu | Špatná kvalita dat ve vodivých sedimentech (jílovitých, zasolených)
Hloubka aktivní vrstvy | Špatná kvalita dat v zalesněných terénech
Mocnost permafrostu | Náročnost zpracování a interpretace dat
Určení hranic masivního ledu v morénách a kamenných ledovcích | Žádoucí kontrola pomocí odkryvů či vrtů
Puklinové zóny v masivním bedrocku | 

## Slide 13: Měrný elektrický odpor – princip měření
Proudové (stejnosměrný proud) a napěťové elektrody → dopočet hodnoty měrného elektrického odporu (ρ) (Ω·m2·m−1, Ω·m)
1-D a 2-D (resp. 3-D) varianty
1-D (VES): zapojení se dvěma proudovými a dvěma napěťovými elektrodami
2-D: kabel s několika desítkami elektrod (40 až 50), možnost propojení více kabelů
Způsob spínání elektrod se nazývá uspořádání (array):
Schlumberger (horizontální změny v podloží)
Wenner (vertikální změny, detekce zvrstvení)
Dipól-Dipól (rozpoznání malých těles mělko pod povrchem)

## Slide 14: Výhody a nevýhody odporového měření
Pestrost uspořádání a rozestupu elektrod
Bez omezení terénem, složením podloží či vegetací
S hloubkou klesá schopnost rozlišit ostrá rozhraní
Velká rozkolísanost hodnot rezistivity u jednoho druhu materiálu (i o několik řádů), např. v závislosti na rozpukání a zvětrání

## Slide 15: Možnosti použití odporového měření
Prokázání přítomnosti permafrostu
Určení hloubky činné vrstvy permafrostu
Tloušťka masivního ledu v kamenných ledovcích
Horizontální rozsah ledových těles (čoček) v horských kamenných ledovcích a svahových sutích
Hloubka odlučné plochy sesuvů a jejich vnitřní stavba
Časové změny vlhkosti tělesa sesuvu (však srážkové vody)
Časové změny vlhkosti skalních výchozů

## Slide 16: Příkladové studie
Sesuv založený ve flyši, svah v horní části porušen zlomem
Niva Veverky, kontrast mezi granodioritovým podložím a fluviálními sedimenty

## Slide 17
Odporové měření – shrnutí z hlediska použitelnosti v geomorfologii
Využití v geomorfologii | Technické aspekty použití
Určení mocnosti a vnitřní stavby sedimentů | Nutné zajistit kontakt elektrod s podložím
Hladina podzemní vody | Problém s balvanitými a suchými materiály
Hloubka odlučné plochy u sesuvů | Zapotřebí zkušenost s inverzí zdánlivých odporů
Detekce masivního ledu v kamenných ledovcích a morénách | Někdy problém odlišit led, vzduch a horniny
Rozšíření permafrostu | Potřeba korelace odporových dat s odkryvy a vrty
Mocnost glaciálního ledu | 
Sezónní variabilita vlhkosti podloží | 

## Slide 18: Refrakční seismika – princip měření
Šíření seismické vlny prostředím při refrakci
P vlny + S vlny, měření počátečního času příchodu P vln
Rychlost šíření vln závisí na modulu pružnosti a hustotě
Předpokladem je rostoucí hustota hornin do podloží
Velikost refrakčního úhlu je dána Snnelovým zákonem
Pro detekci (sub)horizontálních rozhraní se využívá kritické refrakce
Úhel kritické refrakce
Zdrojem vlnění je úder 5kg kladiva na kovovou destičku
Příchod vlny se detekuje na linii osazené geofony, rozestupy geofonů 1 až 5 m

## Slide 19: T-x diagramy
Geofony
hodochrona

## Slide 20: Výhody a nevýhody seismiky
Určení času příchodu první vlny problematické při špatném kontaktu geofonu se zemí
Vibrace přicházející z okolí (řeka, vítr, déšť)
Je třeba, aby podložní vrstvy měly výrazně kontrastní rychlosti šíření seismických vln
„Skrytá vrstva“ = poloha vrstvy s menší rychlostí mezi vrstvami s většími rychlostmi → podhodnocení skutečné hloubky skalního podloží

## Slide 21: Možnosti použití seismiky
Detekce rozhraní mezi skalním podložím a zvětralinami či sypkými sedimenty

## Slide 22: Příkladová studie
suťový kužel, sklon povrchu 21°, délka profilu 69 m

## Slide 23: Refrakční seismika – shrnutí z hlediska použitelnosti v geomorfologii
Využití v geomorfologii | Technické aspekty použití
Mocnost sypkých sedimentů | Minimálně 12 geofonů
Detekce masivního ledu v kamenných ledovcích a morénách | Kladivo postačuje pro mělké sondování do hloubky 30 m
Rozlišení ledu, vzduchu a hornin | Zapotřebí zkušenost se zpracováním dat a inverzí
Mocnost aktivní vrstvy | Potřeba korelace odporových dat s odkryvy a vrty

## Slide 24: Kombinace geofyzikálních metod
Metody je třeba vzájemně verifikovat, případně konfrontovat s přímým posouzením podloží (odkryvy, kopané sondy, vrty)
Georadar: schopnost rozlišit detaily; vnitřní stavba sedimentárních sledů
DC rezistivita: permafrost, zamokřené jemnozrnné substráty, zalesněné oblasti
Seismika: rozlišení bedrocku od skalního podkladu

## Slide 25: Vhodnost různých metod pro detekci skalního podloží a vnitřní stavby sedimentárních těles
 | GEORADAR | REZISTIVITA | SEISMIKA
Osypy, suťové kužely | ++/++ | ±/+ | ++/±
Kamenná moře | +/+ | ±/o | +/o
Aluviální kužely, nivy | +/++ | +/+ | ++/±
Koluvia | +/+o | +/o | ±/-
Sesuvy | -a/±a | +/++ | ±/±
Krasové jevy | ± | o | o
Zmrzlé čočky podloží | + | ++ | ±
Mocnost činné vrstvy | ± | ++ | ++
Rozšíření permafrostu | + | ++ | +
Kamenné ledovce | ±/+ | ±/++ | ±b
Voda ve skalním /zemním prostředí | ± | + | -
údaj před lomítkem = celková mocnost, hloubka bedrocku
údaj za lomítkem = vnitřní stavba
++ doporučená metoda, nejlepší výsledek
+ doporučená metoda
± lze použít, ale nezaručuje nejlepší výsledek
o zatím chybí aplikace této metody
- nedoporučená metoda
a = vhodné pouze pro suché sedimenty
b = pouze u neaktivních kamenných ledovců bez permafrostu