## Slide 1
Luděk Bláha, PřF MU, RECETOX
www.recetox.cz
Správná laboratorní praxe
- poznámky biologické/toxikologické -
Část 2 – modely, testy, studie, GMO

## Slide 2
Směsi
Průmyslové látky, produkty
Kosmetická chemie
Potraviny / krmiva + kontakt s potravinami
POR (pesticidy)
Biocidy
Léčiva humánní
Léčiva veterinární
Chemické látky („bulk“)
nano nano nano nano
REACH (ECHA)
PPP (EFSA)
MPs
(EMA)
§§
§§
WFD – povrch.voda
GWD – podzemní v.
WWTP – odpadní v.
Sedimenty
Půda (SD)
Ovzduší
Odpady
SOIL
AIR
WATER
Negativní vlivy
 vliv na zdraví člověka  vliv na prostředí
Stresory
Chemické
Biologické (patogeny, GMO)
Fyzikální (záření, hluk...)
Dva mechanismy “řízení” (§§) 1. před uvolněním – registrace
2. v prostředí
Část 2 přednášek: Jak otestovat?

## Slide 3: Správná laboratorní praxe modely – testy - studie

## Slide 4: GLP v biologii - úvod
BIOLOGIE Experimentální věda a Praktická biologie/biochemie/mikrobiologie atd.
Nutnost dodržovat správnou praxi tam, kde jsou výsledky využity při rozhodování
Praktická biologie a biochemie
  Léčiva (registrace/povolení, výroba, kontrola, přípravy…)
  Lékařská biologie a biochemie
  Mikrobiologická kvalita (potraviny, pitná voda)
  Průmyslové chemické látky, potravní aditiva, potenciálně nebezpečné agens (geneticky modifikované organismy) .. a jejich bezpečnost = toxikologie, ekotoxikologie, biodegradabilita apod
  Další zákonem dané oblasti ve vztahu k biologii – dodržení etických požadavků (např. práce se zvířaty/obratlovci, GMO)

## Slide 5: GLP v biologii – základní principy a příkladová STUDIE
V Biologii platí stejné principy jako v oblasti chemické
  detaily a principy - viz přednášky dr. Vrany
  (QA/QC, detailní SOPs, dokumentace …)
Příklad - „jednoduchá“ STUDIE v režimu GLP
 viz ukázka na přednášce – utajený materiál – nemůže být fyzicky předán

## Slide 6: Příklad studie v režimu GLP
Cíl studie
  Podkladový materiál pro registraci (povolení) využití aspirinu u prasat
Jeden z dílčích podkladových materiálů (tento příklad)
  farmakokinetik aspirinu prasat po jednorázovém podání prasatům
Experimentální design
  8 zvířat (prasat), jednorázová aplikace aspirinu
  odběry krve v definovaných časech (0-144 h)
  sledování hladin metabolitů K. AcSal a vyhodnocení
Realizace:
  1) Plán projektu (100 stran + přílohy SOPs)
  2) Výstup – Zpráva z realizace (detailní dokumentace vč. odchylek)
  Přímá jmenovitá odpovědnost konkrétních osob

## Slide 7: Existuje mnoho testovacích systémů …jaké testy se ale využívají v praxi? Jak vypadají návody? Standardizace v biologickém testování

## Slide 8: Metody - standardizace
V odborné literatuře - velké množství experimentálních metod
Méně metod je standardizovaných a validovaných
STANDARDIZACE metod
  Standardizace je potřebná a žádoucí i uvnitř laboratoře (viz příklady  SOP ELISA)
  Vyšší úrovně standardizace (akceptovatelné mezinárodně) – snižování nákladů / omezení opakovaných hodnocení
  Přejímání standardizovaných metod do legislativ
  např. ČR – Vyhl. 433/2004 Sb.
    Metody testování toxicity : vychází z OECD guidelines
    (viz příklad: zákon ! - Příklad - PDF str. 16 – Akutní toxicita)
Standardizační agentury
OECD.org (! Velký význam – viz úvod do GLP/chemie)
ISO.org (spíše Evropský dopad)
ASTM.org (USA)

## Slide 9: Standardní operační postup - příklad 1
Ukázka SOP – ELISA stanovení toxinu microcystinu
 viz příklad ve studijních materiálech

## Slide 10
Struktura SOP
  Název
  Autor
  Určení a cíl
  Princip
  Rušivé vlivy a omezení metody
  Bezpečnost při práci a toxikologické údaje
  Odpady a jejich likvidace
  Normativní odkazy
  Chemikálie a spotřební materiál
  Vzorky
  Přístroje
  Kalibrace před zkouškou
  Vlastní postup
  Kontrola kvality
  Výstup – protokol / výpočet
  Poznámky doplňky
Standardní operační postup - příklad 2
Cvičení:
V laboratoři SZÚ pravidelně vyšetřují obsah toxických kovů v černém čaji.
Připravte SOP č. 1 pro přípravu černého čaje, ve kterém budou následně analyzovány těžké kovy ...

## Slide 11: OECD GUIDELINES – Testing of chemicals
www.oecd.org
5 hlavních sekcí OECD GUIDELINES
v rámci každé „standardizované postupy“
Section 1: Physical Chemical Properties
Section 2: Effects on Biotic Systems (> 30 postupů)
Section 3: Degradation and Accumulation (cca 10 postupů)
Section 4: Health Effects (> 80 postupů)
Section 5: Special Activities

## Slide 12
http://www.oecd.org

## Slide 13
Příklady – OECD Guidelines – sekce „2“ Effects on biotic systems (> 30 návodů)

## Slide 14
Příklady – OECD Guidelines – sekce „3“

## Slide 15
Příklady – OECD Guidelines – sekce „4“
– Toxicita pro člověka (> 90 postupů - příklady dole)
- Standardní postupy - akutní, chronická, reprod. toxicita

## Slide 16: Zákony a testování toxicity v ČR
Chemické látky (průmyslové)
  legislativa REACH
  v ČR zákon o chemických látkách
  při registracích je třeba předložit
    informace (např. o toxicitě) získané s využitím předepsaných zkoušek
      Viz vyhláška 443 / 2004 Sb. (studijní materiály)
    zkoušky musí být provedeny v režimu SLP

## Slide 17: Biologické modely 1 - Využití obratlovců in vivo

## Slide 18: MODELY v biologii
Existuje mnoho přístupů v biologii (některé jsou předepsány při hodnocení „bezpečnosti“ – viz předchozí diskuze – léčiva, bezpečnost chemických látek …)
Biologické modely
  Obratlovci
    in vivo (zvířata)
    ex vivo (orgány zvířat)
    in vitro (buňky, buněčné linie)
  Bezobratlí
  Rostliny, řasy …
  Bakterie

## Slide 19: Význam využití zvířat (obratlovců, savců / pokusných zvířat)
Unikátní 3D prostorové uspořádání
Fyziologické a Farmako(Toxo)kinetické procesy (podobné s člověkem)
Lze pozorovat komplexní účinky (podobné s člověkem)
Mnoho látek má více mechanismů toxického efektu
Z těchto (a dalších) důvodů je stále třeba provádět zkoušky in vivo
  Účinnost léčiv (vč. Vedlejších účinků)
  Bezpečnost kosmetických přípravků
  Toxicita chemických látek pro člověka

## Slide 20: Užívání pokusných zvířat v EU (2011) reporting členských států (viz také studijní materiály)

## Slide 22: Využití zvířat (=obratlovců): etické aspekty
Nutnost regulace – zákonný rámec
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání 246/1992
  Vyhláška 311/1997 (o využití pokusných zvířat)
Odpovědný úřad
  Ministerstvo zemědělství a jeho Ústřední komise pro ochranu zvířat

## Slide 23
www.eAGRI.cz (také www.mze.cz)

## Slide 24: Využití zvířat =obratlovců
Zákon 246/1992 a Vyhláška 311/1997
  CO je zvíře z hlediska zákona?
    OBRATLOVEC kromě embryí a plodů
  Typy zvířat: laboratorní / pokusné (další)
  KDO smí zvířata využívat
    Vyžaduje se registrace na ÚKOZ (MZe)
    Další důležité potřeby
      Školení osob
      Etické komise jednotlivých pracovišť
  JAK lze experimenty realizovat (dodržování pravidel GLP)
    Zdůvodnění využití zvířat (musí být schváleno etickou komisí)
    Projekt pokusu, protokol pokusu, evidence

## Slide 25: Využití zvířat =obratlovců
Kdy lze využít pokusná zvířata?
  výroba, vývoj, kontrola kvality, nezávadnosti a účinnosti léčiv, biopreparátů, potravin a event. jiných výrobků
  studium nemocí, prevence, diagnostika, léčení
  studium fyziologických procesů
  ochrana životního prostředí
  výuka na SŠ a VŠ
Zákon také stanoví - kdy se zkoušení vyžaduje
  OCHRANA ČLOVĚKA a HOSP. ZVÍŘAT
  Potraviny, zemědělské látky
  Kontrola léčiv
  Výroba léčiv - farmakologické preklinické studie
  Farmakokinetika
  Nežádoucí účinky

## Slide 26: Bezpečnost chemických látek pro člověka Testování toxicity in vivo

## Slide 27: Které látky jsou toxické?
Každá látka je toxická, záleží jen na DÁVCE a DOBĚ PODÁNÍ (expozice)
  Krátkodobá (akutní) expozice
    -> akutní rychlé účinky (smrt)
  Dlouhodobá (chronická) expozice
    -> subletální efekty (nemoci, nádory, imunotoxicita, reprodukční toxicita …)
Hodnocení a srovnání toxicity:
  nejč. LD50 (letální dávka 50) – dávka (zpravidla akutní), která s největší pravděpodobností způsobí smrt 50% exponovaných jedinců (vyjádření jako koncentrace – např. mg/kg živé váhy) LD50 je hodnota odvozená (modelovaná) z testování křivky více dávek vs toxicita (ve skutečnosti není možné otestovat právě dávku, která způsobí smrt právě 50% zvířat)
  NOEL – No Observed Effect Level – nejvyšší dávka (hladina), která byla použita v konkrétním testu toxicity a při které nebyly pozorovány (škodlivé) účinky Pro stanovení limitů (např. TDI/ADI) se využívá NOEL z testů chronické toxicity
  další parametry „bezpečnosti“ – např. TDI –tolerovatelný denní příjem (např. mg/kg živé váhy/den)

## Slide 28: AKUTNÍ TOXICITA perorální aplikace - potkan
Velice častý test test
Přesné dávkování
Sledování letality a akutních projevů 24-48h
Srovnej - příklady – studijní materiály
OECD STANDARD (TG 423)
Vyhl. 443/2004 – metoda B.1 (str. 16-31)

## Slide 29: Třídy akutní toxicity (podle zákona o chemických látkách)

## Slide 30: Chronická a reprodukční toxicita
Vyšetření specifických efektů při dlouhodobém (opakovaném) podávání
Dávky pro testování se odvozují z akutní toxicity nebo podle obvyklého podávání (např. léčiva)
Délka studie závisí na „předpokládaném“ schématu podávání látky
př. Léčivo předpokládané podávání délka studie
    1-2 d/wk 2 wks
    1,2,3 ...7 d 4 wks
    Opak 1-30 d 4 months
    Opak > 30 d 6 months
Složitý design a řada požadavků
  Zvířata (více druhů, stáří, pohlaví…), počty ve skupině
  Vyhodnocení - pitva (definované úkony), statistika …
Ekonomická náročnost , etické problémy  potřeba GLP

## Slide 31: Chronická a reprodukční toxicita
Zjišťuje se vliv na
  sexuální chování zvířat
  prenatální mortalitu
  fetální abnormality & poškození během života
Experimenty
  změny fertility, vliv na F a M gamety (poměry narozených F a M); toxicita pro embrya a féty, změny gravidity ovlivňující fety, vliv na růst a vývoj dělohy a placenty, porod, postnatální vývoj a laktaci matky, vliv na potomstvo (schopnost učení)
Složitý design a náročné vyhodnocení
  Viz příklad – OECD 416 “Two-Generation Reproduction Toxicity Study”

## Slide 32: Příklad OECD 416
Viz další strana

## Slide 33: Příklad OECD 416 – zoom F0 generace/expozice

## Slide 34: Příklad OECD 416 – sbírané výsledky
- food consumption, and water consumption if available, food efficiency (body weight gain per
gram of food consumed), and test material consumption for P and F1 animals, except for the
period of cohabitation
and for at least the last third of lactation.
- absorption data (if available);
- body weight data for P and F1 animals selected for mating;
- litter and pup weight data;
- body weight at sacrifice and absolute and relative organ weight data for the parental animals;
- nature, severity and duration of clinical observations (whether reversible or not);
- time of death during the study or whether animals survived to termination;
- toxic response data by sex and dose, including indices of mating, fertility, gestation, birth,
viability, and lactation; the report should indicate the numbers used in calculating these
indices.
- toxic or other effects on reproduction, offspring, postnatal growth, etc.;
- necropsy findings;
detailed description of all histopathological findings;
number of P and F1 females cycling normally and cycle length;
- total cauda epididymal sperm number, percent progressively motile sperm, percent
morphologically normal sperm, and percent of sperm with each identified abnormality;
- time-to-mating, including the number of days until mating
- gestation length;
- number of implantations, corpora lutea, litter size
- number of live births and post-implantation loss;
- number of pups with grossly visible abnormalities, if determined the number of runts should
be reported;
- data on physical landmarks in pups and other postnatal developmental data; physical
landmarks evaluated should be justified;
- data on functional observations in pups and adults, as applicable;
- statistical treatment of results, where appropriate.
Discussion of results.
Conclusions, including NOAEL values for maternal and offspring effects

## Slide 35: Hodnocení KARCINOGENITY
Mutagenní a genotoxické látky – zpravidla považovány za karcinogenní
  Rakovina – velký problém pro západní civilizaci
  Oproti jiným toxickým látkám - karcinogeny jsou považovány za „bezprahově působící“
    Neexistuje bezpečná dávka (i jedna molekula může vyvolat efekt)
Experimentální průkaz karcinogenity – nejnáročnější studie (celoživotní expozice, stovky zvířat v experimentu …)
  POZOR - ne vždy však existují korelace výsledků - zvíře vs. člověk (!)
Řada klasifikačních schémat chemických látek
  Pro karcinogeny WHO (Světová zdravotnická organizace) a její IARC - International Agency for Research of Cancer

## Slide 36
http://www.iarc.fr

## Slide 37: IARC klasifikace
Group 1: The agent (mixture) is carcinogenic to humans.
  (2015 – přidány “uzeniny”)
Group 2
  Group 2A: The agent (mixture) is probably carcinogenic to humans.
  Group 2B: The agent (mixture) is possibly carcinogenic to humans.
  (2015 – přidáno “červené maso”)
Group 3: The agent (mixture or exposure circumstance) is not classifiable as to its carcinogenicity to humans.
Group 4: The agent (mixture) is probably not carcinogenic to humans.

## Slide 38
Group 1 (Carcinogenic to humans) Group 2A (Probably carcinogenic)
Příklad
Karcinogenita cytostatických (protinádorových) léčiv
Risk / Benefit analýza  i přes vysoká rizika: využití carcinogenů jako léčiva

## Slide 39: Biologické modely 2 – Alternativy k in vivo testům s obratlovci

## Slide 40: Alternativy k testům s obratlovci
Obratlovci in vivo (celá zvířata)
  Řada etických a praktických (finančních) limitací
Náhrada in vivo experimentů koncept "3R"
  Reduction (Snižování),
  Refinement (Zmírňování),
  Replacement (Nahrazování)
 Alternativní metody
  ex vivo (orgány zvířat)
  in vitro (buňky, buněčné linie, enzymy …)
Výhody alternativních metod
    snižování počtů zvířat
    mechanistické metody (poznání biochemických principů – např. "dioxinová" toxicita, „inhibice acetylcholinesterázy“ u pesticidů)
    rychlejší, levnější, možnost hodnocení více vzorků

## Slide 41: Testování toxicity – alternativy k in vivo experimentům s obratlovci
Snaha o snižování počtů zvířat (nahrazování testů in vivo)
  Alternativní přístupy v toxikologii
    ex vivo (orgány zvířat)
    in vitro (buňky, buněčné linie, enzymy …)
    in silico
Cílem je naplnění principu 3R
    Reduction – Refinement – Replacement
    Dosažení 3R: nové přístupy v legislativě a v praxi
      Omezování počtů zvířat v in vivo testování
      Zlepšování vypovídací hodnoty testů podle nových poznatků
      Nahrazování in vivo testů alternativami (in vitro, QSAR)
Uplatňování 3R je obecnou politikou
    Musí být reflektováno při tvorbě nových zákonů
      Je zohledněno např. v REACH
      EU financuje aktivity validací alternativních metod pro regulační toxikologii atd.

## Slide 42: Příklad – „Reduction“
Pro málo toxické látky - není třeba testovat a hledat LD50 (min 30 zvířat)
Nově se uplatňuje „Stupňový“ (Tiered) přístup

## Slide 43: Alternativní metody testování toxicity
Mezinárodní agentury pro validaci alternativních postupů
Sledují principy „3R“
  ICVAM (USA)
  EU: https://eurl-ecvam.jrc.ec.europa.eu/
    The European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL-ECVAM)
    Časopis ATLA (Alternatives to Laboratory Animals)
Poskytují (zdarma ke stažení) kompletní návody na validované postupy (ověřené), které splňují 3R.
Jejich využití standardizačními agenturami (OECD) je jen částečné
  proto nejsou často užívány v praxi průmyslem

## Slide 44
http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu/beta/

## Slide 45
http://iccvam.niehs.nih.gov/

## Slide 46
Seriozní projekty podpory alternativních metod
TOXIKOLOGIE - http://alttox.org

## Slide 47
Seriozní projekty podpory alternativních metod
EKOTOXIKOLOGIE - http://www.euroecotox.eu

## Slide 48
Seriozní projekty podpory alternativních metod
EKOTOXIKOLOGIE – databáze testů
http://projects.cba.muni.cz/euroecotox/

## Slide 49: Alternativy 1 – in vitro metody

## Slide 50
Př: ECVAM - validovaná in vitro technika hodnocení embryotoxicity

## Slide 51: Alternativy 2 – EMBRYONÁLNÍ testy(není považováno za in vivo)
CHEST test
(Chick Embryotoxicity Screening Test)
Injekce testované látky do vyvíjejícího se vajíčka
 Hodnocení malformací

## Slide 52: Alternativy 3 – in silico modely a QSAR
Využití informací o biologické aktivitě (toxicitě) u existujících látek  predikce pro neprostudované chemikálie
Mnoho různých přístupů (matematické, statistické …)
Příklad: OECD QSAR Toolbox www.qsartoolbox.org

## Slide 53: Bezpečnost chemických látek pro prostředí EKOTOXIKOLOGIE

## Slide 54: EKOTOXIKOLOGIE - úvod
Věda s řadou aplikací, jejímž cílem je racionálně chránit EKOSYSTÉM, populace a společenstva organismů (na rozdíl o toxikologie – předmětem je ochrana jednoho druhu = člověk)
Ekosystém – složitá struktura a funkce bioty
Nutná je ochrana všech stupňů (trofické úrovně)
  Producenti (řasy, rostliny …)
  Konzumenti různých řádů (bezobratlí, obratlovci)
  Destruenti (mikroorganismy)
Nelze otestovat účinky na všechny druhy
  – existují „modely“ = zástupci významných skupin (trofických stupňů)
Hodnocení ekotoxicity – podobné principy jako toxikologie
  – LC50 (letální koncentrace 50), EC50 (efektivní koncentrace 50 – např. reprodukční toxicita)
  - NOEC – bezpečná hladina („no observed effect concentration“)

## Slide 55: Rovnováha ekosystému a význam potravních sítí

## Slide 56
STANDARDIZOVANÉ TESTY
(např. Vyžadované pro REACH)

## Slide 57
Řasové testy toxicity
Řasy
Selenastrum capricornutum
Scenendesmus subcapitatus
Sc. quadricauda
Chlorella vulgaris
Příklady modelů hodnocení – Ekotoxikologické biotesty
Producenti
  ve vodě
  v půdním prostředí

## Slide 58
Toxicita pro rostliny (terestrický ekosystém)
Využívají se zástupci dvou velkých skupin:
jednoděložných (např. ječmen)
dvouděložných (např. salát, hořčice, bob)

## Slide 59
Daphnia magna
Artemia salina
Ceriodaphnia dubia
Gammarus
Chironomus riparius
Konzumenti – bezobratlí – vodní prostředí

## Slide 60
Živorodka duhová (Paví očko) Poecilia reticulata
Zebřička - Danio rerio (syn. Brachydanio rerio)
Karas (zlatá forma)
Střevle - Pimephales promelas
Pstruh
Konzumenti – obratlovci – vodní prostředí (ryby)

## Slide 61
Experimentální uspořádání
testování ekotoxicity ve vodním prostředí

## Slide 62: Alternativní testy (k testům s obratlovci) v ekotoxikologii EMBRYONÁLNÍ testy
Také v ekotoxikologii se aplikují principy 3R – snaha o nahrazování testů s dospělými obratlovci (ryby, obojživelníci).
Alternativní testy v ekotoxikologii:
  ZFET Zebrafish Embryo Toxicity Test (validace dle OECD a ISO)
  FETAX Frog Embryo Teratogenesis Assay Xenopus (alternativa testů teratogenity, validace v USA - ASTM )

## Slide 63
ZFET
Zebřička, zebrafish (Danio rerio)
  Obecně velmi významný modelový biologický organismus (!)
Indukce páření rozsvícením (fotoperioda)
Experimenty s vajíčky až embryi - vyhodnocení kulení, přežívání, malformací
  do 4 dnů: ryby se vyživují z vaječného vaku

## Slide 64
FETAX test
Hormonální stimulace žab X. laevis
 vajíčka
Expozice oplozených vajíček
96 hodin kompletní vývoj embrya
Příklad – vliv herbicidu – paraquat
Kontrolní embryo Malformace páteře

## Slide 65: BAKTERIE – významný model v hodnocení chemikálií
Snadná kultivace, krátký generační čas, jednoduché uspořádání (jediná membrána), jednoduchý genetický aparát
Využití při testování „bezpečnosti“ látek (i jiných vzorků – extrakty z potravin …)
  rychlé (skreeningové) testy akutní toxicity
    MICROTOX
  Testy na genotoxicitu - sledování poškození DNA
    Amesův test

## Slide 66
TEST AKUTNÍ TOXICITY – MICROTOX
    mořská luminiscenční bakteri Vibrio fisheri
    krátkodobá expozice testované látce (5-30 min)
    sledování změn přirozené luminiscence – odpovídá toxicitě
    uspořádání:
      * kyvety (zkumavky), stanovení v luminometru
      * mikrodestičkové

## Slide 67
Amesův test
Test na reverzní mutace se Salmonella typhimurium
    Původní kmen neroste na živném médiu
    Látka vyvolá (reverzní) mutaci -> bakterie rostou

## Slide 68
Využití ekotoxikologických modelů
1 (v praxi nejdůležitější) Prospektivní testování látek
 odvozování limitů (průmyslové chemikálie, POR, léčiva…)
2 (méně časté)
Testování kontaminovaných vzorků
Např. vytěžené sedimenty z rybníků
Významná toxicita  nelze použít na půdu jako hnojivo
Příklad toxicita sedimentů pro klíčení hořčice

## Slide 69: Regulace Geneticky Modifikovaných Organismů (GMO)

## Slide 70: GMO v ČR
Zákon 153/2000
Vyhlášky 372, 373, 374/2000 MŽP
Definice:
  Organismus
    biologická jednotka (buněčná nebo nebuněčná) schopná rozmnožování nebo přenosu dědič. materiálu včetně virů
  GMO
    organismus (kromě člověka) změněný gen. modifikací

## Slide 71: Zákon o GMO
Co je Genetická modifikace: ?
  rekombinantní techniky vytvářející nové kombinace DNA - vložení nového úseku jakýmkoliv způsobem do NK, plazmidu, vektoru ...
  techniky zavádějící dědičný materiál připravený mimo organismus do organismu (mikroinjekce, mikroenkapsulace ...)
  techniky buněčné fúze, hybridizace buněk (!produkce monoklonálních protilátek)
Co není Genetická modifikace?
  oplození in vitro
  bakteriální konjugace a všechny podobné přirozené procesy
  indukce polyploidie a haploidie
  mutageneze
  křížení

## Slide 72: Proč regulovat GMO?
Předběžná opatrnost
  stále málo prostudováno
  neznáme možné důsledky vnášení do prostředí, například:
    přímé nebo nepřímé škodlivé působení na člověka, zvířata, rostliny
        onemocnění (GM bakterie)
        alergizace, toxicita
    vliv na dynamiku populací a genetickou rozmanitost
    omezení možnosti léčby (rezistence vůči ATB)
    účinky na biogeochemické procesy (fixace dusíku, koloběh uhlíku ...)

## Slide 73
Příklad
– GM kukuřice s geny pro „Bt“ toxin z Bacillus thuringiensis
- Toxiny působí proti škůdcům
? NEGATIVNÍ působení Bt z opadaných listů na biotu v půdě/vodě ?

## Slide 74: Regulace GMO v ČR
Hlavní orgán: Ministerstvo ŽP, které registruje:
  seznamy uživatelů (právnické osoby)
  seznamy GMO
    pro uzavřené nakládání
    pro vnášení do prostředí (experimentální hodnocení v prostředí)
    pro vnášení do oběhu (povoleno pro obchodování)
Další orgány
  ČIŽP, celní orgány, orgány veterinární správy, ÚKZÚZ, SZÚ, ÚSKVBL, ČZPI

## Slide 75: Povinnosti uživatele GMO
REGISTRACE
  Registrovaný uživatel je v seznamu vedeném MŽP
  Složitá forma žádosti - řada požadavků
    př. přesná definice genetické změny pro účely identifikace...
    popis pracoviště, havarijní plány
  Pověřené osoby (vzdělání, praxe ...)
  Odborný poradce
Před zápisem do seznamu je nutné provedení analýzy rizika a kategorizace konkrétního GMO
  popis náležitostí je ve vyhlášce

## Slide 76: Hodnocení rizik GMO
Po provedení analýzy rizika se GMO zařadí do kategorie
  A - bez rizika nebo s min. rizikem škodlivého působení
  B - riziko, které může být odstraněno obecně známými opatřeními
  C - riziko, které může být odstraněno jen zvláštními náročnými zásahy
  D - riziko, které zanechává trvalé následky a nemůže být zcela odstraněno
Podle kategorie rizika je nutno zabezpečit provoz zařízení
  vybavení
  provozní řád (režim SLP)
    identifikace, osoby, seznam a popis pracovních postupů, výčet GMO a jejich počet, zásady vedení evidence o provádění sanitace, hygiena, vedení dokumentace ...
    opatření pro případ havárie - speciální havarijní plán

## Slide 77: Nakládání s GMO (dokumentace, principy GLP)
PLÁN ETAPY
  účel, údaje o organismu, osoby, specifikace materiálu, postupy nakládání, likvidace, odpady
  schválení odborným poradcem
Provozní deník (každý zápis s podpisem)
  plán etapy, průběh etapy
  primární údaje (!)
  zápisy o kontrolách
Závěrečná zpráva etapy
Průběžná archivace a reporting  MŽP

## Slide 78: Závěrem

## Slide 79
GLP: Good Laboratory Practice; GCP: Good Clinical Practice; GMP: Good Manufacturing Practice; GQP: Good Quality Practice; GVP: Good Vigilance Practice; VP: Pharmacovigilance
PHARMACEUTICAL PRODUCT LIFE CYCLE AND REGULATIONS
QUALITY ASSURANCE SPANNING THE ENTIRE PRODUCT LIFE CYCLE