## Slide 1: Z0059 HYDROLOGIE
Cvičení č. 7
Stanovení výšky odtoku
metodou CN křivek

## Slide 2: Metoda CN
Metoda pro stanovení odtoku při SO události
Vyvinuta pro malá povodí v USA, USDA NRCS, dříve SCS – proto označení SCS CN
Srážky jsou rozděleny na ztráty a efektivní déšť, a to podle čísla CN vyjadřujícího vlastnosti povodí (půdní poměry, landuse, AMC – předchozí vláhové poměry)

## Slide 3: Metoda CN
Empirické vztahy:
; všechny veličiny v [mm]
F – skutečná velikost ztrát od počátku odtoku
S – maximální ztráta od počátku odtoku
R – kumulativní odtoková výška od počátku srážky
P – kumulativní výška srážek od počátku odtoku
Ia – počáteční ztráta v době, kdy se ještě odtok netvoří

## Slide 4: Metoda CN
Skutečná ztráta – celková výška srážek bez počáteční retence a bez výšky odtoku:
Dosazením do předešlého vzorce:

## Slide 5: Metoda CN
Doporučuje se uvažovat počáteční retenci Ia jako jednu pětinu max. potenciální retence, tzn. Ia = 0,2.S, takže po úpravě platí:
Maximální potenciální retence S [mm] je dána číslem CN křivky:

## Slide 6: Metoda CN
CN nabývá hodnot od 30 (velké ztráty na povodí) do 100 (beze ztrát). Určuje se tabulek podle:
  HSP – infiltrace a retence půdy, kategorie A až D
  Landuse – vegetační pokryv, způsob obhospodařování pozemků
  AMC (angl. antecedent moisture conditions) – dáno úhrnem srážek za období 5 předchozích dnů
    AMCII – normální vláhové poměry
    AMCI – chudé vláhové poměry
    AMCIII – vysoké nasycení
AMC | Pětidenní úhrn [mm] | 
 | Mimoveg. | Veg.
I | < 13 | < 36
II | 13 – 18 | 36 – 53
III | > 18 | > 53

## Slide 7: Metoda CN
Přepočet čísel CN pro různé AMC:

## Slide 8: ZADÁNÍ
Vypočítejte výšku, objem a součinitel odtoku pro všechny N-leté 20, 40 a 60-ti-minutové úhrny srážek a pro všechny tři předchozí vláhové podmínky. Výpočet proveďte v malém povodí, které si vymezíte pomocí nástroje Watershed na základě zadaných bodů a rastru flow direction.
Údaje s N-letými intenzitami srážek jsou uvedeny na dalším slidu.
Rastr CNII je v ISu.

## Slide 9: Tab. 1 N-leté intenzity srážek [mm.h-1]
doba trvání srážky t (min) | 20 | 40 | 60
N = 2 roky | 0.85 | 0.51 | 0.37
N = 5 let | 1.21 | 0.76 | 0.55
N = 10 let | 1.48 | 0.94 | 0.68
N = 20 let | 1.80 | 1.15 | 0.83
N = 50 let | 2.22 | 1.44 | 1.04
N = 100 let | 2.53 | 1.65 | 1.19

## Slide 10: ZJEDNODUŠENÝ POSTUP
Vymezení zkoumaného území (přispívající plochy).
Výpočet N-letých srážkových úhrnů.
Raster Calculator – operace s rastrem CN.
S využitím uvedených vztahů dopočítejte hodnotu výšky odtoku a součinitele odtoku.

## Slide 11: VÝSTUPY
Mapy území – podklad ZM10 a ortofoto
Mapa s ploškami a určenými čísly CN
Přehled N-letých 20-, 40- a 60-ti-minutových srážkových úhrnů [mm].
Samostatný excelovský soubor s jednotlivými výpočty
Tabulka výsledných výšek odtoku pro jednotlivé N-letosti srážek a AMC
Tabulka stejná jako předchozí, ale s hodnotami součinitelů odtoku
Odevzdejte do 27. 11. 2017 (včetně).