## Slide 1: Využití kapilární elektroforézy pro studium enzymů
Roman Řemínek
Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 62500 Brno
Nové směry v bioanalytické chemii

## Slide 2: Kapilární elektroforéza
Capillary Electrophoresis (CE)
Elektroforéza = separační technika založená na rozdílech rychlosti migrace látek ve stejnosměrném elektrickém poli

## Slide 3: Historie CE
1807 - Kataforéza
1930 - Volná elektroforéza
1939 - Zónová elektroforéza
1967 - CE
1987 - 1. komerčně dostupný CE systém
1990–2003 - projekt lidského genomu
1992 - CE na čipu

## Slide 4: Projekt lidského genomu
Sangerova metoda sekvenování DNA

## Slide 5: Projekt lidského genomu

## Slide 6: CE - princip separace

## Slide 7: Elektroosmotický tok

## Slide 8: CE - princip separace

## Slide 9: Výhody a omezení CE
Aplikační diverzita
od atomů po celé buňky, variabilita detekce
Vysoká separační účinnost
až miliony teoretických pater
Malá spotřeba vzorku
jednotky až desítky nL
Malá spotřeba chemikálií
desítky mL týdně
Automatizace
Minimální riziko experimentální chyby
Vysoká propustnost systému
Citlivost (v porovnání s HPLC)
Robustnost (v porovnání s HPLC)

## Slide 10: Instrumentace CE
Agilent 7100
Backman Coulter 800 Plus
Lumex Capel-205
PrinCE NEXT

## Slide 11: CE a (U)HPLC
CE v současnosti představuje ortogonální techniku k (U)HPLC
1. výběr separačního systému podle analytu
2. 2D separace

## Slide 12: Praktické aplikace CE
Analýzy DNA (RNA)
+ aplikace ve forenzní analýze
Separace proteinů (Projekt lidského proteomu)
Analýzy a studium protilátek
QC při výrobě bio-farmaceutických preparátů (protilátky, vakcíny, proteiny, peptidy)
Bioanalýzy ve výzkumu
+ omezené množství vzorku, případně obtížné podmínky

## Slide 13: Enzymy
Enzym = biologický katalyzátor
enzymy snižují aktivační energii reakce => výrazné zrychlení (108 – 1014× oproti nekatalizované reakci)
2 H2O2 O2 + 2 H2O
Rychlostní konstanta:
Bez katalýzy: 0,23 s-1
Pt: 1,3 × 103 s-1
Katalasa: 3,7 × 107 s-1
Pt
Katalasa

## Slide 14: Enzymy
Význam - prakticky všechny biologické reakce v organismu jsou řízeny enzymaticky
- potravinářství a průmyslová výroba
- biotechnologie
- léčiva
- cíl léčiv v organismu

## Slide 15: Vývoj léčiv
Farmakodynamika
Farmakokinetika

## Slide 16: Vývoj léčiv

## Slide 17: Vývoj léčiv
ADME/tox studie

## Slide 18: Vývoj léčiv
ADME/tox
Intrinsic clearance
Bioavailability
Drug half-life
Kinetic parameters
Inhibition parameters
etc.
Dosing frame?
Administration frequency?
Dose-exposure relationship linearity?
Drug-drug interactions?
etc.

## Slide 19: Studium metabolismu léčiv
cytochromy P450 (CYP), hem-thiolátové oxidoreduktázy, zodpovídají za biotransformaci přibližně 90 % běžně používaných léčiv
Lewis, D.F.V., Pharmacogenomics 2003, 4, 387–395.
Model struktury CYP2C9.
Podíl jednotlivých isoforem CYP na metabolismu léčiv u člověka.

## Slide 20: Stanovení aktivity CYP pomocí CE
Třepačka
CE systém
Inkubace
Analýza
bez nutnosti použití fluorescenčně nebo radiometricky značených sloučenin
RH + O2 + NADPH + H+
ROH + NADP+ + H2O
CYP

## Slide 21: Příklad studie v off-line uspořádání
4’-hydroxylace diklofenaku
CYP2C9
Konečný, J., Mičíková, I., Řemínek, R., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2008, 1189, 274–277.

## Slide 22: Kinetika enzymové reakce
Michaelisova konstanta - Km
Mezní (limitní) rychlost reakce - Vmax
Vmax
Vmax/2
Km
Km =
Vmax × [S]
Km + [S]

## Slide 23: Inhibice enzymové reakce
50% inhibiční koncentrace - IC50
Inhibiční konstanta - Ki
Cheng-Prusoffova rovnice:
50 %
IC50
-1 / Vmax
-1 / Km
Lineweaver-Burk Plot
[I]
Ki =
IC50
1 + [S] / Km
Cheng, Y., Prusoff, W.H., Biochem. Pharmacol. 1973, 22, 3099–3108.

## Slide 24: Lékové interakce
vzájemné ovlivňování souběžně podávaných preparátů, kdy alespoň jeden z nich působí jako inhibitor nebo induktor cytochromů P450
Např.: 1. indukce: rifampicin + cyklosporin A
2. inhibice: sulfaphenazol + warfarin

## Slide 25: 2. příklad studie v off-line uspořádání
Lidské jaterní mikrosomy
Malé vezikuly získané z endoplazmatického retikula homogenizované jaterní tkáně
vysoká koncentrace CYP
zastoupení všech isoforem CYP
vysoká enzymová aktivita
jednoduchá příprava a použití
vysoká stability při skladování a inkubaci
Hepatocyt
RH + O2 + NADPH + H+
ROH + NADP+ + H2O
CYP

## Slide 26: Dávkování z krátkého konce

## Slide 27: Stanovení stability léčiv
Bufuralol | -
Bupivakain | +
Cyclosporin | +
Cisapride | -
Erythromycin | +
Lidokain | +
Nifedipin | -
Propanolol | -
Quinidin | -
R-Warfarin | -
Testosteron | -
Verapamil | -
R. Řemínek, J. Pauwels, X. Wang, J. Hoogmartens, Z. Glatz, A. Van Schepdael, in: C. D. García, K. Y. Chumbimuni-Torres, E. Carrilho (Eds.), Capillary Electrophoresis and Microchip Capillary Electrophoresis: Principles, Applications, and Limitations, John Wiley & Sons. Inc., Hoboken, 2013.

## Slide 28: On-line uspořádání CE
Off-line
On-line
Termomixér
CE systém
Inkubace
Analýza
Inkubace + analýza
CE systém
µL
nL

## Slide 29: On-line uspořádání CE
1. Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza (EMMA, Electrophoretically Mediated MicroAnalysis)
a. Kontinuální mód
b. Zonální mód
2. Míchání difuzí
Podélnou (At-Inlet)
Příčnou (TDLFP, Transverse Diffusion of Laminar Flow Profiles)
3. Imobilizovaný Enzymový reaktor (IMER, IMmobilized Enzyme Reactor)

## Slide 30: 1a. EMMA, kontinuální mód
Bao, J., Regnier, F.E., J. Chromatogr. 1992, 608, 217–224.

## Slide 31: 1b. EMMA, zonální mód
Harmon, B.J., Petterson, D.H., Regnier, F.E., Anal. Chem. 1993, 65, 2655–2662.

## Slide 32: 2a. At-Inlet metody
Van Dyck, S., Vissers, S., Van Schepdael, A., Hoogmartens, J., J. Chromatogr. A 2003, 986, 303–311.

## Slide 33: 2b. TDLFP
Okhonin, V., Liu, X., Krylov, S.N., Anal. Chem. 2005, 77, 5925–5929.

## Slide 34: 2b. TDLFP
Řemínek, R., Zeisbergerová, M., Langmajerová, M., Glatz, Z., Electrophoresis 2013, 34, 2705–2711.

## Slide 35: 3. IMER
Např. prof. Zuzana Bílková, Katedra biologických a biochemických věd, FCht, UPCE

## Slide 36: Příklad studie v uspořádání EMMA
Dextrometorfan - antitusikum
- aktivní látka ve volně prodejných přípravcích

## Slide 37: Příklad studie v uspořádání EMMA
Zeisbergerová, M., Řemínek, R., Mádr, A., M., Glatz, Z., Hoogmartens, J., Van Schepdael, A., Electrophoresis 2010, 31, 3256–3262.
1 - EMMA, 2 - At-inlet, produkt reakce: Dextrorfan

## Slide 38: Příklad studie v uspořádání EMMA
Zeisbergerová, M., Řemínek, R., Mádr, A., M., Glatz, Z., Hoogmartens, J., Van Schepdael, A., Electrophoresis 2010, 31, 3256–3262.

## Slide 39: Příklad studie v uspořádání TDLFP
Řemínek, R., Zeisbergerová, M., Langmajerová, M., Glatz, Z., Electrophoresis 2013, 34, 2705–2711.

## Slide 40: Příklad studie v uspořádání TDLFP
Řemínek, R., Zeisbergerová, M., Langmajerová, M., Glatz, Z., Electrophoresis 2013, 34, 2705–2711.

## Slide 41: Příklad studie v uspořádání TDLFP
K´m = 2,66 ± 0,18 μM
V´max = 7,91 ± 0,22 nmol min-1 nmol-1
n = 1,59 ± 0,16
IC50 = 0,94 ± 0,04 μM
K´i = 0,39 ± 0,07 μM
Řemínek, R., Zeisbergerová, M., Langmajerová, M., Glatz, Z., Electrophoresis 2013, 34, 2705–2711.

## Slide 42: Enantioselektivní separace
~ 60 % léčiv na trhu jsou chirální sloučeniny
! Jednotlivé enantiomery aktivní látky mohou mít značně rozdílné farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti, jako např. S a R thalidomid.
Rentsch, K. M., J. Biochem. Biophys. Methods 2002, 54, 1–9.

## Slide 43: Enantioselektivní separace
Ketamin - léčivo s anestetickým a analgetickým účinkem používané v zdravotnické a veterinární praxi
CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9

## Slide 44: Enantioselektivní separace

## Slide 45: Enantioselektivní separace
Podmínky inkubace: 200 nM CYP3A4, 400 µM ketamin (rac), 2 mM NADPH; 10 min v kapiláře termostatované na 37 °C
Řemínek, R., Glatz, Z., Thormann, W., Electrophoresis 2015, 36, 1349–1357.

## Slide 46: Enantioselektivní separace
 | S-Norketamine | R-Norketamine
RSD of tM intraday (n = 6), 40 µM Ket intraday (n = 6), 400 µM Ket interday (n = 6 x 6), 40 µM Ket interday (n = 6 x 6), 400 µM Ket | 1,21 % 1,15 % 3,36 % 4,61 % | 1,31 % 1,22 % 3,20 % 4,83 %
RSD of Ar intraday (n = 6), 40 µM Ket intraday (n = 6), 400 µM Ket interday (n = 6 x 6), 40 µM Ket interday (n = 6 x 6), 400 µM Ket | 3,68 % 2,96 % 6,76 % 7,47 % | 4,57 % 2,03 % 8,09 % 6,37 %
Linearity | 2.5 – 200 µM | 
Mean of calibration curves R2 (n = 6) RSD of calibration curves slopes ( n = 6) | 0.995 2.03 % | 0.995 2.03 %
LOD (N/S = 3) | 0.8 µM | 
LOQ (N/S = 10) | 2.5 µM | 
Control sample, mean / RSD (n = 6 x 6, 15 µM) (n = 6 x 6, 100 µM) | 15.45 µM / 5.06 % 96.33 µM / 6.14 % | 15.89 µM / 5.45 % 98.46 µM / 6.01 %
Recovery | 96.05 – 102.60 % | 93.22 – 102.83 %

## Slide 47: Enantioselektivní separace
KM (µM) | Vmax (nmol/min/nmol)
74.22 ± 5.75 | 15.66 ± 0.52
79.54 ± 8.49 | 10.13 ± 0.48
62.91 ± 8.02 | 8.18 ± 0.40
66.45 ± 6.62 | 7.47 ± 0.31
Řemínek, R., Glatz, Z., Thormann, W., Electrophoresis 2015, 36, 1349–1357.

## Slide 48: Enantioselektivní separace

## Slide 49: Enantioselektivní separace
 | Ketoconazole | 
Substrate | IC50 (µM) | Ki (µM)
S-Ketamine (Rac) | 0.93 ± 0.10 | 0.45 ± 0.11
R-Ketamine (Rac) | 0.93 ± 0.11 | 0.46 ± 0.09
S-Ketamine | 0.52 ± 0.15 | 0.26 ± 0.14
R-Ketamine | 0.45 ± 0.17 | 0.22 ± 0.18
Řemínek, R., Glatz, Z., Thormann, W., Electrophoresis 2015, 36, 1349–1357.

## Slide 50: Příklad studie v uspořádání IMER
reaktor s vázaným CYP2C9
mikročástice SiMAG-karboxyl (Ø = 1 μm), činidla: 1-ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] karbodiimid (EDAC), N-hydroxysukcinimid (NHS)
B

## Slide 51: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 52: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 53: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 54: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 55: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 56: Příklad studie v uspořádání IMER
Schejbal, J., Řemínek, R., Zeman, L., Mádr, A., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2016, 1437, 234–240.

## Slide 57: Online CE
+ homogenní reakční směs
+ prolnutí zón E a S => žádné ředění
- pracná optimalizace míchání
1. Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza (EMMA, Electrophoretically Mediated MicroAnalysis)
a. Kontinuální mód
b. Zonální mód
2. Míchání difuzí
Podélnou (At-Inlet)
Příčnou (TDLFP, Transverse Diffusion of Laminar Flow Profiles)
3. Imobilizovaný Enzymový reaktor (IMER, IMmobilized Enzyme Reactor)
+ univerzální
- nehomogenní reakční směs
+ homogenní reakční směs bez ředění
+ univerzální
- stabilita a aktivita enzymu

## Slide 58: Alzheimerova choroba
= progresivní, nevratné, neurodegenerativní onemocnění
≈ 34 milionů pacientů (2015)

## Slide 59: Beta-sekretáza
ADEAR: "Alzheimer's Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging.".
H.M. Kumalo, S. Bhakat, M.E. Soliman, J. Biomol. Struct. Dyn. 2016, 34, 1008–1019
= BACE1 (β-site amyloid precursor protein cleaving protein enzyme 1)
= aspartátová proteáza

## Slide 60: Beta-sekretáza
pro studie aktivity BACE1 jsou využívány analytické systémy založené na FRET (Förster Resonance Energy Transfer) technologii
nízká rozpustnost fluorescenčně značených substrátů
riziko falešně pozitivních/negativních výsledků

## Slide 61: Off-line uspořádání s CE-ESI-QTOF

## Slide 62: Off-line uspořádání s CE-ESI-QTOF
Schejbal, J., Slezáčková, L., Řemínek, R., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2017, 1487, 235–241.

## Slide 63: Off-line uspořádání s CE-ESI-QTOF
Schejbal, J., Slezáčková, L., Řemínek, R., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2017, 1487, 235–241.

## Slide 64: Off-line uspořádání s CE-ESI-QTOF
Schejbal, J., Slezáčková, L., Řemínek, R., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2017, 1487, 235–241.

## Slide 65: Off-line uspořádání s CE-ESI-QTOF
Schejbal, J., Slezáčková, L., Řemínek, R., Glatz, Z., J. Chromatogr. A 2017, 1487, 235–241.

## Slide 66: Současné trendy v bioanalýze
Minituarizace
Zvyšování propustnosti systémů
Zvyšování citlivosti
CE na čipu
spojení mikrofluidiky a CE na principu Lab-on-Chip
CE-MS standardem
(Sheetless CE-MS?)

## Slide 67: Současná a budoucí témata CE?
aplikace
proteomika (native CE)
studium glykosylací proteinů
mikrofluidika a CE
multidimenzionální analýzy
analýzy jednotlivých buněk
hledání extraterestriálního života

## Slide 68: Mise NASA
Mars Science Laboratory (2012–současnost)
Europa Clipper (2022?)
Enceladus Life Finder
hledání aminokyselin a malých organických kyselin pomocí CE-C4D a CE-MS