## Slide 1: GEOGRAFICKÁ KARTOGRAFIE
PODZIM 2018
Dajana SNOPKOVÁ, 423348
Vendula SVOBODOVÁ, 394544
Marian ŠVIK, 408496

## Slide 2: Oprava cv1 - časté chyby
  chybějící národní atlas
  chybějící citace
  uvádět citace! (Na 83 listech automapy Evropy je zobrazených 80 000 lokalit.)
  závěr: stručně zhodnotit co jsme dělali a nejdůležitější výsledky + co se požaduje navyše v zadání
  obsah protokolu - pouze 1 závěr!, viz vzor protokolu v ISu
  formální úprava
    zarovnání textu do bloku
    různé úrovně nadpisů
    vhodné fonty
    kopírování textu z externích zdrojů s formátem
    číslování stran protokolu v patě
    pomlčky, spojovníky

## Slide 3: Rozcvička na ArcGIS
  přidání složky do adresáře
  nahrání vrstvy do Panelu obsahu
  otevření atributové tabulky a výběr objektů
  nastavení symboliky jednotlivým vrstvám
  otevření a základní ovládání panelů nástrojů Tools a Standard (zoomování, oddalování, manuální výběr prvků, měření vzdálenosti; zapnutí panelu obsahu, katalogu, toolboxu, vyhledávání)

## Slide 4: Souřadnicový systém
Nastavení:
  v projektu
  u konkrétní vrstvy
S-JTSK_Krovak_East_North (EPSG: 5514)
  u map velkého měřítka
  důraz na přesnost
WGS_1984_UTM_Zone_33N (EPSG: 32633)
  důraz na srozumitelnost
V mapě VŽDY uvádíme v tiráži:
SS: Křovák East North / Souřadnicový systém: WGS 84 Zone 33N
!

## Slide 5: Nastavení SS u vrstvy (Transformace souřadnicových systémů)
funkce Project (Data Management) - vytváří nový shp
funkce Define Projection (Data Management) - pouze u vrstev kde známe SS, ale není uveden, nebo u nově vytvořených vrstev; modifikuje existující shp

## Slide 6: Nastavení SS v projektu (Transformace souřadnicových systémů)
Data Frame Properties
Transformace
On-the-fly

## Slide 7: Vytvoření nové vrstvy

## Slide 8: Naplnění nové vrstvy
Na základě jiných vektorových dat
Na základě podkladových (rastrových) map
Kombinace podkladové (rastrové) mapy a vektorových dat
základem atributová tabulka –> založení sloupce (musí být vypnutá editace) > zvolení datového typu (Text, Double, Integer,…)
naplňování atributů – po zapnutí editace

## Slide 9: Editační režim - Editor
tvorba nových prvků (body, linie, plochy) : polygon, rectangle, auto complete polygon, cut polygon tools
snapping = slouží pro bezešvé navazování jednotlivých vektorových prvků mezi sebou
mazání, upravování prvků
Rozřezání polygonů
Přichycování na vektory

## Slide 10: Na základě jiných vektorových dat

## Slide 11: Na základě podkladových map (ESRI)

## Slide 12: Podkladové mapy ESRI
  Topographic
  Imagery
  Streets
  …
  různá obsahová náplň, různá poskytovaná měřítka, různé podkladové zdroje

## Slide 13: Přidání podkladových map I.

## Slide 14: Přidání podkladových map II.
Přihlášení k účtu:
  zadáním přihlašovacích údajů
  dvojklikem
  Výběr podkladové mapy

## Slide 15: Vyhledávání podkladových map