## Slide 1: GEOGRAFICKÁ KARTOGRAFIE
PODZIM 2018
Dajana SNOPKOVÁ, 423348
Vendula SVOBODOVÁ, 394544
Marian ŠVIK, 408496

## Slide 2: Oprava cv2 - časté chyby
HODNOCENÍ PORTÁLŮ
měřítková omezení závislá od území
legenda u GoogleMaps
MAPA
pořadí prvků v legendě: body-linie-plochy
název mapy - prostorové, tematické a časové určení
vodní plochy a linie v legendě s bodovou značkou
FORMÁLNOSTI
citace!
zarovnání textu do bloku
chybějící Metodika

## Slide 3: Kartografická generalizace
výběr a cílevědomé zevšeobecnění objektů znázorňovaných na mapě úměrně jejich významu, charakteru území, měřítku a účelu mapy (Čapek a kol., 1992)

## Slide 4: Proč generalizujeme?
redukce objemu dat
změna měřítka mapy
změna účelu mapy
zlepšení grafické stránky mapy

## Slide 5: Činitelé generalizace
Účel mapy - záleží zejména na uživateli a tématu mapy
Měřítko mapy - zmenšení měřítka znamená snížení informační kapacity mapy
Ráz zobrazovaného území - důležité prvky by měly zůstat zachovány
Způsob grafického znázornění (znakový klíč) - vliv parametrů znaku (velikost, tvar atd.)

## Slide 6: Metody generalizace
výběr
klasifikace
operace s plochami
prostorová redukce
změna grafické reprezentace
zvýraznění
generalizace textových popisků a doplňků
geometrická generalizace

## Slide 7: 1. Metoda výběru
výběr zájmových prvků
cenzální výběr – stanovuje se dolní hranice výběru (obce nad 5000 obyvatel)
normativní výběr – Jednoduchý (Topferův) zákon odmocniny:
    no…počet prvků na mapě odvozené
    np…počet prvků na mapě podkladové
    mo…měřítkové číslo mapy odvozené
    mp…měřítkové číslo mapy podkladové

## Slide 8: Metoda výběru

## Slide 9: Zkušební výpočet
Příklad: Původní mapu v měřítku 1 : 200 000 s 1000 prvky generalizujeme do měřítka 1 : 500 000. Konstanta významu prvku je 1 a poměr velikosti mapových značek v mapě podkladové a odvozené je 0,5.
Otázka: Jaký bude počet prvků na mapě odvozené?
Řešení:

## Slide 10: Výběr v ArcGisu (Select by…)

## Slide 11: Create layer from selected features

## Slide 12: Export data

## Slide 13: Dílčí soubory formátu SHP
Každá vrstva v ArcGIS s sebou nese několik souborů:
.dbf – atributová tabulka
.prj – souřadnicový systém dat
.shp – geometrie prvků
.shp.xml – metadata vrstvy podle standardu XML
.shx – vazba mezi atributy a geometrií
…

## Slide 14: 2. Změna klasifikace
slučování/rozdělování jednotlivých skupin

## Slide 15: Klasifikace v ArcGise

## Slide 16: 3. Operace s plochami
sjednocení ploch
zrušení ploch
rozdělení ploch

## Slide 17: 4. Prostorová redukce
Plocha → linie
Plocha → bod
Linie → bod
Bod → plocha

## Slide 18: 5. Změna grafické reprezentace
změna vlastního kartografického symbolu
změna jedné z vlastností kar. znaku – barvy, síla čáry, struktura…

## Slide 19: 6. Zvýraznění
za použití jiných kart. vyjadřovacích prostředků/symbologie
důležité prvky
vyzdvižení do popředí

## Slide 20: 7. Generalizace textových popisků
výběr
posun
vytváření zkratek

## Slide 21: ArcGIS - Popis
součást každé mapy
časově náročné
řešení:
  manuálně
  automaticky

## Slide 22: ArcGIS – Popis - Kategorie
Nová kategorie
Atributová podmínka

## Slide 23: ArcGIS – Popis - Automaticky

## Slide 24: ArcGIS – Popis - Manuálně

## Slide 25: Kartografická generalizace – 2. část

## Slide 26: Metody generalizace
výběr
klasifikace
operace s plochami
prostorová redukce
změna grafické reprezentace
zvýraznění
generalizace textových popisků a doplňků
geometrická generalizace

## Slide 27: 8. Geometrická generalizace
úprava tvarů linií a polygonů
zjednodušení
vyhlazení
zvýraznění
posun
pootočení

## Slide 28: 8-A. Zjednodušení
linie a plochy
příliš detailní
zachování koncových bodů, specifických tvarů, relativních proporcí

## Slide 29: 8-B. Vyhlazení
zlepšení estetičnosti
často se používá po aplikaci zjednodušení

## Slide 30: 8-C. Zvýraznění
za účelem zdůraznění charakteristických tvarů
  např. zvýraznění meandrů vodního toku
  pravoúhlé vyrovnání - u budov

## Slide 31: 8-D. Posunutí
pro lepší zviditelnění prvků, které by mohly splývat v jeden celek
odsazují se objekty s menší prioritou
  porušení polohy, ale zlepšení přehlednosti

## Slide 32: 8-E. Pootočení
ztráta přesnosti datového modelu
pouze v kombinaci s přesným modelem

## Slide 33: Algoritmy
ArcGis nabízí využití různých generalizačních algoritmů nejen pro geometrickou generalizaci
než nějaký algoritmus (ale i jiný nástroj) využijete, je nutné si nejprve zjistit na jakém principu funguje
  k tomuto slouží Help/Nápověda přímo v programu
  ArcGIS Help na stránkách ESRI
více se tématem zabývá předmět Analytická kartografie

## Slide 34
http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/cartography-toolbox/an-overview-of-the-generalization-toolset.htm

## Slide 35: Příklad: Simplify Line

## Slide 36: Funkčnost jednotlivých algoritmů
8-

## Slide 37: Zadání cvičení
Stáhněte si data za přidělený okres
  z nabídnutých vrstev (uložené v ISu)
  viz seznam v ISu
Proveďte generalizaci z 1:250 tis. na 1:500 tis. u níže uvedených druhů objektů (lze použít opakovaně i kombinovaně různé způsoby generalizačních postupů):
    Linie – alespoň dvě liniové vrstvy
    Bod – alespoň jedna bodová vrstva
    Polygon – alespoň dvě polygonové vrstvy
    nezapomenout na generalizaci popisků
Účel mapy: všeobecný topografický podklad pro tvorbu tematické mapy

## Slide 38: Zadání cvičení
Vyzkoušejte minimálně od každého druhu:
  Simplify/Smooth
  Výběr
  Klasifikace
Zvolte vhodné generalizační metody a v protokolu je popište
  stačí jednoduše popsat princip jaké proměnné jste zvolili a vysvětlete je (aby bylo jasné, že problematice rozumíte)
  zamyslete a odůvodněte vhodné použití generalizačních metod vzhledem k území a účelu mapy

## Slide 39: Zadání cvičení
Výsledkem jsou 2 mapy ve 2 měřítcích (1x 1:250 tis.+ + 1x 1:500 tis.) se všemi náležitostmi a ve vhodném mapovém formátu
  export do PNG!
+ odevzdané generalizované mapové vrstvy (ZIP)
nezapomeňte na všechny náležitosti protokolu!
Celkem 10 b., odevzdání do dvou týdnů

## Slide 40: Měřítko a výpočet délky na mapách
4 typy úloh:
  výpočet skutečné vzdálenosti
  výpočet vzdálenosti na mapě
  výpočet měřítka
  výpočet plochy ve skutečnosti/na mapě

## Slide 41: Výpočet skutečné vzdálenosti
Vypočítejte skutečnou vzdálenost (D) mezi místy A a B, jestliže naměřená vzdálenost na mapě (d) v měřítku (M) 1:15 000 000 je 6 cm.
Řešení:
  1cm na mapě = 15 000 000 cm (150 km) ve skutečnosti
  6 cm a mapě = ? cm (km) ve skutečnosti
  D = 6 x 150 km = 900 km
  Skutečná vzdálenost mezi body A a B je 900 km.

## Slide 42: Výpočet měřítka mapy:
Vypočítejte měřítko mapy (M), když skutečná vzdálenost dvou míst (D) je 100 km a vzdálenost na mapě (d) odpovídá 8 cm.
Řešení:
  8 cm na mapě= 100 km/10 000 000 cm ve skutečnosti
  M = 1:? = 1:10 000 000/8
  M = 1:1 250 000
  Meřítko mapy je 1:1 250 000.

## Slide 43: Výpočet vzdálenosti na mapě
Jaká je vzdálenost na mapě (d) z bodu A do bodu B, když znáš měřítko mapy M = 1:20 000 a vzdálenost obou bodů (D) jsou 2 km.
Řešení:
  1cm na mapě = 200 m (20 000 cm) ve skutečnosti
  d = 2 km (200 000 cm) ve skutečnosti
  d = 200 000/20 000 = 10 cm
  Vzdálenost bodů na mapě je 10 cm.

## Slide 44: Výpočet plochy ve skutečnosti
Vypočítejte skutečnou rozlohu jezera (P), jestliže na mapě M = 1:5 000 má jezero rozlohu (p) 6 000 mm2.
Řešení:
1 cm na mapě = 5 000 cm (50 m) ve skutečnosti
1 cm2 na mapě = 50*50 m = 2 500 m2 ve skutečnosti
p = 6 000 mm2 na mapě = 60 cm2 na mapě
P = 60*2 500 = 150 000 m2
Skutečná rozloha jezera je 150 000 m2.

## Slide 45: Zdroje
LAUERMANN, L. (1974): Technická kartografie I. Vojenská akademie Antonína Zápotockého, Brno, 346 s.