## Slide 1
Analytická kartografie
Generalizace zástavby
Petr Šilhák
24.10.2017

## Slide 2
Pravidla I
Žádná budova nesmí změnit tvar tak, že ji nelze identifikovat
Zachovat charakter zástavby
Zachovat výrazné a významné budovy
Respektovat uliční síť
Poměr zastavěná vs. nezastavěná plocha musí zůstat přibližně stejný
Žádná výrazná budova nesmí zmizet

## Slide 3
Pravidla II
Nesmí se objevit výstupky kratší, než je minimální délka strany – 0,25 mm
Minimální plocha budovy je 0,35 x 0,35 mm
Minimální vzdálenost dvou objektů 0,2 mm

## Slide 4
Nástroje
Plugins – Map Generalisation
Plugins – Topology – Find Coverage Overlaps in Layer...
Tools – QA – Validate Selected Layers
Tools – Analysis – Buffer
Editing (vrstva musí být Editable)
Víc v prezentaci cv_03_nastroje.ppt

## Slide 5
Postup I
Vypočítat poměr zastavěná vs. Nezastavěná plocha
  Vytvoření nové polygonové vrstvy reprezentující mapové pole
Vytvořit novou vrstvu s důležitými budovami (neodstraníme je, ani kdyby byly příliš malé)
Malé, ale důležité převést na pravoúhelníky (Enlarge to rectangle*). Ostatní odstranit.
Zjednodušit
Ručně upravit – zpravoúhelnit (Square building*) a rozšířit úzké části
  Lepší dělat po částech, není to úplně dokonalé

## Slide 6
Postup II
Manuální opravy (Validate Selected Layers)
Zjednodušení uliční sítě
  Pokud nefunguje, nejprve Edit geometry → convert → planar graph
Najít konflikty uliční síť vs. zástavba, budova vs. budova a vyřešit je
Manuální úpravy → výsledek, spočítat poměr zastavěná vs. nezastavěná plocha

## Slide 7
Řešení konfliktů
Ulice zachováváme, upravujeme budovy
1:5 000
  Amalgamace dotýkajících se budov (Merge Polygons – touching – vytvoří novou vrstvu)
  Odsunutí budov v konfliktních zónách
1:25 000
  Amalgamace dotýkajících se budov
    Odsun budov v konfliktních zónách
    Agregace budov do bloků
    Vymazání budovy pokud nenarušíme charakter zástavby

## Slide 8
Amalgamace
Slévání nebo slučování
Jistý typ agregace
Možnosti amalgamace
  Průnik
  Posun
  Kombinace
Merge Polygons
Editing

## Slide 9
Písemka
Příští týden (31.10.)
Teoretická
Všechny prezentace ze cvik + Lauermann (str. 77 – 102)
Max 8 bodů