## Slide 1: Správa farieb v digitálnej fotografii, kalibrácia farieb
Soňa Boriová
Bi4070 Analýza obrazu a mikrofotografie v biologii

## Slide 2: Čím je spôsobená farba predmetu na fotografii...
farebnosť samotného predmetu (farba + odrazené svetlo)
farba svetla (spektrálne rozloženie, teplota chromatičnosti)
farba prostredia (filtrácia zdrojového svetla)
nastavenie fotoaparátu (colourchecker, neutrálne farebný predmet, šedé tabuľky, expodisc)

## Slide 3: Čo môžeme pre kalibráciu farieb urobiť pred nasnímaním...
kalibračné škály/terče (súčasť tzv. objektivizačných prvkov)
šedé tabuľky (18%) – určenie svetelných pomerov na scéne
nastavenie fotoaparátu
vizuálne posudzovanie pri neutrálnom bielom rozptýlenom svetle za použitia etalónov, záznam údajov do dokumentácie
! vždy sa jedná len o digitálny prepočet (farebnú interpretáciu) zobrazeného a nie presnú definíciu farieb
Notes: Šedá – rovnaký pomer RGB bodov preto sa využívajú rozne odtiene šedej od bielej až po čiernu

## Slide 4: Nastavenie fotoaparátu...
vyváženie bielej *
  nastavenie hodnoty priamo v Kelvinoch
  ručná predvoľba
  AWB (úspešnosť 90%)
  korekcia alebo bracketing WB
  presné nastavenie pomocou expodiscu/šedej tabuľky (neutrálne farebná snímka)
  v zložitých situáciách -> úprava vo fotoeditore
* kreatívne využitie pri fotení (atmosféra)
tvorba ICC profilu fotoaparátu (presné ale pracné)
  zlepšenie linearizácie
Notes: Expodisc při jednom type osvetlenie, při šedých tabulkách pozor niektoré su určené na expozíciu a niektoré vyslovene na WB

## Slide 5
Nastavenie monitoru...
dôležité pre zhodné zobrazenie farieb
kalibrácia a profilovanie monitoru – uvedenie do žiadúceho stavu vytvorenie ICC profilu a jeho zavedenie do operačného systému
  manuálna úprava/software
  kalibračná sonda
čierny a biely bod – jas a farba čiernej a bielej (pomer ich jasu nám tvorí kontrast monitoru)
kalibrácia tlačiarne

## Slide 6
formát fotografie !
prevod na čiernobielu fotografiu
lokálna úprava farieb
potreba referenčných snímok pre každú zmenu osvetlenia
využitie RAW konvertoru -> zostavenie užívateľského farebného profilu podľa referenčnej fotografie kalibračnej farebnej tabuľky v danom prostredí
  úprava kriviek
  presné vyváženie farieb vo fotografii
Úprava vo fotoeditoroch...
zosvetlenie daného bodu na bielu
úprava kontrastu
ručné určenie farebne neutrálneho bodu

## Slide 7
Bezděk L., Frouz M. (2014). Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče. Národní památkový ústav, edice odborné a metodické publikace svazek 46, Praha. ISBN 978-80-7480-017-7.
Cerman L. Správa barev pro digitální fotografii. Prezentace k cvičení.
Frouz M., Králík M. (2015). Fotografie v biologické antropologii. MU, Brno. ISBN 978-80-210-7753-9.
Reijs, V. (2017). Color optimiation of pictures uding a color scale.
www.fotografovani.cz
www.ice-graphics.com
www.megapixel.cz
www.milujemefotografii.cz
www.onlinefotoskola.cz
Použitá literatúra a zdroje...

## Slide 8
Ďakujem za pozornosť