## Slide 1: Osvětlení v makro a mikro fotografii
Martina Coufalová, podzim 2019

## Slide 2: Makrofotografie

## Slide 3: Makrofotografická souprava
Fotoaparát
Makroobjektiv:
  zvětšení alespoň 1:1
Osvětlení
Notes: Za skutečný makro objektiv lze považovat takový, který poskytne zvětšení alespoň 1:1 – tzn. velikost foceného předmětu se na snímač (nebo kinofilmové políčko) promítá ve stejné, nebo větší, velikosti jako je skutečná velikost předmětu. Na výsledné fotografii jsou pak zachyceny takové detaily, které lidským okem nelze ani rozeznat.

## Slide 4: Možnosti osvětlení v makrofotografii
Přirozené světlo
Odrazné desky
Blesky – vestavěné, externí
Makroblesky
Další vymoženosti: světelný stůl, ateliérová světla
naturess.net, obrázky fotolab.cz
Notes: Přirozené světlo
Nejběžnější způsob je využití stávajícího, přirozeného světla, teda pokud ho máme dost
Odrazné desky
I když stávající sluneční světlo bude dostatečně intenzivní, budou odrazné desky ve většině případů nezbytné, neboť vzhledem k velmi malým pracovním vzdálenostem si často budeme snímaný objekt sami stínit objektivem fotoaparátu, nebo vlastním tělem
Pomocí odrazných desek se můžeme zbavit nežádoucích stínu nebo si budeme moci alespoň stín vyjasnit, eventuelně směrovat světlo potřebným směrem a nasvítit potřebné místo
Blesky
Vstavěný blesk ve fotoaparátu je při focení makrofotografie téměř nepoužitelný, a to proto že fotoaparát nedokáže dostatečně ztlumit intenzitu záblesku natolik, aby blesk na vzdálenost několika centimetrů scénu nepřesvětlil a nedocházelo tím k přepalům .
Někdy je lepší pomůckou pro osvětlení v makrofotografii běžně používaný blesk (externí) ne vestavěný. Blesk musíme používat mimo fotoaparát a pomocí kabelu (ty novější už mají třeba řízení TTL jako Canon ) zajistit příslušné automatické funkce a synchronizaci jeho odpálení.
Makroblesky
Další skvělou pomůckou pro osvětlení v makrofotografii je speciální kruhový blesk který se nasazuje přímo na přední část objektivu a to pomocí držáku našroubovaného do filtrového závitu. Podstatě jde vlastně o blesk s několika výbojkami (nejčastěji jsou 2 nebo 4) umístěnými do kruhu a pomocí celkového tvaru přední části blesku je světlo kruhově směrováno.
Výbojky umístěné do kruhu se obvykle dají na jedné či druhé straně úplně vypnout a nebo se dá omezit výkon na jedné polovině blesku díky čeho je dosaženo variability při osvětlení objektu.

## Slide 5: Mikrofotografie
Snímky mikroskopických a submikroskopických objektů
Zvětšení zprostředkováno zvětšovacími zařízeními: mikroskopy
Köhlerův princip osvětlení
Petr Jan Juračka

## Slide 6: Mikroskop – část osvětlovací
Pozorování ve světle procházejícím x dopadajícím
Zdroj světla – wolfram-halogenová lampa

## Slide 7: Köhlerův princip osvětlení
Čeho dosáhneme:
  rovnoměrného a maximálního osvětlení preparátu
  nejlepší kombinace mezi rozlišovací schopností a kontrastem
Jak toho dosáhneme?
  Nastavujeme do optimální polohy:
    clonu osvětlovacího systému,
    clonu kondenzoru,
    polohu kondenzoru

## Slide 8: Postup pro nastavení mikroskopu:
Vložit preparát a zaostřit ho při zvětšení 10x a více
Zavřít polní clonu
Kondenzor snižujeme nebo zvyšujeme tak dlouho, až je obraz svítícího pole ostře ohraničený
  V úzkém úseku se okolo hran clony vystřídá červený a modrý světelný lem, zaostřete mezi ně. Jeden z nich bude vždy dominovat, lépe je být blíže k modrému.
Vycentrovat polní clonu horizontálním pohybem kondenzoru
Otevřít polní clonu, aby právě zmizela za obzorem zorného pole
Má-li kondenzor stupnici numerické apertury, nastavit na ní hodnotu přibližně ¾ numerické apertury objektivu
  Mírou uzavření aperturní clony volíme určitý kompromis mezi kontrastem, hloubkou ostrosti na straně jedné a rozlišením detailů s barevným podáním na straně druhé.

## Slide 9: Dobré světlo!