## Slide 1: Lasery – absorpční metody
Vítězslav Otruba

## Slide 2: Lasery v AAS
Přednosti proti klasickým zdrojům měřícího záření:
Malá šířka spektrální čáry (lineární kalibrace)
Spojitá změna vlnové délky (skenování)
Vysoká intenzita (šum, rychlé děje – jiskra, pece)
Malá divergence (prostorové profily, miniatomizátory)
Krátká doba impulzu (časové rozlišení)
Libovolná vlnová délka (AAS excitovaných a ionizovaných atomů)

## Slide 3: AAS s nízkou intenzitou záření
Nízká intenzita = nemění podstatně obsazení energetických hladin
Atomové absorpční profily (Δλ≈ 0,1 – 0,001 pm)
Izotopické posuny (≈0,2 pm pro ΔM=1)
Štěpení jaderným spinem
Dopplerovo rozšíření (teplota)
Srážkové tlumení
Starkovo rozšíření (elektronová hustota)
Kalibrační grafy (linearita až 6 koncentračních řádů)

## Slide 4: Absorpční spektroskopie
Lambertův zákon:
Lambertův-Beerův zákon:
Obecný vztah pro absorpci světla
Nn závisí na koncentraci atomů (molekul) v daném stavu n.

## Slide 5: Absorpce

## Slide 6: Lineární absorpce

## Slide 7: Jemná struktura Hg I 404,7 nm
Kolem 2/3 stabilních atomových jader má výsledný jaderný spin, způsobující jemnou strukturu čar.
199Hg a 201Hg mají nepárové neutrony a vykazují spinové rozštěpení. Toto je pak kombinováno s přirozenou šířkou čar a Dopplerovským rozšířením na výsledný profil. Izotopy 198Hg; 200Hg; 202Hg a 204Hg nejsou rozštěpeny.

## Slide 8: AAS s grafitovou kyvetou
Příklad AAS spektrometru s laserovou
diodou a elektrotermickým
atomizátorem (grafitovou kyvetou)

## Slide 9: AAS v laserové jiskře
Spektrální profil absorpční
čáry uranu.Vzdálenost od
povrchu vzorku 5 mm,
atmosféra argon 540 Pa.

## Slide 10: Molekulová absorpční spektroskopie
Identifikace složení vzorku je prováděna sledováním úbytku záření po průchodu vzorkem
Laser vyniká mimořádnou monochromatičností emitovaného záření, selekce vlnových délek je tak zajištěna přímo u zdroje záření
Laserové záření je mimořádně intenzivní, poměr signálu k šumu je zde velmi příznivý Při použití multireflexní kyvety lze dosáhnout extrémně nízkých mezí detekce
Rychlost měření za použití laseru je větší než u klasických spektrometrů. Neuplatňuje se zde parazitní infračervené záření tepelného zdroje
Zdroj záření je možné oddálit od měrné kyvety (použití světlovodných vláken)
Značná pozornost je věnována laserové spektroskopii v IR oblasti. Laserový (diodový) spektrometr v IR oblasti (polovodičový laditelný laser) umožňuje velmi přesně identifikovat spektrální čáry v IR oblasti (strukturní analýza)

## Slide 11: Absorpční spektrometr s laserem
A – klasický absorpční spektrometr; B – spektrometr s laserovým zdrojem
měřícího záření

## Slide 12: Metody měření nízkých absorbancí
intenzivní zdroj monochromatického světla absorpce se měří diferenčně
vícenásobný průchod absorbovaného světla prostředím prodloužení absorpční délky
absorbovat záření a měřit fluorescenci z excitovaných stavů
optoakustické metody detekce
absorbovat záření a měřit emisní Ramanova spektra

## Slide 13: Absorpční spektroskopie v dutině rezonátoru
Mezi zrcadlem rezonátoru a aktivním prostředím laseru je prostor využitelný pro spektroskopické účely, do něhož se vkládá kyveta se vzorkem
Jedná se o zvláštní způsob detekce, který vyniká mimořádnou citlivostí
Laserové záření prochází skrz kyvetu umístěnou uvnitř rezonátoru opakovaně
Výstupní parametry laseru jsou výrazně ovlivněny vnitřní absorpcí
Pro svoji citlivost je metoda absorpce uvnitř rezonátoru nejlépe využitelná k detekci nízkých koncentrací látek, zejména plynů
Spektroskopie uvnitř rezonátoru je vhodná především pro kvalitativní analýzu

## Slide 14: Absorpce uvnitř rezonátoru
Aktivní prostředí
Absorpční kyveta
Čerpání
Ф
100
10
1
10-9
10-7
10-5
g.cm-2 I
Vnější kyveta
Vnitřní kyveta
Zesílení absorpce ≈ 5000x
Absorpční prostředí: plyn, plamen,
plazma, roztok…

## Slide 15: Diferenční měření
Před vlastním měřením je třeba nastavit zesílení obou fotonásobičů
tak, aby bylo výsledné napětí nulové. V přítomnosti plazmatu pak
zaznamenáváme diferenční napětí v řádu V – mV.

## Slide 16: Vícenásobný průchod světla
základní nevýhody - ztrácíme prostorové rozlišení
- světelný svazek se rozbíhá

## Slide 17: Využití Fourierovy transformace
Signál z detektoru je amplitudově modulován výbojem.
Fourierovou transformací v PC separujeme signál s jinou
frekvencí, než je frekvence modulační; důsledkem je omezení šumu.
Lze realizovat i přímou modulaci zdroje (např. napětím výbojky).
V absorpční spektroskopii je vhodné použít Fourierovu transformaci
zejména při diferenčním zapojení detektorů, kdy je signál malý.

## Slide 18: Cavity Ring Down Spektroskopie

## Slide 19: Cavity Ring Down Spektroskopie

## Slide 20: Cavity Ring Down Spektroskopie
Užitím paměťového osciloskopu a PC lze průměrovat velký počet pulsů, což omezuje šum.
Z exponenciálního poklesu intenzity světla lze stanovit koncentraci absorbujících částic.
Detekční limit je řádově A=10-6.
Parabolická zrcadla umožňují prostorovou lokalizaci detekované oblasti, lze tedy měřit profily koncentrací.
V současnosti se tato metoda užívá pouze ve viditelné a blízké UV oblasti.

## Slide 21: Laserová absorpční spektrometrie IR s vysokým rozlišením
FP =Fabry Perotův etalon pro kalibraci vlnočtu (Δν=c/(2dn))
L =polovodičový laser PbSnTe; PbCdS; Pb1-xSnxSe;
λ≈2 – 30 μm; R≈107;
UV – VIS: barvivové lasery, R≈5.107

## Slide 22: Metody dvojí rezonance
1
2
3
4
ω1,2
ω2,3
ω3,4
1
2 (virtuální hladina)
3
ω1,2 = optické
ω2,3 = rf, mw
ω1,2 = laser s konstantní frekvencí, silná populace hladiny 2
ω2,3 = laděné radiofrekvenční, mikrovlnné či optické záření
ω3,4 = fluorescenční záření indikující rezonanci

## Slide 23: Opticko-mikrovlnná dvojí rezonance
detek-
tor
kyveta
laserové aktivní prostředí
mw
1
2
3
ω1,2
ω2,3
Indikace: Absorpce pomocného paprsku Pω1,2
Při rezonanci 2→3 nastává depopulace
Hladiny 2 a sníží se její obsazení a tím
se zvýší absorpce 1→2
f≈ω2,3
f
A(Pω1,2)
Pω1,2
∼
detektor
Pω1,2

## Slide 24: Přelaďování absorpčních hladin
Zeemanův jev je možné použít u molekul s permanentním magnetickým dipólovým momentem. Působením magnetického pole dojde k rozštěpení degenerovaných hladin:
ΔE = -μBgm, kde g=Landého faktor; μB=Bohrův magneton; B= magnetická indukce; m=magnetické kvantové číslo.
Vysoká je citlivost zejména pro radikály s nepárovým elektronem.
Starkův jev způsobí rozštěpení u molekul s permanentním elektrickým dipólovým momentem. Potřebné intenzity homogenního el. pole jsou řádu 1000V/mm.
Především v IR oblasti, lasery HF, DF, CO, CO2, N2O, H2O, D2O, HCN

## Slide 25: Přelaďování hladin – Zeemanův jev
detek-
tor
kyveta
laserové aktivní prostředí
S
J
+3/2
+1/2
-1/2
-3/2
+1/2
-1/2
ΔM=-1
ΔM=0
ΔM=1
ΔM=1
B
→
E
B

## Slide 26: Nelineární spektroskopické metody
Metody založené na současné absorpci více fotonů částicí vzorku
Při současné absorpci více fotonů částicí se mění hodnota absorpčního koeficientu
Při interakci vzorku s velkým množstvím fotonů dojde ke zvýšení obsazení horní energetické hladiny a sníží se tím absorpce vzorku díky nasycení absorpčního přechodu
Dochází-li k nelineárním efektům, nelze pro absorpci použít Lambertův-Beerův zákon

## Slide 27: Nelineární absorpce

## Slide 28: Saturační spektrometrie
Absorpce opticky tlustou vrstvou – regulace absorpčního koeficientu
Bezdopplerovská spektrometrie, např.:
  Lamb-dip spectrometry
  Dvoufotonová subdopplerovská spektrometrie
  Frekvenční stabilizace laserů
Multifotonové metody

## Slide 29: Saturační subdopplerovská spektroskopie (spektroskopie Lambova zářezu)
Metoda saturační subdopplerovské spektroskopie nalézá hlavní uplatnění při zjišťování přesných hodnot absorpčních čar a při stabilizaci laserů
Princip metody saturační subdopplerovské spektroskopie je založen na Dopplerovu jevu
Saturační subdopplerovská spektroskopie je metoda využívaná pro studium látek v plynném skupenství
Částice plynu, které se chaoticky pohybují, se projevují při interakci se zářením frekvenčním posunem podle rychlosti pohybu vůči směru sledování
Částice interagují se zářením s frekvenčním posunem daným okamžitou složkou rychlosti

## Slide 30: Přirozená šířka čáry

## Slide 31: Heisenbergův princip neurčitosti

## Slide 32: Dopplerovo rozšíření

## Slide 33: Homogenní a nehomogenní rozšíření

## Slide 34: Pohyb částic v plynu
Částice plynu, které se chaoticky pohybují, se projevují při interakci se zářením frekvenčním posunem podle rychlosti pohybu vůči směru sledování
hν
v0-vD v0 v0+vD

## Slide 35: Saturace absorpce na nehomogenně rozšířené čáře

## Slide 36: Saturační i sondovací paprsek rovnoběžné
λ0
λs=λm=λ0+λD
λs
λm
D
D
Doppler
Lorentz
λ0; λ0 ± λD

## Slide 37: Bennetův (Lambův) zářez

## Slide 38: Saturační a sondovací paprsek protiběžné
λ0
λs
Lorentz
λm ≈ λ0-λD
λs
λm
D
D
Doppler
λ0; λ0 ± λD

## Slide 39: Konečné řešení
λs
D
D
λ0; λ0 ± λD
Doppler
λs=λm=λ0
Lorentz

## Slide 40: Saturační absorpční spektrometrie

## Slide 41: Bezdopplerovská spektroskopie

## Slide 42: Experimentální uspořádání
Výsledky experimentu:
  Na(g),p=40μPa,
  t=110°C, λ=589 nm
  ΔλDOP ≅1,7 pm
  (1500 MHz)
  ΔλLAS ≅0,008 pm
  (7 MHz)
  ΔλEXP≅0,068 pm
  (40 MHz)
  ΔλNAT ≅0,01 pm (≈τ=16 ns)

## Slide 43: Apparatus for Doppler-free saturated absorption spectroscopy of I2 and Na

## Slide 44: Doppler-Free Saturated Absorption Spectroscopy of Iodine and Sodium Using a Tunable Ring Dye Laser

## Slide 45: Absorpční spektrum jodu
Ordinary, Doppler broadened, (dashed line) and (b) Doppler-free (solid line)
absorption spectra of the 5682 Å, P(117), 21-1, X --> B transition of 127I2.
(c) 300 MHz interferometer transmission peaks for frequency calibration of laser scan.

## Slide 46: Stabilizace laserů
L – laserové aktivní prostředí, Z – zrcadla, K = kyveta,
E – etalon, PP = piezoelektrický převaděč, LO – ladící obvod,
D – detektor, R – zpětnovazební regulace.
Příklad: He-Ne laser 3390 nm, kyveta metan, stabilizace ±0,5 Hz.

## Slide 47: Subdopplerovská spektroskopie - souhrn
Je-li frekvence intenzivního laserového svazku naladěna v profilu absorpční čáry mimo její střed, vytvoří se zářez do absorpční čáry znamenající pokles koeficientu absorpce (nelineární efekt)
Při experimentu je svazek laserového záření rozdělen na dva paprsky, intenzivní - saturační a slabší - testovací
Oba paprsky procházejí kyvetou proti sobě - účinky obou svazků při odladění od středu absorpční čáry leží symetricky vůči středu čáry
Při naladění laseru na střed čáry je testovací svazek v důsledku poklesu absorpce v zářezu pohlcován méně a dojde k výraznému zvýšení intenzity laserového svazku
Získá se úzký rezonanční pík, který představuje absorpční čáru vzorku zbavenou dopplerovského rozšíření
Subdopplerovská spektroskopie umožňuje experimentálně odstranit rozšíření čáry výběrem částic o nulové složce rychlosti ze vzorku

## Slide 48: Experimentální výsledky

## Slide 49: Dvoufotonová subdopplerovská spektroskopie
Δω=ωL(v/c)
Δω=-ωL(v/c)
ωL
ωL
0
V
1
Δω=0
Δω = Dopplerův posuv
τv ≈10-12 s
ωL =½ E01
VIS: Δλ≈1 GHz
ФL<dyn. Starkův jev
ΔλL ≈ 1 MHz ⇒
nutná stabilizace
kombinace se Zeema-
novým a Starkovým
laděním

## Slide 50: Experimentální uspořádání
Laser
Detektor
absorpce
Kyveta
Detektor
fluorescence
A
FL
Detekce fluorescencí v UV-VIS a blízké IR oblasti – přechody ze vzbuzených hladin
Detekce absorpcí jednoho z budících paprsků především v IR oblasti, př. i UV-VIS

## Slide 51: Dvoufotonová spektrometrie

## Slide 52: Aplikace