## Slide 1: Chemická technika
03 – Doprava tekutin - kapaliny
Petr Zbořil

## Slide 2: Obecné rysy
Δp mezi vtokem a výtokem
  Předem vytvořený Δp
    Samospád (kapaliny)
    Tlaková nádoba (plyny)
  Čerpadlo
    u kapalin směr – hydraulický tlak

## Slide 3: Energetické nároky
Energiedodaná = Energieužitečná + Ztráty
Účinnost = Energieužitečná /Energiedodaná
Ztráty – podle typu tekutiny
  Mechanické
  Volumetrické, tepelné – u plynů
  Hydraulické

## Slide 4: Důležité charakteristiky (parametry)
Průtok – objem tekutiny za čas
Tlak – jak velký hydraulický odpor musí být překonán – výtlačná výška
Liší se u jednotlivých typů čerpadel
Čerpadlo
Objemové - Positive Displacement
Odstředivé

## Slide 5: Typy čerpadel
Hydrostatická – objemová
  Transport uzavřeného objemu mezi pevnou a pohyblivou částí
  Pohyb vratný nebo rotační
Hydrodynamická
  Rotační odstředivá
  Využití odstředivé resp. setrvačné síly
Ostatní

## Slide 6: Typy čerpadel
Hydrostatická – objemová
  S vratným pohybem
    Pístová, křídlová, plunžrová, vlnovcová, membránová
  Rotační
    Zubová, lamelová, vřetenová, s rotujícími či odvalujícími písty
  Peristaltická - hadicová
  Kombinovaná

## Slide 7: Typy čerpadel
Hydrodynamická – rotační
  Odstředivá – radiální a diagonální
  Axiální
  Obvodová
  Labyrintová
  Kombinovaná

## Slide 8: Typy čerpadel
Ostatní
  Zdvižná – řetězová, šneková, korečková, zvedací kola
  Proudová – ejektory, injektory, trkače
  Plynotlaká – monžíky, pulzometry
  Mamutová
  Elektromagnetická
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pump

## Slide 9: Čerpadla kapalin - objemová
Vratný pohyb pohyblivé části – pístu, přepážek aj.
Schema pístového
čerpadla
Teoretický výkon
S . l . n

## Slide 10: Čerpadla kapalin - pístová
Výhody
  Velká sací výška
  Velké tlaky (někdy problém)
  Hospodárnější provoz a větší účinnost
Nevýhody
  Pulzace tlaku - kompenzace
  Vysoké výrobní náklady
  Koroze, opotřebení součástí (píst, ventily, sedla) – opožděné uzavírání
  Omezení (kaly, suspenze)
  Bubliny v pístu – potrubí – problém

## Slide 11: Čerpadla kapalin - pístová
Varianty a vylepšení
  Vícečinná
  Paralelní – trojčitá
  Vícestupňová

## Slide 12: Čerpadla kapalin - pístová
Varianty a vylepšení
  Regulace zdvihu

## Slide 13: Čerpadla kapalin - pístová
Varianty a vylepšení
  Kompenzace tlaku – vzdušník
  Membránová – agresivní a hořlavé kapaliny

## Slide 14: Čerpadla kapalin - objemová
Rotační
  Pohyblivá součást – křídlo, závit
  Nemají ventily
  Menší objemy
Lopatkové kolo

## Slide 15: Čerpadla kapalin - objemová
Rotační
  Zubová

## Slide 16: Čerpadla kapalin - objemová
Rotační
  Závit – „šnek“

## Slide 17: Čerpadla kapalin - objemová
Rotační
  Peristaltické

## Slide 18: Čerpadla kapalin - odstředivá
Využití odstředivé síly
Rozdíl sil podle r
Sání menší, výtlak větší r
p1/g + v12/2g = p2/g + v22/2g - ½ m (u22 – u12) kde u = .r
p1/g + v12/2g = p2/g + v22/2g - ½ m.2 (r22 – r12)
(p2 – p1 )/g = (v12 - v22)/2g + ½ m.2 (r22 – r12)
(p2 – p1 ) = (v12 - v22)r/2 + ½ m.2 (r22 – r12)
z0 = v2/2g + ΔP / γ + z = konst

## Slide 19: Čerpadla kapalin - odstředivá
Charakteristiky
  Jedno i vícestupňová, ležatá, stojatá
  + Kompaktní, přímý pohon, nižší pořizovací cena
  + Nemají ventily - velká vůle, suspenze, kaly
  + Snadné odlévání – těžko opracovatelné materiály
  + Zmenšený průtok při zvětšeném odporu
  - Menší sací i výtlačná výška, menší tlaky
  - Nutnost naplnit kapalinou

## Slide 20: Čerpadla kapalin - odstředivá
Řez čerpadlem

## Slide 21: Čerpadla kapalin - odstředivá
3stupňové čerpadlo – výkres

## Slide 22: Proudová
Injektory a ejektory
  z0 = v2/2g + ΔP / γ + z = konst.
  Energie – potenciální x kinetická – S = konst.

## Slide 23: Proudová
Hnací medium
  Plyn – mísení a rozpad směsi
  Kapalina – podle misitelnosti
  Funguje
  vzájemně
Jednoduché
Malá účinnost

## Slide 24: Mamutová čepadla
Čerpání kapaliny proudem plynu
DP – různé hodnoty r kapaliny a pěny

## Slide 25: Mamutová čepadla
Charakteristiky
  + velmi jednoduché
  + žádné mechanické – otáčivé součásti
  + pracují dobře i při vyšších teplotách (kdy odstředivá nesají)
  - malý výkon a účinnost
  - nutný zdroj stačeného plynu (kompresorová stanice)

## Slide 26: Monžíky
Tlaková nádoba naplněná kapalinou
Výtlak stlačeným plynem (vzduch aj.)
1 – výtlačné potrubí kapaliny
2 – stlačený plyn + výpust ev. vakuum
3 – přítok kapaliny
4 – vstup do výtlačného potrubí, sítko, ventil aj.

## Slide 27: Monžíky
Malá množství, speciální případy
Agresivní a hořlavé kapaliny
Přítok samospádem x podtlakem
Regulace hladiny – plovák apod.
Inertní plyn

## Slide 28: Pulzometry
Pohon tlakovou parou
Sání podtlakem – kondenzace páry vstřiknutím vody
Dvoukomorová uspořádání