## Slide 1: Chemická technika
08 – Difuzní operace
Petr Zbořil

## Slide 2: Difuzní operace
Raoultův zákon
  Rovnost chemických potenciálů v kapalině a plynné fázi – parách
  Tlak syté páry nad roztokem netěkavé látky pi je vždy menší než tlak syté páry nad čistým rozpouštědlem pi0.
  molární zlomek látky

## Slide 3: Difuzní operace
Raoultův zákon
  Teplota varu roztoků netěkavých látek je vždy vyšší než teplota varu čistého rozpouštědla.
  Platí pro ideální podmínky
  Ebulioskopie

## Slide 4: Destilace
Raoultův zákon
  Tlak syté páry i-té složky ve směsi kapalin (pi) závisí na jejím podílu – molárním zlomku (xi). Tlak syté páry nad čistou složkou je p0i, ni a n látkové množství složky a celkové

## Slide 5: Destilace
Henryho zákon
pi = Ki * xi - i-tá složka
  Henryho konstanta – praktická, teoret. = pi0 . xi – dle Raoultova zákona
  Důsledek – nelze dosáhnout oddělení čisté složky jednoduchou destilací
  Jinak platí i pro jiné pochody – rozpouštění a uvolňování plynů (absorpce a desorpce, potápěči)

## Slide 6: Zesilování par
Řešení deflegmací a rektifikací
  Vedle opakované destilace
Deflegmace

## Slide 7: Zesilování par
Rektifikace
Refluxní poměr n je podíl množství zpětného toku R (ml) k množství odebíraného destilátu D (ml).
n = R / D
Čím větší n tím vyšší počet teoretických pater.

## Slide 8: Zesilování par
Druhy rektifikačních kolon – podobné i deflegmační
  Konstrukce zamezuje volné proudění a promíchávání v koloně, zadržování optimalizuje podmínky pro výměnu tepla a dosažení rovnováh (T i p)
Patrová
Náplňová
Filmová

## Slide 9: Zesilování par
Patrová – válcová nádoba s řadou pater, jejichž provedení je různé (přepadová, kloboučková patra atd.). Patra slouží k zadržení kapaliny a k zvýšení stykové plochy mezi kapalinou a parou, kde probíhá vlastní dělení směsi.

## Slide 10: Zesilování par
Náplňová – funkce obdobná jako u patrových, ale místo pater je zde náplň z Raschingových, Leasingových kroužků atp., uložená na roštech. Části ochuzovací a obohacovací jsou od sebe odděleny, po náplni stéká kapalina proti párám, které stoupají vzhůru.

## Slide 11: Zesilování par
Filmová – obdoba odparky s kapalinovým filmem. Nástřik se přivádí na rotující kotouč, který jej rozstříkne na stěnu pláště, kde se pomocí rotujících stíracích lopatek vytvoří rovnoměrný kapalinový film. Vzniklé páry se setkávají s kapalinovým filmem, který se obohacuje o méně prchavou látku a odtéká jako destilační zbytek.

## Slide 12: Zesilování par
Schema jednoduché destilace etanolu – pálenice

## Slide 13: Zesilování par
Průmyslová destilace etanolu

## Slide 14: Zesilování par
Atmosférická destilace ropy

## Slide 15: Zesilování par
Atmosférická destilace ropy