## Slide 1: Biosensory s nukleovými kyselinami
detekce výskytu známé cílové sekvence ve vzorku

## Slide 2: Oxidace a redukce DNA
N
N
N
H
H
C
1
'
O
H
H
N
N
C
1
'
H
C
H
3
O
H
O
N
N
N
N
H
N
H
H
C
1
'
H
N
N
N
N
O
H
N
H
H
C
1
'
H
Oxidační místo
Redukční místo
párování bazí
A
G
C
T

## Slide 3: Cyklická voltametrie DNA
-1.3 E (V) -0.5
ssDNA
dsDNA
1
2
redukce C, A
redukce G
oxidace G

## Slide 4: Diferenční pulzní polarografie DNA
-1.6 -1.4 E (V) -1.2
ssDNA
dsDNA
III
poškozená dsDNA
II

## Slide 5: AC polarografie DNA
-1.6 -1.2 -0.8 E (V) -0.4
ssDNA
pozadí
dsDNA
1
1
3
2
0 (pzc)

## Slide 6: Chronopotenciometrie
Princip: kontrolovaný konstantní proud je aplikován mezi pracovní a pomocnou elektrodu a měří se časová závislost napětí mezi pracovní a referentní elektrodou
Odezva je vyvolána koncentračními změnami elektroaktivních látek v průběhu elektrolýzy. Instrumentace: potentiostat v galvanostatickém modu
time
I
0
E
E
dt/dE
Transformace
signálu:

## Slide 7: Potenciometrická „stripovací“ analýza
0.6 0.8 1 E (V) 1.2
dt/dE
(s/V)
ssDNA
dsDNA
Electrochemická oxidace guaninu klesá po hybridizaci
Procedura: 1. Imobilizace próby adsorpcí 2. Promytí, přenos do čistého pufru 3. Inkubace se vzorkem - hybridizace („stripování“) 4. Chronopotenciometrické měření

## Slide 8: Struktura „peptidových“ nukleových kyselin (PNA)
PNA DNA
Výhody PNA:
nenabitá kostra
duplex PNA-DNA je stabilnější
zlepšená citlivost
zlepšená specificita
rychlejší hybridizace
širší hybridizační rozmezí
N
H
O
N
N
H
B
O
N
B
O
N
H
O
O
N
O
B
N
H
O
B
O
O
P
O
-
O
O
P
O
O
-
O
O
B
O
P
O
O
-
O
B
O

## Slide 9: Indikátory hybridizace
Vazba do malého žlábku
Co[(2,2’-bipyridyl)3]3+, netropsin
Elektrostatické interakce
s fosfátovou / cukernou kostrou
Interkalátory
ethidium, propidium, proflavin, chloroquin, doxorubicin
Kombinovaná interakce
Co[(phen)3]3+, DAPI (4’,6-diamidinofenyl indol)

## Slide 10: Indikátory hybridizace
N
N
H
2
H
2
N
H
N
C
l
N
H
C
H
3
N
H
C
2
H
5
C
2
H
5
C
H
2
C
H
3
N
C
H
3
C
2
H
5
C
2
H
5
N
H
2
N
N
H
2
R
N
(
C
H
3
)
2
N
N
(
C
H
3
)
2
H
akridinová oranž
proflavin
ethidium R = ethyl
propidium R =
chloroquin

## Slide 11: Biosensory pro DNA
-0.2 0 E (V) 0.5
CV
SVV
0 0.2 E (V) 0.4
i
(dE/dt)-1
(s/V)
PSA
před po hybridizaci
imobilizace próby - 1 min +0.5 V
hybridizace - 5 min +0.5 V
interkalace - 1 min, +0.5 V, 50 µM Co[(phen)3]3+
měření

## Slide 12: Imobilizace nukleových kyselin a oligonukleotidů
adsorce na celulosu
ultrafialové světlo (kovalentní vazba na celulosu)
zachycení uvnitř celulosy, agaru, polyakrylamidu
aktivace : CNBr karbodiimidu diazotací kyanurchlorid epoxy oxidace jodistanem (pro RNA)
reversibilní komplexace imobilizovanou kys. boritou

## Slide 13: Aktivace DNA Fosforamidová metoda
+ +
oligonukleotid s 5’ fosfoskupinou EDC imidazol
isomočovina
aktivní ester - intermediát
5’-aminoskupina
N
N
H
H
3
C
N
C
N
N
+
C
H
3
H
C
H
3
H
3
C
N
H
N
H
O
N
+
C
H
3
C
H
3
H
H
2
N
N
H
2
N
N
H
O
P
O
H
O
O
-
HO
N
N
O
P
O
H
O
O
HO
O
P
O
H
O
O
N
H
H
3
C
N
N
+
C
H
3
C
H
3
H
HO
O
P
O
H
O
O
N
H
N
H
2
HO

## Slide 14: Značení / imobilizace DNA
N
N
N
N
N
H
2
N
H
N
H
2
O
O
H
O P P P
O P P P
S
N
H
H
N
O
N
N
N
N
H
N
N
H
N
H
O
O
O
O
H
biotin-14-dATP
(podobně biotin-11-dUTP, spojení v C-5 pozici) DNA polymerasa a terminální transferasa
8-aminohexyl-dATP terminální transferasa

## Slide 15: Genová analýza s biosensory
Cílová DNA
přidání vhodných primerů
amplifikace pomocí PCR
fluorescenční značení
inkubace s próbami
hybridizace
naskenování fluorescence
konverse údajů o fluorescenci na informaci o sekvenci
Kit s reaktanty
Průtočná
stanice
Skener
Software

## Slide 16: PCR - polymerasová řetězová reakce
Denaturace dsDNA 93oC
Vazba primerů 37 - 55oC
Prodloužení primerů 70oC Taq polymerasa
Denaturace dsDNA 93oC
Opakování cyklu

## Slide 17
Úvod do DNA čipů
DNA Arrays are composed of probes where each probe is a sequence of 25 nucleotides
Optical scanning
Laser activation
Tagged fragments flushed over array
Notes: DNA arrays or as they are sometimes called GeneChips are used in a wide range of genomic analyses. This picture shows one actual DNA array. The DNA array is composed of a number of probes and each probe is composed of a sequence of nucleotides. In practice, we tag the test sample and flush the sample over the DNA array. Each probe binds to its target sequence if this target is present in the sample. Afterwards, a laser beam makes all target sequences that got hybridized glow. Using optical scanning and image processing we can identify which probes got hybridizes and from the probe locations we can detect any present and active genes.

## Slide 18: Dva přístupy
I. cDNA (500~5000 bází) je imobilizována na pevný povrch (sklo) a exponována souboru cílových sekvencí buď separátně nebo ve směsi
Vyvinuto Stanford University, „DNA microarray“
II: používá se soubor oligonukleotidů (20~80-merů) nebo peptidových NA (PNA) prób
precizní technologie, srovnatelnost výsledků
krátké próby – menší specifita a citlivost; vysoká cena
Vyvinula firma Affymetrix, „GeneChip“

## Slide 19: GeneChip
oligonukleotidové próby
soubor o známých sekvencích navázaný na skleněný čip
zapouzdření do plastu
(snadná manipulace)
kombinatorická syntéza souboru přímo na čipu
výrobce: Affymetrix

## Slide 20: Rozměry elementů
plátek křemíku (wafer, 5x5 inch, tj. 12.5x12.5 cm)
z něho 49 až 400 jednotlivých sensorů (chips, 1.28x1.28 cm)
na každém čipu až 1.4 milionu pozic (features, 11x11 µm)
v každé pozici několik milionů kopií stejné oligonukleotidové próby s danou známou sekvencí

## Slide 21: Výroba sensoru
kombinace chemické reakce a UV ozařování
fotolitografie, fotosenzitivní imobilizační procedura

## Slide 22: Fotolitografická maska
ukázka masky pro celý wafer (vlevo)
vpravo pak výsek pro 20x20 elementů

## Slide 23
Probe Synthesis
array probes
A 3 X 3 array
CG
AC
G
AC
ACG
AG
CG
AG
C
Nucleotide Deposition Sequence ACG
A  Mask 1
A
A
A
A
A
Notes: Now I will show how the DNA arrays are manufactured. Here we have a 3x3 array with some hypothetical probes to be placed. Left to right order of letters indicate their manufacturing step. We will first deposite the A nucleotides. So we put the A mask exposing the sites where A is going to be deposited and then wash the chip’s surface with the A solution.

## Slide 24
Probe Synthesis
array probes
CG
AC
G
AC
ACG
AG
CG
AG
C
Nucleotide Deposition Sequence ACG
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A 3 X 3 array
C  Mask 2
Notes: Now the As are placed, it is time to manufacture the Cs, so we place the C mask, exposing some sites and deposit the Cs.

## Slide 25
Probe Synthesis
array probes
CG
AC
G
AC
ACG
AG
CG
AG
C
Nucleotide Deposition Sequence ACG
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
G
G
G
G
G
G
A Nucleotide Deposition Sequence defines the order of nucleotide deposition
A Probe Embedding specifies the steps it uses in the sequence to get placed
A 3 X 3 array
G  Mask 3
Notes: Now it is time for the Gs, so we place the G mask, exposing some sites and depositing the Gs. We refer to this order of deposition by the Nucleotide Depositions Sequence, so far it has been ACG. A Probe Embedding specifies the steps it uses in the sequence to get synthesized

## Slide 26: Výroba DNA čipu
silanizovaný povrch sensoru, každý atom Si je zárodkem proby
navázání spojovací části „linkeru“, ten zakončený fotocitlivou blokovací skupinou
ozáření přes masku – odstranění blokujících skupin (deprotekce)
navázání prvního nukleotidu (A)

## Slide 27: Výroba (2)
ozáření přes masku č. 2
ozáření přes masku č. 3
navázání dalšího nukleotidu (C)
další nukleotid (G)

## Slide 28: Výroba (3)
maska č. 4
další (T), ale výskyt chyby!
zabránění dalšího růstu chybné sekvence – ukončovací báze („capping agent“) po každém kroku
…

## Slide 29: Hotovo!
konečný stav po odstranění „capping agents“ a postranních protektivních skupin, následuje zabalení („packaging“) do výměnné „cartridge“
pro 25-mer potřeba obvykle méně než 100 masek (teor. maximum)
problém: přesahy na hranicích mezi jednotlivými zónami (odrazy, rozptyl, vnitřní ozáření, …)

## Slide 30: Ink-jet printing
alternativní metoda přípravy DNA čipů – „tisk“ reagencií na podklad – obdoba inkoustových tiskáren
základem je struktura rezervoáru vytvořená v křemíku (micromachining), překrytá velmi tenkou skleněnou membránou, na kterou přiléhá piezoelektrický element (aktuátor)
rezervoár se naplní reagentem, poté nad ústí pumpy posune žádaná pozice čipu, a na piezoelektrický aktuátor se přivede puls napětí
piezoelement se mechanicky deformuje, zatlačí na membránu, čímž dojde k vystříknutí mikrokapky reagentu
rychlost „tisku“ je 1 až 6 kHz

## Slide 31: Ink-jet printing
rozptýlení kapky na povrchu brání předcházející modifikace čipu
hydrofilní místa pro imobilizaci prób navzájem oddělené hydrofobními úseky (surface tension wells)
nanášené kapky reagentů se nerozpíjí, povrchové napětí je drží uvnitř dané pozice
reakční kroky probíhají naráz na všech pozicích čipu
promývání a pomocné reakce se provádí pro celý čip společně
pro 100000 pozic trvá prodloužení o jednu bázi asi 5 minut
syntéza souboru o délce 25 bází zabere 2 hodiny.

## Slide 32: Primitivní postupy
„pin printing“ – hrot se namočí v roztoku hotové proby a mikrokapka se přenese do žádané pozice na čipu
500~5,000 bází dlouhé PCR produkty se generují specifickými primery z cDNA knihoven
velikost spotů je 100-300 µm, až 10 tisíc prob na čipu
horší reprodukovatelnost, pomalost
nízká cena, laboratorní příprava

## Slide 33: Průběh analýzy
příprava vzorku z buněk (2 dny), nanášení vzorků
hybridizace (až 16 hod)
promývání a fluorescenční značení – Fluidics Station 4-kanálová - různé pracovní protokoly (1.5 hod) automatizované přidávání reagentů, míchání, inkubace, promývání- zvýšená spolehlivost a reprodukovatelnost

## Slide 34: GeneArray Scanner
zasunutí cartridge
laserové skenování
zaznamenání fluorescenčního 2D-obrazu
Výrobce: např. HP (Agilent)
rozlišení: lepší než 10 µm
přes 106 pozic

## Slide 35: Složky GeneArray systému
Skener PC průtočná stanice

## Slide 36: Výsledek

## Slide 37: Zpracování signálu
nastavení skeneru – různé úrovně odpovídající stavu PM („perfect match“) a MM („mismatch“)
změny poměru PM/MM v důsledku nastavení přístrojů mohou vést ke změně interpretace o přítomnosti genu
technické komplikace – prachové částice, gradienty excitace, správné nastavení mřížky vymezující jednotlivé zóny
statistické normalizování a vážení signálu, manipulace s rozhodovacími úrovněmi: Statistical Difference Threshold (SDT) = jak signifikantní je rozdíl mezi PM a MM při uvážení dané úrovně šumu? Statistical ratio threshold (SRT) = jak větší musí být PM než MM pro pozitivní výsledek? Zvýšené nastavení SRT dělá analýzu více stringentní (vliv uživatelského nastavení vyhodnocovacího programu)
výsledek pro daný gen: Present / Marginal / Absent plus numerická hodnota odpovídající úrovni exprese
PM
MM

## Slide 38: Způsoby použití DNA čipů

## Slide 39: Analýza genové exprese
Human Genom Project – 99.9% DNA u jednotlivých osob je identické sekvence
i minimální sekvenční diference však mohou vést k ohromným rozdílům v úrovni exprese genů
různé druhy buněk daného organismu obsahují shodnou DNA, ale ne každý gen je exprimován v každém typu buňky
studium genové exprese se provádí měřením hladiny odpovídající přepisované RNA
na čipu je každý z asi 30 tisíc genů reprezentován unikátní sekvencí o délce 25 bází – próba (vybere se z několika tisíc bází celého genu tak, aby se nepřekrývalo s jinými geny)
provede se extrakce RNA z buněk (krev, sliny, tumor, …)
přepíše se na cDNA, zmnoží pomocí PCR, přitom se biotinylují konce jednotlivých kopií

## Slide 40: oligoArrays (Affymetrix)
absolutní data
cca 20 prob reprezentuje každý gen, výsledné „rozhodnutí“ je statistickým zhodnocením dané kombinace

## Slide 41: Genová exprese
hybridizace na čipu, promytí, fluorescenční označení biotinylovaných konců PCR fragmentů
„zviditelnění“ přepisovaných genů – intenzita fluorescence v dané pozici je úměrná úrovni exprese genu reprezentovaného v dané pozici
korelace genové exprese s fyziologickými projevy umožňuje v konečné fázi identifikaci genů
využití pro identifikaci genů spojených s nemocemi
pomoc při kombinatorickém hledání vhodných léčiv pro „vypínání“ nebo naopak „zapínání“ genů

## Slide 42: cDNA arrays (Stanford)
vzorek barvený Cy5R (red)
Kontrola barvená Cy3G (green)
překryvový signál (oba kanály)
problémy sekundární struktury dlouhých cDNA prob
není absolutní signál

## Slide 43: cDNA arrays
nehomogennost natištěné cDNA – lze porovnat pouze relativní úrovně exprese – poměrový signál
poměr závisí na volbě referentního materiálu – vysoká úroveň tedy nemusí znamenat vysoký poměr
nemusí dojít k identifikaci každého genu
změna úrovně exprese mezi kontrolou a vzorkem nemusí znamenat závěr o přítomnosti genu
ukázka části oblasti proby po hybridizaci (AFM, šířka obrázku je 2 µm)

## Slide 44: Analýza genotypu
studium polymorfismu genomu (SNP, „single nucleotide polymorphism“) – výskyt bodových mutací
porovnávání genových podobností mezi nositeli daného onemocnění
výhoda DNA čipů – současné sledování desítek tisíc různých SNP
analyzuje se DNA, po zmnožení PCR se fragmentuje
detekce hetero / homozygotů

## Slide 45: Hybridizační sekvenace
klasická metoda sekvenování DNA - značení a postupné prodlužování řetězce
vzorek se rozdělí do čtyř zkumavek, v každé z nich je jeden z nukleotidů značený (radioaktivně či fluorescenčně)
při prodloužení řetězce se vždy na konec umístí značená báze a další prodlužování se tím zastaví
získá se směs označených fragmentů, jejichž délka odpovídá pozici dané báze
po rozdělení (elfo na gelu, HPLC, CE) se ze čtyř drah A,G, C, T (nebo čtyř barev) sestaví výchozí sekvence
kapacita této metody je malá, navíc zdlouhavé

## Slide 46: Hybridizační sekvenace
využívá kombinatorické postupy
analyzovaná sekvence se nechá hybridizovat se souborem krátkých prób (6 až 20 bází), který obsahuje všechny možné kombinace dané délky sestavitelné ze 4 bází
podle toho, se kterými próbami analyzovaná DNA hybridizuje, se usuzuje na přítomnost známé krátké sekvence v jejím řetězci
pomocí překrů se dá zrekonstruovat celá analyzovaná sekvence
úplný soubor sekvencí:
6 bází … 65000 oligonukleotidů
10 bází … přes 1 milion
křemíkový
čip se souborem
oligonukleotidových prób
analyzovaná sekvence
próby, se kterými probíhá
hybridizace

## Slide 47: Sekvenace 2
fluorescenční obraz úplného souboru hexamerových prób hybridizovaného se sekvenovaným fragmentem DNA (51-mer)
šipky spojují pozice v souboru odpovídající perfektně komplemtárním duplexům
dole je pak výsledná sekvence a jí odpovídající sekvence 46 komplementárních hexamerů s vyznačeným překrýváním

## Slide 48: (Re)sekvenace na čipu
pomocí čipu se určí sekvence DNA ve vzorku a porovná se se známými sekvencemi v databázi (resekvenace)
na čipu je úplný soubor všech kombinatoricky možných sekvencí
próby se vždy vyskytují ve čtveřicích, např. proba W: W1 – ATCGGGTAAACTAAAGGCTACTGCCT W2 – ATCGGGTAAACTCAAGGCTACTGCCT W3 – ATCGGGTAAACTGAAGGCTACTGCCT W4 – ATCGGGTAAACTTAAGGCTACTGCCT
další soubor prób (X) pak je posunut o jednu bázi: X1 – TCGGGTAAACTGAAGGCTACTGCCTC X2 – TCGGGTAAACTGCAGGCTACTGCCTC X3 – TCGGGTAAACTGGAGGCTACTGCCTC X4 – TCGGGTAAACTGTAGGCTACTGCCTC
takto se pokračuje pro celou sekvenci DNA =================1 2 3 4=========================== W ___1____ X ___2____ Y ___3____ Z ___4____

## Slide 49: Čtení sekvence
perfektně komplementární hybridizující pozice vymezují hledanou sekvenci

## Slide 50: Oblasti diagnostiky DNA
Testy rodičovství / kriminalistika HLA komplex, oblast D-smyčky (mitochondriální DNA), délkový polymorfismus (VNTR místa)
Onkogeny / supresorové geny c-myb, c-myc, c-abl, c-sis, c-ras, G-protein, jun, p53, retinoblastoma geny
Dědičné choroby cystická fibrosa, hypercholesterolemie, srpkovitá anemie, Huntingtonova choroba, Duchenneova svalová dystrofie, -Thalasemie, polycystická ledvinová choroba dospělých, hemochromatosie, hemophilie A / Von Willebrandova choroba

## Slide 51: Aplikace diagnostiky DNA
Viry cytomegalovirus, papilloma viry, rotaviry (RNA), virus lidské imunodeficience (HIV), virus leukemických t-lymfocytů
Bakterie Mycobacterium tuberculosis, Gonorrhea (RNA nebo DNA), Mycoplasma pneumoniae (RNA), Chlamydia, Escherichia coli (RNA), Bacillus subtilis (RNA), Bacillus burgdorferi

## Slide 52: Databáze informací
ArrayExpress - A public repository for microarray based gene expression data maintained by European Bioinformatics Institute.
ChipDB - A searchable database of gene expression
Gene Expression Atlas - A database for gene expression profile from 91 normal human and mouse samples across a diverse array of tissues, organs, and cell lines.
Gene Expression Database (GXD) - A database of Mouse Genome Informatics at the Jackson laboratory.
Gene Expression Omnibus - A database in NCBI for supporting the public use and disseminating of gene expression data.
MUSC DNA Microarray Database - MUSC DNA Microarray Database is a web-accessible archive of DNA microarray data.
NASCArrays - a repository for Affymetrix data generated by NASC's transcriptomics service.
Public Expression Profiling Resource (PEPR) - A web oracle data warehouse of quality control and standard operating procedure (QC/SOP) Affymetrix data. Reference.

## Slide 53: Komerční systémy
Affymetrix oligo arrays
Qiagen oligo arrays
Amersham Biosciences oligo arrays
MWG Biotech oligo arrays
Rosetta (Merck) oligo arrays
Agilent cDNA a oligo arrays
Clontech, BD Biosci. cDNA arrays
UHN MAC (Ontario) cDNA arrays
Incyte Gene Album cDNA arrays
Genomictree cDNA arrays

## Slide 54: Současný stav
problémem je analýza dat, nikoliv jejich získávání
k dispozici je řada microarray databází, software pro analýzu je veřejně přístupný
z důvodu výskytu chyb a šumu je typicky ze stovek rozdílně exprimovaných genů pouze několik úspěšně validováno
existuje velmi dobrá reprodukovatelnost měření na dané platformě, pokud jsou experimenty prováděny v téže laboratoři
interlaboratorní srovnání v rámci platformy jsou horší
srovnání dat mezi měřícími platformami obvykle schází nebo si výsledky příliš neodpovídají