## Slide 1: Magnetizmus

## Slide 2: Zapojte tak (zakreslete vodiče), aby vodičem tekl proud ve směru podle šipky. Určete, na kterou stranu se vychýlí vodič. Pod vodičem je magnet s orientací dle obrázku.
2
3
ZDROJ PROUDU
+
-
N
S

## Slide 3: Volně zavěšené velmi dlouhé ohebné vodiče jsou protékané proudy 20A ve směru podle šipek.
Určete směr a přibližně velikost sil působících mezi vodiči.
3 cm

## Slide 4: Volně zavěšené velmi dlouhé ohebné vodiče jsou protékané proudy 20A ve směru podle šipek.
Určete směr sil působících na vodiče.
3 cm

## Slide 5: Zapojte tak (zakreslete vodiče), aby tekly proudy ve směru podle šipek.
1
2
3
4
ZDROJ PROUDU
+
-
20 A
3 cm

## Slide 6: Zapojte tak (zakreslete vodiče), aby vodiči tekly co největší proudy ve směru podle šipek.
1
2
3
4
ZDROJ PROUDU
+
-
3 cm

## Slide 7: Zapojte tak (zakreslete vodiče), aby vodičem tekl proud ve směru podle šipky. Určete směr střelky kompasu.
2
3
ZDROJ PROUDU
+
-

## Slide 8: Na obrázku je řez solenoidem, tvořeným jednou vrstvou 85 závitů vodiče o průměru 1mm, průměr solenoidu je 10 mm. Proud vodičem je 1 A. Zapojme dva takové solenoidy za sebe, magnetické pole má v obou stejný směr. a) Určete číselně pole na ose mezi solenoidy (pozice 1), a na kraji solenoidů (pozice 2).
2
1
3
3 cm

## Slide 9: Na obrázku je řez velmi dlouhým (řádově metry) solenoidem, tvořeným závity vodiče o průměru 1mm, průměr solenoidu je 10 mm. Proud vodičem je 1 A ve směru šipky. Souose se solenoidem ve vzdálenosti 3 cm je vodič o průměru 1mm protékaný proudem 1A ve směru dle šipky. Působí na vodič nějaká síla? Nakreslete její směr. Určete tuto sílu (vztaženou na 1m délky) působící na tento vodič. Jaká síla (vztažená na 1m délky) působí na solenoid?
vodič
3 cm
~ 10 m

## Slide 10: Na niti je v magnetickém poli zavěšená proudová smyčka, směr proudu je určen šipkou (šipka je nám blíž). Vektor magnetické indukce směřuje do tabule. Do jaké polohy se v magnetickém poli kroužek natočí.

## Slide 11: Na niti je v magnetickém poli zavěšená proudová smyčka, směr proudu je určen šipkou (šipka je blíž). Válcový permanentní magnet s magnetizací v horizontálním směru je poblíž smyčky. Určete, výslednou polohu kroužku po ustálení a zdůvodněte.

## Slide 12: Na niti je v magnetickém poli zavěšená proudová smyčka, směr proudu je určen šipkou (šipka je blíž). Válcový permanentní magnet s magnetizací v horizontálním směru je poblíž smyčky. Určete, výslednou polohu kroužku po ustálení a zdůvodněte.

## Slide 13: Na niti je v magnetickém poli zavěšená proudová smyčka, směr proudu je určen šipkou (šipka je blíž). Válcový permanentní magnet s magnetizací v horizontálním směru je poblíž smyčky. Určete, výslednou polohu kroužku po ustálení a zdůvodněte.
N
S

## Slide 14: Síla působící na proudovou smyčku
dl
Δa
práce síly F
dl
da
dS
1
2

## Slide 15: Magnetický indukční tok
dl
Δa
křivka
dl
plocha omezená křivkou pozice 1vedená tak, aby obsahovala křivku pozice 2
pozice 1
pozice2

## Slide 16: Mezi póly magnetu jsou umístěny vzorky 1. diamagnetického materiálu, 2. paramagnetického materiálu. Vertikální směr leží v tabuli. Vzorky jsou nalepeny na niti. Určete směr do kterého se vzorek vychýlí.
N
N
1
2

## Slide 17: Mezi póly magnetu jsou umístěny vzorky 1. diamagnetického materiálu, 2. paramagnetického materiálu. Vertikální směr je kolmý na tabuli. Vzorky jsou nalepeny na niti. Určete směr do kterého se vzorek natočí.
N
S
N
S
1
2

## Slide 18: Před pólem magnetu jsou umístěny vzorky 1. Fe 2. Ni 3. Co Vzorky jsou zavěšeny na tenkém drátku. Před magnetem hoří přiměřeně malý plamínek. Vysvětlete, co se bude dít.
N
N
Fe
Ni

## Slide 19: Před pólem magnetu jsou umístěny vzorky 1. 2. Ni 3. Co Vzorky jsou zavěšeny na tenkém drátku. Před magnetem hoří přiměřeně malý plamínek. Vysvětlete, co se bude dít.
N
Co

## Slide 20
Látka | Curieova teplota (°C)
Železo (Fe) | 768
Kobalt (Co) | 1 130
Nikl (Ni) | 358
Oxid železitý (Fe2O3) | 622

## Slide 21: Na obrázku je hysterezní křivka magnetika. Popište osy a jednotlivé části křivky.

## Slide 22: Na obrázku je hysterezní křivka magnetika. Popište osy a jednotlivé části křivky.

## Slide 23: Na obrázku je dvě hysterezní křivky dvou magnetik. Popište osy a jednotlivé části křivky. Který materiál je vhodnější pro konstrukci permanentního magnetu.

## Slide 24
Magnet z magnetika s konstantní magnetizací ve směru osy magnetu má rozměry dle obrázku,
póly jsou vyznačeny barevně .
Magnet zlomíme na dvě poloviny
Jaká situace nastane

## Slide 25
Magnet z magnetika s konstantní magnetizací ve směru osy magnetu má rozměry dle obrázku
Zobrazte magnetickou indukci v okolí magnetu pomocí feromagnetických pilin

## Slide 26
Magnet z magnetika s konstantní magnetizací ve směru osy magnetu má rozměry dle obrázku
Zakreslete směr magnetizace
2. Určete magnetickou indukci B na ose na konci magnetu
V magnetu je vyvrtaná díra
Určete B na ose na konci magnetu
Určete B na ose uprostřed magnetu

## Slide 27: Průřez jádra transformátoru je 3*3 cm, sytná magnetizace je 1,7 T. Na jádře jsou dvě cívky se zanedbatelným ohmickým odporem. Kterou cívku můžeme připojit ke zdroji?
Z 100
Z 600
~ 230 V 50Hz
transformátor
cívka
cívka

## Slide 28: Průřez jádra transformátoru je 3*3 cm, sytná magnetizace je 1,7 T. Na jádře jsou dvě cívky se zanedbatelným ohmickým odporem. Kterou cívku můžeme připojit ke zdroji?
Z 100
Z 600
~ 230 V 50Hz
transformátor
cívka
cívka
Indukční tok jádrem
Indukované napětí na 1 závit
Amplituda indukčního toku
V jádře je při maximálním zdvihu indukce B na jeden závit amplituda napětí cca 0.5V.
Amplituda zdroje střídavého napěti je asi 0.5 V na závit. Amplituda síťového napětí je 325 V =
Tedy je potřeba cca 650 závitů primární cívky. Síťové napětí nelze dost dobře na cívku se 100 závity přivést, velice by hřála.

## Slide 29
Z 600
Z 600

## Slide 30
F odtrhová 1 ?
odtrženo
Z 600
Z 600

## Slide 31
F odtrhová 2 ?
Z 600
Z 600
Z 600

## Slide 32
Z 600
Z 600
Z 600
Z 600

## Slide 33
Z 600
Z 600

## Slide 34: Průřez jádra transformátoru je 3*3 cm, sytná magnetizace je 1,7 T. Na jádře jsou dvě cívky se zanedbatelným ohmickým odporem. Uprostřed je příčka z magnetika stejného průřezu jako u ostatních částí magnetického obvodu, na kterou je možno nasadit měděný kroužek.
Z 600
~ 230 V 50Hz
transformátor
Z 600
cívka
cívka

## Slide 35: Průřez jádra transformátoru je 3*3 cm, sytná magnetizace je 1,7 T. Na jádře jsou dvě cívky se zanedbatelným ohmickým odporem. Uprostřed je příčka z magnetika, na kterou je možno nasadit měděný kroužek.
Z 600
~ 230 V 50Hz
transformátor
Z 600
cívka
cívka