## Slide 1: PŘÍRODNÍ POLYMERY Polysacharidy I Výroba škrobu
RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc.

## Slide 2: Výroba a použití škrobů (data z roku 1991 & 2011)
Světová výroba(1991): 22 milionů tun
Světová výroba(2011): 70 milionů tun
Kukuřičný škrob: 15 milionů tun
Nejvýznamnější plodiny pro výrobu škrobů: kukuřice, brambory, rýže, maniok
Největší výrobci škrobů: USA (kukuřice), státy bývalého SSSR, Nizozemsko, Německo, Polsko (brambory)
Použití pro výživu: cca. 70 %
Modifikované škroby: cca. 5 milionů tun

## Slide 3
Cassava = MANIOK česky
Wheat = PŠENICE česky

## Slide 4
Cukrovinky, sladkosti

## Slide 6: Výroba škrobů v ČR & SR
Brambory: ČR & SR
Kukuřice: SR
Pšenice: ČR
Rýže: ani ČR & SR

## Slide 7: Výroba škrobu z brambor 1
Brambory obsahují 14 – 21 % hmot. škrobu, což není mnoho
Z 1 ha lze získat průměrně 4 t škrobu
Spotřeba vody je vysoká, 3,5 – 8 m3/t brambor, ale moderní postupy jsou nižší
Sušina škrobu je cca. 84 % hmot.
Ostatní složky jsou:

## Slide 8
Brambory se transportují plavením vodou, proto recyklace vody přes usazovák hlíny a písku
Drť se nazývá TŘENKA
PLODOVÁ VODA
KOAGULACE
bílkovin
ZDRTKY
Malozrnný škrob
Další mletí > PŘESTRUHOVÁNÍ

## Slide 9: Od škrobu k ethanolu
ŠKROB
  ENZYMY z obilného sladu
    jednoduché cukry
      ENZYMY z kvasinek
        ethanol

## Slide 10: Od škrobu k polyethylenu
ŠKROB
  ENZYMY z obilného sladu
    jednoduché cukry
      ENZYMY z kvasinek
        Ethanol
          Ethylen
            polyethylenu

## Slide 11
Většina dílů stavebnice LEGO je ale z ABS terpolymeru

## Slide 12: Výroba škrobu z brambor 2
Bramborová škrobárna se obvykle kombinuje s lihovarem
LIHOVARNICKÉ SUROVINY (v tomto případě):
  Jemná frakce škrobu získaná tzv. RAFINACÍ ŠKROBU
  Buněčná šťáva získaná při odstřeďování škrobu
  Bramborové zdrtky - po očistění a nastrouhání brambor se vypírá škrob pomocí vody. Po oddělení škrobových zrn od ostatní hmoty zůstávají jako krmné zbytky bramborové zdrtky

## Slide 13: Výroba škrobu z pšenice
Pšeničná mouka obsahuje cca. 68 % hmot. škrobu, což je mnoho
Z 1 ha lze získat průměrně 4 t škrobu, tedy cca. tolik co u brambor
Lze ale využít i škrob B a odpadní bílkovinu (lepek)
Spotřeba vody je u nových technologií 3,5 m3/t mouky
Sušina škrobu je cca. 84 % hmot.

## Slide 14
Nic zde nepřijde nazmar!
Malá zrna B škrobu se separují a zpracovávají v oddělených větvích I a J

## Slide 15: Výroba škrobu z kukuřice
Kukuřičné zrno pro výrobu škrobu má toto složení:
Byly vyšlechtěny odrůdy obsahují buď převážně AMYLÓZU nebo převážně AMYLOPEKTIN
Špičkové odrůdy mají v zrnu až 90 % hmot. škrobu
Spotřebu vody na 1 t zrna NEVÍM
Sušina škrobu je cca. 84 % hmot.

## Slide 16
Podobné jako výroba z pšenice, až namáčení
Nic zde nepřijde nazmar!

## Slide 17: Výrobky ze škrobu pro potravinářství
Cukrovinky, džemy a marmelády, nápoje, pečivo atd.
Mléčné výrobky, masné výrobky, polévky, omáčky, salátové dresinky atd.
Zmrzliny, kojenecká výživa, cukrovinky

## Slide 18: Výrobky ze škrobu pro průmysl
PAPÍRENSKÝ PRŮMYSL
Klížení vnitřní ve hmotě, povrchové klížení, natírání papíru
TEXTILNÍ PRŮMYSL
ŠLICHTOVÁNÍ, TISK, KONEČNÉ ÚPRAVY
LEPENÍ
LEPENKA, VLNITÝ PAPÍR, VÍCEVRSTVÉ PYTLE, LAMINOVÁNÍ,