## Slide 1: Audio – úprava a střih pro výuková videa
Prezentace je vytvořena v rámci projektu ZIP, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170

## Slide 2: Osnova
Úvod do audia
Základní pojmy
Formáty zvukových stop
Mikrofony a doporučení
Audio programy
Praktická část střihu a úpravy audia

## Slide 3: Úvod do audia
Co to je audio?

## Slide 4: Úvod do audia
Co to je audio?
Mluvené slovo vs. hudba vs. zvukové efekty a šumy
Lidské ucho – rozsah 16–20 000 Hz
  Nemusí být jenom omezení v lidském uchu 
  ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k&ab_channel=adminofthissite

## Slide 5: Základní pojmy
Frekvenční rozsah
Vzorkovací frekvence (standard pro CD 44,1 kHz)
Bitrate (kbps; většinou dostačující 128 kbps) – „kvalita“
BPM (údery za minuty; taneční hudba 120–130 a více BPM)
Filtry
Šum
Hlasitost (dB)
Mikrofonní vstupy: XLR, jack 3,5 mm (6,3 mm, 2,5 mm), USB

## Slide 6: Formáty audio stop
Typy formátů
  MP3 – komprese, zmenšení až na desetinu, odstranění zvuků pro člověka „nedůležitých“
  wav – „ořezání“ vyšších frekvencí, bezztrátová komprese
  wma – speciální Windows kodek
  flac – bezztrátová komprese
  ogg – často v telefonech
Je potřeba kvalitnější audio? Hudba vs. hlas?
Úkoly
Kolik místa zabere jedna zvuková stopa ve formátu .mp3 a.wav?
Upravte přenosová rychlost (kvalitu nahrávky). Jak se změnila velikost?

## Slide 7: Mikrofony
Dynamické a kondenzátorové, případně USB mikrofony
  Dynamické – menší vzdálenosti, méně citlivé, větší směrovost (více osob současně)
  Kondenzátorové – potřeba fantomového napájení (většinou speciální zvuková karta / zařízení), přirozenější zvuk, citlivé na šum
  USB mikrofony – bez nutnosti externích či složitých zapojení
Záhlavní, ruční, integrovaný
  Předem si ujasnit počet účastníků a potřebnou směrovost
Frekvenční omezení a mnoho dalšího (pro profesionální využití )

## Slide 8: Doporučení pro záznam
Některé šumy se špatně filtrují – využití tzv. pop filtrů
Pozor na ozvěny v místnosti
Předem vyzkoušet omezení hlasitosti mikrofonu

## Slide 9: Audio programy
Audacity
Goldawave
Adobe Audition CC
Online programy (https://audiomass.co/, https://twistedwave.com/online)
Současně pro úpravu videa (většinou omezené možnosti ve verzích zdarma) – příští hodina

## Slide 10: Praktická část I
Nahrajte si Váš hlas na mobilní telefon/tablet. Můžete namluvit zprávu, zazpívat (záleží na aktuálních opatřeních ), atp.
Stejnou nahrávku proveďte i v nahrávacím studiu.
Následně porovnejte nahrávky, šum a zkreslení hlasu.
Úkoly
  Odfiltrování šumu
  Úprava hlasitosti
  Změna dynamiky hlasu

## Slide 11: Praktická část II
Úkoly
  „Namixujte“ několik nahrávek
  Vyhledejte instrumentální hudbu (či hudbu s delší předehrou) – podkres
  Přidání podkresu („podmazu“) k Vašemu hlasu
  Zkouška vytvoření vlastního „podmazu“
  Youtube
  Zkuste převod videa na audio – vyhledejte nějaký online nástroj

## Slide 12: Vytvoření podcastu
Zamyšlení nad
  formou,
  délkou,
  skupinou posluchačů,
  tématy, …
Pořízení techniky (hardwarová část)
Provedení korektury nahrávky (softwarová část)
Publikace (YouTube, Spotify, webové stránky…)

## Slide 13: Dotazy a diskuze

## Slide 14: Zdroje
Formáty ukládání zvukových dat. Audiozone.cz [online]. Praha: ATLANTIDA, 2013 [cit. 2021-09-23]. Dostupné z: https://www.audiozone.cz/recenze/formaty-ukladani-zvukovych-dat-t20011.html
Mikrofony. Recenzer.cz [online]. Praha: Converso Group, 2021 [cit. 2021-08-19]. Dostupné z: https://www.recenzer.cz/mikrofony/

## Slide 15
„Tento materiál, Popis inovace předmětu C7660, jehož autorem je Mgr. Tomáš Bouchal, který je dostupný z: Databáze výstupů projektů OP VVV, (https://databaze.opvvv.msmt.cz), lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY‐SA 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by‐sa/4.0/legalcode). Uvedené se nevztahuje na díla nebo jiné předměty ochrany (např. obrazovou či fotografickou dokumentaci), které jsou ve výstupu užity zejména na základě smluvní licence nebo výjimky či omezení příslušných práv, jak je uvedeno u konkrétního jednotlivého předmětu ochrany.“