## Slide 1: Závěr
biosensory v praxi
perspektivy

## Slide 2: Trh s biosensory
85% tržních nákladů reprezentuje stanovení glukosy
Rok | Prodej (mil. $)
1996 | 600
2000 | 1500
2002 | 2500
2004 | 5040
2006 | 6800
2009 | 12800
Chart: 
| Roche Diagnostics | Lifescan | Bayer Diagnostics | Abbott | Molecular Devices Corporation | Affymetrix | Nova biomedical | Biacore | Others | China
 | 2679 | 2440 | 1607 | 1300 | 650 | 327 | 89 | 88 | 104 | 3590
Beijing Yicheng JPS-5
Roche Accu-Check
Aviva Nano
Lifescan OneTouch
Ultra
Bayer Contour
Abbott
FreeStyle
Lite

## Slide 3: Ochrana životního prostředí
znečištění zdrojů pitné vody a vodních toků - monitorovací systémy
  založené na celých buňkách - schopné reagovat na přítomnost širokého spektra toxických látek
přenosné systémy pro rychlou detekci škodlivin
  analýza vzorku přímo v místě odběru (in-field, on-site)
tradici má rychlé biosensorové stanovení biochemické spotřeby kyslíku (BOD), které zkracuje dobu analýzy na několik minut
BOD sensor založený na mikrobiální vrstvě byl vyráběn již od roku 1983 v Japonsku firmou Nisshin Electric

## Slide 4
Multikanálový biosensor
pro charakterizaci odpadních vod
5x1.2 cm
Pt / grafitové pracovní elektrody (7101)
tyrosinasa (Tyr)
peroxidasy (HRP, SBP)
celobiosa dehydrogenasa (CDH)
glukosa oxidasa (GOX)
acetylcholinesterasa (AChE)
butyrylcholinesteasa (BChE)
zesíťování glutaraldehydem
BChE
TYR
CDH
grafit
Pt
HRP/GOx
SBP/GOx
AChE

## Slide 5
RS-COR´
(+ R´COOH)
RSH
R-S-S-R
ChE
anoda (+350 mV)
POD
(TYR)
H2O2
O2
H2O
katoda (-100 mV)
CDH
celobiosa
celobionolakton
anoda (+400 mV)
Enzymové reakce
GOx
glukosa
glukonolakton
chinon
(fenoxyradikál)
fenol
fenol
chinon

## Slide 6
enzymy | Koncentrace (mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | pesticid. průmysl |  | farmaceutický průmysl |  |  | papírenský průmysl |  |  |  | 
 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10
AChE | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.08 | 2.3
BChE | 0 | 0 | 0.41 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0 | 0 | 0.03 | >10
TYR | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRP | 0 | 0 | 2.9 | 6.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 7.7
Průmyslové vzorky
Odezvy přepočteny na koncentraci heptenophosu a katecholu

## Slide 7
vzorky obsahují pesticidy a fenoly
relativní procentuální odezva je
stanovena jako odezva vzorku dělena
odezvou pro standard
výsledky, které je obtížné zhodnotit
a porozumět jim
MULTIVARIAČNÍ ANALÝZA
Odpadní vody

## Slide 8
PCA (Principal Component Analysis)
- Analýza hlavních komponent
1
.
.
.
.
XS
1 . . . . . . . . XV
Proměnná
Vzorky
Var 1
Var 2
Var 3
Původní systém (3D)
PC1
PC2
Nový systém (2D)
PC1
PC2
PCA

## Slide 9
Pesticidový průmysl
Papírenství
BIOSENSOR + PCA
Každý vzorek odpovídá 6830 proměnným detekovaných 6-enzymovým sensorem
(každá elektrodová odezva je tvořena z 810 proměnným
PC1 – separace dle původu, PC2 – separace dle toxicity

## Slide 10
AChE
TYR
TYR
HRP
HRP
Pt
BChE
AChE
-
0.5
0
0.5
Current
Intensity
(
µ
A)
AChE
TYR
TYR
HRP
HRP
Pt
BChE
AChE
-
0.5
0
0.5
Intensity
(
µ
A)
AChE
TYR
TYR
HRP
HRP
Pt
BChE
AChE
-
0.5
0
0.5
(
µ
A)
Proud (A)
untreated
alert
alarm
normal
water
katechol (standard)
Vzorky rozdílné toxicity
odezvy 8-elektrodového sensoru pro 32 vzorků (standard),
100 proměnných (400 s)

## Slide 11
-
30
-
20
-
10
0
10
20
30
-
10
-
5
0
5
10
15
20
WAT
NO
AT
AL
UN
-
30
-
20
-
10
0
10
20
30
-
10
-
5
0
5
10
15
20
PC1
PC2
WATER
NORMAL
UNTREATED
ALARM
ALERT
Zjednodušená
klasifikace
kombinace sensorů s chemometrií (PCA) zjednodušuje interpretaci komplexních dat na uživatelsky přístupnější názornou formu
inteligentní biosensor

## Slide 12: Potravinářství, biotechnologické procesy
biosensorové systémy analyzující kontinuálně odebírané vzorky (on line) - návaznost na řídící systémy
stanovení sacharidů, některých vitamínů a detekce bakteriální kontaminace - kontrola čerstvosti potravin, kontrola obsahu cizorodých látek (rezidua antibiotik)
kontrola kvality produktů - na základě hodnocení vůně („elektronický nos“) a chuti („elektronický jazyk“)
  potvrzení původu, originality, přítomnosti náhražek

## Slide 13: Bioelectronic tongue for wines
processing by PCA (principal component analysis) or SOM (artificial intelligence, self-organizing maps)
levels of lactate determined using biosensor with lactate oxidase, sums of other carboxylic acids measured as inhibition effects on biosensors with sarcosine oxidase and fumarase / sarcosine oxidase channels
M. Milovanović, J. Žeravík, M. Obořil, M. Pelcová, K. Lacina, U. Cakar, A. Petrovic, Z. Glatz, P, Skládal. A novel method for classification of wine based on organic acids. Food Chem. 2019, 284, 296.

## Slide 14
medium tannins, oak / vanilla / flovery buquet
high tartness, (semi)dry
apple taste / flavour
higher acidity, high sourness, botrytis bouquet
high acidity, apple flavour
Bioelectronic tongues: taste
sample
training (calibration)
enzyme electrode array
chemometric processing
Result: good product!
(safety, originality, age, adulteration, composition, …)
multichannel detector
P. Skladal. Smart bioelectronic tongues for food and drinks control. Trends Anal. Chem. 2020, 127, 115887.

## Slide 15: Vojenská oblast
detekce chemických otravných látek (sarin, soman, ...) - biosensory s cholinesterasou
detekce biologických bojových prostředků - nutnost vysoké specifity stanovení (anthrax, botulin, ...) - imunosensory, přenosné systémy PCR, průtočná cytometrie
obrana proti bioteroristickým útokům

## Slide 16: Detekce použití chemických zbraní
chemické zbraně reprezentují bojové otravné látky ze skupiny nervově paralytických sloučenin jako sarin a soman
inhibují cholinesterasu, což se také využívá v detekčních systémech na bázi biosensorů
již mnoho let existuje detektor NAIAD od firmy Thorn EMI, využívající průběžnou elektrochemickou detekci aktivity imobilisované cholinesterasy
miniaturizovaný biosensor tohoto typu pro osobní použití se vyvíjí také u nás
zájem o tuto oblast výrazně stoupl po skončení války v Perském zálivu (1991), mimoto byl sarin použit teroristy při útoku na tokijské metro (1995), v Iráku, Sýrii (?)

## Slide 17: BioNA
Biochemical Nerve Agent Detector
měřící část
výměnný biosensorový blok

## Slide 18
Specifications
detectable agents: type “G” and “V”
limit of detection in air: 1 ng/L
detection speed: 30 sec (15 sec at 10 ng/L)
detector: electrochemical sensor with immobilized acetylcholinesterase
weight: 500 g
dimensions: 120 x 80 x 35 mm
power supply: 2 x 1.5 V batteries
working temperature: 5 - 40°C
warning signalization: visual and acoustic
Information
Military Technical Institute of Protection
P.O. Box 547 Tel.: +420-5-41183001
60200 Brno (Czech Rep.) E-mail: vtuo_chem@telecom.cz
BioNA
Biochemical Nerve Agent Detector

## Slide 19: Detekce biologických zbraní
biologické zbraně – zbraně hromadného ničení „chudých“ zemí
jsou předmětem zájmu v souvislosti se situací v Iráku, kde bývalý režim vlastnil zásoby různých bakteriologických zbraní a toxinů
mimo vojenskou oblast existuje značná obava z teroristického zneužití, protože jejich příprava je ve srovnání s jinými zbraněmi hromadného ničení velmi snadná – obavy z anthraxu

## Slide 20: BBP: toxiny
Abrin - rostlina Abrus precatorius
Aflatoxiny - plísně Aspergillus flavus a parasiticus
Batrachotoxin - kolumbijská žába Phyllobates aurotaenia
Botulotoxin A - bakterie Clostridium botulinum
Clostridium perfringens toxin
Corynebacterium diphtheriae toxin
Microcystiny (Cyanginosiny) - modrozelená sinice Microcystis aeruginosa
Palytoxin - zoanthidní korál genus Palythoa
Ricin - rostlina castor bean Ricinus communis
Saxitoxin - dinoflagelata Gonydulax (Ganyaulax) catenalla a tamarensis
Shigatoxiny (Vero cytotoxiny) - bakterie Escherichia coli EHEC
S. dysenteria toxin - bakterie Shigella dysenteriae
Staph. Enterotoxin - bakterie Staphylococcus aureus

## Slide 21: BBP: viry
Argentinská hemorhagická horečka (AHF)
Bolivijská hemorhagická horečka (Machupo)
Dengue, Ebola, Hanta, Chikengunya, Japonská encefalitida, Junin
Krymsko-konžská hemorhagická horečka (CCHF), Kyasanurská lesní horečka, Lassa horečka
Lymfocytární choriomeningitida, Marburg, klíšťová encefalitida
Variola (smallpox, spalničky), Venezuelská encefalitida, žlutá horečka,

## Slide 22: BBP: bakterie a plísně
bakterie: Bacillus anthracis (anthrax), Brucella melitensis (brucelosa), Clostridium botulinum (botulismus), Corynebacterium diphtheriae, Francisella (Pasteurella) tularensis (tularemie), Chlamydia psittaci (psitakosa), Mycobacterium tuberculosis (tuberkulosa), Pseudomonas mallei / pseudomallei, Rickettsie, Coxiella burnetti (Q-horečka), Salmonella typhi / paratyphi (tyfus), Vibrio cholerae (cholera), Yersinia (Pasteurella) pestis (mor),
plísně: Coccidioides immitis (kokcidiosa), Histoplasma capsulatum, Nocardia asteroides

## Slide 23: Bio Detector
Biological Detector (BD) je automatický systém pro detekci BOL vyvinutý společně ETG a americkou armádou, principem je LAPS biosensor
současně lze detekovat až 8 různých agentů (bakterie, viry, toxiny), je lehce možné rozšířit o nová stanovení. Odezva do 15 minut, 95% pravděpodobnost detekce, 0.1% falešných poplachů, akustická i optická indikace.
v jednom pouzdře obsahuje jednotky vstupu vzorku, průtočného systému, detektoru LAPS, zásobníku reagencií
vzorek je kapalný objemu 1 ml, s ním se provádí současně 8 imunochemických testů - BOL-specifické protilátky jsou značeny fluoresceinem, na který se ve druhém stupni váže anti-fluoresceinová protilátka značená ureázou, detekce je potenciometrická - změna pH, "adresace" jednotlivých míst na nosném pásku se provádí osvětlením

## Slide 24: BD

## Slide 25: Klinická oblast
in vitro stanovení prováděná v centralizovaných nemocničních laboratořích
decentralizované uplatnění biosensorů zahrnuje ordinaci lékaře, nemocniční pokoje, operační sály
aplikace určené široké veřejnosti budou limitovány, výjimkou jsou osobní glukometry diabetiků a těhotenské testy
velký potenciál pro tzv. „welfare“ oblast – stárnoucí populace se bude více zajímat o zdravotní stav – preventivní kontroly a měření
in vivo aplikace jsou směrovány především na výzkum umělého endokrinního pankreatu

## Slide 26: Monitorování glukosy
Newman, J.D. and Turner, A.P.F. (2008) Historical perspective of biosensor and biochip development. In: Handbook of Biosensors and Biochips (Eds R. Marks, D. Cullen, I. Karube, C. Lowe and H. Weetall) John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-01905-4
Evolution of Blood Glucose Monitor products
Past Present Future
CGM
Medtronic
Guardian
Pelikan Sun
painless
Sampling
The original
Miles
Glucometer
Supramolecular
Devices?
MediSense
Mediated
sensor
Non-invasive monitoring (research)

## Slide 27: Klíčové inovace
Sample detection
Reduction of humidity effects
Fill efficiency
Under-fill detection
Instrument and in-sample temperature correction
Reduction of and compensation for haematocrit effect
Reduction of and compensation for electrochemical interference
Detection of abnormal events
Automatic coding of strips
Integration

## Slide 28: User Interface

## Slide 29: Glukometry dnes …
běžně v lékárnách, e-shopech, propojení s mobilem

## Slide 30: Glukosa kontinuálně
FreeStyle Libre monitoruje a ukládá data o hladině glukosy - hodnoty koncentrace aktualizuje každou minutu
přilepí se na paži, funguje kontinuálně 14 dní
data do čtečky se přenáší bezdrátově
    … do čtečky lze zasunout i klasický páskový biosensor

## Slide 31: Laboratorní klinické analyzátory
přístroj firma glukosa + analyty
AUTOSTAT Daiichi (Japonsko)
EBIO Plus Eppendorf / BST (Německo) laktát, citrát, vit. C
Enzymat Seres (Francie) sacharóza, alkohol
ESAT PGW Medingen (Německo) laktát
EXSAN (Litva) laktát
GLUCO Fuji Electric (Japonsko)
i-Stat I-Stat Corp. (USA) močovina
Model 860 Ciba Corning (USA)
NOVA 16 Nova Biomedical (USA) močovina, kreatinin
Satellite G MediSense (USA)
YSI SELECT Yellow Springs Instr. (USA) laktát, etanol, cholin Většinou se jedná o malé stolní přístroje, často doplněné zásobníkem vzorků

## Slide 32: Někdy jsou biosensory příliš dobré…
glukosový / laktátový sensor
  přední měřící a zadní kontaktní pohled
trvanlivost příliš dlouhá – potřeba omezit „životnost“
  přidání obvodu počítajícího provedené analýzy,
  po dosažení stanoveného počtu ukončení použitelnosti
  integrovaný inkrementální čítač (1-wire counter)

## Slide 33: i-STAT
předpoklad: analýza vzorků v místě jejich odběru (operační sál, lůžko pacienta) může podstatným způsobem zkrátit dobu do získání výsledků
lze tedy urychleně provést kroky vedoucí ke zlepšení stavu pacienta
decentralizované měření
multikanálový elektrochemický biosensor, poskytující informace o klíčových látkách, analyzovaných při krizových situacích pacientů
základní modul na jedno použití obsahuje měřící sensory, zásobní roztok standardu a prostor pro nakápnutí vzorku krve
POINT OF CARE DIAGNOSTICS

## Slide 34: i-STAT - měřící modul
analyty: sodík, draslík, chloridy, oxid uhličitý, pH, močovina, glukóza a hematokrit
program pak dopočítává další parametry jako např. koncentrace hemoglobinu, přebytek bází a podobně.

## Slide 35: i-STAT
po nakápnutí vzorku krve se měřící modul zasune do přístroje
vyčká se zobrazení výsledků
měřící modul je na jedno použití

## Slide 36: i-STAT - aplikace
hlavní kriterium vývoje:
minimalizovat možnost chyb způsobených uživatelem (pouze naplní otvor pro vzorek krví a zasune modul do přístroje)
zaručit vysokou kvalitu výsledků (ve výměnné kartridži je inkorporován kalibrační roztok). V rukou uživatelů - lékařů a sester - přístroj poskytuje výsledky srovnatelné kvality jako centrální laboratoř.
přístroj původně směrován pouze do nemocnic, objevuje se i v ordinacích praktických lékařů a veterinářů, dokonce ve vojenství a objevil se na palubě při letech raketoplánů.

## Slide 37: Těhotenské testy
Pregnancy Tests with Conception Indicator
Launched July 2008, measures urinary hCG using both a low sensitivity and a high sensitivity strip. Control lines and results read using red light to measure density of lines by reflectometry yielding 4 possible semi-quantitative results:
Not pregnant
Pregnant with conception 1-2 weeks ago
Pregnant with conception 2-3 weeks ago
Pregnant with conception >3 weeks ago
Swiss Precision Diagnostics GmbH is a joint venture between Procter and Gamble and Inverness Medical
>99% accurate in detecting pregnancy & 92% accurate in time predictions. Same price as visual strips.

## Slide 38: Perspektivy
miniaturizace, nanotechnologie, integrace
multiparametrové, paralelizace
umělé biorekogniční elementy
  na bázi kombinatorický technik – aptamery (SELEX), genetické knihovny
  proteinové inženýrství - rekombinantní proteiny s vylepšenými vlastnostmi, chimérní biomolekuly
  makromolekulární chemie – otisky analytu v polymerní struktuře - MIP (molecularly imprinted polymers)

## Slide 39: Vývoj oboru biosensorů
biosensor
WOS: … 65,259
Google: … 3,890,000
Google Scholar … 441,000

## Slide 40: Biosensory v Česku
MU Brno
  enzymy a protilátky, piezosensory / SPR / elektrochemie / nano...
  životní prostředí / klinika / vojenské aplikace
Biofyzikální ústav Brno
  nukleové kyseliny / elektrochemie
VÚ radiotechniky Praha
  SPR, imunosensory
VÚ Třeboň
  fotosystém, elektrochemie
UJEP Ústí nad Labem
  fotosystém, elektrochemie, optické techniky
BVT Technologies Brno
  sítotisk, enzymy, výroba sensorů
Služba výzkumu Postřelmov
  imobilizace enzymů, výroba biomembrán

## Slide 41: Biosensory
malé a levné
rychlé, citlivé a specifické
uživatelsky přívětivé