## Slide 1
Z0059 Hydrologie – Cvičení 4
Simona Koreňová; 474426
474426@muni.cz
Konsumpční křivka
Brno
Podzim 2022
MUNI
SCI

## Slide 2: Konsumpční křivka
Měření průtokú = velice problematické, náročné
Konsumpční křivka Vztah mezi vodním stavem a půtokem
Měrná (konsumpční) křivka průtoků – čára závislosti mezi vodním stavem a průtokem v daném profilu toku

## Slide 3: Konsumpční křivka - Problémy
Změny příčního profilu koryta – zanesení, eroze ....
Proudění není stacionární – povodně, vegetace v korytě....
Platnost je kontrolována kontrolní hydrometrování

## Slide 4: Konsumpční křivka Zadání cvičení č. 4
ZADÁNÍ:
Ze stránek ČHMÚ si vyberte měrný profil na málo regulovaném vodním toku (horský / ne v blízkosti vodní nádrže). Z dvojic vodních stavů a průtoků na evidenčním listu vybraného profilu zkonstruujte měrnou křivku průtoků. Vypočtěte průtok k nejvyššímu zaznamenanému vodnímu stavu na daném profilu.
ZDROJE:
evidenční listy profilů https://www.chmi.cz/?tab=1
VÝSTUPY:
tabulka vstupních hodnot (minimálně 7 dvojíc H-Q)
graf závislosti vodního stavu na logaritmu průtoku (s uvedením rovnice)
graf konzumpční křivky (s uvedením rovnice)
hodnota průtoku pro nejvyšší zaznamenaný vodní stav
ZÁVĚR
Cvičení 4 odevzdat do příslušné odevzdávárny do 10:00 2.11.2022

## Slide 5: Postup
1. Výběr měrného profilu
(klik)
2. Evidenční list (klik)

## Slide 6: Postup
Vstupní údaje
Vypočtěte Q pro maximální dosažený H

## Slide 7: Postup výpočet měrné křivky průtoků
Křivka je daná rovnicí:
• Q – průtok [m3.s-1]
• h – vodní stav [cm]
• a,c - konstanty
Seřadit dvojice H a Q do tabulky vzestupně
Logaritmizace členů rovnice
X – log h
Y – log Q
b – log c c = 10b
Konstrukce bodového grafu ze zlogaritmovaných hodnot H a Q
• přidat lineární spojnici trendu a zobrazte rovnici regresní přímky v grafu
Ke každé dvojici H a Q vypočítat rovnici měrné křivky
Q = c.ha

## Slide 8: Výsledky