## Slide 1: Infračervená spektrsoksopie

## Slide 2
Infračervená spektroskopie:
analytická technika určená především pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a v mneší míře také také pro stanovení anorganických látek.
Tato technika měří pohlcení infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným materiálem.
Infračerveným zářením je elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 0.75 – 1000 µm, což odpovídá rozsahu vlnočtů 12800 – 10 cm-1.
Standardně ji dělíme na: Near, Mid a Far-infrared spektroskopii

## Slide 3
Vibrační problém polyatomových molekul lze pojímat v prvním přiblížení jako problém 3n-6 (v případě lineárních molekul 3n-5) nezávislých harmonických oscilátorů.
Energie fotonů infračerveného záření (1-60 kJ/mol) nepostačuje pro excitaci elektronů v molekulových orbitalech, ale je dostatečná ke změně vibračního stavu (z klasického pohledu ke zvětšení amplitudy vibrace molekuly) či rotačního stavu molekuly (ke zrychlení rotace molekuly). Uvědomíme-li si, že molekuly jsou tvořeny atomy, které nejsou spojeny rigidními vazbami, ale tyto vazby vykazují určitou pružnost, máme před sebou systém atomů, které mohou různými způsoby vibrovat.

## Slide 5
Formaldehyd

## Slide 6
Celulóza

## Slide 9
IR – spektroskopie

## Slide 10
IR – Transmisní

## Slide 11
ATR-FTIR spektroskopie
Technika zeslabeného úplného odrazu (ATR - Attenuated Total Reflection) je založena na principu jednoduchého či vícenásobného úplného odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku a měřícího krystalu s dostatečně vysokým indexem lomu.

## Slide 12
DRIFT spektroskopie

## Slide 13
IR – Reflectance (odrazivost)