## Slide 1
Napětí
Normálová složka napětí (s) je kolmá na zvolenou plošku.
Tah = kladné hodnoty, tlak = záporné hodnoty.
Smykové složky (t) leží v rovině zvolené plošky,
znaménko je otázkou konvence
Napětí je tedy tenzor 2 řádu, pozor na literaturu: často se mluví o napětí jako
skalární nebo vektorové veličině.
Homogenní izotropní kontinuum

## Slide 3
Vlastnosti tenzoru napětí
Symetrický, tj. 6 nezávislých komponent
Rovnice rovnováhy
3 invarianty při změně souřadného systému
Vždy lze najít s.s., kdy je tenzor napětí diagonální – hlavní napětí
Na volném povrchu jsou všechny složky napětí kolmé k povrchu nulové
Příklad: Matice A pro přechod z válcových souřadnic do kartézských:

## Slide 4
Mohrův diagram
s1 – trhliny
s3 – vzpěr
tmax – plastická deformace

## Slide 5
Deformace
Při působení sil na těleso dochází k
přemístění – nebudeme dále uvažovat
rotaci p
deformaci e
je vektor přemístění

## Slide 6
Vlastnosti tenzoru deformace
Symetrický, tj. 6 nezávislých komponent
Normálové a smykové složky
Stejné 3 invarianty při změně souřadného systému jako u napětí
Součet diagonály = relativní změna objemu

## Slide 7
Hookův zákon
Pro tahovou zkoušku s11 = E e11
Obecný sij = eij =
  81 elastických konstant ? symetrie – 36, energetické úvahy: 21,
  krystalové mřížky – další symetrie (hexa – 5, kubické – 3)
Pro izotropní materiál – 2 nezávislé elastické konstanty
            sij = 2G eij + l I1 dij
I1 – první invariant tenzoru deformace = součet diagonály
dij – Kroneckerovo delta

## Slide 8
Elastické konstanty
z teorie (izotropní m.)
C1111 = 2G + l
C1122 = l
C2323 = G
z experimentu
s11 = E e11
e22 = e33 = - n e11
t = G g
S1111 = 1/E
S1122 = - n/E
            sij = 2G eij + l I1 dij

## Slide 9
Obecná lineární elasticita
Hledané veličiny:
3 složky vektoru přesunutí u
6 složek tenzoru napětí
6 složek tenzoru deformace
Známé rovnice:
6 rovnic mezi u a e
3 rovnice rovnováhy
6 rovnic Hookova zákona
15 neznámých … 15 rovnic
Všechny rovnice jsou lineární = princip superpozice
programy na výpočet e, s, u využívající metody konečných prvků

## Slide 10
Jednoduché analytické výpočty
odhad tvaru tělesa po deformaci, tj. "uhodnutí" vektoru přemístění u
z u vypočítáme e
z e vypočítáme s
pro vztah mezi F a s se používají různé postupy