## Slide 1: Koloidy v životním prostředí ÚVOD
Jiří Faimon

## Slide 2: Koloidy v životním prostředí
Úvod
Pravé roztoky – hrubé suspenze
Koloidní roztoky
  Th. Graham, 1860: Různé chování „roztoků“: zadržování „rozpuštěných látek různými membránami.
  průhledné, jakoby homogenní, průchod filtračním papírem.
  malá difúzní schopnost, malý osmotický tlak,
  rozptyl dopadajícího světla (Tyndallův jev),
  nestálost vůči agregaci.
Dvě skupiny látek?
  amorfní, koloidy (klih)? Tvoří soly…
  krystaloidy? Tvoří pravé roztoky…
Koloidní stav hmoty!
    1) Všechny látky se mohou vyskytovat v koloidním stavu
    2) Různé látky mají různý sklon k tvorbě koloidů

## Slide 3: Koloidy v životním prostředí
Role koloidů v životním prostředí
Pozitivní role
Koloidy jsou důležitou součástí řady geologických systémů /půdy, sedimenty, oceán/
Anorganické koloidy (+ pravé roztoky a hrubé suspenze) přispívají k tokům hmoty z primárních hornin do sekundárních produktů
Významně se spolupodílí na tvorbě sedimentů a půd! V důsledku termodynamické nestability dochází k
    agregaci koloidních částic (Hall et al. 1991, Overbeek 1977, Stumm a Morgan 1981)
    sedimentaci těchto agregátů (Mills et al. 1991, Thornber et al. 1987).
Funkce odklízečů polutantů po agregaci a sedimentaci (Mills et al. 1991, Kühnel 1987). Tato druhá možnost je stále více sledo­vána v souvislosti se znečisťováním životního prostředí migrací těžkých kovů, organických látek, popř. radioaktivního odpadu.

## Slide 4: Koloidy v životním prostředí
Negativní role
Velká mobilita (pohyblivost v pórovitém prostředí):
Řada látek (polutanty) může migrovat sama v koloidní formě!
Sorpční schopnosti koloidních částic:
Řada látek (polutanty) se sorbují na povrchu koloidních částic a mohou migrovat spolu s koloidy.
Koloidy mohou působit jako nosiči polutantů (Means a Wijayaratne 1982, VonGunten et al. 1988, Degueldre et al. 1989, Puls et al. 1990, 1991, Waber et al. 1990, Mills et al. 1991, Vilks et al.1991, Bates et al. 1992, Puls a Powell 1992)

## Slide 5: Koloidy v životním prostředí
Systémy
Část světa vymezená reálnými nebo imaginárními hranicemi
  Systémy otevřené, uzavřené, izolované.
  Fáze a složky, fázové rozhraní, homogenita a heterogenita
Stavy
Procesy
Stabilita systémů, vývoj systémů.
Časová stálost. Dynamika, potenciálová bariéra.
Stacionární stavy, rovnováha.

## Slide 6: Koloidy v životním prostředí
Disperzní systémy
  dispergace – proces rozptylování hmoty v daném prostředí
  disperzní prostředí
  disperzní podíl
Disperzní stupeň - míra rozptýlení látky - poměr povrchu všech částic k jejich celkovému objemu (Fisher 1983).
  Běžné soustavy jsou polydisperzní - obsahují různě velké částice s proměnlivým stupněm disperzity [1].
  hrubé disperze (suspenze)
  koloidní disperze (např. koloidní roztoky)
  molekulární disperze (např. pravé roztoky)
[1] Soustavy s částicemi jedné velikosti - monodispezní soustavy - jsou známé jen uměle připravené.

## Slide 7: Koloidy v životním prostředí
Koloidní systémy
Koloidní systém bývá klasicky definován jako vícefázová soustava, ve které je jedna z fází v nadbytku (prostředí, rozpouštědlo) a další je rozptýlena (dispergována) ve formě částic s rozměry 1 až 1000 nm [1].
Klasická definice koloidních systémů vychází výhradně z rozměrů rozptýlených částic, aniž by nějak dále definovala jejich povahu[2] (struktura, náboj atd.).
[1] V názorech na hraniční rozměry koloidních částic nepanuje úplná shoda a někteří autoři (např. Stumm a Morgan 1981) považují v závislosti na tvaru částic za horní hranici rozměr až 10mm. Stejná nejistota vládne kolem spodní hranice v souvislosti s velikostí nižších polymerů (oligomerů).
[2] Je nutné se oprostit od geology zažité představy koloidů, jako výhradně amorfních látek.

## Slide 8: Koloidy v životním prostředí
Koloidní částice
Struktura koloidních částic
O vnitřní struktuře koloidní částice toho často není mnoho známo
Z hlediska chování koloidu to nebývá ani příliš důležité.
Představa koloidní částice spolu s jejím blízkým okolím:
Struktura koloidní částice - micela

## Slide 9: Koloidy v životním prostředí
Dispergovaná látka tvoří tzv. jádro částice.
Povrch jádra se nabíjí díky ionizaci vlastních povrchových skupin nebo díky adsorpci ionů z roztoku (cizích nebo vlast­ních)
Náboj jádra s elektrostaticky vázanými proti-iony vytváří elektrickou dvojvrstvu (Stumm, Morgan 1981, Moore 1981).
Jádro spolu s dvojvrstvou se nazývá granule.
Granule s difuzní vrstvou, která je tvořena dalšími proti-iony kompenzující náboj jádra, se nazývá micela[1], (Fischer 1983).
[1] Zvláštním typem koloidu je tzv. micelární koloid. Tvoří jej látka s difilním (amfipatickým) charakterem. To bývá nízkomolekulární látka (mol. hmot. 100-500), která obsahuje jak silně polární skupinu, tak hydrofobní zbytek. Tyto látky mají nejvìtší význam v organické geochemii. Při vyšších koncentracích, při tzv. kritické micelární koncentraci c.m.c., se tyto molekuly reversibilně shlukují do útvarů kolidních rozměrů – micel, vytvořených velkým počtem (20-100 primárních částic). Polární skupina difilní molekuly je v roztoku hyrofilně hydratována, zatímco hydrofobní je vytlačována z hlavního objemu vody.

## Slide 10: Koloidy v životním prostředí
Zobecnění: kromě koloidních roztoků axistují koloidy v různých skupenstvích
Celou řadu přírodních systémů lze interpretovat jako koloidní:
Atmosféru, moře a oceány, magma, sedimenty, půdy, povrchové a podzemní vody a některé další.
Geologicky nejdůležitější jsou
  aerosoly prachu rozptýlených v atmosféře,
  koloidní roztoky,
  emulze ropných uhlovodíků,
  koloidní částice v půdách a sedimentech
  gely tuhých látek s dispergovanými roztoky (Yariv a Cross 1979).

## Slide 11: Koloidy v životním prostředí
Disperzní soustavy
Heterogenní soustavy
Heterogenní soustavy jsou složené minimálně ze dvou fází, které jsou oddělené fázovým rozhraním. Heterogenní soustava s částicemi o rozměrech 1 < d < 1000 nm se nazývá fázový koloid (Fischer 1983). Tato soustava je termodynamicky nestabilní. Tendence přecházet do pravých roztoků nebo (častěji) do hrubých suspenzí (soustava s rozptýlenou fází, tvořenou tuhými částicemi většími jak 2-10 μm).
Homogenní soustavy
Homogenní soustavu, byť vícesložkovou (roztok), tvoří jediná fáze. Pokud obsahuje velké molekuly s rozměrem 1< d < 1000 nm, má taková soustava vlastnosti koloidních roztoků a rozpuštěná hmota je považována za molekulární koloid (Moore 1981). Každá taková makromolekula je sama o sobě koloidní částicí, která je obklopena pevným hydratačním obalem.

## Slide 12: Koloidy v životním prostředí
Molekulární koloidy vznikají
kondenzací
přímým rozpouštěním
  Rozpouštění tuhé fáze, jejíž makromolekuly jsou k sobě vázány jen slabými van der Waalsovými silami a mohou být snadno překonány solvatační energií rozpouštědla.
  Takto vzniklé roztoky jsou obecně nazývány latexy. Typickým příkladem jsou organické polymery.
  Také anorganické polymery, jako polysilikátové kyseliny nebo polymery hydroxidu hlinitého, se mohou jevit v určitém stadiu vývoje jako molekulární koloidy (Yariv, Cross 1979).
Molekulárné koloidy jsou termodynamicky stabilní, díky velké hydratační energii, uvolněné při rozpouštění (hydrataci) molekuly.

## Slide 13: Koloidy v životním prostředí
Prostředí | Částice | Název systému | Příklady
Tuhé | tuhé | tuhý sol | skla
Tuhé | kapalné | gel | voda v půdách
Tuhé | plynné | tuhá koloidní pěna | pemza
Kapalné | tuhé | koloidní roztok (sol) | koloidní roztok
Kapalné | kapalné | emulze | tavenina sulfidů v magmatu
Kapalné | plynné | pěna | bublinky v magmatu
Plynné | tuhé | aerosol | vulkanický kouř
Plynné | kapalné | aerosol | opar, mlha
Aerosoly, koloidní roztoky, gely
v závislosti na disperzním prostředí.
Rozdělení koloidních soustav podle skupenství

## Slide 14: Koloidy v životním prostředí
Hydrofilní a hydrofobní povrchy
Hydrofilní a hydrofobní koloidy
  Na fázové a molekulární koloidy můžeme pohlížet také z úhlu hydrofilních a hydrofobních povrchů. Z tohoto hlediska, můžeme rozlišit dvě skupiny koloidů:
  1) Hydrofilní koloidy - v podstatě odpovídají molekulárním koloidům, stabilizovaným uvolněnou hydratační energii.
  2) Hydrofobní koloidy - odpovídají fázovým koloidům, termodynamicky nestabilním, stabilizovaným povrchovým nábojem nebo polymery, viz. dále.

## Slide 15: Koloidy v životním prostředí
Hydrofilní a hydrofobní povrchy
Rozdělení koloidů podle jejich vlastností povrchů
Vlastnost | Fázový koloid | Molekulární koloid
Povrch | lyofobní | lyofilní
Vznik | dispergací, kondenzací | rozpouštění
Stálost | malá | velká
Stabilizace | povrchovým nábojem | hydratačním obalem
Podle počtu fází | heterogenní | homogenní
agregace probíhá | nevratně přídavkem soli | vratně vysolením
Příklady | Fe(OH)3 , jílové min. | huminy, polymery

## Slide 16: Koloidy v životním prostředí
Na částice menší jak 1 nm se již nedíváme jako na diskrétní fázi a systém který je obsahuje, považujeme za pravý roztok. Tak se plynule dostaneme zpět k homogenním soustavám.
Rozdělení na fázové a molekulární koloidy je pouze formální a je mezi nimi, podobně jako mezi homogenními a heterogenními soustavami, plynulý přechod.