## Slide 1
Průtoková cytometrie
flow cytometry (FCM)
Bi6589 Laboratorní a bioinformatické metody rostlinné biosystematiky

## Slide 2
Průtoková cytometrie
Black box
Informace

## Slide 3
Průtoková cytometrie
Black box
Informace
Průtokový cytometr

## Slide 4
Srdce cytometru = průtoková kyveta
Funkce průtokové kyvety
Separace částic v proudu unášecí kapaliny
Počátek měření optických vlastností částic
Velikost částic: 0,2-200µm

## Slide 5
Průtoková cytometrie
Měření optických vlastností malých částic, které jsou uvedeny do pohybu.
Fluorescence (Excitace/emise)
Zástin paprsku;
Rozptýlené světlo =
Forward scater
Odraz paprsku;
Boční světlo =
Side scater
Optické vlastnosti částic
Částice: pylová zrna, mikroorganismy, buňky, buněčná jádra, apod.

## Slide 6
zesilovač
laser
detektor fluorescence
zapisovač
značená jádra vzorku a standardu
unášecí tekutina
vzorková tryska
menší částice
větší částice
pozice vzorku x hmotnost jader standardu (pg)
hmotnost jádra vzorku (pg) = ---------------------------------------------------------------------
pozice standardu
pozice standardu
pozice vzorku
Osa x ≈ intenzita flurescence
Co se děje v průtokové kyveta?
Základní výhoda cytometru: rychlá analýza velkého množství částic
hydrodynamická fokusace
fluorescence

## Slide 7: Pojmy
Osa X = optické vlastnosti částic
Osa Y = počet částic
Přesnost měření je stanovená pomocí variačního koeficientu (CV).
směrodatná odchylka
CV = x 100
průměrná pozice píku
Standard = organismus se známou velikostí stanovovaných hodnot (velikost genomu, GC obsah, atd.)

## Slide 8
Fluorescenční barvy
Způsob navázání: neselektivní (PI, EB); selektivní na AT báze (DAPI, DIPI, Hoechst); preferující GC báze (některá antibiotika)
Excitační a emisní vlnová délka
Pojmy
Excitation: green laser
536 nm
Propidium iodide (PI)
617 nm
Fluorescence
Day Factor (DF)
Důležitý pro výpočet GC obsahu; poměr poměrů (vzorek/standard(DAPI) ku vzorek/standard(PI))
Notes: Excitovaný stav je nestabilní a elektrony se vzápětí vracejí zpět do původního, základního stavu. Tento přechod bývá doprovázen uvolněním tepelné a světelné (= fluorescence) energie. Protože část energie se ztrácí ve formě tepla, má vyzářené světlo jinou (delší) vlnovou délku než původní záření. Vhodně zvolenou kombinací filtru lze pak obě záření oddělit (emisní od excitačního).

## Slide 9
Jak se připravuje vzorek pro cytometrické stanovení velikosti genomu?

## Slide 10
Co odebírat
Živý materiál (nejčastěji list)
Semena
Vzorky ze silikagelu/herbáře
Pyl
K čemu přihlížet při odběru
ontogenetické stáří
intenzita oslunění a množství sekundárních metabolitů
způsob uchování vzorku (semena vs. pletivo)
Volitelné
Extrakční pufr
Standard
Příprava rostlinného materiálu k měření

## Slide 11
4. přidáme fluorochrom
3. zfiltrujeme do zkumavky
1. pufr + kousek listu
2. posekáme žiletkou
5. zkumavku zasuneme do stroje
Velikost genomu – příprava vzorku
Doba přípravy a měření vzorku: 10 minut
Cena měření: 15 Kč

## Slide 12
Jak hmotnost DNA v jádře změřit?
Sekvenace celého genomu
Průtoková cytometrie
zdlouhavá
rychlá
levná
drahá
jednoduchá
složitá
živý materiál
živý/sušený/zamražený materiál

## Slide 13
K čemu je to dobré?

## Slide 14
Průtoková cytometrie
Měření optických vlastností malých částic, které jsou uvedeny do pohybu.
Fluorescence (Excitace/emise)
Zástin paprsku;
Rozptýlené světlo =
Forward scater
Odraz paprsku;
Boční světlo =
Side scater
Optické vlastnosti částic
Částice: pylová zrna, mikroorganismy, buňky, buněčná jádra, apod.

## Slide 15
Zdroj taxonomických znaků (stálé; k dispozici i ve sterilním stavu; mitoticky neaktivní chromozomy)
Velikost genomu
GC obsah
Ploidní úroveň (cca karyotyp)
Endopolyploidizace (zásobní orgány)
Vnitrodruhová variabilita (aneuploidie; B-chromozomy vs. zvětšení/zmenšení chromozomů)
Identifikace holocentrických vs. monocentrických chromozomů
K čemu je to dobré?

## Slide 16
půdní měňavka
Chaos chaos
Jádro váží
0,0023 pg
Jádro váží
1400 pg
Jádra se liší 600 000 krát !!!
Diverzita genomů
Střevní parazit
Encephalitozoon intestinalis
Slunce a Země se hmotnostně liší
„jen“ 330 000 krát !
Země
Slunce
Trpaslík
Obr

## Slide 17
Archilochus alexandri 0,9 pg
kolibřík černobradý
Struthio camelus 2,2 pg
pštros dvouprstý
2,4x
U mnohobuněčných organizmů rozdíly často menší
Ptáci

## Slide 18
Existují i opačné případy – extrémních rozdílů
300 pg
Paris japonica
Genlisea aurea
0,1 pg
3000x
krytosemenné rostliny

## Slide 19
Holocentrické chromozomy
Monocentrické chromozomy
Rostoucí nestresovaná rostlina
UV záření
Holocentrický vs. mononocentrický chromozom?

## Slide 20
Rozrůznily se velikosti genomu náhodně
nebo adaptivní evolucí?

## Slide 21
velké jádro se do malé buňky nevejde
velké průduchy se nemohou rychle zavřít
velký pyl se se hůř transportuje
velká jádra se pomalu dělí
Velikost genomu ovlivňuje vlastnosti organizmů

## Slide 22
Proč se Mendelův hrách nestal modelem současných genetiků ?
Má genom moc velký !!! 9 pg
Druh s malým genomem = ideální model pro genetiku !
Znalost velikosti genomu má i metodické důsledky
Arabidopsis thaliana
1C = 0,32 pg

## Slide 23
Zdroj taxonomických znaků (stálé; k dispozici i ve sterilním stavu; mitoticky neaktivní chromozomy)
Velikost genomu
GC obsah
Ploidní úroveň (cca karyotyp)
Endoreduplikace (zásobní orgány)
Vnitrodruhová variabilita (aneuploidie; B-chromozomy vs. zvětšení/zmenšení chromozomů)
Identifikace holocentrických vs. monocentrických chromozomů
Souvislosti
Ekologické (odolnost k mrazu, rychlost ontogeneze, pravděpodobnost invazibility)
Fenologické (nástup kvetení)
Fyziologické (velikost buněk)
Metodické (vytypování organizmů pro sekvenování)
K čemu je to dobré?

## Slide 24
SEX? Koho to zajímá?!

## Slide 25
Zdroj taxonomických znaků (stálé; k dispozici i ve sterilním stavu; mitoticky neaktivní chromozomy)
Velikost genomu
GC obsah
Ploidní úroveň (cca karyotyp)
Endoreduplikace (zásobní orgány)
Vnitrodruhová variabilita (aneuploidie; B-chromozomy vs. zvětšení/zmenšení chromozomů)
Identifikace holocentrických vs. monocentrických chromozomů
Souvislosti
Ekologické (odolnost k mrazu, rychlost ontogeneze, pravděpodobnost invazibility)
Fenologické (nástup kvetení)
Fyziologické (velikost buněk)
Metodické (vytipování organizmů pro sekvenování)
Sex
Způsob rozmnožování (sexuálové vs. apomikti)
Mezidruhová hybridizace (identifikace hybridů; rozdíl mezi rodiči >10%)
Šlechtění (experimentální hybridizace a polyploidizace; výběr a pěstování hybridních jedinců)
K čemu je to dobré?

## Slide 26
embryo sacs sperm cells |  |  | reduced |  | unreduced | 
 |  |  | egg cell C | polar nuclei 2C | egg cell 2C | polar nuclei 4C
reduced | C | C | 2C | 3C | 3C | 5C
unreduced | 2C | 2C | 3C | 4C | 4C | 6C
reduced | 0 | C | C | 3C | 2C | 5C
unreduced | 0 | 2C | C | 4C | 2C | 6C
 | 0 | 0 | C | 2C | 2C | 4C
 |  |  | embryo | endosperm | embryo | endosperm
Způsob rozmnožování – detekce reprodukčních systémů
Apomixie = nepohlavní rozmnožování pomocí semen

## Slide 27
Matzk F., Meister A. & Schubert I. (2000): An efficient screen for reproductive pathways using mature seeds of monocots and dicots. – Pl Journ 21: 97–108.
Způsob rozmnožování

## Slide 28
Mezidruhová hybridizace a polyploidizace
R1
R2
F1
Šmarda et al. 2018; Ginkgo biloba

## Slide 29
Další aplikace průtokové cytometrie
– třídění spermií
– diagnostika leukémie a jiných hematologických chorob
– diagnostika AIDS
– pylová viabilita