## Slide 1: Zdroje energie Zdeněk Bochníček Přírodovědecká fakulta MU, Brno
Notes: 1
Vstup, káva i moudrost zdarma.

## Slide 2
Rozvoj civilizace je spojen s růstem spotřeby energie
růst počtu obyvatel
růst spotřeby na obyvatele

## Slide 3
Růst světové populace
Spotřeba energie na hlavu

## Slide 4
Něco se přece musí stát!

## Slide 5
Prognóza 1
Prognóza 2
Notes: 5

## Slide 6
Ale zatím se to neděje!

## Slide 7
Skutečnost: Spotřeba energie podle zdrojů
https://ourworldindata.org

## Slide 8
Jiné prognózy

## Slide 12
Spotřeba energie na Zemi poroste
.. pokud se svět bude vyvíjet směrem k lepšímu

## Slide 13
Existují jediné dvě možnosti, jak skutečně významně a rychle snížit spotřebu energie:
genocida a bída

## Slide 14
Zdroje energie

## Slide 15
Vodní bez přečerpávacích, biomasa = biomasa + bioplyn + odpady
Chart: Podíl zdrojů ČR 2021 (%)
| jaderné elektrárny | fosilní tepelné | biomasa | vodní elektrárny | větrné elektrárny | solární elektrárny
 | 36.7174 | 50.5592 | 6.5535 | 2.8783 | 0.71927 | 2.5724

## Slide 16
Fosilní paliva:
uhlí
ropa
zemní plyn
Jaderná paliva:
uran
thorium
plutonium
Obnovitelné zdroje:
slunce
vítr
voda
biomasa
geotermální energie

## Slide 17
Fosilní paliva
Problémy:
    omezené zásoby
    životní prostředí – emise (nejen) CO2 , (skleníkový jev)
ropa
Římský klub 1972:
Ropa bude vyčerpána do r. 1992

## Slide 18
Obnovitelné zdroje
Problémy:
    malá hustota energie
    vysoká cena (?)
    nerovnoměrnost a nepředvídatelnost
    zásah do krajiny, ekologické škody

## Slide 19
Voda:
Elektřina v ČR = 50x území ČR s malými vodními elektrárnami
Notes: 19

## Slide 20
Biomasa

## Slide 21
Roční výnos:
smrkový les: 4t/ha
topol, vrba: 10t/ha
křídlatka: 20t/ha
Výhřevnost lib. dřeva (20% vlhkosti): 4,3kWh/kg
Účinnost tepelné elektrárny: 40%
Notes: 21

## Slide 22
Biomasa
Elektřina v ČR = 110 000km2
(smrkového lesa)
Plocha lesů ČR = 27 000km2
Nyní: biomasa 6,5%
Notes: 22

## Slide 23
Uváděný dostupný potenciál
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/biomasa-pro-energii-1-zdroje
27 000 GWh tepla
11 000 GWh elektřiny (15%)
jednotky procent celkové spotřeby energie ČR.

## Slide 24
Voda a biomasa – jediné stabilní a předvídatelné zdroje energie
V celkové energetice ČR však mohou hrát jen málo významnou roli.

## Slide 25
Zbývá tedy vítr a slunce

## Slide 26
Vítr
Potřeba elektřiny ČR =
N větrných elektráren s průměrem rotoru 44m (Jindřichovice pod Smrkem)
průměrná rychlost větru | počet elektráren N
5 m/s | 150 000
6 m/s | 90 000
7 m/s | 56 000
8 m/s | 38 000
Notes: 26

## Slide 27
Větrná mapa České republiky
Realita: bylo by třeba 120 000 jindřichovických elektráren
Jen elektřina!
Notes: 27

## Slide 28
Zbývá tedy pouze slunce

## Slide 29
Slunce
Notes: 29

## Slide 30
1kWh = 3,6MJ
Notes: 30

## Slide 31
Elektřina ČR = 400 km2 plochy solárních článků
Nyní:
Nainstalováno 2,5GW výkonu (Temelín 2GW),
výroba necelá 3% potřeby elektřiny (se 100% odběrem)
Máme asi 10 - 15km2 solárních článků
Jen elektřina!
Solární článek – fotovoltaický jev
Notes: 31

## Slide 32
Jiný způsob – solární pec

## Slide 33
Jaderné zdroje - štěpení uranu, plutonia
Problémy:
    neobnovitelný zdroj
    problém jaderného odpadu
    riziko havárie
    velké vstupní investice
    vztah veřejnosti
Zásoby uranu:
        těžený: 90 let
        přepracováním 140 let
        v množivých reaktorech 5000 let

## Slide 34
Možné jiné zdroje:
termonukleární fúze

## Slide 35
termonukleární fúze - slučování jader
Vysoká teplota
Dostatečná hustota a čas
DT | 
DD | 
DT | 
DD | 
Lawsonovo kriterium

## Slide 36
Tokamak

## Slide 37
JET (Joint European Torus)
(Culham GB)
výkonové zesílení Q = 0,64

## Slide 38
ITER
International Tokamak (Thermonuclear) Experimental Reactor
objem | 837 m3
proud | 15·106A
teplota | 100 ·106 oC
výkonové zesílení Q | 10
výkon fúze | 410 MW (150 MW el.)
spotřeba | 110 MW

## Slide 39
Cadarache
Francie
zde

## Slide 40
ITER, listopad 2024

## Slide 41
Perspektivy jaderné fúze
ITER 2010 – 2030
DEMO
(demonstrační elektrárna) 2035
komerční elektrárna 2050
Nebude dodrženo

## Slide 42
Palivo pro termojadernou fúzi
deuterium – z obyčejné vody
(1 atom D na 6500 atomů H)
zásoba na miliardy let
tritium – radioaktivní, poločas 12,5 let,
malé množství z kosmického záření
výroba z lithia
přímo v reaktoru
zásoba Li na tisíce let (Krušné hory 1% světových zásob)

## Slide 43
Zelená dohoda pro Evropu
(European Green Deal)
Do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55% oproti roku 1990.
Do roku 2050 být klimaticky neutrální.

## Slide 44
Cíl Green Deal 2030
2030
2050
EU
https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

## Slide 45
Svět

## Slide 46
Cíl Green Deal 2030
2030
2050
EU
Notes: 46

## Slide 47
Minulý snímek neukazuje, že to půjde,
ale naopak, že to nepůjde!
Nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji bude stále těžší a těžší!

## Slide 48
Modelový příklad – solární ohřev vody a vytápění
hadice na solární ohřev (1m2, 1400Kč) zde
energetický zisk za jeden letní slunečný den:
cca 10kWh/m2
Za jeden letní měsíc je investice zpět 1kWh – 5Kč.
Varianta 1 - svítí slunce mám, nesvítí, nemám.

## Slide 49
Varianta 2 – celé léto, část jara a podzimu
Kompletní solární systém na rodinný dům
solární set
5m2, 1500kWh/rok, 7500Kč úspora
návratnost 10 a více let
Zdaleka nepokryje celoroční spotřebu
Pokles účinnosti

## Slide 50
Varianta 3 – celý rok
Akumulace energie v tepelně izolované vodní nádrži.
Průměrný nízkoenergetický dům 100m2 , 30kWh/m2, 3000kWh na vytápění.
Průměrná spotřeba teplé vody: 40l/osoba den
Zimní spotřeba teplá voda 4 členná rodina – polovina celoroční, 1200kWh
Pro akumulaci je potřeba nádrž cca 120m3,
krychle o hraně 5m.
Celkem 4200kWh akumulace na zimu.

## Slide 51
Pokles účinnosti – tepelné ztráty
tloušťka izolace 50cm
ztráty asi 50%,
izolace + beton: díra s rozměry 7x7x7m3

## Slide 52
Cíl: zajistit akumulaci pro 1 mil. domácností
investice 1 bilión Kč
šestiletá výroba betonu v celé ČR
Získá se několik procent celkové spotřeby energie ČR
Investice 1 mil. Kč ?

## Slide 53
Německo poslední rok
odkaz

## Slide 54
Základní problém: akumulace

## Slide 55
Na úvod jedna kuriozita

## Slide 56
Gravitační akumulace zde
Modelový příklad
1000 tunové závaží do hloubky 1000m
(1000 tun = 700 vozů Octavia)
Potenciální energie
5 sekund práce Temelína
Ep = mgh =106∙10 ∙1000 = 1010J
projekt Gravitriciti v Ostravě

## Slide 57
Možnosti akumulace:
Krátkodobá
      akumulátorové baterie
      horká voda
      vodík (+ syntetická paliva)
      přečerpávací elektrárny
      gravitace
Dlouhodobá
      vodík (+ syntetická paliva)
      horká voda

## Slide 58
Vodík
palivo s vysokou hmotnostní výhřevností (120MJ/kg)
(nafta 43MJ/kg)
ale velmi malou objemovou: 1 litr nafty je 5000 litrů vodíku (za norm. tlaku)
V současnosti používané tlakové nádoby 350 atm, počítá se s 700 atm
energie potřebná ke kompresi cca 10% energie paliva

## Slide 59
350 kg stlačeného vodíku v 40t soupravě
38 000l (32 000 kg) nafty v návěsu
spotřebuje na 100km jízdy 3% toho, co veze
spotřebuje na 100km jízdy 0,1% toho, co veze

## Slide 60
Akumulace solární elektřiny ve vodíku

## Slide 61
Slunce → fotovoltaika → elektřina → vodík → elektřina
Na 1m2 dopadne za rok asi 1000kWh
Solární články vyrobí 200kWh (účinnost 20%)
Elektrolýzou se získá 140kWh (70%)
Po kompresních ztrátách zbude 126 kWh (90%)
Po spálení (palivový článek, hoření) zbude 50-75kWh (40-60%) (V dalším budeme počítat s 60kWh)

## Slide 62
Modelový příklad:
Akumulace energie na zimu pro české domácnosti
Spotřeba elektřiny domácností v období říjen-březen 8800GWh
Průměrná spotřeba teplé vody: 40l na osobu a den pro ČR v období říjen-březen
(systematické chyby)
4,5 mil domácností v průměrném nízkoenergetickém bytě (domě) s plochou 80m2 a spotřebou na vytápění 30kWh/m2 za rok.
10 000GWh
2 900GWh

## Slide 63
Pro pokrytí zimních potřeb domácností bude potřeba 350km2 plochy solárních článků
Jen pro akumulaci na zimu!
Spotřeba domácností je jen zlomkem celkové spotřeby státu (20 – 25%)
+ solární články na okamžitou letní spotřebu + články na krátkodobou akumulaci (noc, zamračené počasí)

## Slide 64
Lze tedy odhadnout, že bude potřeba cca 1 500km2 solárních článků.
i kdyby to byla polovina.....
je to zcela mimo realitu.
i kdyby to byla třetina.....

## Slide 65
Máme 500km2 solárních článků (200W/m2).
Ve slunečném dni se v síti objeví 100GW
(50 elektráren Temelín)
a bude muset být k dispozici infrastruktura, která tento výkon dokáže zpracovat (elektrolýza, komprese)
a to vše se má stihnout za 26 let.
Uvažujme tu třetinu
Ani desetina není reálná!

## Slide 66
Elektromobilita
Kam kráčíš elektromobilito?
(ČVUT, Fakulta strojní)
Energetický mix ČR:
0,52 kg CO2/kWh

## Slide 68
Elektromobily:
Omezený dojezd, dlouhé dobíjení
Omezená životnost nejdražší části
Vysoká cena
Surovinová náročnost baterií
Surovinová závislost (Čína)
Další nárok na výrobu elektřiny
Energetické ztráty při rozvodu, „tankování“ a skladování (v baterii)
Další nárok na skladování energie „na zimu“
Nezbytnost nové infrastruktury
Nemorálnost dotací
Spotřební daň
Atd ……..

## Slide 69
Další nárok na výrobu elektřiny
Spotřeba nafty a benzínu:
5 000 tis. tun = 60 TWh (2019)
3 800 tis. tun = 43 TWh (2020 – covid)
Účinnost spalovacího motoru: 40% (extrém 50%)
60TWh „příkonu“ je tedy cca 24TWh „výkonu“
Což je asi 1,5 Temelína
(při dokonale optimalizovaném odběru a bez započtení dalších ztrát.)
ztráty při nabíjení 15%
ztráty při přenosu 5%
účinnost elektromotoru 95%
Dodatečné ztráty 23%
0,85*0,95*0,95 = 0,77.
Reálně spíše násobek této hodnoty
Ztráty:
2 Temelíny

## Slide 70
elektromobilita
?

## Slide 72
Vynucená elektromobilita je nesmysl!

## Slide 73
Racionální zdůvodnění pro zákaz spalovacích motorů existuje:
Primárním cílem elektromobility není „bezemisní“ doprava.
Primárním cílem je neumožnit velké většině populace přístup k individuální dopravě.
Ano, pak to smysl dává!

## Slide 74
Green Deal je mylný projekt, který je v násobném rozporu s fyzikální a technickou realitou.
Výsledkem nebude záchrana planety, ale bída.
Trend snižování spotřeby fosilních paliv je správný, ale harmonogram je zcela nerealistický a některé zvolené metody chybné.

## Slide 75: World thermal coal consumption and production
Thermal coal consumption
billion short tons
https://www.eia.gov/outlooks/ieo/

## Slide 76: Natural gas net imports, top importing regions
Net imports of natural gas
trillion cubic feet

## Slide 77: Petroleum liquids carbon dioxide emissions by region
Liquid fuels-related carbon dioxide emissions for select regions
billion metric tons

## Slide 78: Natural gas carbon dioxide emissions by region
Natural gas-related carbon dioxide emissions for select regions
billion metric tons
history projections

## Slide 79: Coal carbon dioxide emissions by region
Coal-related carbon dioxide emissions for selected countries/regions
billion metric tons
history projections

## Slide 80
Jak je to možné?
Přece to musí být nějak spočítané!

## Slide 81
Lisabonská strategie (2000):
Do roku 2010 bude EU nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomika světa.
Wikipedie:
Lisabonská strategie dle všech dostupných dat skončila fiaskem.

## Slide 82
Švédsko
Závazek 1980: odstoupení od jaderné energetiky do roku 2010
skutečnost 2022: 29% elektřiny z jádra
do r. 2020 – nezávislé na ropě
do r. 2050 – bez emisí CO2
Nové závazky 2006:
zde
zde

## Slide 83
Dvě hypotézy
1) Nekompetence
EU chystá zákaz topinkovačů a rychlovarných konvic
zde
Martin Bursík: Do roku 2030 lze uhelné elektrárny nahradit fotovoltaikou.
zde

## Slide 84
2) Je to spočítané, ale jinak
Řešení není v technologiích!
Je třeba změna společenského systému!

## Slide 85
Existují jediné dvě možnosti, jak skutečně významně a rychle snížit spotřebu energie:
genocida a bída

## Slide 86
Záchrana planety je ušlechtilý cíl. Největší cíl v dějinách lidstva.
A v jeho zájmu je ospravedlnitelné cokoliv!
I teror!
Teror státní moci
Občanský teror

## Slide 87
Našlápnuto je docela slušně
Tim Hunt (Nobelova cena za biologii)– konec akademické kariéry, zde
Skutečné šílenství, zde
Skutečné násilí, zde
Vaporizace, zde
Severní Korea je méně šílená než americká univerzita, zde
Extinction Rebellion ČR zde

## Slide 88
Green Deal je hrozbou,
prosperitu,
svobodu.
hrozbou ohrožující

## Slide 89
Děkuji za pozornost.