## Slide 1
Nákladní vlak, který zahrnoval cisternový vagón obsahující bezvodý NH3 a vagón obsahující koncentrovaný HCl, se vykolejil, což způsobilo únik z obou cisteren. V oblasti mezi vagóny se vytvořil bílý aerosol. Co to bylo a jak to vzniklo?

## Slide 2
Jaké jsou dolní meze vlnových délek slunečního záření dopadajícího na Zemi, měřeno v μm; vlnová délka, při které k Zemi dopadá maximum slunečního záření; a vlnová délka, při které je maximální energie vyzářena zpět do vesmíru?

## Slide 3
Jaký je rozdíl mezi symboly * a • při diskusi o chemicky aktivních formách v atmosféře?
Z forem O, HO*•, NO2*, H3C• a N+, které by se mohly nejsnáze vrátit na nereaktivní, „normální“ formy v úplné izolaci?

## Slide 4
Z plynů neon, oxid siřičitý, helium, kyslík a dusík, který vykazuje největší variabilitu ve své atmosférické koncentraci?

## Slide 5
Uveďte dva faktory, díky kterým je stratosféra obzvláště důležitá, pokud jde o to, že působí jako oblast, kde se stopové kontaminanty atmosféry přeměňují na jiné, chemicky méně reaktivní formy.

## Slide 6
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
příchozí sluneční energie je primárně ve formě infračerveného záření
velmi studená tropopauzová vrstva na vrcholu troposféry je hlavním absorbérem škodlivého ultrafialového záření ze slunce
(C) stratosféra je definována jako oblast atmosféry, ve které teplota klesá s rostoucí výškou
(D) velká část sluneční energie se přeměňuje na latentní teplo odpařováním vody za vzniku vodní páry v atmosféře
(E) teplotní inverze jsou nejvíce užitečné, protože způsobují rozptýlení látek znečišťujících ovzduší.

## Slide 7
Které z následujících tvrzení je pravdivé?
chemiluminiscence se týká chemické reakce, která je výsledkem toho, že molekula absorbovala foton světla
O* označuje excitovaný atom kyslíku
O2* označuje volný radikál
HO• je nevýznamná forma v atmosféře
čím delší je vlnová délka dopadajícího slunečního záření, tím je pravděpodobnější, že způsobí fotochemickou reakci.

## Slide 8
Přiřaďte následující údaje týkající se skupin atmosférických chemických látek:
NO2 (1) Redukční činidlo
H2S (2) Korozivní sloučenina
NH4HS04 (3) Fotochemicky aktivní druhy
O2* (4) Z uvedených látek s největší pravděpodobností disociuje bez dalšího vnějšího impulzu

## Slide 9
Pomocí čísel v rozmezí od 1 do 4 seřaďte následující údaje podle jejich předpokládané doby života v troposféře od nejkratšího (1) po nejdelší (4) a vysvětlete:
CH4
CCI2F2
NO2*
SO2

## Slide 10
Odpověď:
NO2*, protože je v excitovaném stavu a snadno ztrácí energii vyzařováním fotonu,
SO2, protože reaguje za vzniku H2SO4, kterou lze vymýt z atmosféry srážkami
CH4, protože je to relativně stabilní molekula, ale reaguje s hydroxylovým radikálem,
CCl2F2 je stabilní molekula, která nereaguje s hydroxylovým radikálem a rozkládá se pouze při vystavení vysoce energetickému ultrafialovému záření ve stratosféře.

## Slide 11
Zemská atmosféra je rozvrstvena do vrstev. Které z následujících tvrzení tvrzení týkajících se této stratifikace, charakteristik vrstev a charakteristik chemických látek v těchto vrstvách je pravdivé?
stratosféra a troposféra mají v podstatě stejné složení
horní hranice stratosféry je chladnější než horní hranice troposféry, protože ta první je vyšší
ozon je nejžádanější blízko zemského povrchu v troposféře
složení troposféry je charakterizováno vysokým a rovnoměrným obsahem vodní páry
hranice mezi troposférou a stratosférou slouží jako bariéra pro pohyb jedné z důležitých složek troposférického vzduchu