## Slide 1: Praktické úlohy vodního hospodářství
Metodika řešených úloh

## Slide 2: Koncepční model vodního zdroje
Základní stavební kámen řešení každé hydrogeologické úlohy
Souhrn poznatků k hydrogeologii zájmového území a charakterizace směrů proudění, zdrojů a odtoků vod
environmetální koncept vodního zdroje - přírodní zdroje, geologické zásoby, začlenění oblasti vodního zdroje do okolního prostředí
prostorové vymezení oblasti vodního zdroje – hydrogeologická a hydrologická rozvodnice
tvar kolektoru - model povrchu terénu, ohraničení geologických těles
vlastnosti kolektoru – proudění a akumulace podzemních a povrchových vod (hydraulické parametry, interakce podzemních a povrchových vod - dnové sedimenty, influkce)
zdroje a drenáž vod
  směry proudění podzemních vod
  odběry, vypouštění a vsaky vod
zobrazení koncepčního modelu – mapy, blokdiagramy, řezy, schémata, náčrty

## Slide 3: Koncepční model vodního zdroje

## Slide 4: Koncepční model vodního zdroje
Pasohlávky-Laa an der Thaya

## Slide 5: Koncepční model vodního zdroje
Sainshand

## Slide 6: Koncepční model vodního zdroje
Rožná

## Slide 7: Kvantifikace jednotlivých složek vodního cyklu
Bilance vod - zdroje, odtok a odběry vod
součást koncepčního modelu

## Slide 8: Kvantifikace jednotlivých složek vodního cyklu
Bilance vod - zdroje, odtok a odběry vod

## Slide 9: Kvantifikace jednotlivých složek vodního cyklu
Bilance vod - zdroje, odtok a odběry vod
Základní bilanční rovnice
vstup – výstup = změna v zásobách (S)
bilanční rovnice
P + PP – E – ET – RO – BF – IF – W = ΔS
VSTUPY ( + )
atm. srážky (precipitation P)
převod vod z jiného povodí (PP)
VÝSTUPY ( - )
povrchový odtok (runoff - RO)
podzemní (bazální) odtok (baseflow BF)
hypodermický odtok (interflow IF)
evaporace + transpirace (evapotranspiration ET)
odběry vod (well W)
Bilance vod v rámci jednoho povodí

## Slide 10: Kvantifikace jednotlivých složek vodního cyklu
Vstupy vod
srážky – srážkoměry, měření ČHMÚ, amatérské stanice
vypouštění vod – HEIS VUV TGM - vypouštění nad 500 m3/měsíc
infiltrace – přímé stanovení - měření průtoků (osobně, stanice ČHMÚ, stanice jednotlivých správců povodí) a následná separace hydrogramu; kolísání hladiny podzemních vod; nepřímé stanovení - modely nesaturované zóny; naladění numerických modelů saturované zóny (modely proudění podzemních vod)
Výstupy vod
odtok vod - měření průtoků (osobně, stanice ČHMÚ, stanice jednotlivých správců povodí) a následná separace hydrogramu (vyčlenění RO, IF, BF)
odběry podzemních a povrchových vod - HEIS VUV TGM - odběry nad 500 m3/měsíc, menší odběry - Centrální registr vodoprávní evidence
výpar – empirické metody, výparoměry
evapotranspirace – empirické metody, lyzimetry

## Slide 11: Kvantifikace jednotlivých složek vodního cyklu

## Slide 12: Stanovení hydraulických parametrů horninového prostředí a jímacích objektů
Posouzení vydatnosti vodního zdroje, vliv na okolní zdroje, stav jímacího objektu
propustnost hornin pro vodu – hydraulická vodivost
mocnost a saturované zóny a hydraulická vodivost - transmisivita
schopnost akumulace vody v hornině – storativita (volná, pružná)
stav jímacího objektu – studňové ztráty
Metody stanovení hydraulických parametrů
čerpací a stoupací zkouška
čerpací zkouška se stupňovitou změnou vydatnosti

## Slide 13: Hydrochemické metody
chemické a izotopické složení vod
hydrochemická klasifikace a izotopické složení – intepretace hydrogeologického systému - odlišné skupiny vod, původ vod
kontaminanty
vypouštění odpadních vod do řeky
odlišný chemismus ve více kolektorovém systému
odlišné prostředí vzniku podzemních vod

## Slide 14: Využití získaných dat pro sestavení numerického modelu vodního zdroje
na základě uvedených metod sestaven koncepční model
podle něj sestaven numerický model
využití pro management vodního zdroje:
  stanovení udržitelné vydatnosti vodního zdroje
  návrh umístění jímacích objektů
  nastavení režimu odběru vod
  analýza rizik - posouzení střetu zájmů mezi provozem vodního zdroje a např. těžbou či stavebním zásahem
  ochrana kvality vod – ochranná pásma, sanační opatření