## Slide 1: Praktické úlohy vodního hospodářství
Čeperka
Bilance vod v ploše volné hladiny

## Slide 2: Čeperka - zdroj vody pro Pardubice
Problematika
zhoršování kvality „povrchových“ vod v písníku
navýšení odběru podzemních vod
jímací kříž – násoskový systém, interference čerpaných vrtů, stárnutí studní
střet zájmů s těžbou písků a štěrků
změna klimatu – vývoj vydatnosti vodního zdroje
Cíle
Bilance vod v ploše těžebních jezer – výparoměr, empirické metody
Identifikace zdrojů podzemních vod
  interakce podzemních a povrchových vod – měření a vyhodnocení průtoků
  směry proudění podzemních vod – mapa hydroizohyps  přítok podzemních vod – Darcyho zákon
Vliv změny klimatu na vodní zdroj – bilance vod těžeben a doplňování podzemních vod  srážky, výpar, klimatické prognózy, průtoky, hladiny, analytické a numerické modely

## Slide 3: Bilance vod v ploše těžeben
Bilance vod v ploše těžebních jezer
bilance vod na hladině jezer = srážky mínus výpar
v oblasti je nyní 4 km2 těžebních jezer
zvětšování plochy 1 km2/20let
při zachování rychlosti zvětšování plochy jezer bude na konci 21 století jejich plocha dvojnásobná
Cíl
Jaká je bilance vod v ploše hladiny v dnešní době?
Jaká bude bilance na konci 21. století?

## Slide 4
vliv na úrovně hladiny podzemních vod
ovlivnění jakosti vod (pozitivní x negativní)
odkrytí hladiny podzemních vod - změna vodní bilance: srážky-výpar
Fe
Mn
  Bilance vod v ploše těžeben

## Slide 5
bilance vod v hladině těžebních jezer = srážky mínus výpar
srážky
výpar
  metody měření - https://www.vtei.cz/2020/10/vypar-z-vyparomernych-stanic-vuv-tgm/
  výparoměr
    srovnávací výparoměrný bazén – při ploše nad 20 m2 lze výpar považovat za výpar měřený na vodní hladině
    plovoucí – nejlepší způsob měření výparu z hladiny
  empirické metody
    korelace výparu z výparoměru s klimatickými ukazateli – průměrná denní radiace, teplota vody, teplota vzduchu, rychlost větru, relativní vlhkost vzduchu
    aktualizace vztahu mezi výparem a klimatickými ukazateli https://www.vtei.cz/2019/08/aktualizace-empirickych-vztahu-pro-vypocet-vyparu-z-vodni-hladiny-na-zaklade-pozorovani-vyparu-ve-stanici-hlasivo/
  Bilance vod v ploše těžeben

## Slide 6
měření klimatických ukazatelů stanice ČHMÚ https://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/OS/stanice/ShowStations_CZ.html
amatérské meteostanice: https://weathermap.netatmo.com/
  Bilance vod v ploše těžeben

## Slide 7
optimálně výběr empirické metody podle korelace s výsledky pozorování na výparoměru
klimatické ukazatele:
  sluneční globální záření (radiace) – tok krátkovlnného záření - přenos sluneční energie do atmosféry a na zemský povrch. Intenzita roste s výškou Slunce nad obzorem a s poklesem zakalení atmosféry, závisí i na oblačnosti
  relativní vlhkost vzduchu – poměr mezi množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení
  Bilance vod v ploše těžeben
  teplota vody – měřena teplota ve výparoměru, při měření ve vodní nádrží pozor na hloubku měření
  teplota vzduchu
  rychlost větru
  srážky – pozor na jejich skupenství v zimním období, korelace s teplotou vzduchu

## Slide 8
Stanovte bilanci vod v ploše volné vodní hladiny na lokalitě Čeperka
Zadání je ve studijních materiálech k předmětu – složka Cvičení – soubor Cvičení 1.xlsx
  Bilance vod v ploše těžeben – Cvičení 1

## Slide 9: Změna klimatu
Dosavadní vývoj teplot a srážek
dlouhodobý růst teploty vzduchu (+2,5 °C/60 let)
stejné nebo mírně klesající srážkové úhrny

## Slide 10: Změna klimatu
Prognóza vývoje teplot a srážek
ClimRisk – https://www.climrisk.cz/
  prognózy do roku 2090
  charakteristikak limatu pro 30letá období
  reprezentováno roky 2035, 2045, 2055, 2065 a 2075
pokračující růst teplot
mírné zvýšení srážkových úhrnů
Chart: Prognóza vývoje teplot
| 1995 | 2005 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075
medián | 9.21 | 9.72 | 10.38 | 10.44 | 10.78 | 11.26 | 11.76 | 12.07 | 12.35
25. percentil | 9.21 | 9.72 | 10.28 | 10.33 | 10.65 | 11.02 | 11.39 | 11.61 | 11.76
75. percentil | 9.21 | 9.72 | 10.61 | 10.71 | 11.19 | 11.8 | 12.11 | 12.69 | 13.24
Chart: Prognóza vývoje srážek
| 1995 | 2005 | 2023 | 2025 | 2035 | 2045 | 2055 | 2065 | 2075
medián | 581.3 | 571.93 | 581.63 | 584.18 | 604.82 | 603.41 | 598.28 | 597.67 | 603.17
25. percentil | 581.3 | 571.93 | 570.63 | 571.35 | 585.26 | 592.7 | 588.04 | 575.69 | 579.27
75. percentil | 581.3 | 571.93 | 592.51 | 596.88 | 620.24 | 621.56 | 620.6 | 616.1 | 627.54

## Slide 11: Změna klimatu – Cvičení 2
Proveďte prognózu bilance vod v ploše vodní hladiny pro období 2061-2090 (reprezentováno rokem 2075)
Zadání je ve studijních materiálech k předmětu – složka Cvičení – soubor Cvičení 2.xlsx

## Slide 12: Změna klimatu – Samostatná práce
Stanovte vývoj roční bilance vod v ploše volné hladiny na lokalitě vodního zdroje Čeperka za období 2010-2023
použijte data z ČHMÚ https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-data-dle-z.-123-1998-Sb
měsíční údaje obsahují i roční sumy
sestavte graf vývoje ročních hodnot bilance vod na hladině jezer
stanovte průměrnou specifickou hodnotu bilance (l/s/km2)
srovnejte s rokem 2023 a 2075