## Slide 1: Praktické úlohy vodního hospodářství
Čeperka
Identifikace zdrojů vod
Hladiny

## Slide 2: Čeperka - zdroj vody pro Pardubice
Problematika
zhoršování kvality „povrchových“ vod v písníku
navýšení odběru podzemních vod
jímací kříž – násoskový systém, interference čerpaných vrtů, stárnutí studní
střet zájmů s těžbou písků a štěrků
změna klimatu – vývoj vydatnosti vodního zdroje
Cíle
Bilance vod v ploše těžebních jezer – výparoměr, empirické metody
Identifikace zdrojů podzemních vod
  interakce podzemních a povrchových vod – měření a vyhodnocení průtoků
  směry proudění podzemních vod – mapa hydroizohyps  přítok podzemních vod – Darcyho zákon
Vliv změny klimatu na vodní zdroj – bilance vod těžeben a doplňování podzemních vod  srážky, výpar, klimatické prognózy, průtoky, hladiny, analytické a numerické modely

## Slide 3: Identifikace zdrojů podzemních vod
Směry proudění podzemních vod
Jak zjistit hladiny podzemních vod?
Jak graficky popsat rozložení hladiny podzemních vod?
Co je to hydraulická výška a ekvipotenciála?

## Slide 4: Identifikace zdrojů podzemních vod
Směry proudění podzemních vod
1) Jak zjistit hladiny podzemních vod?
 měření ve vrtech, prameny, vodní toky, archivní měření
2) Jak graficky popsat rozložení hladiny podzemních vod?
 mapa hydroizohyps, hydrogeologické řezy
3) Co je to hydraulická výška a ekvipotenciála?
 bodový údaj o tlaku vody v určité výšce nad srovnávací úrovní, ekvipotenciála spojuje místa se stejnou hydraulickou výškou

## Slide 5: Identifikace zdrojů podzemních vod
Darcyho zákon
Jak zní?
Co je to hydraulická vodivost horninového prostředí?
Jak zjistit průtočnou plochu v kolektoru?
Co je to hydraulický gradient a jak jej zjistit?

## Slide 6: Identifikace zdrojů podzemních vod
Darcyho zákon
1) Jak zní?
 Q=k*A*I
2) Co je to hydraulická vodivost horninového prostředí k a jak ji zjistit?
 propustnost horninového prostředí pro vodu, zjistit lze laboratorně ale lépe in-situ provedením hydrodynamické zkoušky
3) Jak zjistit průtočnou plochu v kolektoru A=M*W?
 zjistit saturovanou výšku M podél sledovaného úseku kolektoru W (hladina mínus úroveň báze kolektoru, u puklinového prostředí může být např. báze střední puklinové zóny – obvykle desítky metrů), litologie vrtu – vrtná prozkoumanost (Geofond)
4) Co je to hydraulický gradient I a jak jej zjistit?
 I = (h1-h2)/L, zjistit lze z mapy hydroizohyps či z proudové sítě (mapa ekvipotenciál)
GW table

## Slide 7: Identifikace zdrojů podzemních vod
Automatická interpolace
  jen pro první přiblížení
  nutný dostatek pozorovaných objektů
  vždy zobrazit body podle kterých bylo inteprolováno!
  nastavení rozmezí interpolovaných hodnot
  minimalizovat extrapolaci
např. menu v programu Surfer
např. menu v programu GMS

## Slide 8: Identifikace zdrojů podzemních vod
Numerický model
naladěný (kalibrovaný) model
laděno podle naměřených hladin podzemních vod a hydraulické vodivosti a saturované mocnosti

## Slide 9: Identifikace zdrojů podzemních vod
Ruční zpracování
upřednostnit před automatickou interpolací
nutná znalost vztahů mezi hydrogeologickými a hydrologickými prvky, vliv člověka
jezy, influkce, vsak, čerpání, heterogenita horninového prostředí…..
Cvičení 4
vykreslení průběhu hydroizohyps vybrané části lokality Čeperka podle naměřených hladin a záměrů na řece Labi a v písníku
procvičení vlivu jezu, influkce, čerpání a vsaku
grafický podklad najdete ve studijních materiálech – složka cvičení